## Slide 1
Gıda Sektörü
İSG Eğitim Sunumu · Riskmatik ile üretildi
riskmatik.com
İş güvenliğinin dijital atölyesi
Notes: Eğitmen Notu: Hoş geldiniz! Bugün Gıda Sektörü eğitimimize başlıyoruz. Katılımcıları selamlayın ve eğitimin amacını kısaca açıklayın.

## Slide 2
İçindekiler
Gıda Hijyeni ve Kişisel Temizlik (5 konu)
Kesici ve Doğrayıcı Alet Güvenliği (6 konu)
Kaygan Zemin ve Düşme Riskleri (5 konu)
Soğuk Zincir ve Depolama Güvenliği (6 konu)
Kimyasal Temizlik ve Dezenfeksiyon (6 konu)
Alerjen Yönetimi ve Çapraz Kontaminasyon (6 konu)
Sıcak Yüzey ve Yanık Riskleri (5 konu)
Gıda Üretim Makineleri Güvenliği (6 konu)
Ergonomi ve Tekrarlı Hareketler (5 konu)
Gıda Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi (6 konu)
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Bu eğitimde işlenecek ana başlıkları katılımcılara tanıtın.

## Slide 3
El Yıkama Tekniği ve Kritik Geçiş Anları
Gıda Hijyeni Yönetmeliği gereği eller, işe başlamadan önce ve iş süresince kirlendikçe yıkanmalıdır; özellikle tuvalet kullanımı, çiğ gıda teması ve mola sonrası el yıkama zorunludur.
El yıkama, sadece su kullanımıyla değil, uygun bir teknikle yapılmalıdır; avuç içleri, parmak araları, tırnak altları ve bilekler mutlaka sabunla ovulmalıdır.
Çapraz bulaşmayı önlemek için el yıkama, gıda güvenliğinin temel taşıdır ve her kritik geçiş anında, kirli alandan temiz alana geçiş gibi, mutlaka uygulanmalıdır.
El yıkama istasyonlarının yerleşimi, çalışanların bu kurallara kolayca uymasını sağlamak amacıyla erişilebilir ve üretim alanlarına yakın noktalara planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: El yıkamanın gıda güvenliğindeki önceliğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Çiğ etle temas eden bir çalışanın elini yıkamadan sebzeye dokunmasının risklerini anlatın. • İnteraktif soru: Hangi durumlarda ellerinizi yıkamayı unutuyorsunuz? • Kritik nokta: Kritik geçiş anlarının (tuvalet sonrası, mola sonrası) istisnasız olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Gıda Hijyeni Yönetmeliği (5996 sayılı Kanun) hükümlerine atıfta bulunun.

## Slide 4
Sabun ve Su ile Etkin Temizlik Süreci
El yıkama sürecinde suyun sıcaklığı, sabunun çözünürlüğü ve temizleme etkisi açısından önemlidir; ılık su, mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında soğuk suya göre daha etkilidir.
Sabun kullanımı, yağ ve kirin el yüzeyinden ayrılmasını sağlar; elin her noktasına temas edecek şekilde en az 20 saniye süresince ovulması, patojenlerin ve kirin elden mekanik olarak uzaklaştırılması için kritik bir süredir.
Gıda Hijyeni Yönetmeliği uyarınca, el yıkama işlemi sırasında kullanılan sabunların gıda işletmesine uygun olması ve el derisine zarar vermeyecek yapıda olması gerekir.
Tırnak altları, parmak uçları ve el sırtı gibi genellikle ihmal edilen bölgeler, bakteri birikimi açısından risklidir; yıkama sırasında bu bölgelere özel dikkat gösterilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sabunun kimyasal etkisini değil mekanik etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Tırnak altında biriken kirlerin bakteri yuvası olduğunu belirtin. • İnteraktif soru: Elinizi yıkarken ortalama kaç saniye ayırıyorsunuz? • Kritik nokta: 20 saniyenin altında yıkamanın etkisiz olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Hijyenik sabunların önemini hatırlatın.

## Slide 5
Kağıt Havlu Kullanımı ve Kurulama
Eller yıkandıktan sonra kurulanması, mikroorganizmaların nemli ortamda daha kolay çoğalmasını engellemek için şarttır; bez havlular gıda güvenliği açısından uygun değildir.
Tek kullanımlık kağıt havlular, çapraz bulaşmayı önleyen en hijyenik kurutma yöntemidir; kurutma işlemi sonrası havlu, çöp kutusuna temassız bir şekilde atılmalıdır.
Musluk başlıkları ve kapı kolları gibi yüzeylere temas etmemek için kağıt havludan faydalanılmalıdır; musluk, havlu yardımıyla kapatılarak ellerin tekrar kirlenmesi önlenmelidir.
Kurulama işlemi tamamlanmadan el yıkama süreci bitmiş sayılmaz; ellerin tam olarak kuru olması, hijyenik eldiven takılacaksa eldivenin kolay giyilmesini de sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Nemli ellerin bakteri üretme hızı hakkında bilgi verin. • Gerçek örnek: Musluğu kapatırken temiz ellerin tekrar kirlenmesi vakası. • İnteraktif soru: Çöp kutusuna dokunmadan havluyu nasıl atabiliriz? • Kritik nokta: Kağıt havlunun tek kullanımlık olması esastır. • Ek bilgi: Eldiven giymeden önce ellerin tam kuruması gerektiğini belirtin.

## Slide 6
El Yıkama İstasyonlarına Erişim
Gıda Hijyeni Yönetmeliği (5996 sayılı Kanun) kapsamında, el yıkama istasyonları gıda üretim alanlarına giriş çıkış noktalarına yerleştirilmelidir.
İstasyonlarda her zaman yeterli miktarda sıvı sabun, tek kullanımlık kağıt havlu ve çöp kovası bulunmalıdır; eksiklikler, hijyen kurallarının aksamasına neden olur.
Sensörlü veya pedallı musluk sistemleri, elin musluğa temasını engelleyerek çapraz bulaşma riskini minimize eder; bu sistemlerin periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.
İstasyonların temizliği ve bakımı, gıda hijyenini korumak adına günlük olarak takip edilmelidir; arızalı ekipmanlar, hijyen zincirinin kopmasına yol açar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Erişilebilirliğin hijyen uyumuna etkisini anlatın. • Gerçek örnek: İstasyon arızasının üretimi durdurma riski. • İnteraktif soru: Çalıştığınız bölgede el yıkama istasyonu ne kadar uzaklıkta? • Kritik nokta: Ekipman eksikliğinin sorumluluğunu yönetimle paylaşın. • Ek bilgi: Yönetmelik hükümlerine atıfta bulunun.

## Slide 7
Hijyen Denetimi ve Süreklilik
Gıda işletmelerinde kişisel hijyen kurallarına uyum, iç denetimler ve periyodik kontrollerle izlenmelidir; denetimler, çalışanların hijyen bilincini artırmak için bir fırsattır.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde çalışanların aldığı eğitimlerin uygulanabilirliği, sahada gözlemlenmeli ve aksaklıklar anında düzeltilmelidir.
İşletme yönetimi, hijyen kurallarının ihlal edilmediğinden emin olmak için kayıt tutmalı ve temizlik ve hijyen planlarını güncel tutmalıdır.
Hijyen denetimleri, sadece bir hata arama süreci değil, iş güvenliği ve gıda kalitesini koruma adına gerçekleştirilen bir iyileştirme aracı olarak görülmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Denetimin bir ceza değil iyileştirme aracı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Düzenli kayıt tutmanın denetimlerdeki önemi. • İnteraktif soru: Sizce bir işletmede hijyen denetimi nasıl olmalı? • Kritik nokta: Çalışanların kendi hijyenlerini denetlemesi (özdenetim). • Ek bilgi: Hijyen Eğitimi Yönetmeliği uygulamaları.

## Slide 8
Gıda Üretiminde Temel Kişisel Koruyucu Donanımlar
Gıda üretim sahasında hijyenin korunması amacıyla bone, önlük, eldiven ve uygun iş ayakkabısı kullanımı zorunludur. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, bu donanımların işveren tarafından ücretsiz sağlanması ve çalışanlar tarafından eksiksiz kullanılması temel yasal yükümlülüktür.
Bone, saçların gıda ürünlerine temasını engellerken; önlük, kıyafetlerden gelebilecek toz ve kirin ürüne geçişini önler. Bu ekipmanlar, sadece üretim alanında kullanılmalı ve dış ortama çıkarılmamalıdır.
Uygun iş ayakkabısı, kaymayı engelleyen taban yapısına sahip olmalı ve ayakları dış etkenlerden koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayakkabıların temizliği, gıda güvenliği açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Donanımların seçimi, yapılacak işin risklerine ve hijyen gerekliliklerine göre belirlenmelidir. Hatalı veya hasarlı donanımlar asla kullanılmamalı, derhal işveren veya İSG sorumlusuna bildirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Gıda sektöründe KKD kullanımının sadece isci sagligi degil, ayni zamanda gida guvenligi icin kritik oldugunu vurgulayin. • Gercek ornek: Yanlis ayakkabi seciminin is yerinde dusme kazalarina nasil yol actigini anlatın. • Kritik nokta: KKD'lerin ucretsiz saglanmasi yasal bir zorunluluktur, bunu hatirlatin. • Etkilesim: Katilimcilara ekipmanlarin neden disari cikarilmamasi gerektigini sorun.

## Slide 9
Saç ve Kıl Kontaminasyonunun Önlenmesi
Gıda güvenliği standartları gereği, üretim alanında çalışan her personelin saçlarını tamamen kapatacak şekilde bone kullanması hayati önem taşır. Saç veya kıl dökülmesi, fiziksel bir kirlilik kaynağı olup, ürünün geri çağrılmasına kadar varabilecek ciddi mali ve yasal sonuçlar doğurabilir.
Bone kullanımı, sadece saçları değil, aynı zamanda saç derisindeki kepek veya toz gibi partikülleri de hapseder. Saçların bone dışına taşmaması için tüm saçın boneye iyice yerleştirilmesi gerekmektedir.
Sakal veya bıyık bulunan çalışanlar için özel sakallık kullanımı zorunludur; bu ekipman, kıl dökülmesini minimize ederek gıda ile temas riskini ortadan kaldırır. Sakallıklar, bone ile bir bütünlük sağlayacak şekilde takılmalıdır.
İlgili İSG mevzuatı kapsamında, kişisel hijyen kurallarına uyulmaması, gıda üretiminde bir hijyen ihlali olarak kabul edilir. Çalışanların bu ekipmanları takma konusunda birbirlerini uyarmaları, güvenli bir çalışma kültürü oluşturulmasına katkı sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Fiziksel kontaminasyonun gida sektorundeki en yaygin sikayetlerden biri oldugunu belirtin. • Kritik nokta: Bone ve sakalligin tam kapanmasi gerektigini, acik bir alan kalmamasi gerektigini vurgulayin. • Etkilesim: Bir sac telinin urunde bulunmasinin tuketici uzerindeki etkisini tartisin. • Ek bilgi: Hijyen ihlallerinin yasal boyutu hakkinda kisa bilgi verin.

## Slide 10
Eldiven Kullanımı ve Değişim Protokolü
Eldivenler, gıda ürünleri ile doğrudan temas eden ellerin hijyenini korumak için kullanılır ancak yanlış kullanım çapraz bulaşmaya neden olabilir. Eldiven kullanımı, el temizliği yerine geçmez; eldiven takmadan önce mutlaka ellerin uygun şekilde yıkanması şarttır.
Eldiven değişimi, farklı bir işleme geçildiğinde, kirlendiği düşünüldüğünde, mola sonrası veya herhangi bir yüzeye temas edildiğinde gerçekleştirilmelidir. Aynı eldivenle uzun süre çalışmak, bakteri üremesine zemin hazırlar.
Eldivenler yırtıldığında veya delindiğinde, vakit kaybetmeden değiştirilmeli ve eller tekrar dezenfekte edilmelidir. Eldivenin delik olması, eldeki mikroorganizmaların doğrudan ürüne geçişine neden olur.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, eldivenlerin gıda ile temasa uygun malzemeden üretilmiş olması gerekir. Lateks alerjisi olan çalışanlar için uygun nitelikte alternatif eldivenler sağlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Eldivenin bir bariyer oldugunu ancak yanlis kullanimda mikroplari yayabilecegini belirtin. • Gercek ornek: Eldivenli elle bir kapi koluna dokunmanin yarattigi riskleri anlatın. • Kritik nokta: Eldivenin delinmesi durumunda yapilmasi gerekenleri (ekipmani cikarip elleri yikama) vurgulayin. • Etkilesim: Eldiveni ne zaman degistirmeniz gerektigini dusunuyorsunuz?

## Slide 11
İş Kıyafetlerinin Temizliği ve Hijyeni
Gıda üretiminde kullanılan önlük ve iş kıyafetleri, her zaman temiz ve lekesiz olmalıdır; kirlenmiş kıyafetler ürünün kalitesini ve güvenliğini tehdit eder. Kıyafetlerin temizliği, işletme tarafından belirlenen periyotlarda ve profesyonel yıkama yöntemleriyle sağlanmalıdır.
İş kıyafetlerinin evde yıkanması, ev ortamındaki mikroorganizmaların üretim sahasına taşınmasına neden olabileceği için kesinlikle yasaklanmalıdır. Kıyafetlerin muhafaza edildiği dolaplarda, temiz ve kirli kıyafetlerin birbirine temas etmemesi gerekir.
Üretim alanına girmeden önce kıyafetlerin genel kontrolü yapılmalı; yırtık, sökük veya aşırı kirlenmiş kıyafetlerle sahaya giriş yapılmamalıdır. Kıyafetlerin ceplerinde gıdaya temas edebilecek kalem, kağıt veya kişisel eşya bulundurulmamalıdır.
İlgili İSG mevzuatı gereği, işverenin iş kıyafetlerinin temizliğini ve bakımını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Çalışanlar ise, kendilerine teslim edilen kıyafetleri özenle kullanmak ve temizliğini talep etmekle sorumludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Kiyafetlerin temizliginin neden fabrikada yapilmasi gerektigini aciklayin. • Kritik nokta: Ceplerde esya bulundurmanin fiziksel kirlilik riski (kalem kapagi, kagit parcasi vb.) oldugunu vurgulayin. • Etkilesim: Kiyafetlerinizin temizliginden kim sorumlu ve bu surec nasil isliyor? • Ek bilgi: Kiyafet dolaplarinin duzenli temizliginin onemi.

## Slide 12
Donanım Kullanımı ve Bakım Sorumluluğu
Kişisel koruyucu donanımlar, kullanım ömürleri boyunca etkinliğini korumalıdır; bu nedenle donanımların periyodik kontrolleri ve bakımı, gıda güvenliği yönetim sisteminin bir parçasıdır. Hasarlı, esnemiş veya özelliğini yitirmiş ekipmanlar, koruma görevini yerine getiremez.
Çalışanlar, kendilerine verilen donanımları nasıl doğru kullanacakları konusunda eğitim almış olmalıdır. Yanlış kullanım, donanımın koruyucu etkisini azaltır ve iş kazası veya hijyen ihlali riskini artırır.
Donanımların depolanması, temiz ve kuru ortamlarda yapılmalı, doğrudan güneş ışığı veya kimyasal maddelerden uzak tutulmalıdır. Uygun şekilde saklanmayan ekipmanlar, bakteri üretimine veya malzeme bozulmasına neden olabilir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, çalışanlar kendilerine sağlanan ekipmanları doğru kullanmak ve korumakla yükümlüdür. Donanımların özenle kullanılması, hem çalışanın sağlığını korur hem de işletmenin verimliliğini artırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: KKD'lerin sadece temin edilmesinin yeterli olmadigini, bakimlarinin da onemli oldugunu belirtin. • Kritik nokta: Ekipmanlarin saklanma kosullari (nem, gunes vb.) hakkinda bilgi verin. • Etkilesim: Hasarli bir bone veya onluk gordugunuzde kime basvuruyorsunuz? • Kapanis: Donanimlarin duzgun korunmasinin is verimliligine katkisi.

## Slide 13
Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim Yükümlülüğü
Gıda sektöründe çalışanlar, bulaşıcı bir hastalığa yakalandıklarında veya hastalık belirtisi gösterdiklerinde durumu derhal işverene bildirmekle yükümlüdür; bu, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğidir.
İşveren, bulaşıcı hastalığı olduğu tespit edilen çalışanı, hastalığın bulaşma riskinin devam ettiği süre boyunca gıda ile doğrudan temas edeceği görevlerden uzaklaştırmalıdır.
Bildirim yükümlülüğü, hem çalışanın kendi sağlığını korumak hem de gıda güvenliğini tehlikeye atmamak adına hayati bir öneme sahiptir ve yasal bir zorunluluktur.
Çalışanın hastalık bildirimini yapmaması, işyerinde salgın riskini artırabilir; bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların iş güvenliği sorumlulukları ile doğrudan ilişkilidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bildirim yapmanın sadece yasal değil, ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Geçmişte bildirim yapılmayan bir vakanın tüm üretim hattını durdurduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanlara, kendilerini kötü hissettiklerinde bildirim yapmaktan neden çekindiklerini sorun. • Kritik nokta: Bildirim sürecinin gizli ve kişisel haklara saygılı olduğunu belirtin. • Ek bilgi: İSG mevzuatındaki bildirim yükümlülüklerine atıfta bulunun.

## Slide 14
İshal, Kusma ve Enfeksiyon Yönetimi
Gıda üretim alanlarında ishal, kusma, ateş veya deri enfeksiyonları gibi belirtiler gösteren çalışanlar, gıda güvenliğini korumak adına çalışmaktan men edilerek derhal işyeri hekimine yönlendirilmelidir.
Bu tür semptomlar, gıda yoluyla bulaşan hastalıkların en yaygın göstergeleridir; çalışanların bu belirtileri gizlemesi, ciddi halk sağlığı risklerine ve yasal yaptırımlara yol açabilir.
Belirtiler tamamen geçene kadar çalışanın gıda ile temas etmesi yasaktır; iyileşme süreci işyeri hekimi tarafından onaylanmalı ve çalışanın işe dönüşü bu onaya göre planlanmalıdır.
İşverenler, bu belirtileri gösteren çalışanların tespiti için düzenli gözlem yapmalı ve semptom gösteren personelin hijyenik kurallar gereği üretim alanından uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Belirtilerin gıda güvenliği üzerindeki doğrudan etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Bir çalışanın hafif bir ishal belirtisini önemsemeyip ciddi bir zehirlenmeye yol açtığı senaryoyu tartışın. • İnteraktif soru: Çalışanlara bu belirtileri kimin kontrol etmesi gerektiğini sorun. • Kritik nokta: Semptomlar geçmeden işe dönmenin yasak olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: İşyeri hekiminin bu süreçteki yetkisini hatırlatın.

## Slide 15
Portör Muayenesi ve Sağlık Gözetimi
Rutin portör muayenesi zorunluluğu 2013'te kaldırılmış, yerine Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG 05.07.2013) ile hijyen eğitimi zorunluluğu getirilmiştir; sağlık durumu ise risk değerlendirmesine göre işe giriş ve periyodik muayenelerle izlenir.
Portör muayeneleri, gıda ile temas eden personelin dışkı, boğaz veya burun kültürü gibi tetkiklerini içerebilir; bu tetkiklerin sonuçları işyeri hekiminin denetiminde saklanmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Md.15) uyarınca çalışanlar, işe girişte ve risk değerlendirmesine göre belirlenen periyotlarda sağlık gözetiminden geçirilir; bu gözetimler hastalıkların önlenmesinde kritiktir.
Muayene sonuçları, çalışanın gıda sektöründe çalışmaya uygun olup olmadığını belirler; uygunsuz bulunan veya taşıyıcılık tespit edilen kişilerin gıda ile teması derhal kesilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Portör muayenesinin neden periyodik yapıldığını açıklayın. • Gerçek örnek: Muayenede tespit edilen bir taşıyıcılığın nasıl önlendiğini anlatın. • İnteraktif soru: Portör muayenelerinin sıklığını kaç kişi biliyor? • Kritik nokta: Muayenelerin kişisel verilerin korunması kanununa uygun yapılması gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: Sağlık gözetiminin yasal zorunluluk olduğunu vurgulayın.

## Slide 16
Geçici Görevlendirme ve İş Değişikliği
Sağlık durumu gıda ile temasa uygun olmayan ancak genel çalışma yetisi olan çalışanlar, iyileşme sürecinde gıda ile temas etmeyecekleri farklı görevlere geçici olarak atanabilirler.
Geçici görevlendirme, çalışanın gelir kaybı yaşamadan güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar; bu süreçte işverenin çalışanı gıda üretim alanlarından tamamen izole etmesi gerekir.
İSG mevzuatı gereği, bu tür görev değişiklikleri işyeri hekiminin tavsiyesi ile yapılmalı ve çalışanın sağlık durumu iyileşene kadar bu statü korunmalıdır.
Çalışanın gıda üretim hattı dışındaki görevlerde çalıştırılması, hijyen riskini sıfıra indirirken işyerinin verimliliğini de korur; bu uygulama işverenin sorumluluğundadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Geçici görevlendirmenin hem çalışanı hem de işyerini koruduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Bir personelin geçici olarak paketleme yerine depo bölümüne kaydırılması. • İnteraktif soru: Çalışanların gıda dışı alanlarda çalışmaya bakış açısını sorun. • Kritik nokta: Görev değişikliğinin işyeri hekiminin onayıyla olması gerektiğini yineleyin. • Ek bilgi: İşverenlerin bu konuda esnek olması gerektiğini belirtin.

## Slide 17
Kayıt Tutma ve Yasal Bildirim Süreçleri
Çalışanların hastalık bildirimleri, sağlık muayeneleri ve alınan önlemler, işyeri sağlık dosyasında düzenli olarak kayıt altına alınmalı ve yasal denetimlerde sunulmaya hazır tutulmalıdır.
Bildirim süreçlerinin kaydı, olası bir gıda zehirlenmesi vakasında işverenin sorumluluğunu kanıtlaması açısından hukuki bir koruma sağlar ve Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğidir.
İşyeri hekimi tarafından oluşturulan sağlık kayıtları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun olarak gizlilik kuralları çerçevesinde korunmalı ve belirli sürelerle arşivlenmelidir.
Denetimlerde, çalışanların hastalık yönetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili kayıtların eksiksiz olması, işyerinin hijyen ve İSG standartlarına uyumunun en önemli göstergesidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kayıt tutmanın hukuki önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Eksik kayıt nedeniyle denetimde ceza alan bir işletme senaryosu. • İnteraktif soru: Kayıt tutmanın neden denetim için önemli olduğunu sorun. • Kritik nokta: Kayıtların gizliliğinin sağlanmasının önemini hatırlatın. • Ek bilgi: Dijital kayıt sistemlerinin avantajlarından bahsedin.

## Slide 18
Takı ve Aksesuar Yasağı ile Tırnak Bakımı
Gıda üretim alanlarında yüzük, saat, bileklik, küpe veya kolye gibi takıların kullanımı, Gıda Hijyeni Yönetmeliği gereği kesinlikle yasaktır; bu aksesuarlar gıdaya fiziksel bulaşan riski oluşturur.
Uzun ve bakımsız tırnaklar, bakterilerin üremesi için ideal bir ortam sağlar ve gıda ile temas eden yüzeylerde kontaminasyon riskini doğrudan artırır.
Tırnaklar her zaman kısa, temiz ve ojesiz tutulmalı; düzenli olarak fırçalanarak alt kısımlarında birikebilecek kir ve mikroorganizmalardan arındırılmalıdır.
Çalışanların kişisel hijyenini sağlaması, sadece ürün güvenliğini değil, aynı zamanda işletmenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi açısından da kritik öneme sahiptir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Gıda sektöründe fiziksel bulaşanların en yaygın kaynağının takılar olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir üretim hattında düşen bir yüzüğün tüm partinin imha edilmesine yol açtığı senaryoları anlatın. • Kritik nokta: Tırnak altı temizliğinin sadece el yıkama ile yeterince sağlanamadığını, mutlaka tırnak fırçası kullanılması gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: Gıda Hijyeni Yönetmeliği'nin bu konudaki net talimatlarını hatırlatın.

## Slide 19
Fiziksel Bulaşanlar ve Gıda Güvenliği
Fiziksel bulaşanlar, gıdanın içine karışan yabancı maddelerdir ve 5996 sayılı Kanun ile gıda güvenliği mevzuatı kapsamında işletmelerin önlemekle yükümlü olduğu tüketici sağlığı riskleri arasındadır.
Küpe taşları, kopan zincir parçaları veya saat pimleri gibi küçük aksesuarlar, ürünün içine düştüğünde tüketici sağlığı için ciddi bir boğulma veya yaralanma riski taşır.
Üretim hattında görevli tüm personel, üzerinde hiçbir aksesuar bulunmadığından emin olmalı; özellikle cepte taşınan metal nesnelerin bile gıda güvenliğini tehdit edebileceği unutulmamalıdır.
İşletmeler, fiziksel bulaşanları engellemek adına periyodik kontroller yapmalı ve çalışanların bu kurallara uyumunu denetleyerek yasal mevzuata uygunluk sağlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Fiziksel bulaşanların müşteri şikayetlerindeki yerine dikkat çekin. • Gerçek örnek: Metal dedektörlerin yakalayamadığı bazı plastik veya taş parçalarının yarattığı riskleri açıklayın. • Kritik nokta: Cepte taşınan kalem, çakmak gibi kişisel eşyaların da yasaklanması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun çerçevesinde işverenin önleyici faaliyet sorumluluğuna değinin.

## Slide 20
Oje ve Kozmetik Ürünlerin Kullanımı
Gıda üretim alanlarında oje veya tırnak cilası kullanımı, Gıda Hijyeni Yönetmeliği tarafından açıkça yasaklanmıştır; bu ürünler gıdaya kimyasal ve fiziksel bulaşan riski taşır.
Ojeler, zamanla çatlayıp dökülerek gıda ürünlerinin içine karışabilir; bu durum tüketicide gıdanın bozuk olduğu algısını yaratır ve ciddi kalite sorunlarına yol açar.
El ve tırnak bölgesinde kullanılan parfümler, el kremleri veya ağır kokulu kozmetikler, gıdanın doğal aromasını etkileyebilir ve çapraz bulaşma riski oluşturabilir.
Çalışanların üretim alanına girmeden önce tüm kozmetik ürünlerini temizlemeleri, ürün güvenliği standartlarının bir parçası olarak kabul edilmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Ojelerin neden gıda güvenliği için risk olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Bir gıda paketinde çıkan oje parçası ile ilgili yaşanabilecek hukuki süreci tartışın. • Kritik nokta: El kremi kullanımının sadece mola saatlerinde ve el yıkama sonrası onaylı kremlerle yapılması gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine atıf yapın.

## Slide 21
Yara Bandı Kullanımı ve Mavi Renk Zorunluluğu
Gıda güvenliği uygulamaları (Türk Gıda Kodeksi / 5996 sayılı Kanun) kapsamında, üretim alanında mavi ve metal-algılanabilir yara bandı kullanımı için özel prosedürler mevcuttur.
Çalışanlarda meydana gelen küçük kesikler için kullanılan yara bantlarının mutlaka mavi renkte olması zorunludur; mavi renk gıdada doğal olarak bulunmadığı için fark edilmesini kolaylaştırır.
Bantların, metal dedektörler tarafından algılanabilir özellikte olması, gıda güvenliği açısından ekstra bir koruma katmanı sağlar ve ürün içine karışma ihtimalini minimize eder.
Herhangi bir yara veya kesik durumunda, yara bandı üzerine mutlaka koruyucu bir eldiven giyilmeli ve bu durum vardiya sorumlusuna bildirilerek kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Neden mavi renk tercih edildiğini sorgulayın. • Gerçek örnek: Metal dedektörlerin mavi bandı nasıl fark ettiğini anlatın. • Kritik nokta: Yara bandının tek başına yeterli olmadığını, mutlaka üzerine eldiven takılması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Yönetmeliklerin gıda güvenliği için getirdiği bu teknik detayın önemini açıklayın.

## Slide 22
Gıda Sektöründe Hijyen ve Temizlik Kuralları
Gıda Hijyeni Yönetmeliği, gıda sektöründe çalışanların uyması gereken genel temizlik kurallarını belirleyerek, sağlıklı bir üretim ortamı oluşturmayı hedefler.
Kişisel hijyen, sadece bireysel bir tercih değil, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin sağladığı güvenli üretim ortamının bir gerekliliğidir.
Düzenli el yıkama, önlük kullanımı, saç bonesi takılması ve aksesuarlardan arınmış olma, tüm çalışanların ortak sorumluluğudur ve bu kurallara tavizsiz uyulmalıdır.
Eğitimli personel, gıda güvenliği zincirinin en güçlü halkasıdır; hijyen kurallarını içselleştiren bir çalışma kültürü, hem tüketici sağlığını korur hem de işletmenin kalitesini artırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Hijyen kurallarının sadece bir yasak listesi değil, bir kültür olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Hijyen kurallarına tam uyum sağlayan işletmelerin marka değerindeki artışa değinin. • Kritik nokta: Her çalışanın birbirini denetleme sorumluluğu olduğunu (akran denetimi) hatırlatın. • Ek bilgi: Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile 6331 sayılı Kanun arasındaki ilişkiyi özetleyin.

## Slide 23
Yeme-İçme ve Sigara Yasak Alanlarının Önemi
Gıda üretimi yapılan tesislerde ürün güvenliğini sağlamak amacıyla üretim alanlarında yeme, içme ve sigara kullanımı kesinlikle yasaktır; bu kuralın temel amacı, dışarıdan gelebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik kontaminasyon riskini minimize etmektir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, hijyenik çalışma şartlarını sağlamakla yükümlüdür; yasakların ihlali hem ürün kalitesini tehlikeye atar hem de ciddi iş sağlığı riskleri oluşturur.
Yasak alanların belirlenmesi, çalışanların sağlık bilincini artırırken aynı zamanda üretim hattında oluşabilecek istenmeyen yabancı madde karışımlarını da proaktif bir yaklaşımla engeller.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Üretim alanındaki hijyenin ürün kalitesi üzerindeki doğrudan etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Sigara külünün veya yemek kırıntısının bir üretim hattında nasıl bir gıda güvenliği krizine yol açabileceğini anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda yasaklı bölgeleri gösteren işaretleri tam olarak biliyor musunuz? • Kritik nokta: Yasakların sadece ürün için değil, çalışan sağlığı için de zorunlu olduğunu belirtin.

## Slide 24
Üretim Alanlarında Fiziksel Ayrım ve Hijyenik Sınırlar
Üretim sahaları ile mola alanları arasında fiziksel bir bariyer oluşturulması, çapraz bulaşmayı önlemek adına hayati öneme sahiptir; bu alanlar arasında geçişlerde personelin giysi temizliği ve hijyenik kurallara uyumu sürekli olarak denetlenmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işveren, işyerinin fiziksel düzenlemesini hijyenik standartlara uygun hale getirmekle görevlidir; fiziksel sınırların netleşmesi, çalışanların yanlışlıkla yasaklı bölgelere girmesini engelleyerek operasyonel güvenliği artırır.
Alanlar arası geçiş noktalarında el dezenfeksiyon üniteleri ve giysi değiştirme kabinlerinin bulunması, hijyen zincirinin kopmadan devam etmesini sağlayan temel mühendislik önlemleridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Fiziksel ayrımın neden sadece bir çizgi değil, bir güvenlik duvarı olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Geçiş noktalarındaki hijyen bariyerlerinin nasıl çalıştığını anlatın. • İnteraktif soru: Mola alanından üretim alanına dönerken hangi hijyen adımlarını atıyorsunuz? • Kritik nokta: Fiziksel ayrımın çalışanları da koruduğunu vurgulayın.

## Slide 25
Belirlenmiş Mola ve Sosyal Alanların Düzenlenmesi
Yeme-içme ve sigara molaları, üretim sahasından tamamen izole edilmiş, havalandırması yeterli ve temizliği periyodik olarak yapılan belirlenmiş özel alanlarda gerçekleştirilmelidir; bu alanların dışında yapılacak her türlü tüketim eylemi hijyen protokollerine aykırıdır.
İşveren, ilgili mevzuat gereği çalışanlar için uygun sosyal tesisler sağlamakla yükümlüdür; mola alanlarının düzenli olması, çalışan sağlığını korurken aynı zamanda işyerindeki disiplini ve güvenlik kültürünü de güçlendirmektedir.
Mola alanlarında çöp kutularının kapaklı olması ve atıkların günlük olarak uzaklaştırılması, haşere ve kemirgen girişini engelleyen temel bir önleyici tedbirdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mola alanının temizliğinin üretim alanının temizliği kadar önemli olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Havalandırma sistemlerinin mola alanlarındaki önemini açıklayın. • İnteraktif soru: Mola alanlarındaki atık yönetiminde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? • Kritik nokta: Mola alanının sadece bir dinlenme yeri değil, hijyenin devamlılık noktası olduğunu hatırlatın.

## Slide 26
Kontaminasyon Riskine Karşı Koruyucu Önlemler
Gıda üretimi sırasında sigara dumanı, yemek kırıntıları veya içeceklerin üretim hattıyla temas etmesi, kritik bir gıda güvenliği ihlalidir; bu tür maddeler, ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal bozulmasına yol açarak tüketici sağlığını ciddi oranda tehdit eder.
Çalışanlar, üretim alanına girmeden önce tüm kişisel tüketim alışkanlıklarını geride bırakmalı ve hijyenik bariyerlerden geçmelidir; bu önlemler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işyerinde güvenli çalışma ortamı oluşturma prensibiyle doğrudan örtüşmektedir.
Kişisel eşyaların üretim alanına sokulmaması ve sadece belirlenen dolaplarda muhafaza edilmesi, çapraz bulaşma riskini azaltan en etkili idari önlemlerden biridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kontaminasyonun gözle görülmeyen etkilerini açıklayın. • Gerçek örnek: Sigara dumanının hava kanallarıyla üretim alanına nasıl ulaşabileceğini anlatın. • İnteraktif soru: Üretim alanına girmeden önce son kontrolünüzü nasıl yapıyorsunuz? • Kritik nokta: Kişisel eşyaların üretim sahasına girişini yasaklamanın neden bir güvenlik kuralı olduğunu vurgulayın.

## Slide 27
Güvenlik İşaretleri ile Alan Tanımlaması
Yasaklı bölgelerin ve mola alanlarının net bir şekilde belirtilmesi için Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun levhalar kullanılmalı; bu işaretler, çalışanların yasakları kolayca tanımasını ve uygulamaya katılımını sağlamalıdır.
İşaretlemeler, ışıklandırmanın yeterli olduğu noktalara yerleştirilmeli ve düzenli olarak kontrol edilerek görünürlükleri muhafaza edilmelidir; görsel uyarılar, dil bariyeri veya dikkat dağınıklığı durumlarında dahi kuralın anında anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
İşaretlerin yerleşimi, çalışanların acil durum tahliye yollarını engellemeyecek şekilde planlanmalı ve mevzuata uygun renk ve sembollerle desteklenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görsel iletişimin hata yapma payını nasıl azalttığını anlatın. • Gerçek örnek: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmayan işaretlerin neden yanıltıcı olabileceğini tartışın. • İnteraktif soru: İşyerinizde fark etmesi zor olan bir işaret levhası var mı? • Kritik nokta: İşaretlerin sadece birer tabela değil, yasal birer uyarı olduğunu hatırlatın.

## Slide 28
Güvenli Bıçak Tutuşu ve Kesim Teknikleri
Bıçağı tutarken parmaklarınızı kesici ağızdan uzak tutun; sapı avuç içine tam oturtarak kontrolü her an sağlayın.
Kesme işlemini her zaman vücudunuzdan dışa doğru yönlendirin; bu yöntem, kayma durumunda yaralanma riskini minimuma indirir.
Gıda hazırlığı sırasında parmak uçlarınızı içe doğru kıvırarak pençe pozisyonu alın; bu teknik, kesim sırasında elinizi korur.
İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlarına güvenli ekipman kullanımı konusunda uygun çalışma talimatları hazırlamakla yükümlüdür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bıçak kazalarının çoğunun yanlış tutuş nedeniyle olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Pençe pozisyonunun parmakları korumadaki rolünü gösterin. • İnteraktif soru: Bıçağı vücuduna doğru çeken birini gördüğünüzde ne yaparsınız? • Kritik nokta: Bıçağın bir el aleti değil, bir ekipman olduğunu hatırlatın.

## Slide 29
Kaymaz Kesme Tahtası Kullanımı
Kesme tahtalarının kaymasını önlemek için altına ıslak bez veya kauçuk ped yerleştirin; stabil bir zemin kazaları önleyen temel unsurdur.
Tahta yüzeyinin temizliği hijyen yönetmelikleri gereği periyodik olarak kontrol edilmeli ve yüzeyde derin çatlaklar oluşmuşsa derhal değiştirilmelidir.
Kaymaz özellikli profesyonel kesme tahtaları kullanmak, bıçağın kontrolünü kolaylaştırır ve kesim işleminin güvenle tamamlanmasına doğrudan katkı sağlar.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, çalışma ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda eğitimler düzenli olarak tekrarlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaygan zeminin bıçak kazasındaki etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Altına koyulan nemli bezin tahtayı nasıl sabitlediğini gösterin. • İnteraktif soru: Derin çatlaklı bir tahtada bakterilerin nasıl biriktiğini tahmin edebilir misiniz? • Kritik nokta: Tahta seçiminin iş güvenliği kadar gıda güvenliği için de önemli olduğunu belirtin.

## Slide 30
Keskin Bıçak ve Güvenlik İlişkisi
Kör bıçaklar, kesmek için daha fazla güç gerektirdiğinden elin kayma riskini artırır; bu durum iş kazalarının en yaygın nedenlerinden biridir.
Bıçakların keskinliği, profesyonel bileyiciler veya uygun bileme taşları kullanılarak düzenli aralıklarla korunmalı ve bakım kayıtları tutulmalıdır.
Keskin bıçak, malzemeyi daha az güç harcayarak dilimlemenizi sağlar; böylece el yorgunluğu azalır ve kontrol kaybı yaşanma olasılığı düşer.
İş ekipmanlarının güvenliği ile ilgili tüm bakım süreçleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenin gözetim yükümlülüğü altındadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kör bıçağın neden daha tehlikeli olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Keskin bıçağın malzemeyi nasıl rahat kestiğini anlatın. • İnteraktif soru: Bıçağınızın kör olduğunu nasıl anlarsınız? • Kritik nokta: Bileme işleminin yetkili personel tarafından yapılması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 31
Dikkat ve Odaklanmanın Önemi
Bıçakla çalışırken odaklanma, kesim işleminin en kritik parçasıdır; iş sırasında çevresel faktörlerden etkilenmemek güvenliği doğrudan artırır.
Yorgunluk veya stres durumunda dikkat seviyesi düşebilir; bu gibi durumlarda kısa molalar vererek zihinsel tazelenme sağlamak kaza riskini azaltır.
Mutfak içindeki hızlı hareketler ve dikkat dağınıklığı kesici alet kazalarına zemin hazırlar; çalışma alanında disiplinli bir yaklaşım esas alınmalıdır.
İlgili İSG mevzuatı, işyerinde risk değerlendirmesi yaparak dikkat gerektiren bu tür çalışma alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorunlu tutmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dikkatsizliğin maliyetini tartışın. • Gerçek örnek: Çok yoğun bir serviste yaşanan kazaların nedenlerini konuşun. • İnteraktif soru: Dikkatinizi dağıtan en büyük etken nedir? • Kritik nokta: İşin hızından ziyade güvenliğin öncelikli olduğunu hatırlatın.

## Slide 32
Eğitim ve Sürekli Gelişim
Tüm personele bıçak kullanımına dair pratik eğitimler verilmeli; eğitimin içeriği, güvenli tutuş ve acil durum müdahalelerini kapsamalıdır.
Eğitimler, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca belgelendirilmeli ve düzenli olarak güncellenmelidir.
Yeni başlayan çalışanlar için bıçak güvenliği konusunda oryantasyon programı uygulanmalı ve deneyimli personel gözetiminde çalışma yapmaları sağlanmalıdır.
Eğitimler sadece teorik bilgi değil, uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir; bu sayede hatalı tutuş teknikleri anında düzeltilerek güvenli alışkanlıklar kazandırılır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Yanlış alışkanlıkların eğitimle nasıl düzeltildiğini anlatın. • İnteraktif soru: Daha önce hiç bıçak güvenliği eğitimi aldınız mı? • Kritik nokta: Eğitimin sürekliliğinin hayat kurtardığını vurgulayın.

## Slide 33
Kiyma ve Dograma Makinelerinde Temel Guvenlik
Et kiyma ve dograma makineleri, yuksek kesme kapasitesine sahip olduklari icin is kazalarina en sik neden olan ekipmanlar arasindadir; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği geregi bu makinelerin periyodik kontrolleri yetkili kisilerce duzenli yapilmalidir.
Makine calistirilmadan once kesici bicaklarin keskinligi ve sabitligi kontrol edilmeli, gevsek parcalar tespit edilirse makine isletime alinmamalidir; bu kontroller kaza riskini minimuma indiren en temel onleyici faaliyettir.
Her makine, imalatcisinin belirledigi teknik sartnamelere uygun sekilde monte edilmeli ve zeminle temasi stabil tutulmalidir; vibrasyonun onlenmesi, bicak mekanizmasinin dogru calismasi ve operasyonel guvenlik acisindan kritiktir.
Makine basinda calisacak personelin, ekipmanin acil durdurma mekanizmalarini ve calisma prensiplerini bilmesi yasal bir gerekliliktir; egitimsiz personelin bu ekipmanlari kullanmasi, 6331 sayili Kanun kapsaminda isverenin sorumlulugundadir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Gida sektorundeki makinelerin yuksek riskli kategoride oldugunu vurgulayin. • Gercek ornek: Makine vibrasyonunun bicak kaymasina yol actigi bir senaryo uzerinden durun. • Kritik nokta: Egitimsiz personelin makinaya yaklasmasinin hukuki sorumlulugunu belirtin. • Ek bilgi: Makine kullanim kilavuzunun her zaman erisilebilir olmasi gerektigini hatirlatin.

## Slide 34
Itici Kullanimi: Guvenli Besleme Yontemleri
Kiyma ve dograma makinelerine et besleme islemi, asla el ile dogrudan yapilmamali; bunun yerine makine ile birlikte verilen orjinal itici ekipmanlar mutlaka kullanilmalidir.
Itici ekipmanlar, kullanicinin elinin kesici bicaklardan guvenli bir mesafede kalmasini saglayan koruyucu bir arayuzdur; itici disindaki herhangi bir yabanci madde veya el ile besleme yapilmasi, ciddi uzuv kaybi riskini beraberinde getirir.
Iticinin fiziksel durumu her kullanim oncesi kontrol edilmeli; catlak, kirik veya deforme olmus iticiler derhal kullanimi birakilarak yenisi ile degistirilmelidir; ekipman butunlugu, operasyonel guvenligin temelini olusturur.
Besleme boğazinin genişliği, et parcalarinin buyuklugu ile uyumlu olmalidir; zorlama ile besleme yapilmasi, makinenin sikismasina veya bicak mekanizmasinin aniden tepki vererek geri firlamasina yol acabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: El ile beslemenin neden yasak oldugunu fiziksel riskler uzerinden anlatın. • Gercek ornek: Itici ekipmanin olmadigi durumlarda kaza riskinin nasil arttigini vurgulayin. • Kritik nokta: Iticinin sadece orijinal ekipman olmasi gerektigini belirtin. • Ek bilgi: Personelin itici kullanim aliskanligini kazanmasi icin egitim/pratik yapilmalidir.

## Slide 35
Koruyucu Muhafaza Sistemleri
Kesici ve dograyici makinelerin besleme agizlarinda, bicaklara ulasimi engelleyen sabit veya hareketli koruyucu muhafazalar bulunmasi yasal bir zorunluluktur; bu muhafazalar olmadan makine kesinlikle calistirilmamalidir.
Muhafazalar, makinenin calisma sistemiyle entegre (interlock) calismali; muhafaza acildiginda makinenin enerjisini otomatik olarak kesen guvenlik anahtarlari aktif olmalidir; bu sistemler, insan hatasini telafi eden kritik guvenlik katmanlaridir.
Muhafazalarin temizlik veya bakim amaciyla cikarilmasi durumunda, makinenin enerji kaynagi tamamen kesilmeli ve kilitlenmelidir; bakim sonrasi muhafaza tekrar takilmadan enerji verilmesi, ciddi is kazalarina davetiye cikarmaktadir.
Is Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği geregi, koruyucu donanimlarin devre disi birakilmasi veya manipule edilmesi yasaktir; bu tur bir durum tespiti halinde makine derhal durdurulmali ve uygunsuzluk giderilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Muhafazalarin sadece birer parca degil, hayat kurtaran sistemler oldugunu vurgulayin. • Kritik nokta: Interlock (guvenlik anahtari) sistemlerinin neden manipule edilmemesi gerektigini aciklayin. • Gercek ornek: Muhafazasiz calisan bir makinenin yaratabilecegi ani kazalari anlatın. • Ek bilgi: Bakim prosedürlerinde kilitleme-etiketleme sistemine deginin.

## Slide 36
El Sokma Yasagi ve Riskler
Makinenin besleme bogazina veya bicak haznesine el sokmak, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle yasaktir; sikisan bir parca oldugunda makine tamamen durdurulmadan mudahale edilmemelidir.
Psikolojik ve fiziksel yorgunluk, dikkatin dagilmasina ve elin yanlislikla tehlikeli bolgeye yaklasmasina neden olabilir; bu nedenle calisma saatleri ve mola duzenleri, calisanin dikkatini koruyacak sekilde organize edilmelidir.
Calisanlarin, makine calisirken eldiven veya bol kiyafetle yaklasmamasi gerekmektedir; bol kiyafetlerin veya eldivenlerin bicaklara kapilmasi, elin makinenin icine cekilmesine neden olan en yaygin kaza sebeplerinden biridir.
Isyerinde guvenlik kulturu, her calisanin birbirini uyarmasiyla gelisir; tehlikeli bir davranis goruldugunde mudahale etmek, 6331 sayili Kanun kapsamindaki calisanin yukumlulukleri arasindadir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Elin makineye girmesi durumunda olusabilecek kalici hasarlari dürüstce belirtin. • Kritik nokta: Bol kiyafet ve eldiven riskini gida sektoru ozelinde aciklayin. • İnteraktif soru: Sikisan bir parca oldugunda ilk ne yapilmalidir? (Cevap: Makineyi durdurmak). • Ek bilgi: Calisanin birbirini uyarma sorumlulugunun onemi.

## Slide 37
Acil Durdurma ve Enerji Kesimi
Acil durdurma butonlari, makinenin en kolay erisilebilir noktasinda ve belirgin renkte olmalidir; calisanlar bu butonlarin yerini ve kullanimini ezbere bilmeli, acil durumlarda tereddut etmeden kullanmalidir.
Temizlik, bakim veya ariza giderme islemleri sirasinda makine, elektrik panosundan tamamen izole edilmeli; enerji kesildikten sonra anahtara kilit takilmali veya bir uyari etiketi asilmalidir (Lockout-Tagout).
Makinenin enerji kesildikten sonra bicaklarin tamamen durmasi icin belirli bir sure gecmesi gerekebilir; bu nedenle enerji kesilse bile bicaklara dokunmadan once hareketin tamamen sonlandigindan emin olunmalidir.
Is Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ekipmanlarin guvenli sekilde durdurulmasi ve yeniden calistirilmasi icin gerekli prosedürlerin yazili hale getirilmesini zorunlu kilmaktadir; bu prosedürler tum calisanlar tarafindan bilinmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Acil durdurma butonunun bir luks degil, zorunluluk oldugunu belirtin. • Kritik nokta: Enerjiyi kesmenin tek basina yeterli olmadigi, bicak ataletinin de hesaba katilmasi gerektigi. • Gercek ornek: Yanlislikla acilan bir makinenin yarattigi tehlikeyi anlatın. • Ek bilgi: Kilit-Etiket (LOTO) prosedürünün basit adimlarini ozetleyin.

## Slide 38
Kesici Alet Bakımı, Saklama ve Taşıma Prensipleri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, kesici aletlerin kullanımı sırasında iş kazalarını önlemek adına teknik prosedürler oluşturulmalı ve tüm çalışanlara uygulamalı eğitimler verilmelidir.
Kesici aletlerin periyodik bakımı, körelmiş bıçakların daha fazla güç gerektirmesi ve kayma riski oluşturması nedeniyle hayati önem taşır; düzenli bilenmiş aletler daha kontrollü ve güvenli çalışmayı sağlar.
Aletlerin saklanması ve taşınması sırasında, işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri kapsamında, aletlerin düşme veya kontrolsüz hareket etme riskini ortadan kaldıran sistemler tercih edilmelidir.
Çalışanlar, kesici aletleri kullanmadıkları durumlarda her zaman belirlenmiş olan güvenli depolama alanlarına bırakmalı ve hiçbir şekilde çalışma tezgahı üzerinde başıboş veya açıkta bırakmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Kesici aletlerin gıda sektöründeki en temel kaza kaynağı oldugunu belirtin. • Gercek ornek: Korlesmis bir bicagin eti kesmek icin uygulanan baskiyi nasil artirdigini ve kayma riskini nasil tetikledigini aciklayin. • Kritik nokta: Bakim ve saklama prosedürlerinin sadece hijyen degil, is guvenligi kurali oldugunu vurgulayin.

## Slide 39
Güvenli Taşıma: Uç Aşağı Pozisyonu
Kesici aletlerin çalışma ortamında bir noktadan diğerine taşınması sırasında, olası çarpmalarda yaralanmaları önlemek amacıyla kesici uçlar her zaman vücuttan uzağa ve aşağıya doğru tutulmalıdır.
Taşıma işlemi sırasında elinizde başka bir materyal veya ekipman bulunmamalı, sadece kesici aletin kontrolüne odaklanılmalı; aceleci hareketlerden kaçınarak koridorlarda dikkatli bir şekilde yürünmelidir.
İşyerlerinde kesici aletlerin taşınmasında, uzun mesafeli geçişler için özel taşıma kutuları veya kılıflar kullanılmalı; aletler asla ceplerde veya giysilerin arasında taşınmamalıdır.
Elle taşıma işleri yönetmeliği çerçevesinde, çalışanın taşıma sırasında dengesini kaybetmesi durumunda kesici aletin vücuda temas etmeyeceği bir tutuş pozisyonu benimsenmesi, temel güvenlik reflekslerinden biri haline getirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Bicagi tasirken neden ucunun asagi bakmasi gerektigini sorun. • Gercek ornek: Bir calisanin kosarken bicagi yanlis tutmasi sonucu yasanan olasi bir kaza senaryosunu canlandirin. • Kritik nokta: Bicagin asla cepte tasinmamasi gerektigini net bir dille belirtin.

## Slide 40
Güvenli Saklama: Kılıf ve Mıknatıslı Panolar
Kesici aletlerin kullanılmadığı anlarda güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için kılıf, çekmece içi bölmeler veya duvara monte edilmiş mıknatıslı panolar gibi profesyonel saklama sistemleri kullanılmalıdır.
Mıknatıslı panolar, aletlerin birbirine sürtünerek körelmesini engellediği gibi, bıçakların erişiminin kolay ve görünür olmasını sağlayarak yanlışlıkla temas riskini azaltan etkili bir mühendislik önlemidir.
Kılıf kullanımı, bıçakların kesici kısımlarının dış çevreyle olan temasını tamamen keserek, depolama alanında çalışan diğer personelin kazara yaralanma ihtimalini minimize eden bir koruma yöntemidir.
Saklama üniteleri, çalışma alanının genel düzenine uygun olmalı ve aletlerin düşmesine imkan vermeyecek şekilde, sağlam bir montajla sabitlenerek işyeri bina ve eklentileri mevzuatına uygun hale getirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Bicaklari cekmecede karma bir sekilde birakmanin risklerini sorun. • Gercek ornek: Miknatisli panonun hem hijyen hem de bicak omru acisindan sagladigi faydalari aciklayin. • Kritik nokta: Miknatisli panonun saglamliginin periyodik olarak kontrol edilmesi gerektigini hatirlatin.

## Slide 41
Hijyenik Saklama: Ayrı Depolama Yöntemleri
Gıda güvenliği ilkeleri gereği, farklı türdeki gıdalar (et, sebze, pişmiş ürün) için kullanılan kesici aletler, çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla birbirinden ayrı bölmelerde veya panolarda saklanmalıdır.
Ayrı depolama, sadece hijyenik bir zorunluluk değil, aynı zamanda farklı gıda gruplarına göre belirlenmiş aletlerin karıştırılmasını önleyerek iş disiplini ve güvenlik yönetimini kolaylaştıran bir süreçtir.
Kesici aletlerin depolandığı alanlar, nemden arındırılmış, kolay temizlenebilir ve havalandırması olan yerler olmalı; böylece aletlerin yüzeylerinde korozyon veya bakteri üremesi gibi riskler engellenmelidir.
İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri kapsamında, saklama alanlarının etiketlenmesi, hangi aletin nerede duracağının belli olması, çalışanların ekipmana erişimini hızlandırarak kaza riskini düşürür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Et ve sebze bicaklarinin karismasinin doguracagi riskleri tartisin. • Gercek ornek: Etiketleme sisteminin calisanin hizina olan olumlu etkisini anlatın. • Kritik nokta: Depolama alaninin temizliginin operasyonel verimlilik ile dogrudan iliskili oldugunu vurgulayin.

## Slide 42
Kesici Aletlerde Hijyen ve Temizlik Protokolleri
Kesici aletlerin temizliği, paslanmayı ve korozyonu önlemek için asidik veya bazik kimyasallardan uzak durularak, üretici talimatlarına uygun deterjanlar ve yöntemlerle yapılmalıdır.
Temizlik işlemi sırasında ellerin kesici ağızla temas etmemesi için uzun saplı fırçalar kullanılmalı veya aletler suyun altında değil, uygun temizleme istasyonlarında yıkanmalıdır.
Temizlik sonrası aletler, üzerlerinde su lekesi veya nem kalmayacak şekilde kurulanmalı; nemli bırakılan bıçaklar, kısa sürede oksitlenerek keskinliklerini kaybedebilir ve hijyenik riskler oluşturabilir.
Düzenli temizlik, aletin ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda sap kısımlarında oluşabilecek yağlanmaları gidererek, kullanım sırasında aletin elden kaymasını engelleyen en önemli güvenlik önlemlerinden biridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Temizlik sirasinda bicagi elde yikarken yasanan kaza oranlarindan bahsedin. • Gercek ornek: Uzun sapli firca kullanmanin el guvenligine olan katkisini gosterin. • Kritik nokta: Bicagin temizlik sonrasi kurulanmasinin hem paslanmayi onledigini hem de kaymayi onledigini belirtin.

## Slide 43
Kesik Yaralanmalarında İlk Müdahale Stratejisi
Kesik meydana geldiğinde ilk adım, yaralanan bölgenin temiz bir bezle doğrudan basınç uygulanarak kanamanın durdurulmasıdır; İlkyardım Yönetmeliği gereği müdahale, enfeksiyon riskine karşı mutlaka steril eldiven kullanılarak yapılmalıdır.
Yaralanma derin ve kanama durdurulamıyorsa, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır.
Yaralı bölgedeki yabancı cisimler (cam kırığı, metal parçası vb.) uzman yardımı olmaksızın çıkarılmamalıdır; bu durum kanamayı şiddetlendirebilir veya doku hasarını artırabilir.
Müdahale sırasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirlenen güvenli çalışma prensipleri gözetilmeli, kazanın oluş nedeni mutlaka not edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kesik yaralanmalarında ilk müdahalenin hayati önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Gıda sektöründe kullanılan bıçakların yol açtığı tipik yaralanmalardan bahsedin. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce kesik vakasına müdahale eden oldu mu, nasıl yaptınız? • Kritik nokta: Steril eldiven kullanımı enfeksiyon riski için şarttır. • Ek bilgi: İlk yardım çantasının yerini hatırlatın.

## Slide 44
Kanama Kontrolünde Baskı ve Yükseltme Teknikleri
Kanama devam ediyorsa, yaralı bölge kalp seviyesinin üzerine kaldırılarak kan akış hızı azaltılmalıdır; bu teknik, özellikle ekstremite kesiklerinde kan kaybını minimize etmek için kritik bir adımdır.
Doğrudan baskı uygulanmasına rağmen durmayan kanamalarda, yara üzerine steril ped yerleştirilip sargı bezi ile sıkıca sabitlenmelidir; baskı noktaları doğru tespit edilerek damar üzerine odaklanılmalıdır.
Turnike uygulaması, yalnızca diğer tüm yöntemler başarısız olduğunda ve hayati tehlike arz eden durumlarda, eğitimli bir ilk yardımcı tarafından, zamanı not edilerek uygulanmalıdır.
İlkyardım Yönetmeliği ilkeleri doğrultusunda, kanama kontrolü sırasında yaralının şok belirtileri (solukluk, nabız düşüklüğü) yakından takip edilmeli ve gerekli pozisyon verilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yükseltme tekniğinin kan akışını nasıl yavaşlattığını açıklayın. • Gerçek örnek: Uzuv yaralanmalarında kolun havaya kaldırılmasının önemini gösterin. • İnteraktif soru: Turnikenin hangi durumlarda son çare olduğunu biliyor musunuz? • Kritik nokta: Baskının sürekli olması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Şok pozisyonunun detaylarını anlatın.

## Slide 45
Yara Temizliği ve Steril Pansuman Uygulamaları
Yara bölgesi, temiz su veya antiseptik solüsyonlarla dıştan içe doğru dairesel hareketlerle temizlenmeli; kirli dokuların uzaklaştırılması enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltacaktır.
Temizlik sonrası yara üzerine doğrudan temas etmeyecek şekilde steril gazlı bez kapatılmalı ve yara hava alacak ancak dış etkenlerden korunacak şekilde sargı bezi ile sarılmalıdır.
Pansumanın çok sıkı sarılmamasına dikkat edilmelidir; aksi takdirde bölgedeki kan dolaşımı engellenebilir ve doku beslenmesi bozulabilir, bu da iyileşme sürecini geciktirir.
İşyerinde bulunan ilk yardım çantasında mutlaka steril sargı bezi, antiseptik solüsyon ve yara bandı gibi temel malzemelerin eksiksiz bulundurulması yasal bir zorunluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizliğin enfeksiyonu önlemedeki rolünü anlatın. • Gerçek örnek: Hijyenin gıda sektöründeki önemini hatırlatın. • İnteraktif soru: İlk yardım çantasında eksik malzeme tespit eden var mı? • Kritik nokta: Sargının sıkılığı kan dolaşımını bozmamalıdır. • Ek bilgi: Antiseptik kullanımı hakkında kısa bilgi verin.

## Slide 46
Sağlık Kuruluşuna Sevk ve Güvenli Nakil
Derin kesiklerde, kopma vakalarında veya kanamanın kontrol altına alınamadığı durumlarda yaralı, en yakın sağlık kuruluşuna vakit kaybetmeksizin ulaştırılmalıdır; nakil sırasında yaralıya psikolojik destek sağlanmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işveren işyerinde acil durum planlarına uygun şekilde yaralının nakli için gerekli ulaşım imkanlarını (ambulans veya uygun araç) sağlamalıdır.
Sevk sırasında yaralının bilinci, solunumu ve dolaşımı sürekli kontrol edilmeli; eğer yaralı bilinçsizse, hava yolu açıklığı korunarak uygun pozisyonda nakil gerçekleştirilmelidir.
Sağlık kuruluşuna varıldığında, ilk yardım sırasında yapılan tüm müdahaleler ve geçen süre hakkında sağlık personeline detaylı ve doğru bilgi verilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hangi durumlarda hastaneye gitmenin zorunlu olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Acil durum planının işleyişinden bahsedin. • İnteraktif soru: İşyerimizde ambulans çağırma prosedürünü kim biliyor? • Kritik nokta: Yaralıyı sakinleştirmenin önemine değinin. • Ek bilgi: Sevk formlarının önemini vurgulayın.

## Slide 47
İş Kazası Kayıtları ve Yasal Raporlama
Meydana gelen her kesik yaralanması, İlkyardım Yönetmeliği ve İSG mevzuatı gereği işyeri kaza kayıt defterine detaylı bir şekilde işlenmeli ve kazanın oluş şekli analiz edilmelidir.
İş kazası bildirimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca süresi içerisinde SGK'ya yapılmalıdır; bildirimin yapılmaması işverene idari para cezası yaptırımı getirebilir.
Kaza analizi sonucunda, benzer yaralanmaların tekrarını önlemek amacıyla risk değerlendirmesi güncellenmeli ve gerekli iyileştirici faaliyetler (makine koruyucusu, KKD değişimi vb.) planlanmalıdır.
Kayıtlar, gelecekteki iş güvenliği eğitimlerinde vaka analizi olarak kullanılabilir; bu durum çalışanların güvenlik bilincini artırmak için etkili bir yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kayıt tutmanın yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Kazaların tekrarlanmaması için analiz yapmanın önemini anlatın. • İnteraktif soru: Küçük kesikleri kaza defterine yazıyor muyuz? • Kritik nokta: Bildirim sürelerine dikkat edilmelidir. • Ek bilgi: Risk değerlendirmesinin dinamik yapısını açıklayın.

## Slide 48
Çelik Örgü ve Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler
Çelik örgü eldivenler, özellikle et işleme ve ağır doğrama operasyonlarında derin kesik risklerini önlemek için kullanılan en temel koruyucu donanımlardır; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olmalıdır.
Bu eldivenler, bıçak darbelerine karşı yüksek direnç sağlasa da delinme veya künt darbelere karşı sınırlı koruma sunar; çalışanlar bu eldivenlerin koruma sınırları hakkında mutlaka eğitilmelidir.
Kesilmeye dayanıklı eldiven kullanımı, el ile kesici ağız arasına fiziksel bir bariyer koyarak iş kazalarını minimize eder; bu, gıda hazırlama alanlarında uygulanan kritik bir mühendislik kontrol önlemidir.
Eldivenlerin ele tam oturması, makineye kapılma riskini azaltmak için şarttır; bol gelen eldivenler, gıda işleme makineleriyle çalışırken ek tehlikeler oluşturabilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Çelik örgü eldivenlerin sadece kesilmeye karşı koruduğunu, delinmeye karşı korumadığını vurgulayın. • Kritik nokta: Eldivenin ele tam oturması gerektiğini, gevşek eldivenin dönen aksamda kazaya yol açabileceğini belirtin. • İnteraktif soru: Çalışanlara kullandıkları eldivenlerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini sorun.

## Slide 49
Kesim İşlerinde Eldiven Kullanımı
Kesim işlerinde kullanılan eldivenler, yapılan işlemin türüne göre seçilmeli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işçiye temin edilmelidir.
Et, sebze veya meyve doğrama süreçlerinde, bıçağın kayması veya elin kontrolsüz hareketi sonucu oluşabilecek iş kazaları, doğru eldiven seçimi ile büyük oranda engellenebilir.
Kesim eldivenleri, gıda ile temas ettiğinde kimyasal veya fiziksel bir bozulma göstermemelidir; eldivenlerin gıda güvenliği standartlarına uygun malzemeden üretilmiş olması, hijyen açısından zorunludur.
Çalışanların kesim işi esnasında eldiveni sürekli takılı tutmaları teşvik edilmeli; eldiven çıkarılmadan yapılan hızlı müdahaleler, kaza oranlarını artırdığı için kesinlikle yasaklanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kesim işindeki eldivenlerin sadece güvenlik değil, gıda hijyenine de uygun olması gerektiğini hatırlatın. • Gerçek örnek: Bıçağın kayması sonucu oluşan küçük kesiklerin bile enfeksiyon riski taşıdığını vurgulayın. • Kritik nokta: Eldivenin sürekli takılı tutulmasının disiplin kuralı olduğunu belirtin.

## Slide 50
İş İçin Doğru Eldiven Uygunluğu
Eldiven seçimi yapılırken işin gerektirdiği el becerisi ve kavrama kabiliyeti dikkate alınmalı; çok kalın eldivenler hassas işlerde hataya, çok ince eldivenler ise yetersiz korumaya yol açabilir.
İşyerindeki risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, eldivenin ısıya, neme veya soğuğa karşı dayanıklılığı, çalışılan ortamın şartlarına uygun olarak belirlenmelidir (ilgili İSG mevzuatı).
Eldivenin iç yapısının terlemeyi önleyici veya alerji yapmayan malzemelerden üretilmiş olması, uzun süreli kullanımlarda çalışan konforunu ve verimliliği doğrudan etkileyen bir unsurdur.
Farklı departmanlarda çalışan personelin, kendi iş tanımlarına özel eldivenleri kullanması sağlanmalı; ortak eldiven kullanımı hijyenik riskler doğuracağı için kesinlikle önlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tek tip eldivenin her işe uygun olmadığını, işe özel seçim yapılması gerektiğini açıklayın. • İnteraktif soru: Çalışanlara kullandıkları eldivenlerde yaşadıkları en büyük zorluğu (terleme, kavrama güçlüğü vb.) sorun. • Kritik nokta: Eldivenin konforunun, çalışanın onu kullanma isteğini artırdığını vurgulayın.

## Slide 51
Eldiven Bakımı ve Temizliği
Eldivenler, her kullanımdan sonra gıda artıkları ve kirlerden arındırılmalı; özellikle çelik örgü eldivenler, üretici talimatlarına uygun şekilde dezenfekte edilmelidir (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik).
Hasar görmüş, örgüleri kopmuş veya delinmiş eldivenler derhal kullanımdan çekilmeli ve onarılmamalıdır; hasarlı ekipman, koruyucu özelliğini yitirdiği için kaza riskini artırır.
Eldivenlerin saklama koşulları, malzemenin ömrünü belirler; eldivenler serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde, birbirine karışmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
Bakım süreçleri, işyeri İSG sorumlusu tarafından periyodik olarak denetlenmeli ve eldivenlerin kullanım ömrü dolduğunda yenileriyle değiştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hasarlı eldivenin koruma sağlamadığını, aksine güvenli olduğu sanıldığı için daha büyük risk yarattığını anlatın. • Kritik nokta: Eldivenlerin temizliğinin gıda hijyeni ile eş değer olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Eldivenlerin kişiye özel olması gerektiğini tekrar hatırlatın.

## Slide 52
Güvenli Eldiven Kullanım Uygulamaları
Eldiven takılmadan önce ellerin temizliği sağlanmalı ve eldivenler eller kuruyken giyilmelidir; nemli ellerde eldiven kullanımı bakteri üremesine ve cildin tahriş olmasına neden olabilir.
Eldiven giyip çıkarma sırasında, elin dış yüzeyine temas etmemeye özen gösterilmeli ve bu süreçte hijyen kurallarına tam uyum sağlanmalıdır (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu).
Çalışanlar, eldiven takılıyken makine aksamlarına veya hareketli parçalara dokunmamaları konusunda uyarılmalı; eldivenli elin makineye kapılma durumunda riski artırabileceği bilinci oluşturulmalıdır.
İşveren veya yetkili personel, eldiven kullanımının doğru yapılıp yapılmadığını düzenli olarak gözetlemeli ve çalışanlara yerinde düzeltici geri bildirimler vermelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eldivenin sadece bir ekipman değil, bir sistemin parçası olduğunu anlatın. • Kritik nokta: Eldiven takılıyken makineye müdahale etmenin tehlikesini, eldivenin eli makineye daha kolay çekebileceğini belirtin. • Kapanış: Doğru kullanımın hem çalışanı hem de gıdayı koruduğunu hatırlatın.

## Slide 53
Makine Koruyucularının Periyodik Kontrolü
Makine koruyucuları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca periyodik olarak uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Bu kontrollerde koruyucuların mekanik bütünlüğü, bağlantı noktalarının sağlamlığı ve işlevselliği detaylı bir şekilde test edilmelidir.
Kontroller sırasında koruyucuların makineye tam oturduğundan ve herhangi bir boşluk kalmadığından emin olunmalıdır; çünkü küçük bir boşluk dahi ciddi yaralanmalara neden olabilir. Denetim sonuçları mutlaka kayıt altına alınmalı ve eksiklikler giderilmeden makine işletmeye alınmamalıdır.
Makine koruyucularının kontrolünde üretici talimatları rehber kabul edilmeli ve olası aşınma veya korozyon belirtileri erken aşamada tespit edilmelidir. Özellikle gıda sektöründeki nemli ortamlar metal koruyucularda korozyona yol açabileceğinden bu kontrol daha kritik bir önem taşır.
Periyodik kontroller sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda operasyonel sürekliliği sağlayan bir güvenlik tedbiridir. Koruyucuların standartlara uygunluğu, iş kazası riskini minimize ederek çalışanların güvenli bir çalışma ortamında üretim yapmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Makine koruyucularının hayat kurtarıcı rolünü vurgulayın. • Gerçek örnek: Geçmişte yapılan bir denetimde tespit edilen gevşek bir koruyucunun nasıl önlendiğini anlatın. • İnteraktif soru: Makine koruyucularının kontrolünü kimin yapması gerektiğini sorun. • Kritik nokta: Kayıt tutmanın yasal önemini belirtin. • Ek bilgi: Üretici talimatlarının önemine değinin.

## Slide 54
Muhafazaların Doğru Montajı ve Kullanımı
Makina Emniyeti Yönetmeliği gereğince, makinelerin hareketli aksamları çalışanların temasını engelleyecek şekilde sabit veya hareketli muhafazalarla kapatılmalıdır. Bu muhafazalar, makinenin çalışması sırasında kendiliğinden açılmayacak veya yerinden çıkmayacak bir tasarıma sahip olmalı ve operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarmalıdır.
Muhafazaların montajı sırasında, makinenin temizlik ve bakım süreçleri göz önünde bulundurulmalı ancak bu süreçlerin güvenliği asla tehlikeye atılmamalıdır. Yanlış monte edilmiş bir muhafaza, koruyucu özelliğini yitirebilir ve hatta makinenin çalışma prensibini bozarak yeni tehlikeler yaratabilir.
Sabit muhafazalar, sadece alet kullanılarak açılabilen türde olmalı ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı kilitli veya vidalı sistemlerle korunmalıdır. Bu durum, gıda üretim hatlarındaki hızlı çalışma temposunda kazara teması önlemek adına en temel savunma hattını oluşturmaktadır.
Montaj sonrası yapılacak testler ile muhafazaların makine ile tam uyumu doğrulanmalıdır. Eğer bir muhafaza makinenin ergonomisini olumsuz etkiliyorsa, bu durum tasarım aşamasında düzeltilmeli; asla koruyucu donanımı çıkarmak veya modifiye etmek gibi hatalı yöntemlere başvurulmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Muhafazaların neden sadece aletle açılması gerektiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Tasarım hataları nedeniyle yaşanan bir kaza senaryosu üzerinden konuşun. • İnteraktif soru: Muhafazanın yanlış montajı ne gibi sonuçlar doğurur? • Kritik nokta: Modifikasyon yasağını vurgulayın. • Ek bilgi: Ergonomi ve güvenlik dengesi hakkında bilgi verin.

## Slide 55
Koruyucuların Devre Dışı Bırakılması Yasağı
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, çalışanların güvenliği için tasarlanmış hiçbir koruyucu donanım veya muhafaza, operasyonel hızı artırmak veya işi kolaylaştırmak amacıyla asla devre dışı bırakılamaz. Bu tür bir davranış, ciddi bir iş kazası riski oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ağır idari ve hukuki sorumlulukları da beraberinde getirir.
Devre dışı bırakılan bir koruyucu, makinenin güvenlik sistemini (interlock gibi) yanıltabilir ve makinenin beklenmedik şekilde çalışmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle temizlik veya sıkışan ürünü çıkarma gibi müdahaleler sırasında ölümcül kazalara yol açmaktadır.
İşverenler, koruyucuların devre dışı bırakılmasını engellemek için teknik önlemler almalı ve çalışanları bu konuda sürekli bilinçlendirmelidir. Güvenlik sistemlerine yapılan her türlü müdahale, iş disiplini açısından da kabul edilemez bir ihlal olarak değerlendirilmelidir.
Çalışanların, koruyucusu olmayan veya devre dışı bırakılmış bir makineyi kullanmaları kesinlikle yasaktır. Eğer bir makinenin koruyucusu arızalıysa veya yerinde değilse, makine hemen durdurulmalı, enerji kesilmeli ve ilgili birime bildirim yapılmalıdır; güvenlik asla üretim hızına feda edilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hız uğruna güvenliği feda etmenin bedelini anlatın. • Gerçek örnek: Interlock sisteminin iptal edilmesi sonucu yaşanan bir kaza. • İnteraktif soru: Neden bazı çalışanlar koruyucuları çıkarmak ister? • Kritik nokta: İdari yaptırımlar ve iş disiplini. • Ek bilgi: Güvenlik sistemlerinin çalışma mantığı.

## Slide 56
İşletme Sırasında Sürekli Güvenlik Denetimi
İşletme esnasında makine koruyucularının durumu, vardiya sorumluları veya operatörler tarafından sürekli olarak gözlemlenmelidir. Operatörler, makineyi çalıştırmadan önce koruyucuların yerinde olduğunu ve herhangi bir gevşeme veya hasar bulunmadığını doğrulamakla yükümlüdür; bu, günlük bir güvenlik rutinidir.
Üretim hattındaki titreşimler veya yoğun kullanım, zamanla koruyucuların bağlantı elemanlarının gevşemesine yol açabilir. Bu nedenle, vardiya başlarında yapılan hızlı bir kontrol, gün içerisindeki büyük arızaların ve kazaların önlenmesi için kritik bir öneme sahiptir.
Denetim sırasında, koruyucuların üzerinde biriken gıda artıkları, yağlar veya yabancı maddeler temizlenmelidir. Bu maddeler, hem hijyen standartlarını bozar hem de bazı durumlarda koruyucunun işlevselliğini engelleyebilir veya makine içerisinde sıkışarak mekanik zorlanmalara neden olabilir.
Eğer işletme esnasında koruyucu donanımda bir anormallik fark edilirse, durum derhal amire bildirilmeli ve makine güvenli bir duruşa geçirilmelidir. Güvenlik, sadece çalışma başlangıcında değil, tüm vardiya süresince devam eden aktif bir denetim sürecidir; hiçbir aksaklık göz ardı edilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Güvenliğin vardiya boyunca sürekliliğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Titreşim nedeniyle gevşeyen bir koruyucunun nasıl fark edildiği. • İnteraktif soru: Vardiya başında makineyi nasıl kontrol ediyorsunuz? • Kritik nokta: Temizlik ve güvenlik ilişkisi. • Ek bilgi: Bildirim mekanizmasının önemi.

## Slide 57
Makine Bakımında Emniyetli Çalışma Prosedürleri
Makine bakımı sırasında, enerji kesilmesi ve kilitleme/etiketleme (LOTO) prosedürlerinin eksiksiz uygulanması, iş güvenliğinin temelidir. Bakım aşamasında koruyucuların çıkarılması gerekiyorsa, bu işlem mutlaka yetkili personel tarafından ve makinenin enerjisi tamamen kesildikten sonra yapılmalıdır.
Bakım sonrası makine tekrar devreye alınmadan önce, tüm koruyucuların yerlerine takıldığından ve bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunmalıdır. Eksik veya yanlış takılmış bir koruyucu ile makinenin çalıştırılması, bakım personelinin veya makine operatörünün hayatını riske atar.
Bakım prosedürlerinde, koruyucu donanımların temizliği ve varsa yağlanması da dahil edilmelidir. Bakım tamamlandıktan sonra, makinenin ilk çalıştırma testleri güvenli mesafeden ve tüm personel uyarılmış şekilde yapılmalı, koruyucuların işlevselliği test edilmelidir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bakım çalışmalarının yetkili kişilerce yapılmasını zorunlu tutar. Bakım esnasında koruyucuların devre dışı bırakılması gerekiyorsa, bu süre zarfında makinenin başka bir kişi tarafından çalıştırılmasını önleyecek fiziksel engeller veya uyarı levhaları kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakım sırasında enerjinin kesilmesinin hayati önemi. • Gerçek örnek: LOTO prosedürünün uygulanmadığı bir kaza senaryosu. • İnteraktif soru: Kilitleme/etiketleme (LOTO) nedir ve nasıl uygulanır? • Kritik nokta: Bakım sonrası kontrol ve test. • Ek bilgi: Yetkili personel zorunluluğu.

## Slide 58
Gıda Üretiminde Anlık Temizlik ve Müdahale
Gıda üretim alanlarında dökülen su, yağ veya gıda artıkları, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği derhal temizlenmelidir; anlık müdahale kayma ve düşme kaynaklı iş kazalarını önlemede en kritik adımdır.
Dökülen maddelerin temizlenmesi sırasında, uygun temizlik ekipmanları (çekçek, emici pedler veya endüstriyel temizlik makineleri) kullanılmalı ve çalışma alanı güvenli hale getirilene kadar ilgili bölge yaya trafiğine kapatılmalıdır.
İşveren, çalışanlara döküntü yönetimi konusunda eğitim vermeli ve acil müdahale gerektiren durumlarda kullanılacak temizlik ekipmanlarının çalışma alanına yakın noktalarda, kolay erişilebilir şekilde konumlandırılmasını sağlamalıdır.
Anlık müdahale, yalnızca zemin güvenliğini değil, aynı zamanda gıda güvenliğini de korur; bu sayede çapraz bulaşma riskleri minimize edilerek hijyen standartları sürekli olarak korunmuş olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Zemindeki bir damla yağın bile ciddi bir düşmeye yol açabileceğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Dökülen bir maddenin temizlenmemesi sonucu yaşanan kayma vakalarını belirtin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda döküntü oluştuğunda ilk olarak ne yaparsınız? • Kritik nokta: Temizliğin sadece hijyen değil, temel bir iş güvenliği kuralı olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Spil kitlerinin (döküntü kitleri) yerlerini çalışanlara hatırlatın.

## Slide 59
Islak Zeminlerin Yarattığı İş Güvenliği Riskleri
Islak ve kaygan zeminler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin önlem alması gereken temel tehlike kaynaklarından biridir; zeminlerin kaymaz özellikte olması veya kaymayı engelleyici önlemlerin alınması yasal bir zorunluluktur.
Islak zeminlerde çalışma yapılması zorunlu olan alanlarda, uyarı levhaları (dikkat kaygan zemin) mutlaka görünür şekilde yerleştirilmeli ve çalışanların bu alanlarda uygun tabanlı iş ayakkabısı (kaymaz taban) kullanmaları sağlanmalıdır.
Çalışma ortamındaki nem seviyesi ve zemin yapısı, risk değerlendirmesi sürecinde mutlaka analiz edilmeli; özellikle yüksek basınçlı yıkama yapılan bölgelerde suyun zeminde birikmesini engelleyecek eğimler ve tahliye sistemleri kontrol edilmelidir.
Islak zeminlerde meydana gelen düşmeler, genellikle basit bir dikkat eksikliği veya yetersiz uyarı sistemi ile ilişkilidir; bu nedenle zemin güvenliği, işyeri organizasyonunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Islak zeminin görünmeyen bir tehlike olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Uyarı levhası konulmadığı için yaşanan bir vaka senaryosu verin. • İnteraktif soru: Kaymaz tabanlı ayakkabı kullanmanın önemini nasıl açıklarsınız? • Kritik nokta: Uyarı levhasının sadece tehlike varken konulması gerektiğini, sürekli kalmasının duyarsızlık yarattığını belirtin. • Ek bilgi: Zemin kaplama malzemelerinin İSG uygunluğunu vurgulayın.

## Slide 60
Sistematik Temizlik ve Hijyen Programları
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, temizlik faaliyetleri rastgele değil, önceden belirlenmiş bir plan ve program dahilinde yürütülmelidir; temizlik saatleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmalıdır.
Temizlik programları, üretimin yoğun olduğu saatlerde değil, riskin en az olduğu veya üretimin durduğu periyotlarda gerçekleştirilmeli; programın uygulanması, denetim formları veya kayıt defterleri ile izlenebilir hale getirilmelidir.
Temizlik ekipmanlarının hijyeni de en az zemin temizliği kadar önemlidir; kirli paspas veya fırçalar, gıda üretim alanına istenmeyen bakterileri taşıyabilir, bu nedenle ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilerek uygun alanlarda saklanmalıdır.
Çalışanların temizlik sürecine katılımı, bir güvenlik kültürü oluşturulmasında anahtar rol oynar; herkes kendi çalışma alanının temizliğinden sorumlu tutularak toplam verimlilik ve güvenlik artırılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizliğin bir düzen içinde yapılmasının önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Plansız temizliğin yarattığı karmaşadan örnek verin. • İnteraktif soru: Temizlik programına uymayan bir durum fark ettiğinizde kime bildirmelisiniz? • Kritik nokta: Temizlik programının dokümante edilmesinin yasal sorumluluk olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: 5S metodolojisinin temizliğe katkısından kısaca bahsedin.

## Slide 61
Drenaj Sistemlerinin Güvenli İşletimi
Gıda üretim tesislerinde drenaj kanalları, zemindeki suyun hızlı tahliyesi için hayati önem taşır; ancak bu kanalların üzerindeki ızgaraların hasarlı olması veya yerinden oynaması ciddi takılma ve düşme riskleri oluşturabilir.
Drenaj sistemleri, tıkanmaları önlemek amacıyla düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir; atıkların kanallarda birikmesi hem kötü kokuya hem de suyun geri teperek üretim alanına yayılmasına neden olarak hijyeni bozar.
Izgaraların her zaman zemin seviyesiyle aynı hizada olması ve kilitli mekanizmalarla sabitlenmesi gerekir; gevşek ızgaralar, üzerinden geçecek personelin ayağının takılmasına veya ekipmanların devrilmesine sebebiyet verebilir.
Drenaj sistemi bakımı, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği düzenli periyotlarla yapılmalı ve yapılan bakım işlemleri işletme kayıtlarına mutlaka işlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Drenajın üretim tesisinin kalbi olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Tıkalı bir drenajın yarattığı hijyen sorununu anlatın. • İnteraktif soru: Izgarası gevşek bir kanal gördüğünüzde ne yaparsınız? • Kritik nokta: Izgaraların kilitli ve sabit olması gerektiğini hatırlatın. • Ek bilgi: Drenaj temizliğinde kullanılan kimyasalların KKD gerektirebileceğini belirtin.

## Slide 62
Kuru Çalışma Ortamı Sağlama Stratejileri
Gıda üretiminde suyun zorunlu olduğu durumlar dışında, çalışma ortamının mümkün olduğunca kuru tutulması hedeflenmelidir; kuru zemin, kayma riskini ortadan kaldıran en etkili mühendislik önlemidir.
Havalandırma sistemlerinin doğru tasarımı, ortamdaki nemi ve su buharını uzaklaştırarak zeminlerin daha hızlı kurumasını sağlar; bu sistemlerin periyodik bakımı, ortamdaki nem dengesinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.
Üretim süreçlerinde kullanılan ekipmanların sızıntı yapmaması için düzenli kontrol edilmeleri, zemine su veya yağ akışını engelleyerek kuru çalışma ortamının korunmasına yardımcı olur; sızıntıların kaynağında çözülmesi, temizlik maliyetlerini de düşürür.
Kuru çalışma ortamı, çalışan sağlığını ve konforunu doğrudan artırır; 6331 sayılı Kanun çerçevesinde işveren, çalışma ortamını ergonomik ve güvenli hale getirmekle yükümlü olup, nem yönetimi bu yükümlülüğün ayrılmaz bir parçasıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Islaklık değil, kuruluk bir başarı kriteridir. • Gerçek örnek: Havalandırması iyi olan bir tesiste zeminlerin nasıl daha çabuk kuruduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Sızıntı yapan bir makine gördüğünüzde süreci nasıl yönetirsiniz? • Kritik nokta: Kuru ortamın hem İSG hem de ürün kalitesi için önemli olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Nem oranının çalışanlar üzerindeki etkilerinden bahsedin.

## Slide 63
Gıda Sektöründe Kaymaz Ayakkabı Seçimi
Kaymaz ayakkabılar, gıda üretim alanlarındaki ıslak ve yağlı zeminlerde düşme riskini en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Ayakkabı seçimi, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, işyeri risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen tehlikelere uygun olmalıdır.
Gıda sektöründe kullanılan ayakkabılar, kayma direnci standartlarını karşılamalıdır. SRC sınıfı, hem seramik hem de çelik yüzeylerde en yüksek kayma direncini sağladığı için gıda tesislerinde tercih edilen temel güvenlik seviyesidir.
Ayakkabıların tasarımı, sadece kayma direncini değil, aynı zamanda hijyenik temizlik kolaylığını da içermelidir. Dikişsiz veya minimal dikişli yapılar, gıda artıklarının birikmesini engeller ve temizlik işlemlerinin daha hızlı tamamlanmasına olanak sağlar.
Seçilen ayakkabı, çalışanın ayak yapısına uygun olmalı ve uzun süreli ayakta yapılan işlerde ergonomik destek sunmalıdır. Yanlış ayakkabı seçimi, çalışanlarda yorgunluğa ve uzun vadede kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaygan zeminlerin gıda sektöründeki kaza nedenleri arasındaki yerini belirtin. • Gerçek örnek: Islak zeminlerde yaşanan bir kayma olayının iş gücü kaybına nasıl yol açtığını anlatın. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce ayakkabı yüzünden kayma tehlikesi yaşayan var mı? • Kritik nokta: SRC sınıfı kaymazlık seviyesinin önemini vurgulayın. • Ek bilgi: Ayakkabıların hijyenik yapısının üretim kalitesine etkisini açıklayın.

## Slide 64
Taban Deseni ve Tutuş Performansı
Kaymaz ayakkabıların taban desenleri, zeminle temas eden yüzeydeki sıvıyı dışarı tahliye edecek şekilde kanallı tasarlanmıştır. Bu kanallar, zemin ile taban arasında su veya yağ filmi oluşumunu engelleyerek sürtünmeyi en üst düzeye çıkarır.
Taban desenlerinin derinliği ve geometrik yapısı, kaygan maddelerin (yağ, deterjan, su) taban altından hızla uzaklaştırılmasını sağlar. Derin kanallar, özellikle gıda işleme tesislerindeki yoğun sıvı birikintilerinde tutunmayı artırarak güvenli bir yürüyüş ortamı oluşturur.
Taban yapımında kullanılan kauçuk veya poliüretan malzemeler, yüksek sürtünme katsayısına sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu malzemeler esnekliğini koruyarak, zeminle maksimum yüzey teması kurar ve ani hareketlerde dengenin korunmasına yardımcı olur.
Düzenli olarak kontrol edilmeyen aşınmış taban desenleri, kayma direncini önemli ölçüde azaltır. Taban kanallarının dolması veya aşınması, ayakkabının kaymazlık özelliğini kaybetmesine neden olacağından, periyodik kontroller hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Taban deseninin neden araba lastiği gibi çalıştığını açıklayın. • Gerçek örnek: Aşınmış bir taban ile yeni bir tabanın kaygan yüzeydeki farkını karşılaştırın. • İnteraktif soru: Sizce taban kanalları tıkandığında ayakkabı ne kadar güvenlidir? • Kritik nokta: Taban aşınma göstergelerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini hatırlatın. • Ek bilgi: Poliüretan tabanların esneklik avantajlarından bahsedin.

## Slide 65
Kimyasal ve Sıvı Direnci
Gıda tesislerinde karşılaşılan hayvansal yağlar, bitkisel yağlar ve temizlik kimyasalları, standart ayakkabı tabanlarını hızla bozabilir. Bu nedenle, ayakkabı tabanının bu maddelere karşı dirençli nitelikte olması gerekir.
Yağ ve su direnci, ayakkabının sadece kaymasını değil, aynı zamanda uzun ömürlü olmasını da sağlar. Kimyasallara dayanıklı olmayan tabanlar, zamanla yumuşayarak veya şişerek kaymazlık özelliklerini kalıcı olarak kaybeder ve güvenliği tehdit eder.
Ayakkabıların üst kısımları da sıvı geçirmez özellikte olmalıdır; bu, çalışanın ayağını sıcak su sıçramalarından veya dökülen gıda maddelerinden korur. Sıvı geçirmezlik, aynı zamanda ayakkabı içine bakteri üremesini engelleyerek hijyenik bir çalışma ortamı sağlar.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, zeminlerin temiz ve tehlikesiz tutulması esastır. Ayakkabıların kimyasal direnci, bu önlemleri destekleyen tamamlayıcı bir güvenlik katmanıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gıda sektöründeki sıvıların ayakkabı malzemesine verdiği zararları anlatın. • Gerçek örnek: Yanlış malzeme seçiminin ayakkabının ömrünü nasıl kısalttığını belirtin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda en çok hangi sıvıya maruz kalıyorsunuz? • Kritik nokta: Sıvı geçirmezliğin hem güvenlik hem de hijyen için kritik olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Nitril kauçuğun kimyasal direnç avantajını açıklayın.

## Slide 66
Ayakkabı Bakımı ve Değişim Kriterleri
Kaymaz ayakkabıların temizliği, taban kanallarında biriken kir, yağ ve kalıntıların düzenli olarak temizlenmesiyle yapılmalıdır. Kanalların tıkanması, ayakkabının tasarlanan kaymazlık işlevini yerine getirmesine engel olur; bu nedenle günlük temizlik rutinlerine dahil edilmelidir.
Ayakkabıların dış yüzeyinde oluşan çatlaklar, delikler veya tabanındaki aşırı aşınmalar, güvenlik performansının bittiğinin göstergesidir. Bu tür hasarlar tespit edildiğinde, ayakkabılar onarılmaya çalışılmamalı, doğrudan yenisiyle değiştirilmelidir.
Ayakkabıların kuruması için yüksek ısı kaynaklarından (radyatör, fırın vb.) uzak tutulması gerekir. Doğrudan ısı, taban malzemesinin sertleşmesine veya yapısının bozulmasına yol açarak kaymazlık özelliğini olumsuz etkileyebilir.
Çalışanlar, ayakkabılarını her vardiya öncesi görsel olarak kontrol etmelidir. Tabanda yabancı cisimlerin saplı olup olmadığına bakılmalı ve ayakkabının tüm işlevselliği test edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ayakkabı bakımının sadece temizlik değil, bir güvenlik rutini olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Yanlış kurutma yöntemlerinin ayakkabıya verdiği zararı tarif edin. • İnteraktif soru: Ayakkabılarınızda hasar fark ettiğinizde kime başvuruyorsunuz? • Kritik nokta: Hasarlı ayakkabı ile çalışmanın yasak olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: Günlük kontrol checklist'lerinin önemini vurgulayın.

## Slide 67
Yasal Sorumluluklar ve Kullanım Zorunluluğu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işveren çalışanların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür ve gerekli kişisel koruyucu donanımları ücretsiz sağlamalıdır. Kaymaz ayakkabı kullanımı, risk değerlendirmesi sonucunda belirlenmiş bir güvenlik tedbiri ise kullanımı yasal bir zorunluluktur.
Çalışanlar, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları, aldıkları eğitime uygun şekilde kullanmak ve korumakla yükümlüdür. Güvenlik ekipmanını kullanmamak, iş disiplinine aykırı olduğu gibi ciddi iş kazalarına davetiye çıkaran bir güvensiz davranıştır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, ekipmanların kullanımında çalışanlara eğitim verilmesini şart koşar. Çalışanlar, ayakkabıların doğru kullanımı, bakımı ve hasar durumunda bildirim süreci hakkında bilgilendirilmelidir.
İş güvenliği uzmanları ve işverenler, sahada kaymaz ayakkabı kullanımını düzenli olarak denetlemelidir. Denetimlerde sadece ayakkabının varlığı değil, aynı zamanda uygunluğu, temizliği ve aşınma durumu da kayıt altına alınarak izlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD kullanımının yasal bir hak ve sorumluluk olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Denetimlerde uygunsuz ayakkabı kullanımının sonuçlarından bahsedin. • İnteraktif soru: Sizce işverenin sağladığı ekipmanı kullanmamanın hukuki sonuçları nelerdir? • Kritik nokta: KKD'nin ücretsiz sağlanmasının işverenin asli görevi olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: İSG eğitimlerinin yönetmelik gereği zorunlu olduğunu hatırlatın.

## Slide 68
Zemin Kaplaması ve Drenaj Entegrasyonu
Gıda üretim alanlarında zeminler, korozyona dayanıklı ve temizlenmesi kolay malzemelerle kaplanmalıdır; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, güvenli bir çalışma yüzeyi sağlamakla yükümlüdür.
Drenaj sistemleri, zemin kaplamasıyla bütünleşik şekilde tasarlanmalı ve atık suyun birikmeden tahliye edilmesini sağlayacak yeterli kapasitede olmalıdır; bu sistemler temizlik kolaylığı için süzgeçli yapıda inşa edilmelidir.
Zemin ve drenaj entegrasyonunda sızdırmazlık en kritik unsurdur; çatlak veya kırıklar bakteri üremesine neden olabileceği için sürekli kontrol edilmeli, hasar gören bölgeler derhal onarılmalıdır.
Çalışma alanındaki zemin yapısı, kullanılacak kimyasallara ve üretim sürecine uygun seçilmelidir; gıda güvenliği ve İSG standartları gereği zemin yüzeyinde hiçbir şekilde durgun su kalmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Zemin ve drenajın bir bütün olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış malzeme seçiminin korozyona neden olduğunu anlatın. • Kritik nokta: Sızdırmazlık testlerinin önemini belirtin. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun gereği güvenli çalışma ortamı sorumluluğunu hatırlatın.

## Slide 69
Kaymaz Zemin Uygulamaları
Kaygan zeminler, gıda sektöründeki iş kazalarının en önemli nedenlerinden olan düşme ve yaralanmaların başında gelir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerinin kaymaya karşı güvenli olmasını zorunlu tutar.
Kaymaz yüzey kaplamaları (epoksi, endüstriyel seramik) seçilirken sürtünme katsayısı yüksek malzemeler tercih edilmelidir; bu malzemeler ıslak veya yağlı ortamlarda dahi güvenli tutuş sağlamalıdır.
Kayma riskinin yüksek olduğu giriş-çıkış bölgelerine veya yoğun hareketli alanlara kaydırmaz bantlar veya özel dokulu yüzeyler uygulanmalıdır; bu önlemler çalışanların güvenliğini artırarak kaza olasılığını minimize eder.
Kaymazlık özellikleri zamanla aşınabilir; bu nedenle zemin kaplamalarının periyodik olarak sürtünme testlerinden geçirilmesi ve aşınan yüzeylerin yenilenmesi, iş kazalarını önleme adına kritik bir idari tedbirdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaygan zeminlerin kaza istatistiklerindeki yerini belirtin. • Kritik nokta: Sürtünme katsayısının önemini açıklayın. • İnteraktif soru: Çalışanlara zeminlerin kaygan olduğunu hissettikleri yerleri sorun. • Ek bilgi: Kaydırmaz bantların geçici ama etkili bir önlem olduğunu vurgulayın.

## Slide 70
Etkili Su Tahliye Sistemleri
Gıda üretim tesislerinde su tahliyesi, sıvı atıkların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem iş güvenliğini hem de hijyen standartlarını korur; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sıvı birikiminin önlenmesini şart koşar.
Tahliye kanalları, tıkanmaları önlemek için kolay ulaşılabilir ve manuel temizliğe uygun olmalıdır; kanalların üzerinde yer alan ızgaralar, operasyonel araçların geçişine dayanıklı ve güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
Atık su kanallarının yerleşimi, üretim hattı boyunca sıvıların en kısa sürede uzaklaştırılacağı şekilde planlanmalı ve sızıntı riski taşıyan noktalara yakın olmalıdır; yanlış planlama, zeminlerde su birikmesine neden olur.
Drenaj sistemlerinde koku ve haşere girişini önlemek için sifonlu veya kapalı sistemler kullanılmalıdır; sistemin verimli çalışması, tesis içindeki hava kalitesini ve genel hijyen seviyesini doğrudan olumlu yönde etkiler.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tahliye sistemlerinin hijyen ve güvenlikteki rolünü anlatın. • Kritik nokta: Izgaraların güvenli sabitlenmesi hayati önem taşır. • Gerçek örnek: Tıkanan bir drenajın yarattığı riskleri örnekleyin. • Ek bilgi: Sifonlu sistemlerin koku önleme işlevini vurgulayın.

## Slide 71
Zemin Eğimi ve Akış Yönetimi
Zemin eğimi, sıvıların drenaj kanallarına doğru kendiliğinden akışını sağlamak için kritik bir mühendislik detaydır; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği zemin yapısı, birikintileri engelleyecek eğimle tasarlanmalıdır.
Eğimin derecesi, zemin yüzeyindeki suyun durgunluk yaratmadan akışını sağlayacak düzeyde olmalıdır; çok düşük eğim su birikmesine, çok yüksek eğim ise çalışanların dengesini kaybetmesine yol açabilir.
Eğim tasarımı, zemin kaplama işlemi sırasında profesyonelce yapılmalı ve tüm yüzeylerde süreklilik korunmalıdır; kaplama sonrası yapılan ölçümlerle, suyun drenaj noktalarına yöneldiği teyit edilmelidir.
Zeminde oluşabilecek çökme veya deformasyonlar, eğim dengesini bozabilir; bu tür bozukluklar, sıvı akışını engelleyerek zemin üzerinde riskli su birikintileri oluşturur, bu yüzden zemin seviyeleri düzenli kontrol edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğim tasarımının mühendislik gerektirdiğini belirtin. • Kritik nokta: Eğimin hem su akışı hem de çalışan dengesi için optimum olması gerekir. • İnteraktif soru: Zemindeki eğim bozukluklarını fark edip etmediklerini sorun. • Ek bilgi: Eğimli zeminde ağır yük taşırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatın.

## Slide 72
Bakım ve Hijyen Prosedürleri
Zemin kaplamaları ve drenaj sistemlerinin düzenli bakımı, tesisin uzun ömürlü ve güvenli olmasını sağlar; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tesisatın periyodik bakımının yapılmasını işverenin sorumluluğuna bırakır.
Drenaj kanalları haftalık olarak temizlenmeli, katı atıklar ve yağ birikintileri kanallardan arındırılmalıdır; tıkanan kanallar, suyun zemine taşmasına ve ciddi kayma kazalarına sebebiyet verebilir.
Zemin yüzeyleri her vardiya sonunda uygun endüstriyel temizlik maddeleriyle dezenfekte edilmeli ve kurulanmalıdır; temizlik sırasında kullanılan kimyasalların zemine zarar vermediğinden emin olunmalıdır.
Bakım faaliyetleri kayıt altına alınmalı ve bir temizlik/bakım çizelgesi oluşturulmalıdır; bu kayıtlar, olası bir iş kazasında veya denetimde, işverenin sorumluluklarını yerine getirdiğini kanıtlayan en önemli belgelerdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakımın sadece hijyen değil, güvenlik için de şart olduğunu vurgulayın. • Kritik nokta: Kayıt tutmanın hukuki koruma sağladığını belirtin. • Gerçek örnek: Vardiya sonu temizlik prosedürlerini hatırlatın. • Ek bilgi: Temizlik kimyasallarının zeminle uyumunu kontrol etmelerini isteyin.

## Slide 73
Islak Zemin Uyarı İşaretlerinin Teknik Özellikleri
Islak zemin uyarı işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği uyarınca dikkat çekici renk ve sembollerle tasarlanmalıdır; bu levhalar kayma riskini önceden haber vererek çalışanların tedbir almasını sağlar.
İşaretler, zeminin ıslak olduğu durumlarda çalışanların doğrudan görebileceği bir seviyede olmalı ve üzerine basılmasını engelleyecek şekilde yerleştirilmelidir; standartlara uygun olmayan işaretler kazaları önlemede yetersiz kalır.
Levhaların üzerindeki semboller, çalışanların dil bariyerine takılmadan durumu anlamasını sağlayacak uluslararası standartlarda olmalıdır; bu durum özellikle çok uluslu çalışanların bulunduğu gıda tesislerinde hayati önem taşır.
Uyarı işaretlerinin dayanıklı malzemeden üretilmesi ve temizlik kimyasallarına karşı dirençli olması gerekir; bozulmuş, silinmiş veya devrilmiş levhalar yasal olarak koruyucu bir önlem niteliği taşımaz.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Uyarı işaretlerinin sadece bir dekorasyon değil, yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış yerleştirilmiş veya devrilmiş bir levhanın kaza riskini nasıl artırdığını anlatın. • İnteraktif soru: İşletmenizde en sık kullanılan uyarı işareti türü nedir? • Kritik nokta: Levhaların teknik standartlara uygunluğu denetimlerde kontrol edilen ana unsurdur. • Ek bilgi: İşaretlerin her zaman temiz ve okunur tutulması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 74
Uyarı Levhalarının Görünürlük Standartları
Levhalar, ıslak alanın tam girişine ve kaza riskinin en yüksek olduğu noktalara yerleştirilmelidir; Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği gereği uyarı levhalarının görünürlüğü kısıtlanmamalıdır.
Aydınlatma seviyesi düşük olan alanlarda, uyarı levhalarının yansıtıcı özelliklere sahip olması veya bölgenin ek aydınlatma ile desteklenmesi zorunludur; aksi takdirde işaret fark edilmez.
Levha yerleşimi yapılırken yaya trafiğinin yoğunluğu dikkate alınmalı ve işaretler çalışanların hareket alanını daraltmayacak şekilde konumlandırılmalıdır; yanlış yerleşim yeni bir takılma tehlikesi yaratır.
Görünürlük, sadece levhanın varlığı ile değil, doğru açıyla yerleştirilmesi ile sağlanır; her yönden gelen çalışanın uyarıyı görebilmesi için gerektiğinde birden fazla levha kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görünürlüğün kaza önlemedeki kritik rolünü belirtin. • Gerçek örnek: Köşe dönüşlerinde levhanın nasıl yerleştirilmesi gerektiğini görselleştirin. • İnteraktif soru: Karanlık veya yoğun alanlarda görünürlüğü artırmak için neler yapabiliriz? • Kritik nokta: Levha yerleşimi bir plan dahilinde olmalıdır. • Ek bilgi: Yansıtıcı levhaların depo alanlarında kullanımı önemlidir.

## Slide 75
Temizlik Süreçlerinde Güvenlik Protokolleri
Gıda üretim alanlarında temizlik sırasında zemin ıslaklığı kaçınılmazdır; bu nedenle İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği temizlik planları güvenlik odaklı hazırlanmalıdır.
Temizlik personeli, ıslak zemin oluşmadan önce mutlaka uyarı işaretlerini hazır bulundurmalı ve alanı izole etmeden işe başlamamalıdır; önleyici tedbirler kaza sonrası müdahaleden her zaman daha etkilidir.
Temizlik kimyasallarının zemini ekstra kayganlaştırma riski göz önüne alınarak, uygun temizlik ekipmanları ve doğru konsantrasyonda deterjan kullanımı sağlanmalıdır; yanlış kimyasal seçimi zemini tehlikeli hale getirir.
Temizlik süreci boyunca personelin uygun iş ayakkabısı (kaydırmaz taban) giymesi zorunludur; kişisel koruyucu donanım kullanımı temizlik çalışanlarını da koruma altına alır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik sırasında yapılan hataların en yaygın kaza nedeni olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Hatalı kimyasal kullanımı sonucu oluşan aşırı kaygan zemin vakalarını tartışın. • İnteraktif soru: Temizlik personeline kaza önleme konusunda eğitim veriyor musunuz? • Kritik nokta: KKD kullanımı temizlik personeli için hayati önem taşır. • Ek bilgi: Kaydırmaz tabanlı ayakkabıların teknik özelliklerini açıklayın.

## Slide 76
Riskli Alanların Sınırlandırılması ve İzolasyonu
Çok tehlikeli veya geniş çaplı ıslak alanlarda sadece levha yeterli olmayabilir; 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında işveren, riski minimize etmek için fiziksel bariyerler kullanmalıdır.
Şeritler, koniler veya taşınabilir bariyerler kullanılarak ıslak bölge yaya trafiğine tamamen kapatılmalı ve alternatif geçiş yolları belirlenmelidir; bu uygulama riski kaynağında yok eder.
Sınırlandırma yapılan alanlarda, görevli olmayan kişilerin girişi kesinlikle engellenmelidir; yetkisiz girişler hem çalışanı hem de temizlik personelini tehlikeye atar.
İzolasyon süreci tamamlandıktan sonra bölgenin güvenli olduğu teyit edilene kadar bariyerler kaldırılmamalıdır; yönetim, izolasyonun takibinden ve sürekliliğinden sorumludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Levha ile bariyer kullanımı arasındaki farkı ve gerekliliği açıklayın. • Gerçek örnek: Büyük ölçekli temizliklerde bariyer kullanımının sağladığı korumayı anlatın. • İnteraktif soru: Hangi durumlarda sadece levha yeterli, hangi durumlarda bariyer şarttır? • Kritik nokta: İzolasyonun takibi bir yönetim sorumluluğudur. • Ek bilgi: Alternatif rotaların belirlenmesinin iş verimliliğine etkisi.

## Slide 77
Uyarı Levhalarının Kaldırılması ve Denetim
Uyarı levhaları, zemin tamamen kuruduktan ve kayma riski ortadan kalktıktan sonra kaldırılmalıdır; erken kaldırma, gizli nem veya ıslaklık nedeniyle ciddi düşme vakalarına yol açabilir.
Levhayı kaldıran personel, zeminin kuru olduğundan emin olmalı ve gerekirse görsel kontrolün yanı sıra fiziksel bir denetim yapmalıdır; bu sorumluluk temizlik ekibinin bir parçasıdır.
Kaldırılan levhalar, bir sonraki kullanım için güvenli depolama alanlarına geri götürülmelidir; ortalıkta bırakılan boş levhalar da farklı bir kaza riski oluşturur.
Yönetim, ıslak zemin prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığını periyodik olarak denetlemeli ve eksiklikleri gidermelidir; bu süreç İSG kültürünün bir parçası olarak benimsenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Levhanın kaldırılmasının da bir işlem süreci olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Zeminin kurumadan levhanın kaldırılması sonucu yaşanan bir kaza senaryosu. • İnteraktif soru: Zeminin kuruduğuna nasıl karar veriyorsunuz? • Kritik nokta: Levhaların depolanması da düzenin bir parçasıdır. • Ek bilgi: İSG kültürünün tüm süreçlere yayılması.

## Slide 78
Depo ve Raf Sistemlerinde Yüksekte Çalışma
Gıda depolarında raf sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar yüksekten düşme riski taşır; Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği, düşme riskinin olduğu her alanda toplu koruma önlemleri alınmalıdır.
Raf sistemlerine tırmanmak kesinlikle yasaktır; yüksekte yapılacak işler için uygun platformlar, merdivenler veya iş makineleri kullanılmalıdır. Çalışma öncesinde risk değerlendirmesi yapılmalı ve alanın güvenliği sağlanmalıdır.
Platform kullanılmayan alanlarda emniyet kemeri kullanımı zorunludur; kemerlerin ankraj noktaları sağlam olmalı ve düşme mesafesi hesaplanarak uygun şekilde ayarlanmalıdır. Çalışanlar yüksekte çalışma eğitimi almış olmalıdır.
Çalışma ortamında kaygan zeminler veya engeller bulunmamalıdır; çalışma alanı düzenli tutulmalı ve çalışma bittiğinde alan güvenli bir şekilde terk edilmelidir. İşveren, çalışma ekipmanlarının güvenliğini denetlemekle yükümlüdür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Raf sistemlerinin tırmanma aracı olmadığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Depodaki yüksek raflara ulaşmak için kullanılan seyyar merdivenlerin devrilme riskini anlatın. • İnteraktif soru: Raf sistemlerine tırmanmanın yaratabileceği en büyük risk nedir? • Kritik nokta: Ankraj noktalarının sağlamlığı ve doğru kullanımı hayat kurtarır. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanun kapsamında işverenin güvenli ekipman sağlama yükümlülüğü esastır.

## Slide 79
Merdivenlerde 4:1 Açı Kuralı
Dayanmalı merdivenlerin güvenli kullanımı için 4:1 kuralı uygulanmalıdır; bu kurala göre merdiven tabanı ile duvar arasındaki mesafe, merdivenin yaslandığı yüksekliğin dörtte biri kadar olmalıdır.
Doğru açı sağlanmadığında merdivenin tabanı kayabilir veya üst kısmı devrilebilir; bu durum ciddi iş kazalarına yol açar. Merdiven tabanının kaymaması için zemin düz ve sabit olmalıdır.
Merdivenler, geçiş yollarında veya kapı önlerinde kullanılmamalıdır; eğer kullanılması zorunluysa, merdiven çevresinde güvenlik şeridi oluşturulmalı ve işaretleme yapılmalıdır. Merdiven ayaklarına kaydırmaz pabuç takılmalıdır.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, merdivenlerin sağlamlığı periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hatalı açıda kurulan merdivenler, kullanıcının ağırlık merkezini bozarak devrilme riskini artırır; bu kurala titizlikle uyulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 4:1 kuralının geometrik mantığını basitçe açıklayın. • Gerçek örnek: Merdivenin çok dik veya çok yatık kurulduğu bir senaryoyu tartışın. • İnteraktif soru: Merdiven açısını nasıl ölçersiniz? • Kritik nokta: Merdiven pabuçlarının durumu ve zemin kalitesi. • Ek bilgi: Yanlış açı, merdivenin devrilme riskini %50 artırabilir.

## Slide 80
Güvenli Tırmanış: 3 Nokta Kuralı
Merdiven tırmanırken veya inerken 3 nokta kuralı hayati öneme sahiptir; bu kurala göre her an iki el ve bir ayak veya iki ayak ve bir el merdivene temas halinde olmalıdır.
Bu yöntem, çalışanın dengesini korumasını sağlar ve bir uzvun kayması durumunda düşmeyi engeller. Merdiven tırmanırken eller daima boş olmalı, ekipmanlar alet kemerleri veya çekme halatları ile taşınmalıdır.
Elde malzeme taşımak dengeyi bozar ve kaza riskini artırır; tırmanma sırasında odak noktası merdiven basamakları olmalıdır. Tırmanırken basamakların temiz ve kaygan olmamasına dikkat edilmelidir.
Çalışanlar merdiven kullanırken daima merdivene dönük olmalıdır; asla sırtını dönerek tırmanmamalıdır. 3 nokta kuralı, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği tarafından güvenli çalışma yöntemi olarak tanımlanmıştır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 3 nokta kuralının vücut dengesi üzerindeki etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Elinde koli ile merdivene çıkan bir çalışanın yaşadığı kaza senaryosu. • İnteraktif soru: Neden her zaman merdivene dönük olmalıyız? • Kritik nokta: Aletlerin taşınma yöntemi (alet kemeri kullanımı). • Ek bilgi: 3 nokta kuralı, her türlü merdiven (sabit/seyyar) için geçerlidir.

## Slide 81
Uzanma Yasağı ve Ağırlık Merkezi
Merdiven üzerindeyken gövde ağırlık merkezi daima iki yan profil arasında kalmalıdır; merdivenin dışına doğru uzanmak, ağırlık merkezini kaydırarak merdivenin devrilmesine neden olur.
Uzanma ihtiyacı duyulduğunda merdiven aşağı inilmeli, doğru pozisyona getirilmeli ve tekrar tırmanılmalıdır; asla merdiveni üzerinde hareket ettirmeye çalışmayın. Bu, en sık görülen kaza nedenlerinden biridir.
Merdiven yanlarına aşırı yük bindirmek veya çalışırken yana doğru hamle yapmak, merdivenin dengesini anında bozar. Çalışma alanı, merdiven üzerinde uzanmayı gerektirmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Çalışanlar, işin gerektirdiği erişim mesafesini doğru hesaplamalıdır; eğer uzanmak gerekiyorsa, daha büyük bir merdiven veya çalışma platformu tercih edilmelidir. Güvenlik, hızdan daha önceliklidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kemer bölgesi kuralını (kemer tokası yan profiller arasında kalmalı) vurgulayın. • Gerçek örnek: Uzanma nedeniyle devrilen merdiven vakalarını anlatın. • İnteraktif soru: Merdiven üzerindeyken neden yana hamle yapmamalıyız? • Kritik nokta: Merdiveni olduğu yerde kaydırmanın tehlikesi. • Ek bilgi: Uzanma yasağı, merdiven güvenliğinin temelidir.

## Slide 82
Merdiven Kontrolü ve Bakım Süreçleri
Kullanım öncesi her merdiven mutlaka gözle kontrol edilmelidir; basamaklarda çatlak, gevşek bağlantı, eksik parça veya korozyon olup olmadığı dikkatle incelenmelidir. Hasarlı merdivenler derhal kullanımdan çekilmelidir.
Merdivenlerin periyodik bakımları yetkili kişilerce yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır; kayıtlar işyerinde denetimler için hazır bulundurulmalıdır. İSG mevzuatı, ekipmanların güvenli durumda tutulmasını şart koşar.
Bakım sırasında merdiven üzerindeki etiketlerin okunabilir olması sağlanmalıdır; etiketler, merdivenin taşıma kapasitesini ve kullanım talimatlarını içermelidir. Kapasitesinin üzerinde yüklenen merdivenler deforme olur.
Temizlik, özellikle gıda sektöründe hijyen ve güvenlik açısından önemlidir; merdiven üzerindeki yağ, toz veya döküntüler kayma riski yaratır. Düzenli temizlik, hem güvenliği hem de ekipman ömrünü artırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kontrolün bir zorunluluk olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Kullanım öncesi kontrol edilmeyen çatlak bir basamağın kırılması. • İnteraktif soru: Hasarlı bir merdiveni nasıl etiketlersiniz? • Kritik nokta: Kayıt tutma ve yetkili kişi denetimi. • Ek bilgi: Gıda sektöründe temizlik ve İSG bir bütündür.

## Slide 83
Soğuk Depolarda Çalışma Süreleri ve Sınırlar
Soğuk hava depolarında çalışma süreleri, ortam sıcaklığına göre sınırlandırılmalı ve İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği termal konfor şartları sağlanmalıdır.
Çalışanlar, vücut ısısını korumak amacıyla düşük sıcaklığa uygun termal koruyucu giysiler, eldivenler ve soğuk hava botları kullanmalı; KKD'ler Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun olmalıdır.
Depo içerisinde sürekli çalışma süresi, ortamın eksi derece sıcaklığına bağlı olarak periyodik aralıklarla bölünmeli ve çalışanların aşırı soğuğa maruziyet süresi takip edilmelidir.
Çalışanların soğuk ortama adaptasyonu için işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri titizlikle yapılmalı, özellikle solunum yolu ve dolaşım sistemi rahatsızlığı olan çalışanlar riskli alanlarda görevlendirilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Soğuk ortamın çalışan vücudu üzerindeki fiziksel etkilerini vurgulayın. • Gerçek örnek: Uygun olmayan kıyafetle çalışmanın donma riskine etkisini belirtin. • İnteraktif soru: Depo içinde kaç dakika aralıksız kalıyorsunuz? • Kritik nokta: KKD'lerin yalıtım özelliğinin düzenli kontrolü hayati önem taşır.

## Slide 84
Termal Konfor ve Mola Yönetimi
Soğuk depolarda çalışan personelin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, depo dışında veya uygun bir alanda ısıtmalı mola odaları oluşturulması yasal bir zorunluluktur.
Çalışanlar, soğuk maruziyetini kırmak için belirli aralıklarla mola odasına geçerek vücut sıcaklıklarını normal seviyeye getirmeli ve bu mola süreleri çalışma saatlerine dahil edilmelidir.
Mola odalarında çalışanların hızlı ısınmasını sağlayacak sıcak içecek imkanları ve uygun havalandırma sistemleri bulundurulmalı, dinlenme süreleri işin yoğunluğuna göre ihmal edilmemelidir.
Mola sürelerinin takibi ve personelin dönüşümlü çalıştırılması, İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği çerçevesinde işveren tarafından organize edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mola odalarının sadece dinlenme değil, bir güvenlik önlemi olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Uzun süreli soğuk maruziyetinin kas tutulması ve konsantrasyon kaybına yol açması. • İnteraktif soru: Mola odalarınızın sıcaklık durumu yeterli mi? • Kritik nokta: Mola sürelerinin dinlenme hakkı olduğunu unutmayın.

## Slide 85
Yalnız Çalışma Yasağı ve Güvenlik Protokolleri
Soğuk hava depolarında kaza, sağlık sorunu veya ekipman arızası risklerine karşı yalnız çalışma kesinlikle yasaklanmalı ve buddy (eşli çalışma) sistemi uygulanmalıdır.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği, depo içerisinde her an ulaşılabilecek haberleşme cihazları veya telsiz sistemleri bulundurulmalıdır.
Depo içinde çalışan personelin birbirini kontrol edebileceği ve acil bir durumda birbirine destek olabileceği bir çalışma düzeni kurulmalı, iletişim kopukluğu risk yaratmamalıdır.
Yalnız çalışmak zorunda kalınan istisnai durumlarda, merkezi bir kontrol sistemi veya belirli aralıklarla yapılan kontrol aramaları ile çalışanın güvenliği sürekli teyit edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yalnız kalmanın psikolojik ve fiziksel risklerini anlatın. • Gerçek örnek: Depo içinde bayılan bir çalışanın fark edilmesinin önemi. • İnteraktif soru: Çalışırken yanınızda arkadaşınızın olması güvenliğinizi nasıl etkiliyor? • Kritik nokta: Haberleşme cihazlarının soğuktan etkilenmemesi için koruyucu kılıf kullanın.

## Slide 86
Süre Takibi ve İzleme Sistemleri
Çalışanların soğuk ortamda geçirdiği süreler, işletme tarafından tutulan çalışma log kayıtları veya dijital takip sistemleri ile anlık olarak izlenmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirmesi yapılırken, soğuk depolardaki maruziyet süreleri kritik bir parametre olarak kaydedilmelidir.
Otomatik uyarı sistemleri, personelin soğuk ortamda belirlenen maksimum süreyi aşması durumunda görsel veya işitsel alarm vererek çalışanı uyarmalıdır.
Süre takibi kayıtları, iş müfettişlerinin denetimlerinde sunulmak üzere periyodik olarak arşivlenmeli ve iş güvenliği uzmanı tarafından analiz edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Süre takibinin sadece yasal bir zorunluluk değil, bir yaşam koruma aracı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Kayıt tutulmayan bir depoda personelin unutulması vakaları. • İnteraktif soru: Çalışma sürelerinizi nasıl takip ediyorsunuz? • Kritik nokta: Kayıtların doğruluğu için dürüstlük prensibi esastır.

## Slide 87
Acil Durum Prosedürleri ve Güvenlik Donanımı
Soğuk hava depolarında, içeriden açılabilen kilit mekanizmaları, panik butonları ve acil durum çıkış kapıları İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca eksiksiz olmalıdır.
Acil durum çıkışları her zaman engelsiz olmalı, çıkış yolları aydınlatılmalı ve panik butonları soğuktan donmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Depo içinde çalışan tüm personele acil durum tatbikatları düzenli olarak yaptırılmalı, çıkış yollarının yerleri ve acil durum haberleşme hatları öğretilmelidir.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, bir kaza anında ilk müdahaleyi yapacak acil durum ekipleri, soğuk ortam şartlarına uygun ekipmanla hazır bulundurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kapı kilit mekanizmalarının çalışırlığının her gün kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatın. • Gerçek örnek: Panik butonu arızalı bir depoda mahsur kalan personel senaryosu. • İnteraktif soru: En yakın acil çıkış kapısının yerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Acil durum donanımlarının temizliğini düzenli yapın.

## Slide 88
Hipotermi ve Donma Risklerinin Tanımı
Hipotermi, vücut ısısının hayati fonksiyonların sürdürülebilmesi için gereken değerin altına düşmesi durumudur; gıda sektöründe özellikle soğuk hava depolarında çalışanlar için ciddi bir sağlık riskidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, soğuk ortamlarda çalışmanın getirdiği riskleri değerlendirmeli ve çalışanları bu tehlikelere karşı korumakla yükümlüdür.
Donma riski, vücudun ekstremite bölgelerinde (el, ayak, kulak, burun) doku ısısının düşerek kan dolaşımının azalmasıyla karakterize edilir; uzun süreli maruziyet kalıcı doku hasarlarına yol açabilir. Çalışma ortamındaki nem ve hava akımı, soğuk stresini artıran temel faktörlerdir.
İşyerinde termal konfor şartlarının sağlanması, soğuk hava depolarında çalışanların periyodik olarak ortamdan uzaklaştırılması ve uygun koruyucu giysi kullanımı yasal bir zorunluluktur; bu önlemlerin eksikliği iş kazası ve meslek hastalığı riskini doğrudan artırmaktadır.
Risk değerlendirmesi sürecinde soğuk çalışma ortamları ayrı bir başlık olarak ele alınmalı, termal izleme sistemleri ve acil durum prosedürleri (tahliye, haberleşme) çalışanların katılımıyla güncel tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hipoterminin sadece dış ortamda değil, gıda depoları gibi kontrollü soğuk ortamlarda da ciddi bir risk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Soğuk hava deposuna giren bir çalışanın, uygun kıyafet giymeden kısa sürede yaşadığı ısı kaybını örnekleyin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda soğuktan koruyucu ekipmanlarınızın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? • Kritik nokta: Termal konforun sadece ısı değil, nem ve hava akımı ile de ilgili olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanun gereği risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

## Slide 89
Vücut Tepkileri: Titreme ve Uyuşma
Titreme, vücudun ısı üretmek amacıyla kaslarını istemsizce hızlı bir şekilde kasmasıdır; bu, soğuk stresine karşı verilen ilk ve en önemli fizyolojik savunma mekanizmasıdır. İlkyardım Yönetmeliği çerçevesinde, titremenin durması veya azalması vücut ısısının tehlikeli bir şekilde düştüğünün göstergesi olarak kabul edilmelidir.
Uyuşma ve karıncalanma hissi, özellikle parmak uçları ve burun gibi uç bölgelerde kan dolaşımının azalmasıyla ortaya çıkan bir uyarı sinyalidir; bu aşamada dokularda hücresel hasar süreci henüz başlamamıştır. Uyuşma hissinin kaybolması, dokunun donma aşamasına geçtiğine dair çok kritik bir uyarıdır.
Çalışanlar, kendilerinde veya çalışma arkadaşlarında titreme şiddetinin artması veya cilt renginde soluklaşma/morarma görmeleri durumunda derhal amirlerine haber vermelidir. Bu belirtiler, çalışmaya ara verilmesi ve ivedilikle sıcak bir ortama geçilmesi gerektiğinin somut bir kanıtıdır.
İşyerinde çalışanların bu belirtileri birbirlerinde gözlemleyebilmeleri için akran denetimi uygulamaları teşvik edilmeli, belirti gösteren kişilerin çalışmaya devam etmesine kesinlikle izin verilmemelidir; bu durum iş güvenliği kültürünün bir parçasıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Titremenin vücudun bir alarm sistemi olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Arkadaşınızın ellerinde titreme veya ciltte solukluk gördüyseniz, bu durumu görmezden gelmeyin. • İnteraktif soru: Titreme veya uyuşma hissettiğinizde ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Titremenin durması iyileşme değil, hipoterminin ilerlediğinin işaretidir. • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği bu tür durumlarda müdahale kurallarını belirler.

## Slide 90
Erken Müdahale ve İlk Yardım
Hipotermi belirtileri gösteren bir çalışana yapılacak ilk müdahale, kişiyi soğuk ortamdan derhal uzaklaştırarak sıcak bir alana taşımak ve vücut ısısını kontrollü şekilde yükseltmektir. İlkyardım Yönetmeliği'ne uygun olarak, ıslak giysiler çıkarılmalı ve kişi kuru battaniyelerle sarılarak vücut ısısının dışarı kaçması engellenmelidir.
Kişi bilinçliyse, alkol veya kafein içermeyen, şekerli ve ılık içecekler verilerek metabolizmanın enerji üretimi desteklenmelidir; ancak aşırı sıcak içeceklerden veya doğrudan ısı kaynaklarından kaçınılmalıdır. Bilinç kaybı varsa, kişi yan yatar pozisyona getirilmeli ve solunum yolu açık tutulmalıdır.
Donma belirtisi gösteren bölgeye asla masaj yapılmamalı, kar sürülmemeli veya doğrudan ısıtıcı uygulanmamalıdır; bu tür yanlış müdahaleler doku hücrelerinin parçalanmasına ve daha ciddi yaralanmalara neden olabilir. Doku, ılık su banyosu ile yavaşça ısıtılmalıdır.
Acil durum planı dahilinde, sağlık birimine veya en yakın hastaneye derhal haber verilmeli ve profesyonel tıbbi destek gelene kadar kişi yalnız bırakılmamalıdır; müdahale sürecinde kayıt altına alma ve bildirimler 6331 sayılı kanun gereği yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış müdahalelerin (masaj gibi) dokuya zarar verdiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Dondurucu soğukta kalan birine çay veya sıcak su verirken dikkatli olunmalı, aşırı sıcak olmamalıdır. • İnteraktif soru: İlk yardım çantanızda hipotermi battaniyesi var mı? • Kritik nokta: Islak kıyafetler, soğuğu vücuda hapseder; mutlaka çıkarılmalıdır. • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği temel rehberdir.

## Slide 91
Güvenli Isınma Teknikleri
Güvenli ısınma süreci, vücut ısısının kademeli olarak yükseltilmesini hedefler; ani sıcaklık değişimleri damarların aşırı genişlemesine ve tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Soğuk hava depolarından çıktıktan sonra, çalışma alanı dışında belirlenen sıcak dinlenme odalarında yavaş bir ısınma sağlanmalıdır.
Isınma sırasında giysilerin nemli olması vücuttan ısı kaybını hızlandıracağı için, kuru giysilerle değişim yapmak en önemli koruyucu adımdır. Kat kat giyinme prensibi, hava cepleri oluşturarak vücut ısısını korur; bu nedenle dinlenme odasında dış katmanlar çıkarılarak terleme önlenmelidir.
Doğrudan ısı kaynaklarına (soba, radyatör, ısı tabancası) uzun süre maruz kalmak, uyuşmuş dokularda yanık riskini artırır; ısınma, ılık bir ortamda pasif olarak veya kişinin kendi hareketleriyle sağlanmalıdır. 6331 sayılı kanun gereği, dinlenme alanları uygun sıcaklıkta ve hijyenik olmalıdır.
Isınma sonrası çalışmaya dönüş, vücut ısısı tamamen normale döndükten sonra ve amirin onayıyla yapılmalıdır; bu süreçte sıvı alımı ihmal edilmemelidir. Soğuktan çıkış ve ısınma süreci, işyeri prosedürlerine uygun bir şekilde planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hızlı ısınmanın yaratabileceği risklere (tansiyon düşmesi) değinin. • Gerçek örnek: Dışarıdaki ısıtıcıya çok yaklaşarak uyuşmuş ellerini yakan bir çalışan örneği verin. • İnteraktif soru: Dinlenme odalarınızın sıcaklığı yeterli mi? • Kritik nokta: Islak kıyafetler, ısınma sürecinin en büyük engelidir. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanun işverene dinlenme alanı sağlama yükümlülüğü verir.

## Slide 92
Sağlık Takibi ve İSG Önlemleri
Soğuk hava depolarında çalışan personelin sağlık takibi, 6331 sayılı kanun kapsamında periyodik sağlık muayeneleri ile düzenli olarak yapılmalıdır; özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için risk değerlendirmesi daha detaylı olmalıdır. Sağlık raporları, çalışanın soğuk ortama uyumunu belgelemelidir.
İşyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde, soğuk stresine karşı tolerans seviyeleri belirlenmeli ve gerekli görülen durumlarda çalışanlar daha sıcak ortamlara kaydırılmalıdır. Bu takip, meslek hastalıklarının önlenmesi açısından en temel koruyucu sağlık hizmetidir.
İSG önlemleri kapsamında, soğuk hava depolarında çalışanlara özel termal koruyucu ekipman (baret altına uygun başlık, yalıtımlı bot, termal eldiven) sağlanmalı ve bu ekipmanların bakımı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ekipmanların hasarlı olması, koruma özelliğini yitirmesine neden olur.
Çalışanların soğuk stresine karşı bilgilendirilmesi ve eğitilmesi bir yasal zorunluluktur; eğitimler, hipotermi belirtilerini ve müdahale yöntemlerini kapsamalıdır. Sağlık takibi verileri, işyeri İSG kurulunda değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirmeler sürekli olarak yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sağlık takibinin sadece yasal bir zorunluluk değil, bir yaşam hakkı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Periyodik muayenede soğuğa karşı hassasiyeti tespit edilen bir çalışanın görev yerinin değiştirilmesi. • İnteraktif soru: Son sağlık muayenenizde soğuk ortamla ilgili bir değerlendirme yapıldı mı? • Kritik nokta: Ekipmanların eskimesi, koruma özelliğini azaltır, kontrol edin. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanun bu takiplerin temelini oluşturur.

## Slide 93
Soğuk Ortam KKD Seçimi ve Özellikleri
Termal giysiler, eldivenler ve bereler, düşük sıcaklıklarda vücut ısısını korumak için özel olarak tasarlanmış yalıtım malzemelerinden üretilmelidir.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, bu donanımların soğuk ortama uygunluğu teknik testlerle doğrulanmış olmalıdır.
Eldivenler, parmak hareketliliğini kısıtlamayacak ancak yüksek ısı yalıtımı sağlayacak esnek malzemelerden seçilmelidir.
Bereler, kulakları tamamen kapatmalı ve iş güvenliği kaskı altına rahatlıkla giyilebilecek ergonomik yapıda olmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Soğuk ortamda çalışmanın getirdiği termal stres risklerini hatırlatın. • Gerçek örnek: Uygun olmayan eldiven kullanımının parmaklarda yaratabileceği dolaşım sorunlarını örnekleyin. • İnteraktif soru: Kullandığınız eldivenlerin işinizi yaparken hareket kabiliyetinizi etkileyip etkilemediğini sorgulayın. • Kritik nokta: KKD seçimi yapılırken mutlaka çalışan konforunun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 94
Katmanlı Giyinme Stratejisi
Soğuk ortamlarda tek bir kalın katman yerine üç katmanlı giyim sistemi kullanılması, vücut ısısının dengelenmesi için en verimli yöntemdir.
İç katman teri dışarı atan nem emici kumaşlardan, orta katman yalıtım sağlayan termal malzemelerden, dış katman ise rüzgarı kesen koruyucu kumaşlardan oluşmalıdır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, çalışanların vücut ısısının korunması için bu giyim sistemi teşvik edilmelidir.
Katmanlar, çalışma yoğunluğuna ve ortam sıcaklığına göre kolayca çıkarılıp giyilebilecek şekilde düzenlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Katmanlı giyimin neden tek parça kıyafetten daha etkili olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Çalışma temposu arttığında orta katmanın çıkarılmasının terlemeyi nasıl azalttığını anlatın. • İnteraktif soru: Çalışırken terlediğinizde ne yapıyorsunuz? Katmanları yönetmek konusunda deneyimlerinizi paylaşın. • Kritik nokta: Katmanların birbirine uyumlu olması gerektiğini belirtin.

## Slide 95
Nem Yönetimi ve Terlemenin Önlenmesi
Soğuk ortamda çalışanların en büyük riski, terleme sonucu giysilerin ıslanması ve ardından hızla soğuyarak hipotermi riski yaratmasıdır.
Nem yönetimi için nefes alabilen sentetik veya yün karışımlı kumaşlar tercih edilmeli, nemi hapseden pamuklu ürünlerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, KKD'lerin kullanım ömrünün ve hijyeninin korunması gerektiğini belirtir.
Islanan giysiler yalıtım değerini kaybedeceğinden, işyerinde çalışanlar için daima yedek kuru kıyafet bulundurulması yasal ve pratik bir zorunluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Nemin soğuk ortamdaki etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Pamuklu bir tişörtün ıslandığında nasıl bir soğukluk kaynağına dönüştüğünü anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma sırasında giysilerinizin ıslandığını fark ettiğinizde izlediğiniz prosedür nedir? • Kritik nokta: Nemli giysinin vücut ısısını kuru giysiye göre çok daha hızlı çektiğini vurgulayın.

## Slide 96
KKD’lerin Uygunluğu ve Standartlar
Kullanılan tüm termal KKD'ler, TS EN 342 gibi düşük sıcaklıklara karşı koruma sağlayan uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
İşveren, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, donanımların işin niteliğine tam uyumunu sağlamakla yükümlüdür.
Uygun olmayan donanımlar, donma vakalarına ve ciddi iş kazalarına davetiye çıkarabilir; bu nedenle seçim aşamasında teknik veriler esas alınmalıdır.
Donanım seçiminde çalışanların görüşleri alınmalı ve ergonomik uygunluk, çalışma ortamında mutlaka test edilerek onaylanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Standartlara uygunluğun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: CE işareti olmayan ürünlerin yalıtım testi sonuçlarının güvensiz olduğunu belirtin. • İnteraktif soru: Kullandığınız ekipmanların üzerinde standart numaralarını (EN 342 gibi) hiç incelediniz mi? • Kritik nokta: Ekipmanın sadece şekil olarak değil, koruma performansı olarak da standartlara uyması gerekir.

## Slide 97
Doğru Kullanım ve Bakım Prosedürleri
KKD'ler sadece çalışma anında değil, mola sürelerinde de yalıtım özelliklerini koruyacak şekilde uygun yerlerde muhafaza edilmelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, donanımların temizliği ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Hasarlı, aşınmış veya yırtılmış termal giysiler, yalıtım özelliğini yitireceği için derhal rapor edilmeli ve yenisiyle değiştirilmelidir.
Çalışanlar, donanımların doğru giyilmesi ve çıkarılması konusunda eğitilmeli, özellikle eldivenlerin bilek kısmının tam kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakımın yalıtım performansı üzerindeki etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Yırtık bir eldivenle soğuk bir yüzeye dokunmanın yarattığı riski anlatın. • İnteraktif soru: KKD'lerinizi temizlemek veya saklamak için özel bir alanınız var mı? • Kritik nokta: KKD'nin sadece temini değil, kullanım süresince korunması da bir İSG sorumluluğudur.

## Slide 98
Soğutucu ve Dondurucuların Güvenli Kullanım Esasları
Soğutma üniteleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca periyodik bakıma tabi tutulmalı ve sadece yetkili personel tarafından kullanılmalıdır; cihazların kapasitesi üzerinde yüklenmesi motor arızasına ve yangın riskine yol açabilir.
Cihazların içindeki raflar dengeli bir şekilde yerleştirilmeli, ağır ürünler alt seviyelere, hafif ürünler ise üst seviyelere konulmalıdır; bu düzen, ürünlerin devrilmesini önleyerek olası ezilme veya yaralanma risklerini minimize eder.
Soğutucuların bulunduğu zeminlerin temiz ve kuru tutulması, kayma ve düşme kazalarını engellemek adına hayati öneme sahiptir; dökülen sıvılar derhal temizlenmeli ve bölge güvenlik işaretleri ile izole edilmelidir.
Cihaz çevresinde yeterli havalandırma boşluğu bırakılmalı, hava sirkülasyonunu engelleyen kutu veya ambalajlar motorun aşırı ısınmasına neden olabileceği için bu alanlar her zaman temiz ve açık tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Cihazların yük kapasitesine uyulmasının önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Aşırı yüklenen dolaplarda motorun yanması sonucu oluşan kaza senaryosunu anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki soğutucularda hava akışını engelleyen bir durumla karşılaştınız mı? • Kritik nokta: Zemindeki buzlanma ve sıvı dökülmelerinin kayma riskini artırdığını hatırlatın.

## Slide 99
Kapı ve Mandal Mekanizmalarının Güvenliği
Soğutucu kapıları, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği kolay açılır ve kapanır durumda olmalı, mandal mekanizmaları düzenli olarak yağlanmalıdır.
Kapı contalarının aşınması veya mandalların sıkışması, kapının tam kapanmamasına yol açarak enerji kaybına ve buzlanmaya sebep olur; bu durum mekanik arızaları tetikleyebilir.
Kapıların zorlanarak açılması veya sertçe kapatılması, menteşe mekanizmalarına zarar vererek kapıların düşme riskini doğurur; arızalı kapılar vakit kaybetmeden teknik birimlere bildirilmelidir.
Manuel mandallı kapılarda, el sıkışmalarını önlemek için kapı kenarlarında koruyucu bariyerler veya uyarıcı levhalar bulunmalı, personel bu konuda eğitimli olmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kapı mekanizmalarının sadece giriş-çıkış için değil, güvenlik için de kritik olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Sıkışmış bir mandalın neden olduğu el yaralanması vakasından bahsedin. • İnteraktif soru: Kapısı zor kapanan bir cihazınız olduğunda izlediğiniz raporlama süreci nedir? • Kritik nokta: Menteşe ve conta bakımının düzenli yapılması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 100
İçeride Kalma Riskine Karşı Önlemler
Büyük ölçekli soğuk hava depolarında, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği içeriden açılabilir emniyet kolu veya panik butonu mutlaka bulunmalıdır.
Personel, soğuk hava deposuna girmeden önce mutlaka bir arkadaşına haber vermeli veya çalışma saati boyunca iletişim cihazı kullanmalıdır; tek başına çalışma durumlarında risk artmaktadır.
İçeride kalma durumunda soğukkanlılığın korunması ve acil durum çıkış sistemlerinin (panik bar) nasıl kullanılacağı konusunda tüm personele düzenli uygulamalı eğitimler verilmelidir.
Soğuk depo girişlerinde, içeride birinin olup olmadığını gösteren ışıklı uyarı sistemleri veya sensörlü takip mekanizmaları, teknolojik önlem olarak tercih edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İçeride kalma riskinin hayati sonuçları olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Panik butonunun çalışmadığı bir senaryoda nasıl bir alternatif çıkış yolu izleneceğini sorun. • İnteraktif soru: Depo girişinde birinin içeride olduğunu gösteren sisteminiz var mı? • Kritik nokta: Asla kapıyı dışarıdan kilitlemeyin ve panik barı daima çalışır tutun.

## Slide 101
Bakım, Temizlik ve LOTO Uygulamaları
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-2, bakım işleri) uyarınca, soğutma ünitelerinin temizliği ve bakımı sırasında mutlaka Enerji Kesme ve Kilitleme (LOTO) prosedürü uygulanmalıdır.
Temizlik sırasında elektrikli aksamların sıvı ile temas etmemesine dikkat edilmeli, temizlik ekipmanları uygun yalıtkan malzemelerden seçilmelidir; ıslak temizlik sonrası zemin tamamen kurutulmalıdır.
Bakım faaliyetleri sırasında kullanılan merdiven, platform gibi ekipmanlar sağlam olmalı ve yüksekte çalışma kurallarına uygun önlemler alınmalıdır; izinsiz bakım denemeleri yasaktır.
Düzenli buz çözme (defrost) işlemleri, cihazın verimliliğini artırır ve buz birikmesi kaynaklı mekanik zorlanmaları engelleyerek kazaları önler; bu işlem sırasında kesici aletler kesinlikle kullanılmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: LOTO sisteminin neden hayati olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Enerji kesilmeden yapılan temizlik sırasında yaşanan elektrik çarpması riskini anlatın. • İnteraktif soru: Cihaz temizliği yaparken hangi kişisel koruyucu donanımları kullanıyorsunuz? • Kritik nokta: Buz kırmak için asla bıçak veya sivri alet kullanmayın.

## Slide 102
Alarm ve İzleme Sistemleri
Soğutma ünitelerinde sıcaklık değerlerini takip eden alarm sistemleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği standartlarına uygun olarak görsel ve işitsel uyarı vermelidir.
Alarm sistemleri, belirlenen sıcaklık sınırlarının dışına çıkıldığında veya kapı açık kaldığında devreye girmeli, ilgili personele derhal bildirimde bulunmalıdır.
Alarmın çalması durumunda, personelin izleyeceği acil durum planı önceden belirlenmiş olmalı; soğuk zincirin bozulması durumunda gıda güvenliği riski de göz önünde bulundurulmalıdır.
İzleme sistemlerinin yıllık kalibrasyonu yapılmalı ve alarm testleri periyodik olarak gerçekleştirilerek sistemin hata payı kontrol edilmelidir; test sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Alarm sistemlerinin sadece cihazı değil, personeli de uyardığını belirtin. • Gerçek örnek: Gece saatlerinde çalan alarm sonrası müdahale prosedürünü tartışın. • İnteraktif soru: Alarm çaldığında ilk yapmanız gereken nedir? • Kritik nokta: Alarm testlerini düzenli yapın ve hata payını minimize edin.

## Slide 103
Acil Çıkış ve İçeriden Açma Mekanizmaları
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, tüm acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürgülü sistemlerde panik bar mekanizması bulunmalıdır.
İçeriden açma sistemleri, herhangi bir anahtar veya özel alet gerektirmeksizin tek bir hareketle çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kilitli kalma riski tamamen ortadan kaldırılmalıdır.
Acil çıkış yolları ve kapıları, her an kullanılabilir durumda tutulmalı ve bu yolların önünde hiçbir şekilde malzeme depolanmamalı veya geçici engel oluşturulmamalıdır.
Kapıların açılma yönü, kaçış güzergahındaki kalabalığın oluşturacağı basınca dayanacak şekilde ve tahliyeyi hızlandıracak bir konumda planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Acil çıkış kapılarının kilitli olmasının ciddi bir İSG ihlali olduğunu vurgulayın. Panik bar sistemlerinin basitliğini ve hayati önemini açıklayın.

## Slide 104
Soğuk Hava Depolarında Güvenli Çıkış Stratejileri
Soğuk hava depolarında mahsur kalma riskine karşı, kapıların içeriden mekanik olarak açılmasını sağlayan fosforlu veya belirgin acil durum açma kolu bulunması zorunludur.
Depo içerisinde çalışan personelin, kapı kilitlense dahi içeriden müdahale edebileceği ikinci bir çıkış noktası veya acil durum açma mekanizması periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Soğuk depo girişlerinde, içeride insan olup olmadığını gösteren uyarı sistemleri ve kapı açık kalma sürelerini bildiren sensörlü sistemlerin kurulumu iş sağlığı açısından önerilmektedir.
İçeride mahsur kalan personelin dışarıya sesli uyarı gönderebilmesi için, düşük sıcaklıklarda çalışabilen dayanıklı acil durum haberleşme veya alarm butonları monte edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Soğuk hava depolarındaki düşük sıcaklığın hayati risk taşıdığını belirtin. İçeriden açma mekanizmalarının donma etkisine karşı dayanıklılığını sorgulayın.

## Slide 105
Acil Durum Alarm Butonları ve Yerleşim İlkeleri
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alarm butonları çalışanların kolayca ulaşabileceği, görünür ve erişimi engellenmemiş noktalara monte edilmelidir.
Alarm sistemleri, işletmenin tüm bölümlerinden duyulabilecek veya görülebilecek şekilde sesli ve ışıklı uyarıcılarla desteklenerek entegre bir yapıda kurulmalıdır.
Butonların üzerine, acil durumlarda hangi amaçla kullanılacağını belirten kısa ve öz talimatlar eklenmeli, ancak bu uyarılar karmaşık bir görsel kirlilik yaratmamalıdır.
Alarm sisteminin devre dışı kalması durumunda, işletmenin acil durum planında belirtilen alternatif haberleşme yöntemleri (telsiz, anons vb.) derhal devreye sokulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Alarm butonlarının yerleşiminin rastgele değil, risk analizi sonucuna göre yapıldığını açıklayın. Butonların önündeki engellerin kaldırılmasını isteyin.

## Slide 106
Acil Çıkış Yönlendirme ve Aydınlatma Standartları
Elektrik kesintisi gibi acil durumlarda, çıkış yollarını belirten yönlendirme levhaları kendi enerjisiyle (bataryalı) en az 60 dakika yanacak şekilde aydınlatılmalıdır.
Acil durum aydınlatması, kaçış yolunun tüm bölümlerini, özellikle merdivenleri ve tehlikeli makine geçişlerini yeterli seviyede aydınlatacak şekilde konumlandırılmalıdır.
Yönlendirme levhalarının temizliği ve üzerindeki yazıların okunabilirliği düzenli olarak denetlenmeli, tozlanan veya kararan levhalar derhal yenilenmelidir.
Acil çıkış tabelalarının, mevcut işyeri düzeni değiştiğinde bile kaçış yolunu doğru işaret edecek şekilde revize edilmesi yasal bir yükümlülüktür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Acil aydınlatmanın sadece çıkış kapısında değil, koridorlarda da kritik olduğunu vurgulayın. Batarya testlerinin öneminden bahsedin.

## Slide 107
Acil Durum Sistemlerinde Periyodik Test ve Bakım
Tüm acil durum çıkış sistemleri ve alarm mekanizmaları, ilgili mevzuat ve üretici talimatları doğrultusunda yetkili kişilerce aylık ve yıllık periyotlarla test edilmelidir.
Yapılan testler, sonuçları ve varsa giderilen aksaklıklar, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği acil durum dosyasına kayıt edilerek saklanmalıdır.
Alarm butonlarının fiziksel testleri yapılırken, sistemin tüm tesise sinyal gönderip göndermediği ve ses seviyesinin yeterliliği mutlaka kontrol edilmelidir.
Acil durum sistemlerindeki arızalar, işletme yönetimine derhal bildirilmeli ve onarım süreci tamamlanana kadar telafi edici geçici önlemler alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Test süreçlerinin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, mutlaka fiili deneme yapılması gerektiğini hatırlatın. Kayıt tutmanın yasal zorunluluğunu vurgulayın.

## Slide 108
Sıcaklık Değişimlerine Vücut Adaptasyonu
Vücut, soğuk hava depoları ile sıcak üretim alanları arasındaki sıcaklık farklarına karşı termoregülasyon sistemiyle uyum sağlamaya çalışır; bu süreçte kan damarları daralır veya genişler, metabolik hız değişir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, çalışanların termal konforunu sağlamakla yükümlüdür; çalışma ortamı sıcaklığı, çalışanların fiziksel aktiviteleriyle uyumlu olmalıdır.
Adaptasyon süreci kişiden kişiye değişir; yaş, genel sağlık durumu ve beslenme alışkanlıkları vücudun ısı değişimlerine verdiği tepkiyi doğrudan etkileyen faktörler arasındadır.
Çalışanların sıcaklık değişimlerine karşı vücut dirençlerini artırmak için düzenli sağlık kontrolleri yapılmalı, özellikle kronik rahatsızlığı olan personelin risk durumu hekim tarafından değerlendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Vücudun ısı değişimine verdiği doğal tepkileri (damar daralması/genişlemesi) açıklayın. • Gerçek örnek: Soğuk depodan çıkan bir çalışanın yaşadığı kısa süreli baş dönmesini örnek verin. • İnteraktif soru: Çalışırken sıcaklık değişimlerini en çok günün hangi saatlerinde hissediyorsunuz? • Kritik nokta: Sağlık gözetiminin önemi üzerinde durun. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun gereği işverenin termal konfor sağlama yükümlülüğünü hatırlatın.

## Slide 109
Ani Geçişlerin Yarattığı Riskler
Soğuk hava deposundan sıcak çalışma ortamına ani geçişler, vücut ısısının hızla değişmesine yol açarak dolaşım sistemi üzerinde ciddi stres oluşturur; bu durum bayılma ve tansiyon düzensizliklerine neden olabilir.
Ani sıcaklık değişimleri, solunum yollarında spazmlara ve mukozal irritasyona yol açabilir; bu durum özellikle astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı olan çalışanlar için risklidir.
İlgili İSG mevzuatı uyarınca, işyerlerinde sıcaklık geçiş noktalarında hava perdeleri veya çift kapılı sistemler kullanılarak ani ısı transferinin azaltılması teknik bir önlem olarak uygulanmalıdır.
Ani geçiş riskini azaltmak için çalışanların depo giriş-çıkışlarında termal koruyucu giysilerini uygun şekilde kullanmaları ve geçiş bölgelerinde kısa süreli bekleme yapmaları hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ani ısı değişiminin vücut üzerindeki şok etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Hava perdelerinin kapı önündeki ısı değişimini nasıl yumuşattığını anlatın. • İnteraktif soru: Soğuk depodan sıcak alana geçerken ne tür fiziksel belirtiler yaşıyorsunuz? • Kritik nokta: Termal giysilerin (mont, eldiven) geçiş anındaki koruyuculuğu. • Ek bilgi: İlgili İSG mevzuatındaki teknik önlem tanımları.

## Slide 110
Kademeli Adaptasyon Süreçleri
Soğuk ve sıcak ortamlar arasındaki geçişlerin kademeli yapılması, vücudun termal şoka girmesini engelleyen en etkili yöntemdir; geçiş alanlarında bekleme yapmak adaptasyonu kolaylaştırır.
İşletme içinde sıcaklık geçiş bölgeleri oluşturulmalı ve bu alanların ısı seviyeleri, soğuk depo ile dış ortam arasındaki farkı dengeleyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Çalışanların işe başlama veya mola sonrası ortama uyum sağlamaları için kademeli geçiş periyotları tanımlanmalı; bu süreç iş akış planlarına dahil edilerek bir prosedür haline getirilmelidir.
Kademeli adaptasyon uygulamalarında, özellikle soğuk zincir operasyonlarında görevli personelin ortamdaki sıcaklık farkını algılaması için görsel uyarıcı levhalar ve bilgilendirme tabelaları kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kademeli geçişin termal şoku nasıl önlediğini açıklayın. • Gerçek örnek: Ara bölmelerde geçirilen 1-2 dakikalık sürenin sağladığı fayda. • İnteraktif soru: İşyerinizde geçişleri kolaylaştıran bekleme alanları var mı? • Kritik nokta: Prosedürlerin iş akışına dahil edilmesi. • Ek bilgi: Görsel uyarıcıların (levhalar) önemi.

## Slide 111
Sıvı Tüketimi ve Hidrasyon
Sıcak ve soğuk çalışma ortamlarında vücut, dengeyi korumak için enerji harcar; bu süreçte terleme ve solunum yoluyla kaybedilen sıvı miktarının yerine konulması metabolik fonksiyonlar için zorunludur.
Yeterli hidrasyon, vücudun termoregülasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar; susama hissi oluşmadan düzenli aralıklarla su tüketilmesi, sıcaklık stresine karşı koruyucu bir önlemdir.
Gıda sektörü çalışma ortamlarında, sıvı tüketim noktaları hijyen kurallarına uygun olarak ulaşılabilir yerlere konumlandırılmalı ve çalışanların su içme alışkanlığı desteklenmelidir.
Aşırı soğuk ortamlarda vücut ısısını korumak için kafeinli içecekler yerine bitki çayları veya oda sıcaklığında su tercih edilmeli; şekerli ve gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sıvı kaybının enerji metabolizmasına etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Çalışma ortamında su içme molalarının önemi. • İnteraktif soru: Günde kaç litre su tüketiyorsunuz? • Kritik nokta: Kafeinli içeceklerin vücut ısısı üzerindeki etkisi. • Ek bilgi: Hijyen kurallarına uygun su içme noktalarının yeri.

## Slide 112
Dinlenme ve Çalışma Süreleri
Soğuk hava depolarında uzun süre çalışan personelin, vücut ısısının dengelenmesi ve kas yorgunluğunun giderilmesi için belirlenen aralıklarla sıcak dinlenme alanlarına geçişi sağlanmalıdır.
İşveren, 6331 sayılı Kanun gereği çalışma ve dinlenme sürelerini çalışanların fiziksel kapasitesini zorlamayacak şekilde planlamalı, ağır soğuk çalışma şartları için özel mola periyotları belirlemelidir.
Dinlenme alanlarının sıcaklığı, vücudun normale dönmesini sağlayacak düzeyde tutulmalı; bu alanlar havalandırması iyi ve hijyenik koşullara sahip bölümler olarak tasarlanmalıdır.
Mola sürelerinde yapılan dinlenmeler, sadece fiziksel yorgunluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel olarak çalışanların dikkatini toplayarak iş kazası riskini azaltır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dinlenme sürelerinin yasal dayanağını ve fiziksel faydasını açıklayın. • Gerçek örnek: Dinlenme odasının sıcaklık ayarının neden önemli olduğu. • İnteraktif soru: Molalarınızda vücut ısınızı dengelemek için neler yapıyorsunuz? • Kritik nokta: İşverenin mola planlama sorumluluğu. • Ek bilgi: Zihinsel dikkat ve iş kazası ilişkisi.

## Slide 113
Gıda Sektöründe Temizlik Kimyasalları
Gıda işletmelerinde kullanılan temizlik kimyasalları; alkali, asidik ve klorlu maddeler olarak sınıflandırılır. Alkali maddeler yağlı kirlerin çözülmesinde, asidik maddeler kireç ve mineral birikintilerinin temizliğinde, klorlu maddeler ise ağartma ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, bu maddelerin kullanımında risk analizi yapılmalıdır. Her kimyasalın temizlik performansını artırmak için doğru konsantrasyonlarda kullanılması, hem hijyenik sonuçlar hem de ekipman ömrü için kritiktir.
Temizlik kimyasallarının birbirine karıştırılması, özellikle klorlu maddeler ile asitlerin tepkimeye girmesi sonucu zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur. Bu durum çalışan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğundan, kimyasal karışımları kesinlikle yasaklanmalıdır.
Kimyasalların etkinliği, suyun sertliği ve sıcaklığı ile doğrudan ilişkilidir; bu nedenle temizlik prosedürleri belirlenirken suyun kimyasal özellikleri dikkate alınmalıdır. Doğru seçilen kimyasal, gıda güvenliği standartlarını karşılamak için temel bir gerekliliktir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gıda sektöründeki temizlik kimyasallarının çeşitliliğini ve her birinin farklı işlevini vurgulayın. • Gerçek örnek: Asit ve klor karışımının neden olduğu risklere değinin. • İnteraktif soru: İşletmenizde kullandığınız en güçlü kimyasal hangisi? • Kritik nokta: Kimyasalların asla birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında risk analizinin önemini belirtin.

## Slide 114
Hijyen İçin Doğru Ürün Seçimi
Gıda tesislerinde kullanılacak temizlik kimyasalları, gıda ile temas eden yüzeylere uygun olmalı ve kalıntı bırakmamalıdır. Ürün seçimi yapılırken kimyasalın gıda güvenliği sertifikalarına sahip olması ve sektörel standartlarla uyumlu olması zorunludur.
Yüzeyin türü (paslanmaz çelik, plastik, beton) kimyasal seçimini belirleyen en önemli faktördür; yanlış ürün seçimi yüzeylerde korozyona veya kalıcı hasara yol açabilir. Kimyasalın malzeme üzerindeki uyumluluğu, teknik veri formları (MSDS) incelenerek doğrulanmalıdır.
Ürün seçimi aşamasında, temizliğin hangi kirlilik türü üzerinde etkili olacağı netleştirilmelidir; protein, nişasta veya yağ bazlı kirler için farklı aktif maddelere sahip ürünler tercih edilmelidir. Genel amaçlı temizleyiciler yerine spesifik kirler için formüle edilmiş ürünler verimliliği artırır.
İşletmeler, seçilen temizlik kimyasallarının çevreye olan etkilerini de göz önünde bulundurarak biyolojik olarak parçalanabilir ürünleri önceliklendirmelidir. Sürdürülebilir hijyen uygulamaları, işletmenin çevresel sorumluluklarını yerine getirmesini sağlarken maliyetleri de optimize eder.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Doğru ürün seçiminin gıda güvenliği ve ekipman ömrü üzerindeki etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Paslanmaz çelik yüzeylerde yanlış kimyasal kullanımının yarattığı korozyon. • İnteraktif soru: Ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? • Kritik nokta: MSDS belgelerinin önemini vurgulayın. • Ek bilgi: Çevre dostu kimyasalların avantajlarına değinin.

## Slide 115
Kimyasal Etiketleme ve Güvenlik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, tüm temizlik kimyasalları orijinal ambalajlarında saklanmalı ve üzerlerinde mutlaka güncel etiketler bulunmalıdır. Etiketler, ürünün içeriği, tehlike işaretleri ve kullanım talimatları hakkında net bilgiler içermelidir.
Orijinal ambalajından daha küçük kaplara aktarılan kimyasallar, derhal etiketlenmeli ve içeriği belirtilmelidir. Etiketsiz kaplar, işletme içerisinde ciddi kaza risklerine ve yanlış kullanım hatalarına yol açtığından bu kaplar derhal bertaraf edilmelidir.
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), kimyasalın kullanıldığı tüm alanlarda çalışanların kolayca ulaşabileceği bir noktada bulundurulmalıdır. Çalışanlar, acil durumlarda (göze sıçrama, soluma) uygulanacak ilk yardım prosedürlerini MSDS üzerinden öğrenmeli ve bu konuda düzenli eğitim almalıdır.
Etiket üzerindeki piktogramlar (uyarı işaretleri), kimyasalın aşındırıcı, tahriş edici veya zehirli olup olmadığını görsel olarak anlatır. Çalışanların bu piktogramları doğru yorumlaması, kişisel koruyucu donanım seçiminde hayati bir öneme sahiptir ve kazaların önlenmesini sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Etiketlemenin kaza önlemedeki kritik rolünü belirtin. • Gerçek örnek: Etiketsiz bir kapta yanlışlıkla kullanılan kimyasalın sonuçları. • İnteraktif soru: İşyerinizde etiketsiz bir kap görseniz ne yaparsınız? • Kritik nokta: Piktogramların anlamlarını bilin. • Ek bilgi: MSDS formlarının güncelliğini kontrol edin.

## Slide 116
Kimyasalların Depolanması
Temizlik kimyasalları, gıda maddelerinden tamamen ayrı, kilitli ve iyi havalandırılan özel depolarda muhafaza edilmelidir. Kimyasalların gıda üretim hatlarına yakın depolanması, çapraz bulaşma riski oluşturduğundan kesinlikle yasaktır ve bu kural gıda güvenliği denetimlerinde kritiktir.
Depolama alanlarında uyumsuz kimyasallar (özellikle asitler ve alkaliler) birbirinden ayrı raflarda veya ikincil muhafaza kaplarında saklanmalıdır. Bu önlem, olası bir dökülme veya sızıntı durumunda kimyasalların birbirine karışmasını engeller ve reaksiyon riskini ortadan kaldırır.
Depoların sıcaklık ve nem oranları, kimyasalların stabilitesini korumak için düzenli olarak kontrol edilmelidir; aşırı sıcaklık, bazı kimyasalların buharlaşmasına veya bozulmasına neden olabilir. Depolama alanı, yetkisiz kişilerin erişimine kapalı tutulmalı ve giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalıdır.
Dökülme durumunda müdahale edilebilmesi için depolama alanında mutlaka döküntü kiti (emici pedler, kum, nötralize edici maddeler) bulundurulmalıdır. Depo içerisindeki tüm kimyasal konteynerleri, sızıntı riskine karşı periyodik olarak kontrol edilmeli ve hasarlı ambalajlar derhal değiştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Depolama kurallarının gıda güvenliği açısından önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış depolama sonucu oluşan sızıntıların yarattığı tehlike. • İnteraktif soru: Deponuzda döküntü kiti var mı ve yerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Asit ve bazları asla yan yana depolamayın. • Ek bilgi: İkincil muhafaza kaplarının kullanımını açıklayın.

## Slide 117
Güvenli Kullanım ve Uygulama
Temizlik kimyasalları kullanılırken, mutlaka ilgili kimyasalın MSDS formunda belirtilen kişisel koruyucu donanımlar (eldiven, gözlük, önlük, maske) kullanılmalıdır. Koruyucu ekipmanların eksikliği, cilt yanıkları veya solunum yolu rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kimyasalın uygulama konsantrasyonu, üreticinin talimatlarına uygun olarak hassas ölçü ekipmanlarıyla ayarlanmalıdır. Gereğinden fazla kimyasal kullanımı temizlik performansını artırmaz, aksine yüzeylerde kalıntı bırakarak gıda güvenliğini tehlikeye atar ve işletme maliyetini artırır.
Temizlik işlemi sırasında, kimyasalın yüzeyde kalma süresine (etki süresi) dikkat edilmeli ve ardından durulama işlemi yeterli miktarda su ile yapılmalıdır. Gıda ile temas eden yüzeylerde kimyasal kalıntısı kalmaması için durulama aşamasının başarısı, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin temelidir.
Çalışanlar, temizlik kimyasallarını kullanırken dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalı ve işlerine odaklanmalıdır. Kimyasalların kullanıldığı çalışma alanlarında yemek yemek, sigara içmek veya kişisel eşyaları bulundurmak kesinlikle yasaklanmalı ve bu kurallar disiplinle uygulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD kullanımının zorunluluğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Yanlış dozajlama sonucu gıda ürününde kimyasal kalıntı vakası. • İnteraktif soru: Çalışırken hangi koruyucu ekipmanı kullanıyorsunuz? • Kritik nokta: Durulama işleminin gıda güvenliği için önemi. • Ek bilgi: Çalışma alanında disiplinli davranışın kurallarını açıklayın.

## Slide 118
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu (SDS) Yapısı
SDS, kimyasalın tehlikelerini, güvenli kullanımını ve acil durum prosedürlerini içeren 16 bölümden oluşan standart bir dokümandır; Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik gereği üretici tarafından sağlanmalıdır.
İlk üç bölüm kimyasalın kimliği, bileşimi ve tehlikeleri hakkında kritik bilgiler sunar; temizlik ve dezenfeksiyon kimyasallarını kullanmadan önce bu bölümler mutlaka okunmalı ve kimyasalın içeriği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
SDS'nin güncel olması büyük önem taşır; tedarikçi firma tarafından sağlanan en son versiyonun işyerinde bulundurulması, kimyasaldaki herhangi bir değişikliğin takibi açısından yasal bir zorunluluktur.
Gıda sektöründe kullanılan her türlü temizlik kimyasalı için bu formların Türkçe olması gereklidir; yabancı dildeki formlar çalışanların anlamasını zorlaştıracağı için mutlaka Türkçe çevirileriyle birlikte saklanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: SDS'nin sadece bir kağıt yığını değil, kimyasalın kimliği olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış kimyasal kullanımı sonucu oluşan bir temizlik hatasından bahsedin. • İnteraktif soru: İşyerinizde kullandığınız bir kimyasalın SDS'sini hiç okudunuz mu? • Kritik nokta: SDS'nin güncelliği yasal bir zorunluluktur. • Ek bilgi: Formların mutlaka Türkçe olması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 119
Zararlılık İfadeleri ve Güvenlik Önlemleri
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, SDS'nin ikinci ve sekizinci bölümlerinde belirtilen zararlılık ifadeleri ve korunma yöntemleri eksiksiz uygulanmalıdır; bu ifadeler kimyasalın yaratabileceği sağlık risklerini özetler.
Önleyici tedbirler arasında uygun KKD kullanımı yer alır; SDS'de belirtilen eldiven, maske veya gözlük tipi, kimyasalın aşındırıcılık derecesine göre seçilmeli ve bu ekipmanlar çalışma süresince asla çıkarılmamalıdır.
Kimyasalların birbirine karıştırılması ciddi reaksiyonlara neden olabilir; SDS'de yer alan uyumsuz maddeler bölümü incelenerek, temizlik sırasında temizlik maddelerinin birbirine karışmaması için gerekli fiziksel ayırma ve depolama kuralları sağlanmalıdır.
Havalandırma gereklilikleri SDS içerisinde belirtilmiştir; kimyasalın buharlaşma riski varsa, gıda üretim alanlarında yerel egzoz havalandırması kullanarak ortamdaki kimyasal yoğunluğu sınır değerlerin altında tutmak iş sağlığı açısından kritiktir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Zararlılık ifadelerinin (H-kodları) ne anlama geldiğini açıklayın. • Gerçek örnek: İki temizlik maddesinin karıştırılması sonucu çıkan klor gazı tehlikesini anlatın. • İnteraktif soru: Kullandığınız kimyasalın üzerinde hangi uyarı işaretleri var? • Kritik nokta: KKD seçimi kimyasalın özelliğine göre yapılmalıdır. • Ek bilgi: Havalandırmanın önemi üzerinde durun.

## Slide 120
İlk Yardım ve Acil Durum Müdahaleleri
SDS'nin dördüncü bölümü, kimyasalla temas halinde yapılması gereken ilk yardım adımlarını detaylandırır; kimyasalın gözle, ciltle teması veya yutulması durumunda uygulanacak spesifik prosedürler, İlkyardım Yönetmeliği ile uyumlu şekilde belirlenmiştir.
Gözle temas durumunda en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkama yapılması genel bir kuraldır; SDS'de belirtilen yıkama süresine ve yöntemine sadık kalınmalı, acil durum göz yıkama istasyonlarının yerleri tüm çalışanlarca bilinmelidir.
Ciltle temas halinde kirlenmiş giysilerin derhal çıkarılması ve bölgenin su ve sabunla arındırılması gerekir; kimyasalın deri yoluyla emilme riski varsa, tıbbi müdahale için SDS'de belirtilen özel uyarılar dikkate alınarak sağlık birimine başvurulmalıdır.
Solunum yoluyla maruziyet durumunda, kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı ve solunum güçlüğü varsa tıbbi destek istenmelidir; SDS'de belirtilen özel antidot veya acil müdahale bilgileri, sağlık personeline sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İlk yardımın hayati önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Göz yıkama istasyonuna ulaşımın kaza anında ne kadar önemli olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: En yakın göz yıkama ünitesi nerede? • Kritik nokta: Temas anında zaman kaybetmeden müdahale edilmelidir. • Ek bilgi: SDS'deki acil durum numaralarını not edin.

## Slide 121
Güvenlik Bilgi Formlarına Erişim
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, tüm çalışanların kullandıkları kimyasalların SDS'lerine ihtiyaç duydukları her an kolayca erişebilmesi işverenin temel sorumluluğudur.
SDS'ler, kimyasalın depolandığı veya kullanıldığı alanlara yakın, herkesin ulaşabileceği bir noktada dosya veya dijital ekran üzerinde tutulmalıdır; kilitli dolaplarda veya ulaşılması zor yerlerde saklanması yasal olarak kabul edilemez.
Temizlik personeli ve üretim operatörleri, acil bir durumda (dökülme, sıçrama) SDS'ye nasıl ulaşacaklarını ve hangi bölümü okuyacaklarını bilmelidir; bu erişim kolaylığı, olası bir iş kazasının etkilerini azaltmak için hayati öneme sahiptir.
Dijital ortamda tutulan SDS'lerin, internet kesintisi gibi durumlara karşı bir yedeğinin basılı olarak da işyerinde bulunması önerilir; böylece elektrik veya sistem kesintilerinde dahi güvenlik bilgilerine her zaman erişim sağlanabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bilgiye erişimin yasal bir hak olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Acil durumda kağıt bulamamanın yaratacağı panik ortamını anlatın. • İnteraktif soru: SDS dosyası nerede duruyor? • Kritik nokta: Erişilebilirlik kesintisiz olmalıdır. • Ek bilgi: Dijital ve basılı yedekleme yönteminden bahsedin.

## Slide 122
Çalışan Eğitimi ve Bilgilendirme
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, kimyasallarla çalışan personelin SDS okuma ve anlama konusunda özel olarak eğitilmesini zorunlu kılar; sadece teorik değil, pratik uygulamalarla da desteklenmelidir.
Eğitimlerde, SDS'nin bölümleri tek tek anlatılmalı, piktogramların anlamları ve tehlike işaretleri görsel materyallerle pekiştirilmelidir; çalışanların kendi işlerinde kullandıkları kimyasalların SDS'lerini yorumlayabilmesi, güvenlik kültürünün bir parçası olmalıdır.
İşyerinde yapılan her yeni kimyasal girişi, SDS güncellemesini ve buna bağlı çalışan bilgilendirmesini gerektirir; yeni bir temizlik ürünü alındığında, eski formun yerine yenisi konulmalı ve çalışanlara bu ürünün riskleri anlatılmalıdır.
Eğitim sonunda çalışanların SDS okuma yetkinliği ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır; bu eğitimler, çalışanların kimyasal riskleri tanımasını sağlayarak, işyerindeki meslek hastalıklarının ve kazaların önlenmesinde en etkili idari önlemlerden biridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin yasal zorunluluk olduğunu ve sürekli olması gerektiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yeni işe giren bir çalışanın kimyasal riskleri bilmemesinin sonuçlarını paylaşın. • İnteraktif soru: İşyerinde yapılan son kimyasal eğitimini hatırlıyor musunuz? • Kritik nokta: Eğitimler kayıt altına alınmalıdır. • Ek bilgi: Görsel piktogramların eğitimdeki gücünden bahsedin.

## Slide 123
Kimyasal Seyreltme Oranlarının Önemi ve Doğru Uygulama
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, temizlik ürünlerinin seyreltme oranları üretici talimatlarına göre hassasiyetle belirlenmelidir; düşük oranlar dezenfeksiyon etkisini azaltırken, yüksek oranlar yüzeylerde kalıntı bırakarak gıda güvenliğini tehlikeye atar.
Doğru uygulama, yüzey tipine ve kirlilik derecesine göre değişkenlik gösterir; her kimyasalın spesifik kullanım alanı ve etki süresi olduğu unutulmamalıdır.
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanların (sprey, kova, dozaj pompası) kalibrasyonu, istenilen seyreltme oranının tutarlılığı için düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Yanlış seyreltme, hem kimyasal israfına yol açar hem de hijyen denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilmesine neden olarak işletme itibarını olumsuz etkiler.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Seyreltme oranlarının rastgele belirlenmesinin neden tehlikeli olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış oranda hazırlanan bir dezenfektanın bakterileri öldürmediği bir vaka örneği verin. • İnteraktif soru: İşletmenizde temizlik maddelerini hazırlarken ölçü kabı kullanıyor musunuz? • Kritik nokta: Üretici talimatının (SDS) mutlak uyulması gereken bir kural olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Kalibrasyon kayıtlarının tutulması İSG denetimleri için önemlidir.

## Slide 124
Konsantre Kimyasalların Riskleri ve Temas Önlemleri
Konsantre kimyasallar, seyreltilmemiş halleriyle yüksek korozif veya irritan özellik taşır; bu maddelerle çalışırken göz ve cilt temasını önlemek için uygun KKD kullanımı zorunludur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işveren konsantre maddelerin depolanması ve taşınması sırasında çalışanların maruziyetini en aza indirecek teknik önlemleri almakla yükümlüdür.
Konsantre ürünlerin sıçraması durumunda acil göz duşu veya yıkama istasyonlarına erişim, ilk müdahale açısından hayati öneme sahiptir; bu istasyonların çalışır durumda olması periyodik olarak doğrulanmalıdır.
Kimyasalın konsantre formdaki buharı veya tozu, solunum yollarına zarar verebilir; bu nedenle seyreltme işlemleri mutlaka iyi havalandırılan alanlarda veya lokal havalandırma sistemleri altında gerçekleştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Konsantre kimyasalın neden seyreltilmiş halden çok daha tehlikeli olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Göz teması sonrası yaşanan bir kaza senaryosunu anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızdaki en yakın göz duşu istasyonunun yerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: KKD'lerin kimyasal dirençli olması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Acil durum prosedürlerini gözden geçirin.

## Slide 125
Hassas Ölçümleme ve Seyreltme Ekipmanları
Seyreltme işlemlerinde göz kararı uygulamalar yerine, onaylı ölçüm kapları veya otomatik dozajlama sistemleri tercih edilerek hata payı minimize edilmelidir; bu süreç kimyasal verimliliği doğrudan etkiler.
Otomatik seyreltme sistemleri, insan temasını azaltarak iş güvenliği risklerini düşürür ve her seferinde standart bir konsantrasyon sağlar; bu sistemlerin bakımı teknik personel tarafından yapılmalıdır.
Manuel ölçüm yapılan durumlarda, ölçüm kaplarının temizliği ve kimyasallara dayanıklılığı kontrol edilmeli; farklı kimyasallar için aynı ölçüm kabı kesinlikle kullanılmamalıdır.
Ölçüm ekipmanlarının üzerinde yer alan ölçek çizgilerinin okunabilirliği, işlem güvenliği için kritiktir; silinmiş veya hasarlı ekipmanlar derhal kullanım dışı bırakılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Neden göz kararı ölçümün İSG açısından bir risk olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Otomatik sistemlerin manuel sisteme göre hataları nasıl azalttığını anlatın. • İnteraktif soru: İşletmenizde otomatik dozajlama sistemi mi manuel ölçüm mü tercih ediliyor? • Kritik nokta: Ekipman temizliğinin çapraz bulaşmayı önlediğini vurgulayın. • Ek bilgi: Ekipmanların periyodik bakım takvimine değinin.

## Slide 126
Güvenli Karışım Hazırlama: Su ve Kimyasal Sırası
Kimyasal seyreltme sırasında temel kural, daima kimyasalın suyun üzerine eklenmesidir; suyun kimyasalın üzerine eklenmesi, ani reaksiyonlara ve sıvının dışarı sıçramasına neden olabilir.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, hazırlık alanında kimyasalların birbirine karışması sonucu oluşabilecek toksik gaz riskleri değerlendirilmelidir.
Karışım hazırlama sürecinde oluşabilecek ısınma veya gaz çıkışı gibi beklenmedik reaksiyonlar durumunda, işlem derhal durdurulmalı ve alan izole edilerek yetkiliye haber verilmelidir.
Hazırlanan karışımlar, mutlaka üzerinde içerik ve hazırlama tarihini gösteren etiketlerle tanımlanmalı; tanımlanmamış hiçbir karışım kapta bekletilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Su ve kimyasal ekleme sırasının fiziksel bir güvenlik kuralı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış sırayla karıştırılan maddelerin yarattığı duman veya sıçrama örneği. • İnteraktif soru: Kimyasalları karıştırırken hangi güvenlik adımlarını izliyorsunuz? • Kritik nokta: Etiketleme yapılmayan her karışımın bir kaza adayı olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Gaz çıkışı durumunda tahliye prosedürünü hatırlatın.

## Slide 127
Kimyasal Kullanım Talimatlarına Uyum ve Etiketleme
Güvenlik Bilgi Formları (GBF), kimyasalın tüm risklerini ve acil durum önlemlerini içeren en temel kılavuzdur; tüm çalışanlar GBF'lere kolayca ulaşabilmeli ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Kapların üzerindeki etiketler, kimyasalın adını, tehlike piktogramlarını ve gerekli uyarıları içermelidir; etiketi olmayan veya okunmayan kaplar kesinlikle kullanılmamalıdır.
İşyerindeki kimyasal envanteri güncel tutulmalı, her kimyasalın kullanım talimatı operasyonel alanda görünür bir şekilde sergilenmelidir; bu talimatlar çalışanlar için eğitici bir referans noktasıdır.
İSG denetimlerinde, kimyasal yönetiminin mevzuata uygunluğu; etiketleme, depolama ve kullanım talimatlarının mevcudiyeti üzerinden değerlendirilir; eksiklikler idari yaptırımlara yol açabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: GBF ve etiketlerin sadece yasal bir zorunluluk değil, hayati bir bilgi kaynağı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Etiketsiz bir kimyasal yüzünden yaşanan karışıklık ve sonuçları. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda etiketlenmemiş bir kimyasal görürseniz ne yaparsınız? • Kritik nokta: Piktogramların anlamlarını bildiğinizden emin olun. • Ek bilgi: Güncel GBF'lerin dijital veya basılı olarak nasıl ulaşılacağını gösterin.

## Slide 128
Kimyasal Maruziyetinde İlk Yardım Prensipleri
Kimyasal maruziyet durumunda en temel kural, ilk yardımcının kendi güvenliğini sağlamasıdır. İlgili İSG mevzuatı gereği, tehlike kaynağına müdahale etmeden önce ortamın güvenli olduğundan emin olunmalı ve kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
Maruz kalan kişi derhal tehlikeli ortamdan uzaklaştırılmalı ve temiz havaya çıkarılmalıdır. Eğer kişi bilinçsiz ise solunum yolu açıklığı kontrol edilmeli ve gerekirse temel yaşam desteği uygulamalarına başlanmalıdır.
Kimyasalın türü belirlenene kadar kişiye ağızdan herhangi bir sıvı veya yiyecek verilmemelidir. Kusma tetiklenmemelidir, çünkü bazı kimyasallar geri dönüşte yemek borusuna ikincil hasar verebilir.
Temas edilen bölgedeki kirli giysiler dikkatlice çıkarılmalıdır. Giysileri çıkarırken ilk yardımcının kendi cildine temas etmemesine özen gösterilmeli, gerekirse makasla kesilerek uzaklaştırılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İlk yardımcının kendi güvenliğinin önemini vurgulayın. • Kritik nokta: Kimyasal madde türünü bilmeden ağızdan müdahale etmeyin. • Ek bilgi: Giysi çıkarma işleminde kontaminasyonu önlemek için makas kullanılması gerektiğini belirtin.

## Slide 129
Göz ve Cilt Yıkama Prosedürleri
Kimyasal sıçraması durumunda gözler ve cilt derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, göz duşları ve acil duşlar her zaman erişilebilir olmalıdır.
Göz yıkama işlemi en az 15 dakika boyunca kesintisiz devam ettirilmelidir. Göz kapakları parmaklarla açık tutularak suyun her noktaya ulaşması sağlanmalı ve lens varsa derhal çıkarılmalıdır.
Cilt üzerindeki kimyasal maddeler uzaklaştırılırken suyun basıncının çok yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Tahriş edici maddeler cildi yakabileceği için yıkama işlemi soğuk veya ılık su ile yapılmalıdır.
Yıkama sonrası etkilenen bölge temiz bir sargı bezi ile kapatılmalı ancak doğrudan baskı uygulanmamalıdır. Kimyasal yanıklarda bölgeye krem, yağ veya ev yapımı herhangi bir madde sürülmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Göz duşlarının yerini bildiğinizden emin olun. • Gerçek örnek: Kimyasal yanıklarda ev yapımı ilaçların (diş macunu, yağ vb.) durumu kötüleştirdiğini anlatın. • Kritik nokta: 15 dakikalık yıkama süresinin altını çizin.

## Slide 130
Solunum Yoluyla Maruziyet ve İlk Yardım
Solunum yoluyla kimyasal maruziyetinde, kişinin temiz havaya çıkarılması ilk adımdır. Eğer ortamda gaz veya buhar birikimi varsa, havalandırma sağlanmadan içeri girilmemeli, profesyonel kurtarma ekipleri beklenmelidir.
Kişi temiz havaya alındıktan sonra solunum sıkıntısı devam ediyorsa, mümkünse oksijen desteği sağlanmalıdır. İlkyardım Yönetmeliği çerçevesinde, solunum güçlüğü çeken hastalar yarı oturur pozisyonda dinlendirilmelidir.
Solunum yoluyla alınan kimyasalların bazıları akciğer ödemine neden olabilir. Bu nedenle maruziyet hafif görünse bile, kişi mutlaka tıbbi gözlem altına alınmalı ve semptomlar izlenmelidir.
Kişinin bilinci kapalıysa ve solunum durmuşsa, hava yolu açıklığı sağlanarak suni solunum uygulanmalıdır. Ancak, kimyasalın ağızdan ağıza bulaşma riski varsa bariyer maske kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gaz/buhar maruziyetinde kurtarıcının da risk altında olduğunu hatırlatın. • Kritik nokta: Akciğer ödemi riski nedeniyle semptomsuz olsa bile hastane sevkini zorunlu tutun. • İnteraktif soru: Bariyer maske neden önemlidir?

## Slide 131
Güvenlik Bilgi Formlarına (SDS) Göre Yaklaşım
Kimyasal maruziyetinde yapılacak ilk müdahale, ürünün Güvenlik Bilgi Formu (SDS) verilerine göre şekillenmelidir. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, her ürün için bu formların işyerinde bulunmasını zorunlu kılar.
SDS formunun 4. bölümü (İlk Yardım Önlemleri), maruz kalan kişiye hangi maddenin nasıl etki edeceğini ve ne tür bir müdahalenin gerektiğini detaylı bir şekilde belirtir. Bu formlar her zaman güncel tutulmalıdır.
İşyeri hekimi veya ilkyardımcı, SDS formundaki spesifik antidot veya tedavi bilgilerini sağlık kuruluşuna iletmelidir. Bu bilgi, hastanede uygulanacak tıbbi tedavinin başarısı için hayati öneme sahiptir.
Kimyasalın etiket bilgileri ve SDS'i, kazazedenin sevk edildiği sağlık kuruluşuna mutlaka ulaştırılmalıdır. Formun bir kopyasının acil durum müdahale çantasında veya ilgili birimlerde hazır bulundurulması yasal bir gerekliliktir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: SDS formlarının 4. bölümünün hayat kurtardığını belirtin. • Kritik nokta: Kimyasalın etiketi ve SDS formunun hastaneye gitmesinin neden hayati olduğunu açıklayın. • Ek bilgi: Formların dijital kopyasının yanı sıra fiziksel kopyasının da erişilebilir olması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 132
Tıbbi Sevk ve Süreç Yönetimi
Kimyasal maruziyetine uğrayan tüm çalışanlar, semptomlar hafif olsa dahi bir sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Bazı kimyasalların etkileri saatler sonra ortaya çıkabilir, bu yüzden tıbbi gözlem şarttır.
Sevk sırasında hastanın durumu, maruz kaldığı madde, maruziyet süresi ve uygulanan ilk yardım işlemleri eksiksiz kaydedilmelidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca kayıt tutma yükümlülüğü işverene aittir.
Tıbbi müdahale için sevk edilen kişinin yanında, kimyasalın ambalajı veya SDS formunun bir örneği bulunmalıdır. Bu durum, acil servisteki hekimlerin doğru teşhis ve tedavi uygulamasına yardımcı olur.
İş kazası bildirim süreci, sevkten hemen sonra başlatılmalıdır. Olayın nasıl gerçekleştiği, hangi kimyasalın kullanıldığı ve alınan önlemler tutanak altına alınarak ilgili kurumlara bildirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Semptom olmasa bile sevk zorunluluğunu vurgulayın. • Kritik nokta: İş kazası bildirim sürecinin yasal sorumluluğunu hatırlatın. • Ek bilgi: Kayıt tutmanın hem hukuki hem de tıbbi açıdan önemi.

## Slide 133
Kimyasal Karışımların Yarattığı Reaksiyon Riski
Klor bazlı temizleyiciler ile asit içeren ürünlerin karıştırılması, solunum yollarına zarar veren klor gazı gibi zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik).
Bu tür reaksiyonlar ani ve şiddetli olabilir; ortamda bulunan çalışanlar için boğulma, zehirlenme ve kimyasal yanık gibi ciddi sağlık risklerini beraberinde getirir.
Gıda işletmelerinde temizlik sırasında kullanılan farklı ürünlerin kimyasal yapıları bilinmeli ve asla birbiriyle temas ettirilmemelidir.
Reaksiyon sonucu oluşan gazlar, kısa sürede ortamdaki havanın toksik hale gelmesine yol açarak çalışanları hayati tehlikeye atar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kimyasal karışımların neden olduğu ani tehlikeleri vurgulayın. • Gerçek örnek: Özellikle temizlik personelinin klor ve tuz ruhunu karıştırması sonucu oluşan vakalardan bahsedin. • İnteraktif soru: Temizlik yaparken hiç iki farklı ürünü karıştıran oldu mu? • Kritik nokta: Klor ve asit karışımı anında ölümcül olabilir. • Ek bilgi: Kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarını (GBF) mutlaka okuyun.

## Slide 134
Kimyasal Maddelerde Uyumsuzluk ve Ayrım
Kimyasal maddeler, birbirleriyle girdikleri tepkimelere göre sınıflandırılmalı ve depolama sırasında mutlaka ayrılmalıdır (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik).
Asitler, alkaliler ve oksitleyici maddeler gibi birbiriyle etkileşime girebilecek kimyasallar asla aynı raflarda veya yakın depolama alanlarında tutulmamalıdır.
Kimyasal uyumsuzluk tablosu, depolama alanlarında görünür bir şekilde bulundurulmalı ve çalışanlar bu tabloya göre hareket etmelidir.
Uyumsuz maddelerin yanlışlıkla karışması, sadece gıda güvenliğini değil, işyerinde yangın veya patlama gibi büyük ölçekli kazaları da tetikleyebilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Depolama alanındaki ayrıştırmanın hayati önemini anlatın. • Gerçek örnek: Yanlış depolanan iki kimyasalın dökülerek reaksiyona girdiği senaryoları anlatın. • İnteraktif soru: Depolama alanımızda uyumsuz kimyasalların yan yana durduğunu gören var mı? • Kritik nokta: Uyumsuzluk tablolarını mutlaka inceleyin. • Ek bilgi: Depolama alanı düzeni, kaza riskini azaltan ilk savunma hattıdır.

## Slide 135
Kimyasal Karıştırma ve Kullanım Yasağı
İşletme içerisinde, üretici firmanın talimatları dışında herhangi bir kimyasalın başka bir maddeyle karıştırılması kesinlikle yasaktır (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu).
Temizlik personeli, kendi inisiyatifiyle veya temizlik etkisini artırmak amacıyla ürünleri birleştirmemeli, her ürünü sadece kendi kullanım amacına uygun şekilde uygulamalıdır.
Üretici tarafından sağlanan Güvenlik Bilgi Formları, karışım yapılması durumunda oluşabilecek tehlikeleri açıkça belirtir ve bu formlara kesinlikle uyulmalıdır.
Karıştırma yasağı, işyeri disiplini ve çalışan sağlığı açısından tavizsiz uygulanması gereken temel bir kuraldır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Karıştırma yasağının yasal ve teknik temellerini açıklayın. • Gerçek örnek: Etkiyi artırmak için yapılan karışımların yarattığı hasarları anlatın. • İnteraktif soru: Daha iyi temizlik için ürünleri karıştırdığınız oldu mu? Neden yapmamalısınız? • Kritik nokta: Üretici talimatları dışına çıkmak yasal sorumluluk doğurur. • Ek bilgi: Güvenlik Bilgi Formları (GBF) en temel rehberinizdir.

## Slide 136
Kimyasal Etiketleme ve Tanımlama
Tüm kimyasal maddeler, orijinal ambalajlarında saklanmalı ve üzerinde mutlaka kimyasalın adını, içeriğini ve tehlike işaretlerini içeren güncel etiketler bulunmalıdır (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik).
Eğer bir ürün başka bir kaba aktarılacaksa, bu kap mutlaka orijinal etiketin tüm bilgilerini taşıyacak şekilde etiketlenmeli ve ürünün ne olduğu açıkça belirtilmelidir.
Etiketi olmayan veya silinmiş olan kimyasal kapları, kimliği belirsiz olduğu için büyük risk oluşturur ve derhal imha edilmek üzere karantinaya alınmalıdır.
Doğru etiketleme, karışım hatalarını önleyen en temel ve etkili koruyucu yöntemlerden biridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Etiketsiz kimyasalların yaratacağı belirsizliği vurgulayın. • Gerçek örnek: Etiketsiz bir bidondaki maddeyi su sanıp kullanmanın sonuçlarını anlatın. • İnteraktif soru: Etiketi silinmiş veya düşmüş bir kimyasal görürseniz ne yaparsınız? • Kritik nokta: Etiketsiz madde, yasaklı maddedir. • Ek bilgi: Kap değişimlerinde etiketleme prosedürünü mutlaka uygulayın.

## Slide 137
Kimyasal Kullanımında Havalandırma Önemi
Kimyasal maddelerle yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri esnasında ortamın sürekli ve etkin bir şekilde havalandırılması zorunludur (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik).
Lokal havalandırma sistemleri veya genel havalandırma, kimyasal buharların çalışanların soluma seviyesinde birikmesini engelleyerek maruziyeti minimuma indirir.
Havalandırma sistemlerinin periyodik bakımları yapılmalı ve çekiş gücünün yeterli olduğu düzenli aralıklarla ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.
Yetersiz havalandırma, kimyasal kokuların ve gazların yoğunlaşmasına neden olarak çalışanlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve solunum sıkıntılarına yol açabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Havalandırmanın sadece koku değil, sağlık için olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Kapalı ortamda yapılan temizlikte baş dönmesi yaşayan çalışan örneği. • İnteraktif soru: Havalandırma sistemimizin çalıştığından nasıl emin olursunuz? • Kritik nokta: Havalandırma yetersizse kimyasal işleme başlamayın. • Ek bilgi: Havalandırma ölçüm kayıtlarını periyodik olarak kontrol edin.

## Slide 138
Gıda Sektöründe KKD Seçim Kriterleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, KKD seçimi yapılacak işin türüne ve maruz kalınacak risklere göre belirlenmelidir; gıda sektöründe temizlik kimyasalları ile çalışırken eldiven, gözlük ve maske gibi donanımlar standartlara uygun seçilmelidir.
KKD seçimi yapılırken çalışanın fiziksel özellikleri ve konforu göz önünde bulundurulmalı, donanımın işi yaparken engel oluşturmaması sağlanmalıdır; uygun olmayan KKD, çalışan performansını düşürerek kazalara sebebiyet verebilir.
Seçilen tüm koruyucu donanımların CE işareti taşıması zorunludur; bu işaret, ürünün Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu kanıtlar ve işveren tarafından doğrulanmalıdır.
KKD seçimi aşamasında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görüşleri alınmalı, risk değerlendirme raporundaki bulgular temel alınarak en güvenli donanım tipi tespit edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Gıda sektöründe temizlik kimyasalları ile çalışmanın getirdiği riskleri vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış eldiven seçimi sonucu oluşan cilt tahrişlerinden bahsedin. • Kritik nokta: CE işaretinin önemini ve neden zorunlu olduğunu açıklayın. • Ek bilgi: Risk değerlendirmesi raporunun KKD seçimindeki rolünü anlatın.

## Slide 139
Kimyasal Maddelerle Uyumlu Koruma
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, kullanılan temizlik kimyasallarının güvenlik bilgi formları (GBF) incelenerek donanım uyumluluğu kontrol edilmelidir.
Her kimyasal madde farklı bir koruma düzeyi gerektirir; asidik veya bazik karakterdeki maddelerle çalışırken eldivenlerin kimyasal sızdırmazlık özelliği mutlaka test edilmeli ve onaylanmalıdır.
Kimyasallarla temas eden donanımlar, malzemenin yapısını bozmayacak nitelikte seçilmeli, aksi takdirde koruyucu özellikler kısa sürede kaybolarak çalışanı doğrudan kimyasala maruz bırakabilir.
İşveren, kimyasal madde ile temas riski olan her noktada, çalışanın hangi KKD'yi kullanması gerektiğini belirten görsel uyarı levhaları ve talimatlar bulundurmakla yükümlüdür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Güvenlik bilgi formlarının (GBF) neden her çalışanın erişebileceği bir yerde olması gerektiğini anlatın. • Kritik nokta: Eldivenin kimyasal ile etkileşime girip bozulması durumunda yaşanacak riskleri vurgulayın. • İnteraktif soru: Kimyasalların türüne göre eldiven materyallerinin nasıl değişeceğini bilen var mı?

## Slide 140
Direnç Seviyeleri ve Penetrasyon
KKD seçiminde direnç seviyeleri kritik öneme sahiptir; eldivenlerin kimyasalın geçişine karşı direnci, penetrasyon (nüfuz etme) ve permeasyon (geçirgenlik) süreleri ile ölçülmektedir.
Penetrasyon süresi, kimyasalın eldiven üzerindeki gözeneklerden geçiş süresidir; gıda sektöründe kullanılan yoğun temizleyicilerde bu sürenin uzun olması, güvenli çalışma süresini doğrudan artırır.
Permeasyon süresi ise kimyasalın eldiven materyalini moleküler düzeyde geçme hızıdır; yüksek dirençli materyaller, uzun süreli temizlik işlemlerinde çalışanı daha etkili şekilde korur.
Çalışanlar, seçilen KKD'nin direnç seviyesini bilmeli ve eldivenlerin veya diğer ekipmanların yıpranma göstergelerini (renk değişimi, sertleşme) takip ederek zamanında yenileme yapmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Penetrasyon ve permeasyon terimlerini basitce açıklayın. • Kritik nokta: Eldivenlerin bozulmaya başladığının nasıl anlaşılacağını gösterin. • Ek bilgi: Neden tek tip eldiven her işe uygun değildir?

## Slide 141
KKD Bakımı ve Hijyenik Saklama
Kişisel koruyucu donanımların temizliği ve bakımı, gıda güvenliği ve kişisel sağlık için hayati önem taşır; kullanılmış donanımlar, üzerlerinde kimyasal kalıntı kalmayacak şekilde temizlenmelidir.
Temizlenen KKD'ler, doğrudan güneş ışığından uzak, kuru ve havalandırılmış alanlarda muhafaza edilmeli, kimyasalların saklandığı bölgelerden ayrı bir dolapta tutulmalıdır.
Bakımı yapılamayan veya hasar görmüş, delinmiş ya da yırtılmış koruyucu ekipmanlar derhal hizmetten çekilmeli ve yenisiyle değiştirilmelidir; arızalı ekipmanı kullanmak, korumasız çalışmakla aynı riski taşır.
Donanımların temizlik periyotları, kullanım sıklığına göre belirlenmeli ve bu süreçlerin kayıtları, iş sağlığı ve güvenliği dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: KKD'lerin temizlenmemesinin hem çalışana hem de gıda ürününe vereceği zararı anlatın. • Kritik nokta: Hasarlı ekipmanın neden anında imha edilmesi gerektiğini vurgulayın. • İnteraktif soru: KKD'lerinizi nasıl saklıyorsunuz?

## Slide 142
Doğru Kullanım ve Eğitim Süreçleri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, KKD'lerin nasıl kullanılacağı konusunda çalışanlara uygulamalı eğitim vermekle ve bu eğitimin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
Çalışanlar, KKD'leri üretici tarafından belirtilen talimatlara uygun şekilde takmalı ve çıkarmalıdır; özellikle kimyasalla temas eden eldivenlerin çıkarılma tekniği, elin kimyasala temas etmemesi için önemlidir.
KKD kullanım bilincini artırmak amacıyla düzenli aralıklarla tatbikatlar ve bilgilendirme toplantıları yapılmalı, çalışanların donanım kullanımı konusundaki soruları yanıtlanmalıdır.
Kullanım talimatlarına aykırı hareket eden veya koruyucu donanım kullanmayan çalışanlar uyarılmalı ve gerekli idari süreçler işletilerek güvenli çalışma kültürü korunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Eğitimlerin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğine değinin. • Uygulama: Eldivenin doğru şekilde (elini kirletmeden) nasıl çıkarılacağını gösterin. • Kritik nokta: KKD kullanmamanın yasal yaptırımlarını ve çalışan üzerindeki sorumluluğu hatırlatın.

## Slide 143
Majör Alerjen Grupları ve Temel Özellikleri
Gluten içeren tahıllar (buğday, çavdar, arpa) ve bunlardan elde edilen ürünler, çölyak hastalığı olan bireylerde ciddi sindirim sorunlarına yol açtığı için mutlaka belirtilmelidir.
Süt ve yumurta, dünya genelinde en yaygın gıda alerjenleri arasındadır; bu maddelerin eser miktarda bile bulunması, hassas bireylerde anafilaktik şok riskini tetikleyebilir.
Kuruyemişler (fındık, fıstık, kaju, badem, ceviz) ve susam, çok düşük dozlarda dahi şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilen yüksek riskli alerjen grupları arasında yer alır.
Kabuklu deniz ürünleri, balık, soya, kereviz, hardal, kükürt dioksit, sülfitler, lupin ve yumuşakçalar, alerjen yönetim planında titizlikle izlenmesi gereken diğer önemli gruplardır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Majör alerjenlerin neden kritik olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir alerjenin yanlış etiketlenmesinin tüketici üzerindeki etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanlara bildikleri alerjenleri sorun. • Kritik nokta: 14 grubun tamamının mevzuat takibinde olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Alerjenlerin çapraz bulaşma riskine değinin.

## Slide 144
Alerjen Bilgilendirme ve Etiketleme Zorunlulukları
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca, 14 majör alerjenin gıda etiketlerinde belirgin ve ayırt edilebilir şekilde vurgulanması yasal bir zorunluluktur.
Alerjen maddeler, bileşenler listesinde koyu, italik veya altı çizili formatta belirtilerek tüketicinin riskli maddeyi hızlıca fark etmesi ve bilinçli seçim yapması sağlanmalıdır.
Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda da alerjen bilgisi, satış noktasında tüketicinin görebileceği şekilde yazılı veya dijital bilgilendirme panolarıyla mutlaka sunulmalıdır.
Etiket üzerindeki alerjen uyarıları yanıltıcı olmamalı, ürünün içerik listesiyle tam uyum içinde hazırlanarak yasal mevzuata uygunluk denetimleri periyodik olarak yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Etiketlemenin yasal bir hak olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Yanlış etiketleme sonucu ortaya çıkan hukuki süreçlerden bahsedin. • İnteraktif soru: Etiket okurken nelere dikkat ediyorsunuz? • Kritik nokta: Mevzuatın güncelliğini vurgulayın. • Ek bilgi: Tüketici güveni için şeffaf etiketlemenin önemini belirtin.

## Slide 145
İşletmelerde Alerjen Tanıma ve Risk Yönetimi
Alerjen yönetim planı, hammadde kabulünden son ürün sevkiyatına kadar tüm süreçlerde alerjenlerin girişini ve yayılımını kontrol altına almayı hedefleyen sistematik bir yaklaşımdır.
Tedarikçi denetimleri yapılarak, dışarıdan alınan yarı mamul ürünlerin alerjen içerik bilgileri doğrulanmalı ve tedarikçi uygunluk belgeleri düzenli olarak güncellenmelidir.
İşletme içinde alerjen içeren hammaddelerin depolanması, diğer ürünlerle karışmayacak şekilde ayrılmış ve net bir şekilde etiketlenmiş özel alanlarda gerçekleştirilmelidir.
Risk değerlendirmesi kapsamında, alerjen içeren ürünlerin işlendiği hatlar belirlenmeli ve bu hatlarda oluşabilecek bulaşma riskleri için gerekli önleyici faaliyetler planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Risk değerlendirmesinin önemine değinin. • Gerçek örnek: Hatalı depolama sonucu yaşanan karışıklıklar. • İnteraktif soru: Depo alanında alerjenleri nasıl ayırıyorsunuz? • Kritik nokta: Kayıt tutmanın yasal önemini vurgulayın. • Ek bilgi: Tedarikçi zinciri yönetimi.

## Slide 146
Çapraz Kontaminasyon Kontrol Stratejileri
Çapraz kontaminasyon, alerjen içeren bir maddenin bulaşma yoluyla alerjen içermeyen bir ürüne geçmesi durumudur ve gıda güvenliğinde yönetilmesi gereken en büyük risklerden biridir.
Üretim hatlarında zamanlama stratejisi uygulanarak, alerjen içermeyen ürünlerin üretimi günün başında veya kapsamlı bir temizlikten hemen sonra gerçekleştirilerek risk minimize edilmelidir.
Ekipman temizliği, alerjen kalıntılarını tamamen giderecek şekilde doğrulanmış sanitasyon prosedürlerine uygun olarak yapılmalı ve temizlik sonrası kontroller titizlikle yürütülmelidir.
Personel hareketleri ve kullanılan araç gereçler (kepçe, bıçak, taşıma kutuları) alerjen türüne göre renk kodlaması ile sınıflandırılarak karışıklıklar fiziksel olarak engellenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bulaşma yollarını açıklayın. • Gerçek örnek: Temizlik sonrası kalıntıların analizi. • İnteraktif soru: Renk kodlaması kullanıyor musunuz? • Kritik nokta: Sanitasyonun doğrulanması. • Ek bilgi: Üretim planlamasının önemi.

## Slide 147
Alerjen Farkındalığı ve Eğitim Süreçleri
Tüm çalışanlar, işletmedeki alerjenlerin türleri, riskleri ve çapraz bulaşma yolları hakkında düzenli olarak teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilmelidir.
Çalışanlara alerjen etiketlerini okuma ve ürün içeriklerini anlama yetkinliği kazandırılmalı, herhangi bir şüpheli durumda yöneticilerine derhal bildirim yapmaları sağlanmalıdır.
İşletme genelinde alerjen yönetimi ile ilgili görsel uyarı levhaları ve bilgilendirme görselleri kullanılarak, çalışanların dikkat seviyesi sürekli canlı tutulmalıdır.
İlgili İSG mevzuatı ve gıda güvenliği standartları gereği, çalışanların alerjen yönetimi konusundaki bilgi düzeyleri periyodik sınavlar veya pratik gözlemlerle ölçülmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin sürekliliğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Eğitim sonrası kaza oranlarındaki düşüş. • İnteraktif soru: Yeni başlayan birine alerjen yönetimini nasıl anlatırsınız? • Kritik nokta: Bilgi düzeyinin ölçülmesi. • Ek bilgi: İSG mevzuatına uyum.

## Slide 148
Çapraz Kontaminasyonun Temelleri
Çapraz kontaminasyon, mikroorganizmaların veya alerjenlerin bir gıdadan diğerine doğrudan veya dolaylı yollarla taşınmasıdır; bu durum gıda güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar.
Temel önleyici tedbirler arasında hijyen bariyerleri, el yıkama protokolleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı yer almaktadır; bu süreçler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yönetilmelidir.
Çalışanların hijyen bilincinin artırılması, kontaminasyon riskini minimize etmede en kritik idari önlemdir; her personelin çapraz bulaşma yolları hakkında düzenli eğitim alması zorunludur.
İşletme içerisinde hijyen risk bölgeleri belirlenmeli ve bu bölgeler arasında geçiş yapacak personel için uygun sanitasyon prosedürleri kesinlikle uygulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kontaminasyonun sadece fiziksel değil mikrobiyolojik bir risk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: El hijyeninin yetersiz olduğu bir senaryo üzerinden bulaşma riskini anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda en büyük bulaşma riski nedir? • Kritik nokta: Hijyen bariyerlerinin sadece teknik bir engel değil, bir kültür olduğunu belirtin.

## Slide 149
Ayrı Ekipman ve Alan Kullanımı
Fiziksel ayrım, çapraz kontaminasyonu önlemede en etkili yöntemdir; çiğ gıdalar ile pişmiş gıdaların üretim alanları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.
Ekipman tahsisi, her ürün grubu için özelleştirilmiş araçlarla yapılmalıdır; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, iş akışının bu ayrımı destekleyecek şekilde tasarlanmasını gerektirir.
Depolama alanlarında ürünlerin birbirine temas etmemesi için raflama sistemleri optimize edilmeli; alerjen içeren gıdalar mutlaka diğerlerinden izole edilerek saklanmalıdır.
Ekipmanların temizliği ve muhafazası, ayrılmış özel alanlarda gerçekleştirilmeli ve bu ekipmanların üretim alanları arasında yer değiştirmesine hiçbir koşulda izin verilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Fiziksel ayrımın çapraz bulaşmayı engellemedeki rolünü belirtin. • Gerçek örnek: Çiğ et kesilen bıçakla sebze doğramanın yaratacağı riskleri anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizde ekipman ayrımı nasıl yapılıyor? • Kritik nokta: Yönetmelik gereği iş akışının güvenli olması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 150
Renk Kodu ile Güvenli Yönetim
Renk kodlaması, işletme içindeki ekipmanların kullanım amacını netleştiren görsel bir yönetim aracıdır; bu sistem hata payını azaltarak güvenliği artırır.
Uygulama standartları gereği bıçaklar, kesim tahtaları ve temizlik malzemeleri; et, sebze, pişmiş ürün ve alerjenli gıdalar için farklı renklerle kodlanmalıdır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, çalışanların bu renkleri tanıması için görsel bilgilendirme levhaları tüm alana asılmalıdır.
Personel eğitimi, renk kodlarının neden önemli olduğunu anlamalarını sağlamalı; yanlış renkli ekipman kullanımının derhal raporlanması teşvik edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Renk kodlamasının karmaşıklığı nasıl azalttığını anlatın. • Gerçek örnek: Yanlış renkli tahta kullanımının gıda güvenliğine etkisini tartışın. • İnteraktif soru: İşyerinizde hangi renk hangi ürün grubunu temsil ediyor? • Kritik nokta: Görsel yönetim sistemlerinin çalışan üzerindeki denetleyici etkisini açıklayın.

## Slide 151
Sıralı Üretim Planlaması
Üretim planlaması, düşük riskli ürünlerden yüksek riskli ürünlere doğru bir sıralama ile yapılmalıdır; bu yöntem kontaminasyon riskini minimize eder.
Temizlik ve dezenfeksiyon süreçleri, ürün geçişleri arasında mutlaka uygulanmalı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında güvenli çalışma ortamı sürdürülmelidir.
Zamanlama yönetimi, farklı ürün gruplarının birbiriyle etkileşimini önleyecek şekilde kurgulanmalı; üretim hattı temizliği tamamlanmadan yeni ürün girişine izin verilmemelidir.
Üretim planında hata payını azaltmak için periyodik kontrol listeleri kullanılmalı ve her geçiş aşaması sorumlu personel tarafından onaylanarak kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Üretim sırasının bulaşma riskini nasıl değiştirdiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Temizlik yapılmadan ürün geçişi yapıldığında oluşabilecek sonuçları tartışın. • İnteraktif soru: Üretim planınızda temizlik molaları ne kadar sürede bir uygulanıyor? • Kritik nokta: Kayıt altına alma süreçlerinin önemini vurgulayın.

## Slide 152
Sanitasyon ve Temizlik Protokolleri
Sanitasyon protokolleri, ekipman ve üretim alanlarının mikrobiyolojik yükünü temizlemek için kullanılan kimyasal ve mekanik yöntemleri kapsar.
Kimyasal kullanımı sırasında güvenlik talimatlarına uyulmalı; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kimyasallar uygun depolanmalıdır.
Periyodik kontrol ve doğrulama süreçleri, temizliğin etkinliğini ölçmek için düzenli swab testleri ile takip edilmeli ve sonuçlar raporlanmalıdır.
Temizlik personelinin eğitimi, kullanılan kimyasalların etkinliği ve güvenlik riskleri konusunda güncel tutulmalı; temizlik ekipmanlarının kendi içindeki kontaminasyonu da önlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizliğin sadece görüntü değil, mikrobiyolojik bir işlem olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Yanlış kimyasal kullanımı nedeniyle oluşan kaza veya riskleri anlatın. • İnteraktif soru: Temizlik işlemlerinde en çok dikkat ettiğiniz nokta nedir? • Kritik nokta: Doğrulama süreçlerinin (swab test vb.) önemi üzerinde durun.

## Slide 153
Alerjen Yönetimi ve Fiziksel Ayrım
Alerjen içeren ürünler ile diğer ürünlerin fiziksel olarak ayrılması, çapraz kontaminasyon riskini minimize etmek için temel bir gerekliliktir.
Gıda sektöründe, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işyeri tasarımının, riskleri önleyecek şekilde düzenlenmesi zorunludur.
Farklı üretim alanları arasında duvar, bariyer veya hava akışı kontrolü gibi fiziksel engeller oluşturularak kontaminasyon yolları kesilmelidir.
Üretim hatlarının birbirinden tamamen izole edilmesi, alerjen içeren gıda bileşenlerinin diğer ürünlere geçişini engelleyen en etkili yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Çapraz bulaşmanın gıda güvenliği üzerindeki hayati etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Duvar veya bariyerlerin olmadığı bir tesiste toz yayılımı ile oluşan bulaşmayı anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda fiziksel ayrımın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? • Kritik nokta: Fiziksel bariyerlerin sürekliliği, izolasyonun anahtarıdır.

## Slide 154
Adanmış Ekipman ve Araç Kullanımı
Alerjen içeren ürünler için belirlenen ekipmanlar, diğer üretim hatlarında asla kullanılmamalı ve bu durum net bir şekilde etiketlenmelidir.
Ekipmanların temizliği ve bakımı, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır.
Ekipmanların renk kodlaması ile ayrıştırılması, operatörlerin yanlış ekipman kullanımını önleyerek operasyonel güvenliği ve gıda kalitesini artırır.
Adanmış ekipmanların temizlik süreçleri, çapraz bulaşma riskine karşı özel dezenfeksiyon protokollerine tabi tutulmalı ve düzenli denetlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ekipman karışıklığının neden olduğu hatalara değinin. • Gerçek örnek: Renk kodlaması sayesinde önlenen bir hata senaryosunu paylaşın. • İnteraktif soru: Hangi ekipmanların adanmış olması gerektiğini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Etiketleme sisteminin güncel ve okunaklı olması hayati önem taşır.

## Slide 155
Üretim Akışının Planlanması
Üretim akışı, alerjen içermeyen ürünlerden alerjen içeren ürünlere doğru tek yönlü olacak şekilde mantıksal olarak planlanmalıdır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, iş akışı kaza ve bulaşma riskini azaltacak şekilde organize edilmelidir.
Üretim sırasında hammadde ve yarı mamul taşıma süreçlerinde, alerjen içeren ürünlerin kapalı kaplarda veya özel korumalı taşıyıcılarda tutulması sağlanmalıdır.
Üretim planlamasında, alerjen içeren ürünlerin üretimi genellikle vardiya sonuna bırakılarak, hat temizliği için yeterli zaman kazanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Akış planlamasının temizlik süreci ile olan ilişkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Vardiya sonu üretim stratejisinin sağladığı kolaylıkları anlatın. • İnteraktif soru: Üretim planınızda bu sıraya uyuluyor mu? • Kritik nokta: Taşıma sırasında kapalı kap kullanımı bulaşmayı önleyen en basit tedbirdir.

## Slide 156
Temizlik ve Sanitasyon Kontrolleri
Üretim hatları arasındaki geçişlerde yapılan temizlik işlemleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve HACCP esaslarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
Temizlik sonrası yapılan doğrulama testleri (alerjen tespit kitleri), hattın bir sonraki ürün için güvenli olduğunu kanıtlayan veriler sunar.
Temizlik personeli, hangi hatların hangi kimyasallar ile temizleneceği konusunda detaylı bir eğitimden geçirilerek yetkilendirilmelidir.
Atık yönetimi süreçleri, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, alerjen içeren atıkların diğer atıklarla karışmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizliğin bir maliyet değil güvenlik yatırımı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Temizlik sonrası yapılan testlerin kaliteyi nasıl garanti ettiğini anlatın. • İnteraktif soru: Temizlik talimatlarına tam olarak hakim misiniz? • Kritik nokta: Atık yönetimi, kontaminasyonun gizli kaynağıdır, dikkatli olun.

## Slide 157
Personel Eğitimi ve Sorumluluklar
Çalışanların, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği alerjen yönetimi konusunda eğitilmesi zorunludur.
Personel rotasyonu durumunda, yeni görev alan kişinin alerjen içeren ve içermeyen hatlar arasındaki kritik farkı bilmesi sağlanmalıdır.
Güvenlik kültürünün bir parçası olarak, her çalışan çapraz bulaşma risklerini raporlamakla yükümlüdür ve bu süreç yönetim tarafından teşvik edilmelidir.
İşyeri hekimi ve İSG uzmanı, çalışanların alerjen maddelere karşı hassasiyetlerini takip ederek gerekli sağlık gözetimini periyodik olarak yapmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin hata yapma riskini ne kadar düşürdüğünü belirtin. • Gerçek örnek: Rotasyon sırasında yaşanan bir kaza veya önlenen bir durumu paylaşın. • İnteraktif soru: Risk gördüğünüzde kime raporluyorsunuz? • Kritik nokta: Sağlık gözetimi, alerjik reaksiyonları önlemede son savunma hattıdır.

## Slide 158
Alerjen Etiketleme Temel Kuralları
Gıda ürünlerinde alerjen maddelerin varlığı, tüketici sağlığını korumak adına etiketlerde net bir şekilde belirtilmelidir. Alerjen bileşenler, ürünün formülasyonunda yer almasa bile üretim hattındaki çapraz bulaşma riski nedeniyle kritik öneme sahiptir.
Etiketleme kuralları, ürünün ambalajı üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti altına almalı ve alerjisi olan bireylerin güvenli seçim yapmasını sağlamalıdır. Hatalı etiketleme, ciddi sağlık sorunlarına ve yasal sorumluluklara neden olabilir.
Üretim süreçlerinde kullanılan tüm ham maddelerin içerik bilgileri, alerjen yönetimi planı çerçevesinde titizlikle izlenmelidir. Alerjen içeriği değişen ham maddeler için etiket bilgileri derhal güncellenmeli ve hatalı ambalajların kullanımı engellenmelidir.
Personel, alerjen etiketleme prosedürleri konusunda düzenli olarak eğitilmeli ve etiketleme hatalarının önüne geçmek için çift kontrol sistemleri uygulanmalıdır. Bu süreç, ürün güvenliğinin temelini oluşturur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Alerjen etiketlemenin hayati önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış etiketleme sonucu yaşanan bir vakadan bahsedin. • İnteraktif soru: Alerjen etiketleme hatalarının en sık görüldüğü yerler sizce neresidir? • Kritik nokta: Etiket bilgilerinin güncelliğinin takip edilmesi. • Ek bilgi: Alerjen yönetimi planı hazırlama.

## Slide 159
Alerjenlerin Görünür Beyanı
Alerjen maddeler, içerik listesinde diğer bileşenlerden görsel olarak kolayca ayırt edilebilmelidir. Bu ayrım, genellikle kalın, italik veya altı çizili yazı karakterleri kullanılarak gerçekleştirilir ve tüketicinin dikkatini doğrudan bu maddelere çeker.
Görünür beyan, alerjenin isminin açık ve anlaşılır şekilde yazılmasını gerektirir; teknik veya karmaşık isimler yerine herkesin anlayabileceği ortak isimler tercih edilmelidir. Örneğin, süt proteini yerine sadece süt ifadesi kullanılmalıdır.
Etiket üzerindeki yazı boyutu, mevzuatta belirtilen asgari okunabilirlik standartlarına uygun olmalı ve arka plan ile yeterli kontrastı sağlamalıdır. Okunamayan veya gizlenen alerjen bilgileri, tüketici güvenliğini doğrudan tehlikeye atmaktadır.
Ürün ambalajının tasarımı, alerjen beyanının görünürlüğünü engellememeli ve diğer zorunlu bilgilerle karışıklığa yol açmamalıdır. Görünür beyan, alerjisi olan tüketiciler için en hızlı ve güvenilir bilgi kaynağıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görünür beyanın hukuki ve etik boyutunu anlatın. • Gerçek örnek: Okunabilirliği yüksek bir etiket örneği gösterin. • İnteraktif soru: Sizce bir etikette en önemli bilgi nerede yer almalı? • Kritik nokta: Yazı boyutu ve kontrast standartlarına uyum. • Ek bilgi: Etiket tasarımında standartlar.

## Slide 160
İçerik Listesi ve Bileşen Yönetimi
İçerik listesi, üründe kullanılan tüm ham maddelerin ağırlıkça azalan oranda sıralandığı temel belgedir. Alerjen maddeler, bu listede yer aldığında mutlaka belirtilmeli ve çapraz bulaşma riski varsa ayrıca not edilmelidir.
Bileşen yönetimi, tedarikçilerden gelen teknik bilgi formlarının doğruluğuna dayanır; her yeni ham madde girişiyle birlikte alerjen durumu güncellenmelidir. Tedarikçi denetimleri, içerik listesinin doğruluğunu sağlamak için kritik bir adımdır.
Üretim hattında yapılan temizlik ve ekipman değişikliği sonrası, bileşen karışıklığını önlemek için içerik listesi ile üretim planı eşleştirilmelidir. Yanlış bileşen kullanımı, etiketlemede hatalara ve ürün geri çağırmalara yol açar.
İçerik listesindeki güncellemeler, ambalaj stoklarını da etkiler; bu nedenle stok yönetimi ve etiketleme süreci koordineli çalışmalıdır. Doğru içerik listesi, tüketicinin doğru kararı vermesini sağlayan en temel dokümandır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İçerik listesinin tüketici için ne anlama geldiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Tedarikçi kaynaklı bir hata senaryosu düşünün. • İnteraktif soru: İçerik listesi güncellenmediğinde ne tür riskler doğar? • Kritik nokta: Tedarikçi denetimlerinin önemi. • Ek bilgi: Gıda güvenliği yönetim sistemleri.

## Slide 161
Çapraz Kontaminasyon ve Uyarı İfadeleri
Çapraz kontaminasyon, alerjen içeren bir ürünün üretim hattında alerjen içermeyen başka bir ürünle temas etmesi durumudur. Bu risk, temizlik prosedürleri ve üretim planlamasıyla kontrol altına alınmalıdır.
Eğer çapraz bulaşma riski tamamen ortadan kaldırılamıyorsa, etiket üzerinde '... içerebilir' gibi uyarı ifadeleri kullanılmalıdır. Bu ifadeler, tüketicilere risk hakkında dürüst bilgi sağlar ancak temizlik eksikliğinin bir bahanesi olarak kullanılmamalıdır.
Uyarı ifadeleri, ürünün gerçek içeriği ile karıştırılmamalıdır; bu ifadeler sadece olası bulaşma riskini belirtir. Gereksiz uyarı ifadeleri tüketiciyi yanıltabilirken, eksik uyarı ifadeleri hayati tehlikelere neden olabilir.
Üretim tesislerinde alerjen ve alerjen olmayan hatların fiziksel olarak ayrılması, kontaminasyonu önlemede en etkili yöntemdir. Fiziksel ayrımın mümkün olmadığı durumlarda, temizlik validasyon çalışmaları ile risk seviyesi izlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Çapraz kontaminasyonun ne olduğunu tanımlayın. • Gerçek örnek: Fiziksel ayrım (zoning) uygulayan bir fabrika örneği. • İnteraktif soru: Çapraz bulaşmayı önlemek için hangi temizlik yöntemleri kullanılmalı? • Kritik nokta: Uyarı ifadelerinin yerinde kullanımı. • Ek bilgi: Temizlik validasyonu.

## Slide 162
Mevzuat ve Yasal Sorumluluklar
Gıda etiketleme uygulamaları, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde denetlenmektedir. Bu düzenlemeler, tüketiciyi korumayı ve şeffaflığı temel alır.
İşletmeler, mevzuata uygun etiketleme yapmaktan ve alerjen bilgilerini güncel tutmaktan yasal olarak sorumludur. Uyumsuzluk durumunda, ürün geri çağırma, idari para cezaları ve marka itibar kaybı gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşılabilir.
Yasal düzenlemeler, sadece etiket içeriğini değil, aynı zamanda etiketin fiziksel özelliklerini ve okunabilirliğini de belirler. Mevzuattaki değişiklikler yakından takip edilmeli ve işletme içi süreçler bu değişikliklere göre revize edilmelidir.
Kayıt tutma ve izlenebilirlik, mevzuatın temel gerekliliklerindendir; her ürün partisi için etiketleme doğruluğunu kanıtlayacak belgeler hazır bulundurulmalıdır. Mevzuata tam uyum, hem yasal hem de vicdani bir sorumluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yasal sorumlulukların işletme için önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Mevzuat değişikliği sonrası yapılan iyileştirmeler. • İnteraktif soru: Mevzuat takibi için hangi kanallar kullanılmalı? • Kritik nokta: İzlenebilirliğin yasal delil niteliği. • Ek bilgi: Gıda denetim süreçleri.

## Slide 163
Alerjen Yönetiminde Temizlik ve Sanitasyon
Gıda üretim hatlarında alerjen yönetimi, çapraz bulaşmayı engellemek için kurulan temizlik protokollerinin temelini oluşturur; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışma ortamının hijyenik tutulması işverenin sorumluluğundadır.
Sanitasyon protokolleri, alerjen içeren ürünlerden alerjen içermeyen ürünlere geçişte uygulanacak özel temizlik adımlarını tanımlar; bu süreçler, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Temizlik sırasında kullanılan ekipmanların (fırça, bez, süpürge) alerjenli ve alerjensiz hatlar arasında karışmaması için renk kodlaması ile ayrılması hayati önem taşır.
Protokollerin başarısı, çalışanların alerjen tanımlama ve temizlik adımlarını eksiksiz uygulamasına bağlıdır; bu nedenle düzenli eğitimler yasal bir zorunluluk olarak sürdürülmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Alerjen yönetiminin gıda güvenliği üzerindeki kritik etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Renk kodlu ekipmanların karışmasının önlenmesi için işletmenizde uygulanan renk sistemini gösterin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız hatta en sık karşılaşılan alerjen nedir ve temizlikte nasıl ayrıştırılıyor? • Kritik nokta: Alerjen temizliğinin rutin temizlikten daha sıkı bir protokol gerektirdiğini vurgulayın. • Ek bilgi: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki genel hijyen maddelerini hatırlatın.

## Slide 164
Etkin Alerjen Temizliği Yöntemleri
Alerjen temizliğinde kuru temizleme yöntemleri (vakumlama, fırçalama) toz formundaki alerjenlerin yayılmasını önlemek için kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir; basınçlı hava kullanımı, alerjenleri çevreye saçtığı için kesinlikle kaçınılmalıdır.
Islak temizlik aşamasında, kullanılan kimyasalların alerjen proteinlerini parçalama etkinliği doğrulanmalı ve temizlik suyunun hat üzerinde birikerek çapraz bulaşmaya yol açması engellenmelidir.
Temizlik sırasında ulaşılamayan noktalar (boru içleri, makine dişlileri, konveyör altları) özel ekipmanlarla temizlenmeli; bu alanlar, alerjen birikiminin en yoğun olduğu gizli tehlike noktalarıdır.
Temizlik bitiminde ekipmanlar, bir sonraki üretim öncesi tamamen kurumalıdır; nemli yüzeyler mikrobiyolojik gelişime ve kalıntıların yapışmasına neden olarak temizliği riske atabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Neden basınçlı hava kullanmamamız gerektiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Makine dişlilerinde biriken tozların nasıl çıkarılacağına dair teknik detay verin. • İnteraktif soru: Temizlik sırasında en zor ulaşılan veya unutulan nokta sizce neresidir? • Kritik nokta: Temizlik sonrası kurutmanın önemi ve nemin yarattığı riskleri belirtin. • Ek bilgi: Kimyasalların MSDS formlarının temizlik personelince bilinmesi gerektiğini hatırlatın.

## Slide 165
Temizlik ve Sanitasyon Doğrulama Süreçleri
Temizlik sonrası doğrulama, uygulanan protokolün etkinliğini kanıtlamak için yapılan görsel kontrol, kimyasal testler ve mikrobiyolojik analizlerden oluşan sistematik bir süreçtir.
ATP (Adenozin Trifosfat) hızlı testleri, temizlikten hemen sonra yüzeydeki organik kalıntıları tespit ederek hızlı geri bildirim sağlar; bu testler, temizliğin yeterliliğini anlık olarak belgelendirir.
Doğrulama süreçlerinde kullanılan test kitleri, temizlenen yüzeyin alerjen proteinlerinden arındırılmış olduğunu göstermek için belirli aralıklarla laboratuvar analizleri ile desteklenmelidir.
Doğrulama sonucu başarısız olan bir hat veya ekipman, temizlik süreci tekrarlanıp uygunluk alınana kadar kesinlikle üretime dahil edilmemelidir; bu, gıda güvenliği yönetiminin temel kuralıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Doğrulamanın temizliğin bir parçası değil, en önemli tamamlayıcısı olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: ATP test cihazının nasıl kullanıldığını ve sınırlı değerleri açıklayın. • İnteraktif soru: Doğrulama testinde başarısız bir sonuç aldınız, ilk yapacağınız işlem ne olur? • Kritik nokta: Görsel temizliğin, mikrobiyolojik temizlik anlamına gelmediğini vurgulayın. • Ek bilgi: İlgili İSG mevzuatı gereği temizlik kayıtlarının denetimlerde saklanması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 166
Kayıt Tutma ve İzlenebilirlik
Temizlik ve sanitasyon faaliyetleri, tarih, saat, uygulayan personel, kullanılan kimyasal ve doğrulama sonuçlarını içerecek şekilde düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır; bu kayıtlar, olası bir gıda güvenliği sorununda en önemli kanıttır.
Kayıtların izlenebilirliği, hangi hattın ne zaman temizlendiğini ve onay veren kişinin kim olduğunu netleştirir; bu sorumluluk zinciri, hata payını minimize eder.
Dijital veya fiziksel temizlik logları, gıda güvenliği denetimlerinde ve iç tetkiklerde en sık incelenen belgeler arasındadır; kayıtların eksiksiz olması yasal bir zorunluluktur.
Kayıtlarda tespit edilen tekrarlayan başarısızlıklar, temizlik protokolünün veya kullanılan kimyasalın yetersiz olduğunu gösterir; bu durumda süreçler gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kayıt tutmanın sadece bir bürokrasi değil, bir güvenlik kalkanı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Hangi bilgilerin log defterine mutlaka yazılması gerektiğini gösterin. • İnteraktif soru: Kayıt tutulmayan bir temizlik yapıldı mı? Neden yapılamaz? • Kritik nokta: İmza atan personelin sorumluluğu ve dürüstlük ilkesi. • Ek bilgi: İlgili İSG mevzuatı kapsamında kayıtların denetlenebilir olması gerektiğini belirtin.

## Slide 167
Sanitasyon Sıklığı ve Planlama
Sanitasyon sıklığı, üretilen gıdanın risk seviyesine, alerjen içeriğine ve üretim hattının yoğunluğuna göre belirlenen bir temizlik takvimine dayanmalıdır; bu takvim, rutin ve derinlemesine temizlik olarak ikiye ayrılır.
Üretim hattında alerjen değişimi yapıldığında, hat mutlaka derinlemesine temizlik ve sanitasyondan geçirilmelidir; bu işlem en yüksek riskli temizlik protokolüdür.
Periyodik temizlik planları, ekipmanların ömrünü uzatır ve beklenmedik duruşları engelleyerek verimliliği artırır; plansız temizlikler ise gıda güvenliğini tehlikeye atar.
Sanitasyon sıklığı, yapılan doğrulama testlerinin sonuçlarına göre esnetilebilir veya sıkılaştırılabilir; veriye dayalı yönetim, hem maliyet hem de güvenlik açısından en verimli yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sanitasyon sıklığının neden standart olmadığını, risk odaklı olması gerektiğini anlatın. • Gerçek örnek: Alerjen içeren bir üründen sonra temizliğin ne kadar sürmesi gerektiğine dair örnek verin. • İnteraktif soru: Sizin hattınızda temizlik sıklığı hangi kriterlere göre belirleniyor? • Kritik nokta: Planlı temizliğin verimlilik üzerindeki pozitif etkisini vurgulayın. • Ek bilgi: İlgili İSG mevzuatı gereği temizlik planlarının düzenli revize edilmesi gerektiğini belirtin.

## Slide 168
Anafilaksi: Ciddi Alerjik Reaksiyon Tanımı
Anafilaksi, vücudun alerjen maddeye karşı verdiği aşırı ve hızlı bağışıklık yanıtıdır; hayati risk taşıdığı için gıda işletmelerinde acil durum planlarının bir parçası olmalıdır.
İlkyardım Yönetmeliği kapsamında, bu durum acil tıbbi müdahale gerektiren bir sağlık acil durumu olarak tanımlanmıştır ve tüm çalışanların temel farkındalığa sahip olması beklenir.
İşverenler, çalışanların olası alerjen maruziyetine karşı korunması için gerekli eğitimleri sağlamalı ve alerjen yönetim planını etkin bir şekilde uygulamalıdır.
Anafilaksi, sadece gıda tüketimiyle değil, teneffüs veya temas yoluyla da tetiklenebilir; bu nedenle risk değerlendirmesinde alerjen kaynakları titizlikle tanımlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Anafilaksinin sıradan bir alerjiden farkını vurgulayın. • Gerçek örnek: Gıda tesislerinde toz halindeki alerjenlerin solunmasının risklerini anlatın. • Kritik nokta: İşletmedeki alerjen yönetim planının önemini belirtin. • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği'ne atıfta bulunun.

## Slide 169
Alerjik Reaksiyon Belirtilerini Tanıma
Alerjik reaksiyon belirtileri genellikle maruziyetten sonra dakikalar içinde ortaya çıkar; deri döküntüleri, kızarıklık, kaşıntı, gözlerde şişme ve dudaklarda ödem en sık görülen ilk belirtilerdendir.
Solunum yolu belirtileri arasında nefes darlığı, hırıltılı solunum ve boğazda daralma hissi bulunur; bunlar anafilaksinin habercisi olabilecek en kritik göstergelerdir.
Sindirim sistemi reaksiyonları ise şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma veya ishal şeklinde kendini gösterebilir; bu belirtilerin varlığı, durumun ciddiyetini artırır.
Çalışanların bu belirtileri hızlıca ayırt edebilmesi ve vakit kaybetmeden ilk yardım sürecini başlatması, tıbbi müdahale başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktördür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Belirtilerin hızına dikkat çekin. • Gerçek örnek: Dudak şişmesi ve nefes darlığının birleştiği bir vaka tarif edin. • Kritik nokta: Belirtilerin birleştiği anın acil durum olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu hatırlatın.

## Slide 170
Adrenalin Oto-Enjektör Kullanımı
Adrenalin oto-enjektörü, anafilaksi tedavisinde kullanılan en etkili ve hayat kurtarıcı tıbbi cihazdır; ancak sadece doktor tarafından reçete edilmiş ve eğitimini almış kişiler tarafından uygulanmalıdır.
Cihazın kullanımı sırasında güvenlik kilidinin açılması ve bacağın dış yan kısmına, kas içine dik bir şekilde uygulanması temel prosedürdür; enjektör üretici talimatına göre (genellikle birkaç saniye) bölgede sabit tutulmalı ve derhal 112 aranmalıdır (güncel kılavuzlar enjeksiyon bölgesine masajı önermez).
İlkyardım Yönetmeliği çerçevesinde, ilk yardımcının yetki ve sorumlulukları dahilinde, hastanın kendi ilacının uygulanmasına yardımcı olunması veya sağlık personeli gelene kadar süreci yönetmek kritik önem taşır.
Cihazın son kullanma tarihi ve saklama koşulları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, acil durum çantasında her an ulaşılabilir bir konumda tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Cihazın sadece reçeteli olduğu uyarısını yapın. • Gerçek örnek: Enjektörün bacağın dış yan kısmına uygulanışını tarif edin. • Kritik nokta: Son kullanma tarihinin takibinin önemini vurgulayın. • Ek bilgi: İlk yardımcının yetki sınırlarını hatırlatın.

## Slide 171
Acil Tıbbi Destek: 112 Çağrısı
Anafilaksi şüphesi durumunda, belirtilerin şiddeti ne olursa olsun vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezi aranmalı ve durumun bir alerjik reaksiyon olduğu net bir şekilde bildirilmelidir.
Çağrı sırasında hastanın bilinci, solunum durumu ve bilinen bir alerjisi olup olmadığı gibi hayati bilgiler, sağlık görevlilerine açık ve anlaşılır bir dille aktarılmalıdır.
İşyerlerinde acil durum planları kapsamında, ambulansın işletmeye girişini kolaylaştıracak yönlendirmeler önceden belirlenmeli ve acil durum ekipleri bu konuda bilgilendirilmiş olmalıdır.
Profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar hastanın yalnız bırakılmaması, sürekli gözlem altında tutulması ve sağlık ekiplerine durumun gelişimi hakkında güncel bilgi verilmesi hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 112'yi ararken panik yapmamanın önemini anlatın. • Gerçek örnek: Ambulans ekibine verilecek bilgilerin listesini oluşturun. • Kritik nokta: Hastanın asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: İşletme içi yönlendirme planının hazır olması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 172
Profesyonel Yardım Beklerken İlk Yardım
Sağlık ekipleri gelene kadar hasta mutlaka sırt üstü yatırılmalı ve bacakları hafifçe yükseltilerek kan dolaşımı desteklenmelidir; ancak solunum güçlüğü çeken hastalar için yarı oturur pozisyon tercih edilmelidir.
Hastaya kesinlikle ağız yoluyla hiçbir şey verilmemeli, su veya gıda maddesi içirilmemelidir; çünkü bu durum hava yolu tıkanıklığına veya kusmaya bağlı boğulma riskini artırabilir.
İlk yardımcı, hastanın solunumunu ve bilincini sürekli kontrol etmeli, anafilaksinin ilerleme riskine karşı tetikte kalmalı ve sakin kalarak hastayı da sakinleştirmeye çalışmalıdır.
Profesyonel müdahale süreci başladığında, ilk yardımcının gözlemleri ve hastanın maruz kaldığı alerjen hakkında vereceği bilgiler, tedavi sürecinin en hızlı şekilde yönetilmesine büyük katkı sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Pozisyon vermenin dolaşım için önemini anlatın. • Gerçek örnek: Neden yiyecek/içecek verilmemesi gerektiğini açıklayın. • Kritik nokta: Hastayı sakinleştirmenin anafilaksi üzerindeki etkisini belirtin. • Ek bilgi: Sağlık ekiplerine bilgi aktarımının tedaviye katkısını vurgulayın.

## Slide 173
Fırın, Ocak ve Izgara Güvenli Kullanım Prosedürleri
Fırın, ocak ve ızgara kullanımında ekipmanların üretici kılavuzuna sadık kalınması esastır; her kullanım öncesi cihazın fiziksel bütünlüğü ve kontrol panellerinin işlerliği mutlaka gözden geçirilmelidir.
Ekipmanların ateşlenmesi sırasında gaz birikmesini önlemek amacıyla önce çakmak veya ateşleme kaynağı hazır bulundurulmalı, ardından gaz vanası kontrollü bir şekilde açılmalıdır.
Pişirme yüzeylerine gıda yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında, ekipmanın çalışma kapasitesi aşılmamalı ve dengeli yerleştirme yapılarak devrilme riskleri minimize edilmelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, çalışma alanlarında ekipmanların güvenli kullanımı için gerekli talimatlar çalışanların görebileceği şekilde asılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Ekipman güvenliginin isletme devamlılıgı için önemini vurgulayın. • Gercek örnek: Yanlıs yükleme sonucu devrilen bir tepsiden kaynaklı yanık vakasından bahsedin. • İnteraktif soru: Cihazı çalıştırmadan önce kontrol listesi tutuyor musunuz? • Kritik nokta: Talimatların sadece asılı kalmaması, okunması gerektiğini belirtin.

## Slide 174
Gaz ve Elektrik Güvenliği: Enerji Kaynakları
Gazla çalışan cihazlarda, bağlantı hortumlarının periyodik olarak sızdırmazlık testleri yapılmalı; çatlak, bükülme veya deformasyon tespit edilen hortumlar zaman kaybetmeden yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
Elektrikli pişirme ünitelerinde topraklama hattının sürekliliği hayati öneme sahiptir; cihazların fiş ve priz bağlantılarında herhangi bir ısınma veya koku hissedildiğinde, derhal enerji kesilmelidir.
Acil durumlarda gazı veya elektriği anında kesebilecek ana şalterlerin yeri tüm çalışanlar tarafından bilinmeli ve bu alanların önü hiçbir zaman depolama amacıyla kapatılmamalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, enerji kaynaklarının güvenli yönetimi işverenin temel sorumluluğundadır; tehlike anında müdahale prosedürleri düzenli olarak tatbikatlarla pekiştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Enerji kaynaklarının dogru yönetiminin yangın riskini %90 azalttıgını belirtin. • Kritik nokta: Gaz kaçagı durumunda asla elektrik dugmelerine dokunulmaması gerektigini vurgulayın. • İnteraktif soru: Acil durum vanasının yerini şu an yerinden kalkmadan gösterebilecek olan var mı? • Ek bilgi: Elektrikli ekipmanlarda su temasından kaçınılması gerektigini hatırlatın.

## Slide 175
Sıcak Yüzeyler ve Yanık Riskleri
Çalışma sırasında fırın kapakları, ızgara yüzeyleri ve ocak çevreleri yüksek sıcaklıklara ulaştığından, bu alanlara temasın önlenmesi için koruyucu bariyerler veya uyarıcı etiketler kullanılmalıdır.
Sıcak yüzeylerle doğrudan temas gerektiren işlemler için yüksek ısıya dayanıklı, uzun kollu ve yanmaz malzemeden üretilmiş koruyucu eldivenler (KKD) mutlaka kullanılmalıdır.
Ekipmanlar kapatıldıktan sonra yüzeylerin soğuması için yeterli süre tanınmalı, soğuma tamamlanmadan temizlik veya bakım müdahalelerine başlanmamalıdır; bu süreçte çalışma ortamı güvenliği gözetilmelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, sıcak yüzeylere karşı çalışanların bilgilendirilmesi ve gerekli koruyucu ekipmanın sağlanması zorunludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Yanık yaralanmalarının mutfakta en sık görülen kaza türü oldugunu belirtin. • Gercek örnek: Yanlıs eldiven seçimi nedeniyle yasanan bir ısı geçişi kazasını anlatın. • Kritik nokta: Eldivenlerin ıslak olmaması gerektigini vurgulayın (ıslak eldiven ısıyı iletir). • İnteraktif soru: Kullandığınız eldivenlerin ısı dayanıklılığını kontrol ediyor musunuz?

## Slide 176
Havalandırma Sistemlerinin Önemi
Mutfak havalandırma sistemleri, yanma sonucu oluşan karbonmonoksit ve diğer zararlı gazların dışarı atılmasını sağlayarak çalışan sağlığını korumada kritik rol oynamaktadır.
Davlumbaz filtreleri yağ birikintilerinden arındırılmalı, aksi takdirde biriken yağlar hem yangın riski oluşturur hem de hava akışını engelleyerek ortamdaki hava kalitesini düşürür.
Havalandırma motorlarının ve fanların düzenli çalışıp çalışmadığı günlük kontrol edilmeli, sistemde bir aksama olması durumunda pişirme faaliyetleri durdurularak teknik destek istenmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, kapalı çalışma ortamlarında taze hava girişi ve kirli hava tahliyesi, ortam hijyeni ve güvenliği için sürekli sağlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Havalandırmanın sadece koku giderme degil, bir güvenlik unsuru oldugunu vurgulayın. • Kritik nokta: Filtrelerdeki yag birikiminin yangın için bir yakıt oldugunu belirtin. • İnteraktif soru: Havalandırma sisteminden gelen anormal bir ses duyan oldu mu? • Ek bilgi: Karbonmonoksit zehirlenmesinin sessiz bir tehlike oldugunu hatırlatın.

## Slide 177
Ekipman Bakımı ve Temizlik Prosedürleri
Fırın, ocak ve ızgara gibi ekipmanların periyodik bakımları, üretici firma tarafından belirlenen takvime uygun olarak yetkili teknik servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bakım sırasında enerji kaynakları tamamen kesilmeli ve ekipman üzerine bakım yapıldığına dair uyarıcı etiketler yerleştirilerek kaza riskleri önlenmelidir.
Günlük temizlik faaliyetleri sırasında cihazların elektrikli aksamına su temas etmemesine dikkat edilmeli, temizlik sonrası cihaz tamamen kurulanmadan enerji verilmemelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, yapılan tüm bakım ve onarım işlemleri kayıt altına alınmalı ve dosyalanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Bakımsız cihazın en büyük kaza nedeni oldugunu belirtin. • Gercek örnek: Kayıt tutulmadıgı için atlanan bir bakımın verdigi zararı anlatın. • Kritik nokta: Etiketleme kilitleme sisteminin (LOTO) önemini vurgulayın. • İnteraktif soru: Son bakım tarihini hatırlayan var mı?

## Slide 178
Sıcak Yağ ve Buhar Kaynaklı Yanık Riskleri
Sıcak yağ ve buhar, gıda sektöründe en sık karşılaşılan termal tehlikelerdendir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, çalışanları bu termal risklere karşı korumakla yükümlüdür.
Yüksek sıcaklıktaki yağlar, temas anında derin doku yanıklarına neden olabilir; bu nedenle fritöz ve ocak gibi ekipmanların çevresinde uyarı levhaları bulunmalı ve yetkisiz personel bu alanlardan uzak tutulmalıdır.
Buhar, basınç altında aniden tahliye olduğunda ciddi haşlanmalara yol açabilir; buhar vanalarının periyodik bakımları yapılmalı ve sızıntı durumunda ekipman derhal devre dışı bırakılarak teknik birime bildirilmelidir.
Çalışma ortamındaki nem ve sıcaklık seviyeleri, termal stres riskini artırabilir; bu durumun önlenmesi için havalandırma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve ortamdaki buhar yoğunluğu minimize edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gıda sektöründe yanık kazalarının en yaygın kaza türü olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Buhar hattındaki küçük bir sızıntının nasıl geniş çaplı yanıklara yol açabileceğini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda en sıcak yüzeylerin hangileri olduğunu belirleyin. • Kritik nokta: Termal risklerin sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri de olabileceğini belirtin.

## Slide 179
Yağ ve Sıvı Sıçramalarına Karşı Korunma
Kızartma işlemlerinde yağın suyla teması, ani patlamalara ve yağ sıçramalarına neden olur; bu nedenle gıda maddeleri fritöze atılmadan önce üzerindeki fazla su veya buz tabakası mutlaka arındırılmalıdır.
Sıcak yağ içeren kapların üzerine kapak yerleştirilmesi, sıçramaları fiziksel olarak engelleyen en etkili mühendislik önlemidir; kapak kullanımı hem sıçramayı önler hem de enerji tasarrufu sağlar.
Çalışma zemininde oluşabilecek yağ birikintileri, kayma ve düşme riskini artırarak yanık kazalarının şiddetlenmesine yol açar; zeminler düzenli olarak temizlenmeli ve kaymaz zemin kaplamaları tercih edilmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirmesi yapılırken, sıçrama riski taşıyan tüm operasyonlar belirlenmeli ve bu alanlarda toplu koruma önlemleri önceliklendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yağ sıçramalarının neden olduğu zincirleme kazaları açıklayın. • Gerçek örnek: Donmuş gıdaların doğrudan sıcak yağa atılmasının sonuçlarını tartışın. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızdaki zemin temizliği ve kaymazlık durumunu değerlendirin. • Kritik nokta: Mühendislik önlemlerinin (kapak kullanımı) KKD'den daha etkili olduğunu vurgulayın.

## Slide 180
Güvenli Gıda İşleme ve Malzeme Ekleme
Sıcak yağ dolu ekipmanlara gıda eklerken, malzemelerin yavaş ve kontrollü bir şekilde bırakılması sıçramayı minimize eder; hızlı ve dikkatsiz hareketler, yağın dışarı taşmasına neden olabilir.
Malzeme ekleme işlemi sırasında, çalışanın duruş pozisyonu büyük önem taşır; sıçrama riskine karşı ekipmandan güvenli bir mesafede durulmalı ve vücut korunmalıdır.
Büyük ölçekli gıda işleme tesislerinde, malzeme aktarımı için mekanik veya yarı otomatik sistemlerin kullanımı, insan-makine temasını azaltarak yanık riskini önemli ölçüde düşürmektedir.
Süreçlerin güvenliği için operatörlerin periyodik İSG eğitimleri alması şarttır; bu eğitimlerde, malzemenin yağa bırakılma açısı ve hızı gibi teknik detaylar uygulamalı olarak gösterilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Operatör hatasının yanıklardaki rolünü açıklayın. • Gerçek örnek: Malzeme ekleme sırasında yapılan yanlış bir hareketin sebep olduğu kaza senaryosunu tartışın. • İnteraktif soru: Malzeme eklerken dikkat ettiğiniz özel bir güvenlik adımı var mı? • Kritik nokta: Kontrollü çalışma alışkanlığının kaza önlemedeki merkeziliği.

## Slide 181
Buhar Tahliyesi ve Güvenli Çalışma Alanı
Buhar çıkışı olan ekipmanlarda, tahliye ağızlarının doğrudan çalışanların bulunduğu yöne doğru olmaması gerekir; buhar yönü, çalışma alanının dışına veya uygun bir havalandırma kanalına yönlendirilmelidir.
Buhar basınçlı ekipmanların çevresinde, acil durumlarda hızlı müdahale için boş bir alan bırakılmalıdır; dar alanlarda yapılan çalışmalarda yanık riski, kaçış yolu kısıtlılığı nedeniyle artmaktadır.
Buhar hatlarının yalıtımı, hem enerji verimliliği sağlar hem de dış yüzey sıcaklığını düşürerek temas yanıklarını önler; yalıtım malzemeleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasarlı kısımlar onarılmalıdır.
İlgili İSG mevzuatı uyarınca, basınçlı kaplar ve buhar kazanları yetkili kişilerce periyodik olarak kontrol edilmeli, test sonuçları kayıt altına alınmalı ve güvenli çalışma sınırları aşılmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Buharın görünmez ama çok tehlikeli bir güç olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yalıtımı bozuk bir buhar borusuna temas eden bir çalışanın yaşayabileceği sonucu anlatın. • İnteraktif soru: Buhar tahliye sistemlerimizin güvenli olup olmadığını kontrol ettiniz mi? • Kritik nokta: Basınçlı kapların periyodik kontrolünün yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatın.

## Slide 182
Sıcak Çalışmalarda Kişisel Koruyucu Donanımlar
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, sıcak yağ ve buhar riskine karşı uygun KKD'lerin seçimi ve kullanımı zorunludur; bu donanımlar, çalışanın vücudunu tam olarak korumalıdır.
Isıya dayanıklı önlükler, yanmaz kumaştan üretilmiş uzun kollu iş kıyafetleri ve ısı yalıtımlı eldivenler, termal temas riskini minimize eden temel koruyuculardır; eldivenlerin ıslanması durumunda ısı geçirgenliği artacağından hemen değiştirilmelidir.
Yüz ve göz koruması için siperlik kullanımı, sıcak yağ sıçramalarının yüz bölgesine gelmesini engeller; siperlikler, çalışma sırasında net görüş sağlayacak şekilde temiz ve çiziksiz olmalıdır.
KKD'lerin kullanımı kadar bakımı da önemlidir; hasarlı, delinmiş veya özelliğini yitirmiş koruyucu ekipmanlar derhal yenisiyle değiştirilmeli ve çalışanlara ekipman kullanımı konusunda düzenli eğitim verilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin koruma hiyerarşisinde en son sırada olduğunu ama hayati önem taşıdığını hatırlatın. • Gerçek örnek: Islak eldiven kullanmanın yarattığı ısı iletimi tehlikesini anlatın. • İnteraktif soru: Kullandığınız eldivenlerin ısı dayanımını biliyor musunuz? • Kritik nokta: KKD'nin ücretsiz sağlanması ve kullanımı işverenin sorumluluğundadır.

## Slide 183
Sıcak Kap Taşıma Tekniği
Sıcak yüzeyli kapların taşınması sırasında, vücut mekaniğine uygun duruş pozisyonu alınmalı ve ağırlık merkezine yakın tutuş sağlanmalıdır; bu yöntem, kas-iskelet sistemi üzerindeki yükü azaltır.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği uyarınca, taşıma rotası üzerinde herhangi bir engel bulunmadığından emin olunmalı ve ani dönüşlerden kaçınılmalıdır.
Kapları taşırken vücudu dik tutmak ve ağırlığı bacaklara vermek, bel bölgesindeki yaralanma riskini minimize eden en temel güvenlik kuralıdır.
Taşıma işlemi başlamadan önce kabın ağırlığı ve içindeki malzemenin sıcaklığı mutlaka kontrol edilmeli, riskli durumlarda yardım talep edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış taşıma tekniklerinin bel fıtığı gibi kronik rahatsızlıklara yol açtığını hatırlatın. • Gerçek örnek: Mutfak ortamında ağır tencere taşırken dizlerin nasıl bükülmesi gerektiğini gösterin. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce ağır yük taşırken bel ağrısı yaşayan oldu mu? • Kritik nokta: Yükün ağırlığına göre taşıma yönteminin değişmesi gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'ne göre risk analizi yapılması şarttır.

## Slide 184
Termal Eldiven Kullanımı
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, sıcak yüzeylerle temas riski olan her durumda yüksek ısıya dayanıklı termal eldivenler kullanılmalıdır.
Eldivenlerin iç kısmının kuru ve temiz olması, ısı yalıtım performansını doğrudan etkiler; ıslak eldiven, sıcaklığı çok daha hızlı ileterek ciddi yanıklara neden olabilir.
Kullanılan termal eldivenler düzenli olarak kontrol edilmeli, üzerinde delik, yırtık veya aşınma varsa derhal değiştirilmelidir; hasarlı eldiven koruyucu özelliğini yitirmiştir.
Eldiven seçimi, temas edilecek yüzeyin sıcaklığı ve maruz kalma süresi göz önünde bulundurularak, uygun koruma seviyesine sahip olanlar arasından yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış eldiven kullanımının iş kazalarında yanık vakalarına etkisini belirtin. • Gerçek örnek: Islak eldivenle sıcak tepsi tutmanın tehlikesini örnekleyin. • İnteraktif soru: Eldivenlerinizi ne sıklıkla kontrol ediyorsunuz? • Kritik nokta: Eldivenin sadece ısıya değil, aynı zamanda kesilmeye karşı da koruyucu olması gerekebilir. • Ek bilgi: KKD standartlarına uygun CE işaretli ekipmanlar kullanılmalıdır.

## Slide 185
Güvenli Taşıma İçin İki Elle Tutuş
Pişirme kaplarının iki elle tutulması, yükün vücudun her iki yanına eşit dağıtılmasını sağlayarak dengenin korunmasına yardımcı olur ve düşme riskini önemli ölçüde azaltır.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği kapsamında, ağır veya geniş hacimli yüklerin tek elle taşınması yasaklanmıştır; bu durum, kontrol kaybına ve ciddi iş kazalarına yol açar.
İki elle kavrama, kabın içindeki sıcak sıvının veya yemeğin etrafa sıçramasını engelleyerek hem çalışan güvenliğini hem de ürün kalitesini korur.
Taşıma sırasında ellerin, kabın sıcak kısımlarıyla doğrudan temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesi ve güvenli bir kavrama noktası seçilmesi esastır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Denge kaybının mutfak kazalarındaki payından bahsedin. • Gerçek örnek: Tek elle taşınan tencerenin devrilme senaryosunu anlatın. • İnteraktif soru: Neden her zaman iki elinizi kullanmalısınız? • Kritik nokta: İki elle taşımanın, yükün ağırlık merkezini sabit tuttuğunu vurgulayın. • Ek bilgi: İki kişinin taşıması gereken yükler için yardım istemekten çekinmeyin.

## Slide 186
Yolun Açık Tutulması
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, çalışma alanlarında geçiş yollarının engellerden arındırılması, acil durumlarda tahliye ve güvenli çalışma için zorunludur.
Sıcak kaplarla hareket halindeyken, güzergah üzerindeki zeminlerin kaygan veya engelli olmaması, olası bir takılma ve düşme kazasını önlemek adına kritiktir.
Taşıma işlemine başlamadan önce rotanın kontrol edilmesi ve olası tehlikelerin (dökülen sıvı, sahipsiz ekipman) önceden temizlenmesi, iş disiplininin bir parçasıdır.
Çalışma alanındaki düzen ve temizlik (5S prensipleri), özellikle sıcak malzeme taşıyan personel için hayati önem taşıyan bir güvenlik önlemidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İş kazalarının büyük çoğunluğunun takılma ve düşme kaynaklı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Yerde unutulan bir temizlik kovasının yaratabileceği kazayı hayal ettirin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda geçiş yollarını düzenli tutuyor musunuz? • Kritik nokta: Yolun açık olması, sadece taşıma sırasında değil, acil durumlarda da önemlidir. • Ek bilgi: Düzenli çalışma alanı, iş verimliliğini de artırır.

## Slide 187
İletişim ve İşaret Verme
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği doğrultusunda, özellikle yoğun mutfaklarda sıcak malzeme taşıyan çalışanların sesli uyarıda bulunması, diğer personeli bilgilendirmek için gereklidir.
Taşıma sırasında dikkat dağıtıcı konuşmalardan kaçınılmalı ve gerektiğinde 'sıcak geliyor' veya 'dikkat' gibi kısa, net ifadelerle çevre uyarılmalıdır.
Ekip çalışması gerektiren durumlarda, taşıma işlemini başlatan ve yönlendiren bir liderin belirlenmesi, hareketlerin eşgüdümlü olmasını sağlar.
İşaretleşme, özellikle görüş açısının kısıtlı olduğu köşelerde veya yoğun çalışma saatlerinde kazaları önleyen proaktif bir güvenlik önlemidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İletişimsizliğin yarattığı çarpışma risklerine değinin. • Gerçek örnek: Köşeyi dönerken sesli uyarı vermenin hayat kurtarıcılığı. • İnteraktif soru: Yoğun saatlerde birbirinizi uyarmak için hangi ifadeleri kullanıyorsunuz? • Kritik nokta: İşaretlerin net ve anlaşılır olması gerektiğine dikkat çekin. • Ek bilgi: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'nin temel amacını açıklayın.

## Slide 188
Yanıkta İlk Müdahale: Soğutma ve Koruma
Yanık yaralanmalarında ilk adım, yanan bölgeyi ısı kaynağından uzaklaştırmak ve vakit kaybetmeden soğutma işlemine başlamaktır; İlkyardım Yönetmeliği kapsamında bu işlem doku hasarını sınırlamak için kritiktir.
Yanık bölge, üzerine temiz bir bez örtülmeden önce musluk suyu ile soğutulmalı; yara yüzeyine doğrudan buz uygulaması yapılmamalı, çünkü buz doku donmasına ve hücre ölümüne neden olabilir.
Yanık bölgenin üzerini kapatırken steril bir sargı bezi veya temiz, tüy bırakmayan bir örtü tercih edilmelidir; bu uygulama enfeksiyon riskini minimize eder ve dış etkenlere karşı koruma sağlar.
İlkyardım müdahalesi sırasında yara üzerine diş macunu, yoğurt veya salça gibi maddeler sürülmemeli; bu tür yanlış uygulamalar enfeksiyon riskini artırır ve tıbbi tedaviyi zorlaştırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanıkta ilk 20 dakikanın doku kurtarıcı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Sıcak yağ sıçraması durumunda hemen soğuk suya tutulması gerektiğini anlatın. • İnteraktif soru: Yanık üzerine diş macunu sürmenin neden zararlı olduğunu tartışın. • Kritik nokta: Buz uygulamasının doku hasarını derinleştirdiğini özellikle belirtin.

## Slide 189
Yanık Bölgesinde 20 Dakika Soğutma Kuralı
Yanık bölgesinin soğutulması işlemi, en az 20 dakika boyunca aralıksız sürdürülmelidir; bu süre, yanan dokunun alt katmanlarındaki ısıyı uzaklaştırmak ve yanma sürecini durdurmak için gereklidir.
Soğutma işleminde kullanılan suyun sıcaklığı oda sıcaklığında veya hafif serin olmalı; çok soğuk su, vücut ısısını düşürebilir ve şok riskini artırabileceği için dikkatle uygulanmalıdır.
Soğutma sırasında ağrının azaldığı hissedilse bile 20 dakikalık süre tamamlanmalıdır; bu süre, yanığın derinleşmesini önleyen en etkili biyolojik müdahale yöntemidir.
İşyerinde bu süreci yönetirken, personelin soğutma esnasında hipotermiye girmemesi için yanık bölgesi dışındaki vücut kısımlarının sıcak tutulmasına özen gösterilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Soğutma süresinin neden 20 dakika olduğunu biyolojik olarak açıklayın. • Gerçek örnek: Mutfağa yakın bir ilk yardım istasyonunun önemini vurgulayın. • İnteraktif soru: Soğutma işlemini yarıda kesmenin neden yanığın derinleşmesine yol açtığını sorun. • Kritik nokta: Aşırı soğutmanın şok riskini artırdığını unutmayın.

## Slide 190
Yapışan Giysilere Müdahale Etmeme
Yanık bölgesine yapışan giysiler, ayakkabılar veya aksesuarlar kesinlikle zorla çıkartılmamalıdır; giysilerin çekilmesi, yanan dokunun da beraberinde kopmasına ve ciddi yara derinleşmesine neden olur.
Eğer giysi yanık yüzeyine tamamen yapışmışsa, giysinin çevresi dikkatlice kesilerek temizlenmeli ve yapışan kısım tıbbi müdahaleye kadar olduğu gibi bırakılmalıdır.
Giysilerin çıkartılmaya çalışılması sadece doku kaybını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kanamayı tetikleyerek enfeksiyon riskini de doğrudan yükseltir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, çalışanların bu gibi durumlarda panik yapmadan profesyonel sağlık birimini beklemesi, güvenli çalışma kültürünün bir gereğidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Giysilerin neden birer doku parçası gibi davrandığını anlatın. • Gerçek örnek: Yanlışlıkla çekilen bir giysinin oluşturabileceği hasarı hayal ettirin. • İnteraktif soru: Yapışan bir giysiyi çıkartmaya çalışmanın risklerini tartışın. • Kritik nokta: Sadece tıbbi personelin yapışan giysiye müdahale etmesi gerektiğini vurgulayın.

## Slide 191
Tıbbi Sevk ve Hastane Süreci
Yanık; yüz, el, ayak, genital bölge veya eklem yerlerinde meydana gelmişse, büyüklüğüne bakılmaksızın acilen tıbbi bir kuruluşa sevk edilmelidir.
Solunum yollarını etkileyen yanıklarda veya elektrik yanıklarında, ilk yardım tamamlanır tamamlanmaz çalışan en yakın tam teşekküllü hastaneye ulaştırılmalıdır.
Sevk sırasında yanık bölgesi temiz ve steril bir bezle kapatılmalı; hastanın bilinci açık tutulmalı ve şok belirtileri gözlemlenerek gerekli önlemler alınmalıdır.
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı ile koordineli şekilde, hastanın yanık derecesi ve oluş şekli hakkında sağlık personeline detaylı bilgi verilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hangi yanıkların acil sevk gerektirdiğini listeleyin. • Gerçek örnek: Elektrik yanıklarının iç hasar riski taşıdığını belirtin. • İnteraktif soru: Neden sadece yanık büyüklüğünün değil, bölgenin de önemli olduğunu sorun. • Kritik nokta: Sevk sırasında hastanın psikolojik durumunu desteklemeyi unutmayın.

## Slide 192
İş Kazası Kaydı ve Bildirim Yükümlülüğü
Gerçekleşen her yanık vakası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazası olarak değerlendirilmeli ve derhal kayıt altına alınmalıdır.
Olayın oluş şekli, zamanı, tanıkları ve yapılan ilk yardım müdahaleleri, iş kazası tutanağında detaylı bir şekilde belirtilmeli; bu kayıtlar yasal süreçlerde işvereni korur.
İş kazası bildirimi, 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılmalı; yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, olası idari para cezalarının önlenmesi için şarttır.
Kayıt tutma süreci, gelecekteki benzer riskleri belirlemek ve risk değerlendirmesini güncellemek adına eğitimsel bir veri kaynağı olarak kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kayıt tutmanın neden sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir öğrenme fırsatı olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Bildirim yapılmayan bir kazanın hukuki sonuçlarını hatırlatın. • İnteraktif soru: Bir iş kazası tutanağında mutlaka olması gereken 3 bilgiyi sorun. • Kritik nokta: 3 iş günü kuralının kesinliğini vurgulayın.

## Slide 193
Termal Eldiven ve Önlük Kullanımının Amacı
Termal eldiven ve önlükler, gıda sektöründe sıcak yüzeylerle temas sırasında çalışanların ellerini ve vücutlarını yanıklardan korumak için tasarlanmış özel donanımlardır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği, bu ekipmanlar yüksek ısı içeren fırın, ocak veya sıcak sıvıların bulunduğu alanlarda mutlaka kullanılmalıdır.
Ekipmanlar, yapılacak işin türüne ve sıcaklık derecesine uygun olarak seçilmeli; çalışanın hareket kabiliyetini kısıtlamayacak ergonomik yapıda olması sağlanmalıdır.
İşveren, çalışanlara bu donanımları ücretsiz sağlamakla ve kullanımlarını periyodik olarak denetlemekle yükümlüdür; donanım eksikliği iş kazası riskini doğrudan artırmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Termal koruyucuların sadece konfor değil, hayati bir koruma aracı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Sıcak tepsi taşırken kullanılan eldivenin önemini belirtin. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce sıcak yüzeyle temas sonucu hafif yanık yaşayan var mı? • Kritik nokta: Ekipmanların ücretsiz sağlanması işverenin yasal sorumluluğundadır. • Ek bilgi: KKD seçiminde standartlara uygunluk esastır.

## Slide 194
Isıya Dayanıklı Ekipmanların Seçimi ve Kullanımı
Isıya dayanıklı eldivenler, temas edilen yüzeyin ısısına göre belirlenmiş standartlara sahip olmalı; yüksek ısılı yüzeylerde uzun süreli temas gerektiren işlemlerde mutlaka yüksek koruma seviyesi tercih edilmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamındaki tehlikeleri belirlemeli ve uygun KKD seçimini bu risklere göre yapmalıdır.
Eldiven ve önlüklerin ısı direnci, üretici tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun olmalı; bu özellikler düzenli olarak kontrol edilerek yıpranmış donanımlar vakit kaybetmeden yenisiyle değiştirilmelidir.
Çalışan, ekipmanı takarken elinin tamamen korunduğundan emin olmalı ve önlüğün vücudu sıcak sıçramalara karşı tam kapatacak şekilde sabitlendiğini kontrol ederek çalışmaya başlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış KKD seçiminin sonuçlarını anlatın. • Gerçek örnek: Fırın içi işlemlerde kullanılan özel eldivenlerin farkını açıklayın. • İnteraktif soru: Kullandığınız eldivenlerin ısı direnç seviyesini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Risk değerlendirmesi KKD seçiminin temelidir. • Ek bilgi: Üretici talimatlarına mutlaka uyun.

## Slide 195
Kuru Kullanım Kuralı ve Nem Tehlikesi
Termal eldiven ve önlükler kesinlikle kuru kullanılmalıdır; ıslak veya nemli eldivenler, ısının iletim hızını artırarak çalışanın elinde ciddi yanıklar oluşmasına neden olabilir.
Gıda üretim ortamında su veya buharla temas riski bulunan durumlarda, ekipmanların su geçirmezlik özelliği taşıdığından emin olunmalı ve nemlenen donanımlar hemen kuru olanlarla değiştirilmelidir.
İletkenlik prensibi gereği, eldiven üzerindeki nem, sıcak yüzeyin ısısını deriye doğrudan aktarır; bu durum, ekipmanın koruyucu etkisini tamamen ortadan kaldıran çok tehlikeli bir durumdur.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, çalışanlara ekipmanların kullanımıyla ilgili eğitim verilmeli ve ıslak ekipmanla çalışmanın riskleri açıkça anlatılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Nemin ısıyı nasıl ilettiğini basit bir örnekle açıklayın. • Gerçek örnek: Islak eldivenle sıcak bir tencereyi tutmanın yarattığı anlık buhar yanığı. • İnteraktif soru: Eldiveniniz ıslandığında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Kuru kullanım hayati önem taşır. • Ek bilgi: Islak eldiven koruyucu değil, iletkendir.

## Slide 196
Ekipman Bakımı ve Hijyenik Saklama
Termal eldiven ve önlüklerin koruyucu özelliklerini kaybetmemesi için hijyenik şartlarda saklanması kritik önem taşır; ekipmanlar kullanılmadığı zamanlarda temiz ve kuru alanlarda muhafaza edilmelidir.
Gıda sektöründe hijyen kuralları gereği, eldiven ve önlüklerin gıda ile temas etmeyecek şekilde depolanması, kirlenme veya bakteri üremesini önlemek adına zorunludur.
Ekipmanlar üzerinde oluşan yırtık, delik veya aşınmalar, koruyucu tabakanın işlevini yitirmesine neden olur; hasarlı ekipmanlar asla kullanılmamalı ve derhal iş güvenliği birimine bildirilmelidir.
Bakım prosedürleri, 6331 sayılı Kanun'un getirdiği iş sağlığı ve güvenliği kültürü çerçevesinde, her çalışanın sorumluluğunda olmalı ve periyodik kontrollerle desteklenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizliğin hem hijyen hem de güvenlik için önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yırtık bir eldivenle çalışırken yaşanan kaza senaryosu. • İnteraktif soru: Ekipmanınızı en son ne zaman kontrol ettiniz? • Kritik nokta: Hasarlı ekipman koruma sağlamaz. • Ek bilgi: Hijyenik saklama gıda güvenliği için de gereklidir.

## Slide 197
Yasal Zorunluluklar ve Denetim Süreçleri
Çalışanlar, kendilerine sağlanan termal koruyucu ekipmanları kullanmakla yükümlüdür; bu yükümlülük, 6331 sayılı Kanun kapsamında işçinin iş güvenliği kurallarına uyma borcunun bir parçasıdır.
İşveren, çalışanların bu donanımları doğru kullanıp kullanmadığını sürekli denetlemeli ve kurallara uymayan çalışanlar için gerekli idari süreçleri yönetmelidir.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, ekipmanların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmasını ve bakımının yapılmasını yasal bir zorunluluk olarak tanımlamaktadır.
İşyerindeki İSG uzmanları, termal koruyucu donanımların etkinliğini ölçmek için periyodik denetimler yapmalı ve çalışanlardan gelen geri bildirimleri değerlendirerek riskleri minimize etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yasal kurallara uymanın hem sizi hem de işvereni koruduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Denetimlerde karşılaşılan yaygın hatalar. • İnteraktif soru: KKD kullanımının denetlenmesini nasıl buluyorsunuz? • Kritik nokta: Kullanım zorunluluğu yasal bir haktır. • Ek bilgi: İSG uzmanına her zaman geri bildirim verebilirsiniz.

## Slide 198
Hamur Karıştırıcı ve Mikserlerde Güvenli Çalışma
Hamur karıştırıcılar ve mikserler, yüksek tork ve dönme kuvveti içeren mekanik tehlikeli ekipmanlardır; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, bu makinelerin kullanımı sadece eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
İşveren, makinenin kurulumundan itibaren tüm riskleri değerlendirmeli ve çalışma alanını güvenli hale getirmekle yükümlüdür; çalışma ortamı, makinenin acil durdurma sistemine kolayca erişilebilecek şekilde düzenlenmelidir.
Makine operatörleri, bol kıyafet, takı veya sarkan saç gibi makineye kapılma riski yaratacak unsurlardan kaçınmalı; çalışma sırasında kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz şekilde kullanmalıdır.
Ekipmanların periyodik kontrolleri, yetkili teknik personel tarafından düzenli aralıklarla yapılmalı ve bu kontroller kayıt altına alınarak işyeri dosyasında saklanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mikserlerin yüksek torklu yapısının yarattığı mekanik tehlikelere değinin. • Gerçek örnek: Makineye kapılma vakalarının genellikle bol kıyafet kaynaklı olduğunu hatırlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız mikserlerde acil durdurma butonunun tam yerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Eğitim almayan personelin makineyi çalıştırmasına asla izin verilmemelidir. • Ek bilgi: Periyodik kontrol raporlarının güncelliğini mutlaka takip edin.

## Slide 199
Hareketli Parçalar ve Koruyucu Muhafazalar
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-1) gereği, makinenin tehlikeli dönen kısımları (çırpıcılar, kancalar, karıştırıcı kollar) mutlaka fiziksel muhafazalarla kapatılmalıdır.
Sabit muhafazalar, alet kullanmadan açılmayacak şekilde tasarlanmalı ve kilitli sistemlerle desteklenmelidir; muhafaza kaldırıldığında makinenin otomatik olarak durmasını sağlayan limit switch mekanizmaları aktif tutulmalıdır.
Muhafazalar, makinenin temizliği veya bakımı sırasında geçici olarak çıkarıldığında, iş bitiminde derhal orijinal konumuna getirilerek sabitlenmelidir; koruyucusuz makine çalıştırmak kesinlikle yasaktır.
Muhafazaların hasar görmesi, kırılması veya yerinden çıkması durumunda makine derhal durdurulmalı ve sorumlu amire bildirilerek onarım süreci başlatılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Muhafazaların sadece bir engel değil, hayati bir koruma kalkanı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Limit switchlerin devre dışı bırakılmasının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurduğunu açıklayın. • İnteraktif soru: Makine çalışırken muhafazayı açmaya çalışan biriyle karşılaştınız mı? • Kritik nokta: Muhafaza yoksa, çalışma da yoktur. • Ek bilgi: Yönetmelik gereği muhafazaların standartlara uygunluğu denetlenmelidir.

## Slide 200
El ve Parmak Yaralanmalarından Korunma
Mikser haznesine makine çalışırken el sokmak, uzuv kaybına varan ciddi iş kazalarının en yaygın nedenidir; operatörlerin el ve parmaklarını tehlike bölgesinden uzak tutması temel çalışma prensibidir.
Karışımın kıvamını kontrol etmek veya malzemeleri düzenlemek için el ile müdahale etmek yerine, makineyi durdurma ve uygun yardımcı aparatlar (spatula vb.) kullanma prosedürü uygulanmalıdır.
Makine durdurulduktan sonra dahi, hareketli parçaların atalet (momentum) nedeniyle bir süre daha dönmeye devam edebileceği unutulmamalı; tam duruş gerçekleşmeden hazneye asla temas edilmemelidir.
Çalışanlara yönelik bu riskler, işe giriş ve periyodik eğitimlerle sürekli hatırlatılmalı; tehlike bölgesine erişimi engelleyen görsel uyarı levhaları makine üzerinde görünür şekilde bulundurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Atalet kuvvetinin, makine kapansa bile eli yakalayabileceğini anlatın. • Gerçek örnek: El ile müdahale yerine mutlaka uygun spatulaların kullanılmasını isteyin. • İnteraktif soru: Makine çalışırken elinizi hazneye sokma ihtiyacı duyduğunuz anlar oluyor mu? • Kritik nokta: Asla el ile müdahale etmeyin. • Ek bilgi: Uyarı levhaları, eğitimin bir parçasıdır ve eksikse tamamlanmalıdır.

## Slide 201
Kilitleme Etiketleme (LOTO) Prosedürleri
Makine üzerinde yapılacak temizlik, bakım veya arıza giderme işlemlerinde, enerjinin tamamen kesilmesi ve tekrar verilmemesi için Kilitleme Etiketleme (LOTO) prosedürü uygulanması zorunludur.
Enerji kesme anahtarı veya şalteri, bakım yapan kişi tarafından kendi özel kilidi ile kilitlenmeli ve üzerine 'Bakımda, Çalıştırma' yazılı bir etiket asılarak diğer çalışanlar bilgilendirilmelidir.
LOTO uygulaması, sadece yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalı ve enerji kesildikten sonra makinenin gerçekten çalışmadığı mutlaka test edilmelidir; artık enerji birikimi (kapasitör, hidrolik basınç) kontrol edilmelidir.
Bu prosedürün ihlal edilmesi, makinenin beklenmedik şekilde çalışmasına ve bakım yapan personelin ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne yol açabileceği için disiplin suçu olarak kabul edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: LOTO'nun bakım personeli için bir kalkan olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlışlıkla çalıştırılan bir makinenin bakım personelini nasıl yaraladığını anlatın. • İnteraktif soru: Kendi kilidinizi kullanma konusunda bir eğitim aldınız mı? • Kritik nokta: Kilit sizde ise, anahtar sizde demektir; başkası makineyi açamaz. • Ek bilgi: LOTO prosedürü, 6331 sayılı Kanun kapsamında yasal bir yükümlülüktür.

## Slide 202
Makine Temizliği ve Bakım Güvenliği
Temizlik işlemleri sırasında makinenin elektrik enerjisi kesilmiş olmalı ve temizlik personeli, keskin kenarlara karşı koruyucu eldiven gibi uygun kişisel koruyucu donanımlarını mutlaka takmalıdır.
Temizlik sırasında kullanılacak kimyasalların gıda güvenliğine uygunluğu kadar, personelin sağlığı için de uygunluğu (MSDS formları) denetlenmeli; kimyasalların göze veya cilde teması halinde ilk yardım prosedürleri bilinmelidir.
Bakım faaliyetleri sırasında makinenin parçalarının sökülmesi gerekiyorsa, parçaların ağır olması nedeniyle ergonomik taşıma yöntemleri kullanılmalı veya ekipman desteği alınarak bel ve kas yaralanmaları önlenmelidir.
Temizlik tamamlandıktan sonra, tüm parçaların yerli yerine takıldığı ve makinenin çevresinin temizlendiği kontrol edilmeli; son bir güvenlik testi yapılarak makine tekrar üretime alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik sırasında dikkatin dağılması sonucu oluşan kazalara değinin. • Gerçek örnek: Temizlik kimyasallarının yanlış kullanımıyla oluşan deri tahrişlerini hatırlatın. • İnteraktif soru: Makineyi temizlerken en çok hangi parçada zorlanıyorsunuz? • Kritik nokta: Temizlik bittikten sonra güvenlik kontrolü yapmadan makineyi başlatmayın. • Ek bilgi: MSDS formlarını her zaman temizlik alanında bulundurun.

## Slide 203
Paketleme ve Dolum Makinelerinde Genel Riskler
Paketleme ve dolum makineleri, yüksek hızda hareket eden parçaları ve pnömatik sistemleri nedeniyle ciddi yaralanma riskleri barındırır; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca tüm riskler önceden belirlenmelidir.
Gıda sektöründeki bu makinelerde dolum hızı ve mekanik hareketler, operatörün sürekli dikkatini gerektirir; güvenli çalışma için makine çevresinde yeterli mesafe bırakılmalı ve zemin kayganlığı önlenmelidir.
İşveren, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında çalışanların bu ekipmanları güvenli şekilde kullanabilmesi için gerekli teknik donanımı ve eğitimleri sağlamakla yükümlüdür.
Hareketli aksamların yarattığı mekanik tehlikeler, risk değerlendirmesi kapsamında tanımlanmalı ve çalışanlar için gerekli uyarı levhaları görünür alanlara yerleştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Paketleme makinelerinin yüksek hızına dikkat çekin. • Gerçek örnek: Hareketli aksamın yarattığı risklerden bahsedin. • İnteraktif soru: Makine çevresinde düzen sağlanması neden önemlidir? • Kritik nokta: Eğitim almayan kimse makineye dokunmamalıdır. • Ek bilgi: İlgili yönetmeliklere atıf yapın.

## Slide 204
Sıkışma ve Ezilme Tehlikeleri
Paketleme makinelerinde döner miller, kayış-kasnak mekanizmaları ve dolum pistonları, operatörün uzuvlarını sıkıştırabileceği veya ezebileceği tehlikeli hareketli parçalardır; bu aksamların izole edilmesi yasal bir zorunluluktur.
Ezilme riskleri genellikle sıkışan ürünün veya ambalaj malzemesinin elle müdahale edilerek çıkarılmaya çalışılması sırasında meydana gelir; operatörler hareket halindeki makineye asla elle müdahale etmemelidir.
Konveyör bant sistemleri ve dolum üniteleri arasındaki boşluklar, özellikle el ve parmak sıkışmaları için yüksek riskli bölgelerdir; fiziksel bariyerlerle bu etkileşim minimize edilmelidir.
Hareketli parçaların yarattığı ani kuvvetler ciddi doku zedelenmelerine yol açabilir; bu nedenle makinelerin günlük kontrol listelerinde mekanik aksaklıkların giderilmesi rutin bir prosedür olmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sıkışma risklerinin en sık yaşandığı anları anlatın. • Gerçek örnek: Sıkışan ürüne müdahale vakalarını hatırlatın. • İnteraktif soru: Makine çalışırken sıkışan ürünü çıkarmak sizce güvenli mi? • Kritik nokta: Makineyi durdurmadan müdahale etmeyin. • Ek bilgi: Günlük kontrollerin önemini vurgulayın.

## Slide 205
Koruyucu Donanımlar ve Güvenlik Bariyerleri
Makinelerin tehlikeli bölgelerinde operatörün temasını engelleyen sabit veya hareketli koruyucular kullanılmalıdır; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bu koruyucuların kolayca devre dışı bırakılamayacağını şart koşar.
Işıklı bariyerler ve emniyet sensörleri, operatörün tehlikeli bölgeye yaklaşması durumunda makineyi otomatik durduran kritik sistemlerdir; bu sistemlerin periyodik bakımları yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
Koruyucu kapakların hasar görmesi veya izinsiz çıkarılması güvenlik kalkanını ortadan kaldırır; çalışanlar bu bariyerleri bypass etmeye yönelik davranışlardan kaçınmalı ve arızalı parçaları derhal bildirmelidir.
Kişisel koruyucu donanımlar makine risklerini tamamlayıcıdır ancak sabit koruyucuların yerini tutmaz; operatörler işe uygun eldiven ve gözlük kullanmalı, bol kıyafet giymekten kaçınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Koruyucuların hayat kurtarıcı rolünü anlatın. • Gerçek örnek: Sensörlerin makineyi durdurma anını betimleyin. • İnteraktif soru: Koruyucusu olmayan bir makineyi kullanır mısınız? • Kritik nokta: Sensörleri iptal etmek kesinlikle yasaktır. • Ek bilgi: Kişisel koruyucu donanım seçiminin önemini belirtin.

## Slide 206
Acil Durdurma Sistemleri ve Müdahale
Paketleme hatlarında acil durdurma butonları, operatörün kolayca erişebileceği yerlerde ve belirgin renklerde bulunmalıdır; yönetmelikler, bu sistemlerin her vardiya öncesinde test edilmesini gerektirir.
Acil durum anında makinenin enerjisi kesilerek tüm hareketli aksamın durması sağlanmalıdır; buton basılı kaldığında hata giderilene kadar makine asla tekrar çalıştırılmamalıdır.
Dolum makinelerinde kimyasal sızıntı veya ürün patlaması gibi durumlarda, acil durdurma ile birlikte genel tahliye prosedürleri de uygulanmalı; tüm çalışanlar butonların yerini ezbere bilmelidir.
Acil durdurma butonlarının fonksiyonunu yitirmesi ciddi bir ihlaldir; bu butonlar tüm üretim hattında stratejik olarak konumlandırılmalı ve periyodik olarak fonksiyon testine tabi tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Acil durdurma butonunun kritik önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Butona basılması gereken acil senaryoları anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız hattaki acil durdurma butonlarını biliyor musunuz? • Kritik nokta: Buton testi vardiya başı yapılmalıdır. • Ek bilgi: Acil durum prosedürlerine değinin.

## Slide 207
Bakım ve Onarım Güvenliği (Kilitleme-Etiketleme)
Paketleme makinelerinde bakım sırasında beklenmedik çalışmayı önlemek için enerji izolasyonu (LOTO) uygulanmalıdır; 6331 sayılı İSG Kanunu, bakım sırasında enerjinin kesilmesini zorunlu kılar.
Bakım personeli makine üzerindeki elektrik, pnömatik veya hidrolik enerji kaynaklarını kilitleyerek anahtarı üzerinde bulundurmalıdır; bu yöntem, bakım sırasında makinenin çalışmasını engeller.
Bakım sonrası devreye alma, tüm koruyucuların takıldığından ve alanın temizlendiğinden emin olunduktan sonra yapılmalıdır; bakım kayıtları yasal gereklilikler uyarınca düzenli tutulmalıdır.
Bakım faaliyetleri sadece yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir; yetkisiz müdahaleler hem makineye zarar verir hem de ciddi iş kazalarına zemin hazırlayarak hukuki sorumluluk doğurur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakım anındaki risklerin büyüklüğünü anlatın. • Gerçek örnek: LOTO sisteminin nasıl hayat kurtardığını açıklayın. • İnteraktif soru: Yetkisiz birinin makineye müdahale etmesinin sonuçları neler olabilir? • Kritik nokta: Kilit anahtarı daima bakım yapan kişide olmalıdır. • Ek bilgi: Bakım kayıtlarının denetimlerdeki önemini vurgulayın.

## Slide 208
Konveyörlerde Sıkışma Noktaları ve Risk Yönetimi
Konveyör sistemlerinde hareketli parçalar ile sabit aksamlar arasında oluşan sıkışma noktaları, uzuv kopması gibi ağır yaralanmalara neden olabilecek en kritik bölgelerdir; Makina Emniyeti Yönetmeliği uyarınca bu noktaların tasarımı, erişimi engelleyecek şekilde yapılmalıdır.
Sıkışma noktalarına yönelik koruyucu donanımlar, mekanik bir engel oluşturarak çalışanın el veya kolunun tehlikeli bölgeye girmesini önlemelidir; bu koruyucular, ekipman çalışırken açılmayacak veya yerinden çıkmayacak yapıda sabitlenmelidir.
Tehlikeli bölgelerdeki risklerin değerlendirilmesinde, işyerinde yapılan risk analizi sonuçları dikkate alınmalı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde periyodik olarak güncellenmelidir.
Sıkışma noktalarının bulunduğu alanlarda, çalışanların dikkatini çekmek amacıyla görsel uyarı levhaları bulunmalı ve bu levhalar Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği standartlarına uygun şekilde konumlandırılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Konveyörlerin gıda tesislerinde neden en yüksek riskli ekipman olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Sıkışma noktalarına uzuv kaptırma vakalarının genellikle temizlik veya bakım sırasında yaşandığını belirtin. • İnteraktif soru: Konveyör üzerinde çıplak gözle gördüğünüz en tehlikeli nokta neresidir? • Kritik nokta: Koruyucuların sökülmesinin veya devre dışı bırakılmasının yasak olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Makina Emniyeti Yönetmeliği temel dayanağımızdır.

## Slide 209
Konveyör Muhafazaları ve Koruyucu Tasarım
Konveyörlerde kullanılan koruyucu muhafazalar, hareketli bant ve makaraların çevresini tamamen kapatacak şekilde tasarlanmalı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği koruyucular, ekipman ömrü boyunca işlevsel kalmalıdır.
Sabit muhafazalar, sadece el aletleri kullanılarak çıkarılabilecek şekilde monte edilmeli ve istemsiz açılmaları önlemek için gerekli kilitleme mekanizmaları ile desteklenmelidir; bu durum, yetkisiz kişilerin tehlikeli alana erişimini kısıtlar.
Hareketli koruyucular, ekipmanın çalışmasını durduran veya yavaşlatan emniyetli anahtarlar (interlock) ile entegre çalışmalı; böylece muhafaza açıldığında konveyörün enerji beslemesi otomatik olarak kesilmelidir.
Koruyucu donanımların seçimi ve yerleşimi, gıda üretimindeki hijyen gereklilikleri ile uyumlu olmalı ve temizlik süreçlerinde kolayca erişilebilir, ancak çalışma anında güvenli bir bariyer görevi görmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Muhafazanın sadece bir bariyer değil, yasal bir zorunluluk olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Interlock (emniyet anahtarı) sistemlerinin bozulması durumunda yaşanabilecek kazalara değinin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız hattaki koruyucuların tam kapalı olduğunu düşünüyor musunuz? • Kritik nokta: Muhafazaların temizlik sonrası tam kapatılmasının önemi. • Ek bilgi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği referans alınmalıdır.

## Slide 210
Acil Durdurma Tertibatları ve İp Sistemleri
Konveyör hatları boyunca uzanan acil durdurma ipleri, herhangi bir acil durumda hattın tamamının anında durmasını sağlar; Makina Emniyeti Yönetmeliği uyarınca bu sistemler, hattın her noktasından kolayca ulaşılabilecek şekilde kurulmalıdır.
Acil durdurma ipinin gerginliği düzenli olarak kontrol edilmeli, ip koptuğunda veya gevşediğinde sistemin kendisini otomatik olarak durdurması sağlanmalıdır; bu, sistemin güvenilirliğini garanti altına alan bir emniyet özelliğidir.
Acil durdurma tertibatları, devreye girdikten sonra kendiliğinden tekrar çalışmamalı; hat üzerinde yapılan inceleme ve müdahale sonrasında manuel olarak resetlenerek sistemin güvenli olduğu teyit edilmelidir.
Acil durdurma butonları ve ipleri, çalışanların kolayca görebileceği parlak renklerle işaretlenmeli ve hat üzerindeki engel teşkil edebilecek diğer ekipmanlar bu tertibatların önüne yerleştirilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Acil durdurma iplerinin hattın can damarı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: İp sisteminin takılma veya kopma durumunda çalışıp çalışmadığının test edilmesi. • İnteraktif soru: Acil durdurma ipini çekmeniz gereken bir durumda, ipin ulaşılabilir olduğunu biliyor musunuz? • Kritik nokta: Sistemin manuel resetlenmesi zorunluluğu. • Ek bilgi: Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki gereklilikler.

## Slide 211
Erişim ve Güvenli Bakım Prosedürleri
Konveyörlere yapılacak her türlü bakım, onarım veya sıkışan ürün müdahalesi sırasında, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği enerji beslemesinin tamamen izole edilmesi zorunludur.
Bakım personeli, ekipmana erişim sağlarken güvenli geçiş yollarını kullanmalı; yüksekte bulunan konveyörlerde ise korkuluklu platformlar ve emniyetli merdiven sistemleri tercih edilmelidir.
Erişim noktalarında bulunan muhafazaların sökülmesi gerektiğinde, çalışma alanı çevresi şeritlerle işaretlenmeli ve diğer çalışanların hattın çalıştırılmasını tetiklememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
Bakım sonrası yapılan tüm müdahaleler, yapılan işlemlerin kayıt altına alınması ve sistemin tekrar devreye alınmadan önce emniyet kontrollerinin yapılması ile sonuçlandırılmalıdır; bu süreç, kazaların önlenmesinde son aşamadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakım sırasında en sık yaşanan kazaların enerji izolasyonu eksikliğinden kaynaklandığını belirtin. • Gerçek örnek: Enerji kesilmeden yapılan bir müdahalede yaşanan kazayı anlatın. • İnteraktif soru: Bakım sırasında enerjinin kesildiğinden nasıl emin oluyorsunuz? • Kritik nokta: Kayıt tutulması ve yetkilendirme. • Ek bilgi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

## Slide 212
Enerji Kesme ve Kilitleme (LOTO) Uygulamaları
Kilitleme ve Etiketleme (LOTO) prosedürleri, konveyörün çalışmasını sağlayan ana güç kaynağının fiziksel olarak kilitlenmesi ve üzerine uyarı etiketi konulması sürecidir; bu uygulama kazaları önlemek için en temel önlemdir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, her çalışan kendi kişisel kilidini kullanmalı ve anahtarını üzerinde taşımalıdır; böylece ekipman, bakım bitene kadar asla çalıştırılamaz.
LOTO prosedürü uygulanmadan önce, hat üzerinde kalan artık enerjinin (basınçlı hava, yay gerilimi, birikmiş yük) boşaltılması ve sistemin sıfır enerji durumuna getirilmesi sağlanmalıdır.
Kilitleme noktaları, ekipman üzerindeki tüm enerji kaynaklarını (elektrik, pnömatik, hidrolik) kapsayacak şekilde belirlenmeli ve tüm bakım ekipleri tarafından bu prosedürün eksiksiz uygulanması denetlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: LOTO'nun gıda tesislerinde hayatta kalma kuralı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir başkasının yanlışlıkla düğmeye basması sonucu yaşanan kazalar. • İnteraktif soru: Kendi kilidiniz var mı ve LOTO prosedürünü biliyor musunuz? • Kritik nokta: Kişisel kilit kullanımı ve başkasına kilidini vermeme kuralı. • Ek bilgi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

## Slide 213
LOTO Uygulaması: Bakım ve Temizlik Öncesi
Gıda üretim makinelerinde yapılan temizlik, bakım ve onarım işleri, makinenin beklenmedik şekilde çalışması sonucu ciddi yaralanmalara yol açabilir; LOTO (Kilitleme/Etiketleme) bu riskleri ortadan kaldırmak için zorunludur.
LOTO prosedürü, makine veya ekipmanın tehlikeli enerji kaynaklarından tamamen yalıtılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren bu güvenliği sağlamakla yükümlüdür.
Bakım öncesi hazırlık aşamasında, çalışmanın kapsamı belirlenmeli, kullanılacak enerji kaynakları tanımlanmalı ve ilgili tüm çalışanlara işlem hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
İşyerinde temizlik veya bakım yapılacak tüm ekipmanlar için yazılı LOTO talimatları hazırlanmalı, bu talimatlar çalışanların kolayca ulaşabileceği alanlarda bulundurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: LOTO'nun sadece bir kilit takmak değil, bir sistem olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Hareketli parçaları olan bir hamur yoğurma makinesinde temizlik öncesi enerjinin kesilmemesinin sonuçlarını anlatın. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce bakım sırasında makinenin aniden çalıştığına şahit olan var mı? • Kritik nokta: Prosedürün yazılı olması ve herkes tarafından bilinmesi şarttır. • Ek bilgi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-2, bakım/enerji izolasyonu) gerekliliklerini hatırlatın.

## Slide 214
Enerji İzolasyonunun Teknik Esasları
Enerji izolasyonu, elektrik, pnömatik, hidrolik veya termal gibi tüm tehlikeli enerji kaynaklarının etkisiz hale getirilmesini içerir; izolasyon noktaları makine üzerindeki enerji kesme anahtarlarıdır.
İzolasyon sırasında, sadece ana güç kaynağının kapatılması yeterli değildir; sistemde depolanmış olabilecek basınçlı hava veya hidrolik basınç gibi artık enerjilerin de boşaltılması gerekir.
Enerji kesme noktaları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-2) uyarınca kolayca erişilebilir ve açıkça tanımlanmış olmalıdır.
Enerji kesildikten sonra, sistemin tekrar devreye girmesini önleyecek şekilde fiziksel engelleme yöntemleri (vanaların kapatılması, şalterlerin kilitlenmesi) uygulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Enerji izolasyonunda 'sıfır enerji' hedefini açıklayın. • Gerçek örnek: Basınçlı hava hattı boşaltılmadan yapılan bir bakımda meydana gelebilecek kazaları anlatın. • İnteraktif soru: Makinedeki artık enerji nasıl tahliye edilir, bilen var mı? • Kritik nokta: Sadece elektriği kesmek yeterli değildir, mekanik ve basınçlı enerji de risklidir. • Ek bilgi: İzolasyon noktalarının etiketlenmesinin önemine değinin.

## Slide 215
Kilitleme ve Etiketleme Uygulama
Kilitleme cihazları (asma kilitler), enerji kesme noktasının yetkisiz kişilerce açılmasını engelleyen fiziksel korumalardır; her çalışanın kendine ait, kişisel anahtarlı bir kilidi olmalıdır.
Etiketleme, kilit üzerine asılan ve çalışmanın içeriğini, sorumlu kişiyi ve iletişim bilgilerini içeren uyarı levhalarıdır; etiketler, kilidin varlığını destekleyen kritik bir iletişim aracıdır.
Kişisel kilitlerin başkasına devredilmesi veya başka birinin kilidinin izinsiz açılması kesinlikle yasaktır; bu kuralın ihlali iş güvenliği disiplin suçudur.
Kilitleme ve etiketleme işlemleri, ilgili ekipman üzerinde çalışma yapacak her bir yetkili personel tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kilitlerin kişisel olduğunu ve asla başkasına verilmemesi gerektiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Başkasının anahtarını kullanarak makineyi çalıştıran birinin sebep olduğu kaza örneğini paylaşın. • İnteraktif soru: Etiketin üzerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler nelerdir? • Kritik nokta: Kilit ve etiket ikili bir güvenlik önlemidir, biri olmadan diğeri eksiktir. • Ek bilgi: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik benzeri etiketleme disiplininden bahsedin.

## Slide 216
Doğrulama ve Test Aşaması
Enerji izolasyonu tamamlanıp kilit ve etiketler takıldıktan sonra, makinenin gerçekten enerjisiz olduğundan emin olmak için doğrulama testi yapılmalıdır.
Doğrulama testi, makinenin başlatma düğmesine basılması veya ilgili ölçüm cihazları (multimetre, voltaj dedektörü) ile devrede enerji olup olmadığının kontrol edilmesini içerir.
Test sırasında makine çalışmaya başlarsa, enerji izolasyonunda bir hata olduğu kabul edilmeli ve derhal enerji kaynakları tekrar kontrol edilmelidir.
Doğrulama aşaması, bakım çalışmasına başlamadan önce atılması gereken en önemli güvenlik adımıdır; bu adım atlanarak yapılan çalışmalar hayati risk taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Doğrulamanın, izolasyonun doğru yapıldığını kanıtlayan tek yöntem olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Kilidin takılı olduğu ancak ana şalterin bozuk olması nedeniyle makinenin yine de çalıştığı bir vakayı anlatın. • İnteraktif soru: Doğrulama yapmadan işe başlayan birine ne dersiniz? • Kritik nokta: Test cihazlarının kalibrasyonunun yapılmış olması şarttır. • Ek bilgi: Güvenlik kültürünün en önemli parçası 'güvenme, kontrol et' ilkesidir.

## Slide 217
Grup Kilitleme ve Çoklu Çalışma
Birden fazla çalışanın aynı makine üzerinde bakım yaptığı durumlarda, grup kilitleme (çoklu kilit aparatı/hasp) kullanımı zorunludur.
Grup kilitleme aparatına, çalışmaya katılan her bir personelin kendi kişisel asma kilidi takılır; bu, tüm çalışanlar kilitlerini kaldırana kadar makinenin çalıştırılamayacağını garanti eder.
Çoklu çalışmalarda, koordinasyon sağlamak amacıyla bir ekip sorumlusu belirlenmeli ve tüm süreç bu sorumlunun gözetiminde yürütülmelidir.
İş bitiminde her çalışan kendi kilidini ve etiketini kaldırmalıdır; tüm kilitler kaldırılmadan enerji hattı asla devreye alınmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Grup kilitlemenin ekip çalışmasında karışıklığı önlediğini belirtin. • Gerçek örnek: Bir çalışan kilitlerini sökerken, diğeri hala makinenin içinde olduğu için yaşanan kazaları anlatın. • İnteraktif soru: Birden fazla kilit takmak neden tek kilitten daha güvenlidir? • Kritik nokta: Son kilit kaldırılana kadar sistem asla enerjiye açılmamalıdır. • Ek bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu'nun işverene yüklediği organizasyonel sorumlulukları hatırlatın.

## Slide 218
Gıda Makinelerinde Temizlik ve Bakım Güvenliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca, gıda üretim makinelerinin temizlik ve bakım süreçleri, ekipman tamamen durdurulmadan ve güvenli hale getirilmeden başlatılamaz; bu süreçler sadece eğitimli ve yetkili personel tarafından yürütülmelidir.
Temizlik sırasında makinelerin beklenmedik şekilde çalışmasını önlemek amacıyla, tüm enerji kaynaklarının kesilmesi ve makinelerin kontrol panellerine uyarı levhalarının asılması zorunludur; bu adımlar iş kazalarının önlenmesinde hayati bir ilk savunma hattını oluşturmaktadır.
Gıda sektöründeki makinelerin karmaşık yapısı, temizlik esnasında hareketli parçalara sıkışma veya kesilme riskini ciddi oranda artırır; bu nedenle temizlik ekipmanlarının kullanımı ve manuel temizlik işlemlerinde azami dikkat ve disiplin gösterilmesi gerekir.
Bakım ve temizlik işlemleri sırasında, makinenin iç kısımlarında bulunan keskin kenarlar veya sıcak yüzeyler gibi gizli tehlikeler için risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu riskler yazılı prosedürlerde açıkça belirtilerek çalışanlar bilgilendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Makine temizliğinin sadece bir hijyen değil, aynı zamanda bir İSG faaliyeti olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Temizlik sırasında makineyi yanlışlıkla çalıştıran bir personelin neden olabileceği kazaları örnek verin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız bölümde makine temizliği yaparken en çok hangi parçadan çekiniyorsunuz? • Kritik nokta: Yetkisiz personelin temizliğe müdahale etmesinin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatın.

## Slide 219
Enerji Kesme ve Kilitleme (LOTO) Uygulamaları
Enerji kesme ve kilitleme (LOTO), bakım faaliyetlerinde elektrik, mekanik, hidrolik veya pnömatik enerji kaynaklarının fiziksel olarak kesilmesini ve kilitlenmesini sağlayan bir güvenlik prosedürüdür; bu yöntem, makinenin enerji almasını tamamen engeller.
Her bir enerji kesme noktasında, kilidi koyan kişinin ismini ve bakımın tamamlanma süresini belirten kişisel kilit ve etiket uygulaması yapılmalıdır; bu uygulama, makinenin başka bir personel tarafından çalıştırılmasını imkansız kılar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işveren enerji kesme sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamakla ve çalışanlara bu sistemlerin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim vermekle yükümlüdür.
Bakım işlemi bittiğinde kilitlerin kaldırılması, yalnızca kilidi koyan yetkili personel tarafından yapılmalıdır; bakım sonrası enerji verilmeden önce makine çevresinin tamamen boşaldığından ve parçaların yerinde olduğundan emin olunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: LOTO (Lockout-Tagout) sisteminin hayat kurtaran bir prosedür olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Enerji kesilmeden yapılan bir bakımın yaratabileceği ani hareket riskini anlatın. • İnteraktif soru: İşletmemizde LOTO uygulaması için kullanılan kilitleri kimler taşıyor? • Kritik nokta: Kilidi kilitleyen kişinin anahtarının sadece kendisinde olması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 220
Mekanik Kalıntı Hareketler ve Riskler
Makine durdurulduğunda dahi, sistem içinde depolanmış enerji (mekanik yaylar, basınçlı hava veya yerçekimi) nedeniyle makine parçalarında ani hareketler meydana gelebilir; bu durum temizlik sırasında ciddi yaralanmalara yol açabilir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde, bakım öncesi sistemdeki basınç boşaltılmalı ve hareketli parçalar mekanik olarak sabitlenerek kalıntı enerji tamamen tahliye edilmelidir.
Özellikle gıda presleri, mikserler ve dolum üniteleri gibi ekipmanlarda, makine kapandıktan sonra dahi bıçakların veya kolların atalet nedeniyle bir süre daha dönmeye devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışanlar, makinenin tamamen durduğundan emin olmak için görsel kontrolün yanı sıra, makine üzerinde bulunan göstergeleri ve enerji boşaltım vanalarının durumunu kontrol ederek mekanik hareket riskini minimize etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Makineyi kapatmanın durduğu anlamına gelmediğini açıklayın. • Gerçek örnek: Basınçlı bir hattın temizlik sırasında boşalmasıyla oluşan kaza riskini anlatın. • İnteraktif soru: Makineyi kapattıktan sonra hala hareket ettiğini gördüğünüz oldu mu? • Kritik nokta: Atalet (hareketin devam etmesi) kuvvetinin en büyük gizli tehlike olduğunu vurgulayın.

## Slide 221
Bakım Faaliyetlerinde Kişisel Koruyucu Donanım
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, bakım ve temizlik sırasında maruz kalınabilecek kimyasal maddeler, sıcak yüzeyler veya keskin parçalar için uygun koruyucu donanımlar eksiksiz kullanılmalıdır.
Temizlik kimyasalları ile çalışırken, elleri korumak için kimyasala dayanıklı eldivenler, gözleri korumak için sıçrama önleyici gözlükler ve gerekli durumlarda solunum koruyucu maskeler kullanılmalı; bu donanımlar işveren tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
Bakım sırasında mekanik darbelerden korunmak için baret kullanımı, eldivenler ve kaymaz tabanlı iş ayakkabıları standart ekipman olarak kabul edilmeli; donanımların hasarsız ve temiz olduğu her kullanım öncesi kontrol edilmelidir.
Çalışanların, koruyucu donanımların nasıl kullanılacağını ve acil durumlarda donanımın nasıl çıkarılacağını bilmesi gerekir; uygunsuz veya hasarlı donanım kullanımı, bakım güvenliğini tehlikeye atan en önemli unsurlardan biridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin son savunma hattı olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Kimyasal temizlik maddesinin göze sıçraması durumunda gözlüğün koruyucu etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Hangi bakım görevinde hangi eldiveni kullandığınızı biliyor musunuz? • Kritik nokta: Hasarlı KKD ile çalışmanın korumasız çalışmakla aynı olduğunu vurgulayın.

## Slide 222
Bakım ve Temizlik İş Akış Prosedürleri
Bakım ve temizlik işlemleri, ilgili İSG mevzuatı kapsamında önceden hazırlanmış yazılı bir iş akış prosedürüne göre yürütülmeli; her adım kontrol listeleri (checklist) ile takip edilerek kayıt altına alınmalıdır.
İş akışında, makinenin enerji kesiminden temizliğin tamamlanmasına, ekipmanların tekrar montajından deneme çalıştırmasına kadar geçen süreç, yetkili bir süpervizör tarafından onaylanmalıdır; onaysız hiçbir adım atılmamalıdır.
Bakım faaliyetleri esnasında diğer çalışanların o bölgeye girmesini engellemek için gerekli bariyerleme ve uyarı levhaları kullanılarak çalışma alanı izole edilmeli; bakımın bitiş saati net bir şekilde bildirilmelidir.
Prosedürde yer alan acil durum planları, bakım sırasında oluşabilecek bir aksilikte personelin nasıl davranacağını ve hangi müdahale yöntemlerinin izleneceğini belirleyerek, riskleri kontrol altında tutulmasını sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Prosedürlerin sadece kağıt üzerinde olmadığını, güvenliğimiz için olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Checklist kullanılmadığı için unutulan bir vida parçasının makineye verdiği zararı anlatın. • İnteraktif soru: Bakım sırasında checklist kullanıyor muyuz? • Kritik nokta: Onay mekanizmasının neden gerekli olduğunu açıklayın.

## Slide 223
Sıkışma ve Ezilme Risklerini Yönetmek
Makinelerin hareketli parçalarına (dişliler, merdaneler) temas, sıkışma ve ezilme gibi ciddi kazalara yol açar. Bu tür tehlikeli bölgelere erişimi engellemek için makine durdurulmalı ve enerji kesilmelidir.
Çalışma alanında güvenli mesafeyi korumak ve hareketli aksamlara yaklaşırken dikkatli olmak esastır. Sıkışma riski bulunan noktalara uyarı levhaları asılmalı ve bu bölgeler görsel olarak işaretlenmelidir.
İlgili İSG mevzuatı gereği işveren, makine kullanımında güvenli çalışma yöntemlerini belirlemeli ve çalışanlara bu yöntemleri uygulamaları için gerekli talimatları yazılı olarak vermelidir.
Acil durumlarda makineyi anında durduracak acil durdurma butonlarının erişilebilir olması ve düzenli aralıklarla test edilmesi, olası bir sıkışma kazasının şiddetini azaltmak adına kritik bir önlemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hareketli aksamların yarattığı tehlikeyi vurgulayın. • Gerçek örnek: Makine temizliği sırasında yaşanan sıkışma vakalarından bahsedin. • İnteraktif soru: Makinenin durdurulduğundan nasıl emin olursunuz? • Kritik nokta: Enerji kesilmeden müdahale edilmemelidir. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun sorumlulukları.

## Slide 224
Koruyucu Muhafazaların Önemi
Hareketli parçaların etrafını çevreleyen sabit veya hareketli koruyucu muhafazalar, çalışanın tehlikeli bölgeye elini veya vücudunu sokmasını fiziksel olarak engeller. Bu muhafazalar, makinenin çalışmasını aksatmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Kilitlemeli muhafaza sistemleri, koruyucu açıldığında makinenin enerjisini otomatik olarak keser. Bu teknoloji, gıda makinelerinde sıkışma kazalarını önleyen en etkili mühendislik önlemlerinden biri olarak kabul edilir.
Muhafazaların yerinden çıkarılması veya devre dışı bırakılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ciddi bir ihlaldir. Bakım veya temizlik dışında hiçbir koşulda bu koruyucular sökülmemelidir.
Muhafazaların düzenli kontrolü, hasar görmüşse derhal değiştirilmesi ve yerlerine tam oturduğunun doğrulanması, işletmedeki teknik bakım ekiplerinin temel sorumlulukları arasında yer almalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Muhafazanın bir engel değil güvenlik kalkanı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Muhafazası olmayan bir makinede yaşanabilecek yaralanmaları anlatın. • İnteraktif soru: Makine koruyucularının hasarlı olduğunu gördüğünüzde ne yaparsınız? • Kritik nokta: Muhafaza iptali asla kabul edilemez. • Ek bilgi: Mühendislik önlemlerinin önceliği.

## Slide 225
Giyim ve Takı Kaynaklı Riskler
Gıda tesislerinde kullanılan döner ekipmanlar, sarkan giysileri, uzun saçları veya takıları kolayca yakalayabilir. Bu durum, çalışanın makineye doğru çekilmesine ve ciddi uzuv kayıplarına yol açan sıkışma kazalarına neden olur.
Çalışanların iş kıyafetlerinin vücuda tam oturması, kolların düğmeli veya lastikli olması gerekmektedir. Bol önlükler, şallar veya gevşek bağcıklar makine yakınında çalışırken büyük risk oluşturmaktadır.
Yüzük, kolye, bileklik veya saat gibi takıların çalışma sırasında çıkarılması zorunludur. Bu küçük aksesuarlar, makinenin hareketli parçalarına takılarak ani çekme kuvveti yaratabilir ve yaralanmalara davetiye çıkarabilir.
İlgili İSG mevzuatı uyarınca, işveren kişisel koruyucu donanım ve giysi seçiminde bu riskleri göz önünde bulundurmalı; çalışanlara güvenli giyim kuralları hakkında düzenli bilgilendirme yapmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Basit bir yüzüğün ne kadar tehlikeli olabileceğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Takıların makineye takılması sonucu oluşan kazaları anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinde takı takmanın riskleri nelerdir? • Kritik nokta: İş kıyafeti sadece hijyen için değil güvenlik içindir. • Ek bilgi: KKD ve uygun iş kıyafeti yönetmeliği.

## Slide 226
Yetkinlik ve Eğitim Süreçleri
Gıda makinelerini kullanan her operatör, makinenin teknik özelliklerini, çalışma prensiplerini ve acil durdurma mekanizmalarını içeren özel bir eğitim almalıdır. Eğitimsiz personelin makineyi kullanması yasaktır.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, verilen eğitimler uygulamalı olmalı ve operatörün makineyi güvenli kullanabildiği doğrulanmalıdır.
Eğitimler sadece teorik değil, makine başında pratik uygulamalarla desteklenmelidir. Operatörler, makinenin hangi durumlarda sıkışma riski yarattığını ve bu riskten nasıl kaçınacaklarını bizzat görmelidir.
Eğitim kayıtlarının tutulması ve periyodik olarak tazelenmesi, hem yasal bir zorunluluktur hem de çalışanların güvenlik bilincini canlı tutmak için kritik bir yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin kazaları önlemedeki rolüne değinin. • Gerçek örnek: Eğitimli operatör ile eğitimsiz personel arasındaki risk farkı. • İnteraktif soru: Makine kullanım talimatlarını okudunuz mu? • Kritik nokta: Eğitim kayıtları yasal kanıttır. • Ek bilgi: Eğitim yönetmeliği detayları.

## Slide 227
Güvenli Çalışma ve Durumsal Farkındalık
Çalışma sırasında dikkat dağınıklığı, sıkışma kazalarının en yaygın nedenidir. Makine çalışırken sadece işe odaklanılmalı, çevredeki diğer çalışanlarla gereksiz konuşmalardan kaçınılmalıdır.
Enerji kesme ve kilitleme (LOTO) prosedürleri, bakım ve temizlik sırasında makinenin beklenmedik bir şekilde çalışmasını engeller. Enerji kesilmeden hiçbir makineye müdahale edilmemelidir.
Çalışma sahasının temiz ve düzenli tutulması, kayma ve düşme risklerini azaltarak makineye olan müdahalelerin daha güvenli yapılmasını sağlar. Düzensiz alanlar, dikkat dağınıklığını artırarak hatalı hamlelere yol açar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, çalışanın kendi güvenliği kadar çalışma arkadaşlarının güvenliğinden de sorumlu olduğu bilinci, güvenli çalışma kültürünün temelini oluşturur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dikkatsizliğin sonuçlarını hatırlatın. • Gerçek örnek: LOTO prosedürünün ihmal edildiği bir kaza senaryosu. • İnteraktif soru: Çalışma arkadaşınızın tehlikeli bir şey yaptığını görseniz ne yaparsınız? • Kritik nokta: Güvenlik bir takım oyunudur. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun ve çalışan sorumluluğu.

## Slide 228
Ağır Yük Kaldırma Temel Teknikleri
Yükü kaldırmadan önce ayaklar omuz hizasında açılmalı ve yere sağlam basılarak denge sağlanmalıdır.
Sırt düz tutulmalı ve omurga üzerindeki baskıyı azaltmak için yük vücuda mümkün olduğunca yakın bir konumda taşınmalıdır.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği gereği, yükün ağırlık merkezi vücut merkezine yaklaştırılmalı ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır.
Taşıma sırasında dönme hareketleri belden değil, ayak hareketleri ile yön değiştirilerek kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış kaldırma tekniklerinin uzun vadeli bel sağlığı üzerindeki etkilerini vurgulayın. • Kritik nokta: Yükün vücuda yakın tutulması, kollara binen yükü azaltır. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce yük kaldırırken belini inciten var mı? • Ek bilgi: Ayakların konumu, dengeli bir kaldırma için temeldir.

## Slide 229
Dizden Güç Alma ve Kaldırma Mekaniği
Yükü yerden kaldırırken belden bükülmek yerine dizler bükülerek çömelme pozisyonu alınmalı ve ağırlık bacaklara verilmelidir.
Güç, bel kaslarından değil bacak kaslarından alınmalı; bu yöntem omurga üzerindeki baskıyı minimize ederek sakatlık riskini düşürür.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, çalışanların kas-iskelet sistemi yaralanmalarını önlemek için bu mekanik prensibin uygulanmasını zorunlu kılar.
Yükü kaldırırken çene yukarıda tutularak başın dik pozisyonu korunmalı ve karın kasları hafifçe sıkılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dizlerin bükülmesinin önemini göstererek açıklayın. • Gerçek örnek: Ağır bir koliyi kaldırırken beliniz yerine bacaklarınızı kullanın. • Kritik nokta: Başın dik olması, omurganın doğal hizasını korur. • İnteraktif soru: Neden belimizle kaldırmak yerine dizlerimizle kaldırmalıyız?

## Slide 230
Yardımcı Taşıma Araçlarının Kullanımı
Manuel taşıma yerine el arabası, transpalet veya konveyör sistemleri gibi yardımcı araçlar tercih edilerek fiziksel riskler azaltılmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işveren riskleri ortadan kaldırmak için gerekli teknik önlemleri almakla yükümlüdür.
Taşıma araçlarının periyodik bakımları düzenli yapılmalı ve bu araçlar sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
Araç kullanımı, çalışanların kas-iskelet sistemi üzerinde oluşan aşırı yükü engellemede en etkili ve sürdürülebilir yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yardımcı araçların iş kazalarını nasıl önlediğini anlatın. • Kritik nokta: Araçların periyodik bakımı yasal bir zorunluluktur. • Ek bilgi: Transpalet kullanımı için basit bir eğitim yeterlidir. • İnteraktif soru: İşyerinizde manuel olarak taşıdığınız ama araçla taşınabilecek yükler var mı?

## Slide 231
Ekip Halinde Taşıma Prosedürleri
Çok ağır veya büyük hacimli yükler tek başına taşınmamalı, güvenli ekip çalışması prensipleriyle hareket edilmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, ekip koordinasyonu için bir lider belirlenmeli ve tüm hareketler senkronize edilmelidir.
Kaldırma ve bırakma komutları net bir şekilde verilmeli, ekip üyeleri birbirlerinin hareketlerini takip etmelidir.
Ekipte yer alan kişilerin fiziksel kapasiteleri birbirine yakın olmalı ve taşıma rotası önceden temizlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ekip çalışmasında iletişimin önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Komutların eş zamanlı verilmesi, yükün bir tarafa yığılmasını önler. • Kritik nokta: Ekip üyeleri arasındaki boy ve fiziksel farklar yük dengesini bozabilir. • İnteraktif soru: İletişim kopukluğu yüzünden kaza yaşadınız mı?

## Slide 232
Bireysel Kapasite ve Ağırlık Limitleri
Her çalışanın fiziksel kapasitesi farklıdır; bireysel sınırların ötesinde yük kaldırmak ciddi meslek hastalıklarına yol açabilir.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, yükün ağırlığı, taşıma mesafesi ve ortam koşulları konusunda belirli limitler ve standartlar belirlemiştir.
Çalışanlar kendilerini zorlayan ağırlıklar ile karşılaştıklarında mutlaka destek istemeli veya uygun taşıma araçlarına başvurmalıdır.
İşyeri hekimi tarafından yapılan sağlık gözetimleri, çalışanın taşıyabileceği bireysel limitlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Herkesin limitinin farklı olduğunu hatırlatın. • Kritik nokta: Sağlık gözetimi, çalışanın işe uygunluğunu belirler. • Ek bilgi: Yönetmeliklerde belirtilen ağırlık sınırlarını aşmak yasal risk oluşturur. • İnteraktif soru: Kendi fiziksel kapasitenizi aşan bir yükle karşılaştığınızda ne yaparsınız?

## Slide 233
Tekrarlı Hareketler ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Tekrarlı hareketler, kısa sürede aynı kas grubunun sürekli çalışması sonucu kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açar; bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı riski olarak değerlendirilir.
Sürekli tekrarlanan el ve bilek hareketleri tendinit veya karpal tünel sendromu gibi kronik hastalıklara sebebiyet verebilir; erken aşamada fark edilip önlem alınması kalıcı hasarları engeller.
Çalışanlar, vücutlarında hissettikleri ilk ağrı veya uyuşma belirtisinde durumu işyeri hekimine bildirmeli; gerekli tıbbi takip ve işyeri düzenlemesi yapılmalıdır.
Risklerin azaltılması için iş tasarımında ergonomik iyileştirmeler öncelikli olmalı, çalışanların maruziyeti minimize edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tekrarlı hareketlerin vücut üzerindeki kümülatif etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: El bileğinde oluşan sızlamaların nasıl ciddi bir meslek hastalığına dönüşebileceğini açıklayın. • İnteraktif soru: Çalışırken en çok hangi bölgelerinizde yorgunluk hissediyorsunuz? • Kritik nokta: Ağrıları görmezden gelmenin kalıcı hasara yol açabileceğini belirtin.

## Slide 234
Gıda Üretiminde Doğrama ve Paketleme Süreçleri
Gıda sektöründeki doğrama ve paketleme hatları, saniyeler içinde tekrarlanan yüksek hızdaki hareketler nedeniyle ergonomik risklerin yoğun olduğu alanlardır; bu süreçlerde el ve kol kasları sürekli statik yük altında kalır.
Uzun süreli aynı pozisyonda çalışma, kas yorgunluğunu artırarak doku zedelenmelerine neden olabilir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği bu alanlarda düzenli ergonomik risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.
İş akışında kullanılan ekipmanların yüksekliği ve açısı, çalışanın boyuna göre ayarlanmalı; çalışma tezgahları, kol ve omuz hizasında vücudu zorlamayacak şekilde optimize edilmelidir.
Çalışanların bu süreçlerdeki duruş bozuklukları sürekli gözlemlenmeli ve gerekli düzeltici mühendislik önlemleri zamanında devreye alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Paketleme hatlarındaki yüksek tempoya dikkat çekin. • Gerçek örnek: Yanlış tezgah yüksekliğinin omuz ağrısına nasıl neden olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma tezgahınızın boyunuza uygun olmadığını hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? • Kritik nokta: Mühendislik önlemlerinin (ayarlanabilir tezgah) önemini vurgulayın.

## Slide 235
Ergonomik Risk Yönetiminde İş Rotasyonu
İş rotasyonu, aynı kas grubunun sürekli kullanılmasını engellemek için çalışanların gün içerisinde farklı fiziksel gereksinimleri olan görevlere geçiş yapmasıdır; bu yöntem kas-iskelet sistemi üzerindeki statik yükü dağıtır.
Farklı kas gruplarının çalıştırılması, tek bir bölgeye binen yükü azaltarak riskleri düşürür; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde idari bir önlem olarak uygulanması tavsiye edilir.
Rotasyon planlaması yapılırken çalışanların yetkinlikleri ve görevlerin fiziksel zorluk dereceleri dikkate alınmalı, adil bir dağılım sağlanmalıdır; tüm çalışanların süreçlere katılımı ergonomik iyileşmeyi destekler.
Rotasyonun etkinliği düzenli aralıklarla izlenmeli ve fiziksel şikayetlerdeki değişimler kayıt altına alınarak uygulamanın başarısı değerlendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Rotasyonun bir ceza değil, bir sağlık koruma yöntemi olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Farklı kas gruplarını kullanmanın yorgunluğu nasıl dengelediğini anlatın. • İnteraktif soru: Gün içinde aynı işi yapmaktan sıkıldığınızda fiziksel olarak daha fazla yorulduğunuzu hissediyor musunuz? • Kritik nokta: Rotasyon planının adil ve planlı olması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 236
Dinlenme Molalarının İyileştirici Etkisi
Düzenli ve kısa süreli dinlenme molaları, kasların toparlanması ve metabolik yorgunluğun giderilmesi için kritik öneme sahiptir; bu molalar, sürekli tekrarlı hareketlerin yarattığı stresi vücuttan uzaklaştırmada en etkili yöntemlerden biridir.
İlgili İSG mevzuatında belirtilen molalar, sadece genel dinlenme değil, kas-iskelet sağlığını korumak adına aktif dinlenme fırsatı olarak kullanılmalıdır; bu süre zarfında çalışanlar zorlayıcı hareketlerden kaçınmalıdır.
Çalışma düzeni, yoğun iş temposunda kısa ve sık molalara izin verecek şekilde planlanmalı; molaların süresi ve sıklığı, yapılan işin fiziksel zorluk derecesine göre belirlenmelidir.
Dinlenme sürelerinin verimli kullanılması, gün sonundaki yorgunluk seviyesini düşürerek uzun vadeli meslek hastalıklarının önlenmesine doğrudan katkı sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Molaların iş verimliliğini değil, sağlığı artırdığını belirtin. • Gerçek örnek: Uzun süre ara vermeden çalışmanın kaslarda yarattığı laktik asit birikimini anlatın. • İnteraktif soru: Molalarınızı nerede ve nasıl geçirdiğinizin kas sağlığınız için önemli olduğunu biliyor muydunuz? • Kritik nokta: Molaların aktif dinlenme (esneme vb.) için kullanılması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 237
İşyerinde Ergonomik Egzersiz ve Esneme
İşyerinde yapılan kısa süreli esneme ve germe egzersizleri, kasların kan dolaşımını artırarak doku beslenmesini iyileştirir; bu egzersizler, tekrarlı hareketlerin neden olduğu gerginliği azaltmada yardımcı bir önlemdir.
Egzersiz programları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlığı koruyucu idari tedbirler arasında yer alır; ancak egzersizler uzman denetiminde ve vücudu zorlamayacak şekilde yapılmalıdır.
Çalışanların kendi çalışma istasyonlarında yapabileceği basit boyun, omuz ve el bileği hareketleri, kasların esnekliğini koruyarak sakatlanma riskini minimize eder; bu hareketler günlük rutinin bir parçası haline getirilmelidir.
Egzersizlerin düzenli uygulanması, çalışan motivasyonunu artırırken fiziksel şikayetlerin azalmasına ve iş verimliliğinin yükselmesine katkı sağlayan basit ama etkili bir uygulamadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Küçük hareketlerin büyük etkilerini anlatın. • Gerçek örnek: Bilek ve omuz esnetmenin çalışma öncesi ve sırasında nasıl rahatlattığını gösterin. • İnteraktif soru: İş yerinde esneme egzersizi yapmayı denediniz mi? • Kritik nokta: Egzersizlerin vücudu zorlamadan, nazikçe yapılması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 238
Ergonomik Çalışma İstasyonu Düzenleme İlkeleri
Çalışma istasyonları, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği çalışanların fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır.
İstasyon tasarımı, tekrarlı hareketleri minimize edecek ve çalışanların doğal duruşunu koruyacak şekilde planlanmalı, ekipmanlar iş akışına göre en verimli şekilde yerleştirilmelidir.
Düzenleme yapılırken çalışma alanı, el ve kol hareket mesafeleri dikkate alınarak, uzanma ve eğilme gibi zorlayıcı hareketlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
İstasyon düzeni, temizlik ve bakım süreçlerini kolaylaştıracak modüler yapıda kurulmalı, gıda hijyeni ile iş güvenliği gereklilikleri bir arada değerlendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ergonominin sadece konfor değil, bir iş güvenliği zorunluluğu olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Dağınık bir tezgahın çalışan üzerinde yarattığı fiziksel yorgunluğu anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda en çok zorlandığınız hareket nedir? • Kritik nokta: Düzenleme, hijyenik kurallarla çelişmemelidir. • Ek bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu'nun işverene yüklediği tasarım sorumluluğunu hatırlatın.

## Slide 239
Çalışma Yüzeyi ve Yükseklik Ayarları
Çalışma yüzeylerinin yüksekliği, yapılan işin türüne (hassas işler, ağır yük taşıma, ayakta/oturarak çalışma) göre ayarlanabilir sistemler ile optimize edilmelidir.
Ayakta yapılan işlerde tezgah yüksekliği dirsek hizasının biraz altında tutulmalı, böylece omuz ve boyun kaslarındaki statik yüklenme azaltılmalıdır.
Ekranlı araçlarla çalışılan bölümlerde, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ekran yüksekliği göz hizasında olmalıdır.
Ayarlanabilir çalışma masaları veya platformları, farklı boylardaki çalışanların aynı istasyonda güvenle çalışmasına olanak tanıyarak kas-iskelet sistemi hastalıklarını önler.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış yükseklik ayarının uzun vadede bel ve boyun fıtığına yol açabileceğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Sabit tezgahların kısa veya uzun boylu çalışanlarda yarattığı duruş bozuklukları. • İnteraktif soru: Çalışma tezgahınız boyunuza uygun mu? • Kritik nokta: Yükseklik ayarı, işin doğasına göre (hız/hassasiyet) belirlenmelidir. • Ek bilgi: Ayarlanabilir ekipman kullanımı yasal bir gereklilik olmasa da iş sağlığı için en iyi pratiktir.

## Slide 240
Ekipman ve Malzeme Erişim Bölgeleri
Sık kullanılan araç ve gereçler, genel ergonomi (çalışma istasyonu erişim bölgesi) ilkelerine uygun olarak, çalışanın 'birincil erişim bölgesi' yani dirseklerin vücuda yakın olduğu alanda tutulmalıdır.
Malzeme akışı, çalışanın vücudunu döndürmesini gerektirmeyecek şekilde lineer veya U tipi bir düzende kurgulanmalı, torsiyonel (dönme) hareketler engellenmelidir.
İş istasyonunda ağır nesneler diz seviyesi ile göğüs seviyesi arasında konumlandırılmalı, çok sık ihtiyaç duyulmayan ekipmanlar daha uzak raflara yerleştirilmelidir.
Erişim bölgelerinin optimize edilmesi, çalışma hızını artırırken aynı zamanda fiziksel eforu düşürerek iş kazası risklerini minimize eder.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Uzak mesafeye uzanmanın bel üzerindeki kaldıraç etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Sürekli dönerek malzeme alma gereksinimi duyan bir çalışanın durumu. • İnteraktif soru: Sık kullandığınız bir alet için kaç adım atıyorsunuz? • Kritik nokta: Dönme hareketleri, bel sakatlanmalarının ana nedenlerinden biridir. • Ek bilgi: 5S uygulamaları ile erişim bölgelerini kontrol altında tutabilirsiniz.

## Slide 241
Doğru Vücut Duruşu ve Ergonomi
Çalışanların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlıklı bir duruş sergilemeleri için istasyonlar nötr duruşu destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Ayakta çalışırken vücut ağırlığı her iki ayağa eşit dağıtılmalı ve gerekiyorsa ayak destekleri kullanılarak beldeki gerginlik azaltılmalıdır.
Oturan çalışanlar için bel destekli ve yüksekliği ayarlanabilir sandalyeler kullanılmalı, ayakların yere tam basması sağlanmalıdır.
Uzun süreli statik duruşlardan kaçınmak için kısa periyotlarla pozisyon değişikliği yapılmalı veya esneme hareketleri ile kas grupları dinlendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Statik duruşun, hareketli işten daha yorucu olabileceğini anlatın. • Gerçek örnek: Sandalye yüksekliği yanlış olduğu için bacakları sarkan bir çalışanın yaşadığı dolaşım sorunları. • İnteraktif soru: Çalışırken belinizin ağrıdığını hissediyor musunuz? • Kritik nokta: Nötr duruş, omurganın doğal kıvrımının korunduğu duruştur. • Ek bilgi: Ergonomik eğitimler, çalışanların kendi duruşlarını düzeltmelerine yardımcı olur.

## Slide 242
İş İstasyonu İyileştirme ve Denetim
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, çalışma istasyonları düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenmelidir.
Çalışanlardan gelen geri bildirimler, istasyon düzenindeki ergonomik sorunların tespiti için en değerli veri kaynağıdır ve mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
İyileştirme süreçlerinde, teknolojik yenilikler ve otomasyon imkanları değerlendirilerek manuel iş yükü kademeli olarak azaltılmalıdır.
Yapılan her değişiklikten sonra, istasyonun yeni düzeninin güvenli ve verimli olup olmadığı test edilmeli, gerekirse ek düzenlemeler yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ergonominin sürekli bir süreç olduğunu, bir kez yapıp bırakılmayacağını vurgulayın. • Gerçek örnek: Çalışan önerisiyle tezgah yüksekliğinin değiştirilmesi sonucu artan verimlilik. • İnteraktif soru: İşyerimizde iyileştirilmesini istediğiniz bir alan var mı? • Kritik nokta: Risk değerlendirmesi, istasyon değişikliklerinde mutlaka güncellenmelidir. • Ek bilgi: İyileştirme süreçlerinde iş güvenliği uzmanı ile koordineli çalışın.

## Slide 243
Dinlenme Molaları ve Egzersizlerin Önemi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, çalışanların sağlığını korumak amacıyla uygun dinlenme aralıkları belirlemekle yükümlüdür; düzenli molalar kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemede kritik bir rol oynar.
Dinlenme molaları sadece fiziksel yorgunluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel odaklanmayı artırarak iş kazası risklerini azaltır; bu molalar sırasında yapılan hafif egzersizler kan dolaşımını hızlandırır ve kas gerginliğini azaltır.
Gıda üretim tesislerinde sürekli ayakta duran veya tekrarlı hareket yapan personelin, her çalışma periyodu sonunda kısa süreli esneme yapması, uzun vadeli meslek hastalıklarının oluşumunu engellemek için hayati bir öneme sahiptir.
Egzersiz programları, çalışanın yaptığı işin türüne göre özel olarak tasarlanmalı ve profesyonel rehberlik eşliğinde uygulanmalıdır; düzenli yapılan bu hareketler, işyerindeki ergonomik risk etmenlerini minimize ederek verimliliği destekler.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken dinlenme molalarının yasal bir zorunluluktan öte sağlık gereksinimi olduğunu vurgulayın. Gerçek örnek olarak üretim hattındaki sabit duruşun yarattığı yorgunluğu anlatın. İnteraktif soru olarak çalışanlara molalarda ne yaptıklarını sorun. Kritik nokta molaların sürekliliğidir.

## Slide 244
Mikro Molalar ile Kas Yorgunluğunu Azaltma
Mikro molalar, iş akışını bozmadan 1 ile 3 dakika arasında yapılan çok kısa süreli dinlenme aralıklarıdır; bu molalar tekrarlı hareketlerin yarattığı lokal kas yorgunluğunu ve doku üzerindeki baskıyı hafifletir.
Özellikle paketleme veya ayıklama gibi sürekli el-kol hareketlerinin yapıldığı gıda üretim hatlarında, belirli aralıklarla verilen mikro molalar karpal tünel sendromu gibi ergonomik rahatsızlıkların önüne geçmek için oldukça etkilidir.
Çalışanlar, iş sırasında kısa bir an durup el ve bileklerini serbest bırakarak kaslarını gevşetmeli ve gözlerini ekran veya üretim hattından ayırarak dinlendirmelidir; bu basit uygulama dikkat dağınıklığını da azaltır.
Mikro molaların sıklığı, yapılan işin yoğunluğuna ve kullanılan ekipmanın ergonomik özelliklerine göre belirlenmelidir; bu süreçte çalışanın kendi vücudunu dinlemesi ve yorgunluk sinyallerini doğru okuması büyük önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Mikro molaların işi durdurmak değil işin bir parçası olduğunu açıklayın. Gerçek örnek olarak paketleme hattındaki seri hareketleri verin. İnteraktif soru olarak mikro molaların işi yavaşlatıp yavaşlatmadığını tartışın. Kritik nokta bu molaların düzenli olmasıdır.

## Slide 245
Etkili Germe Hareketleri ve Uygulaması
Germe hareketleri, kas esnekliğini artırmak ve eklem hareket açıklığını korumak için yapılır; özellikle omuz, boyun ve bel bölgesindeki gerginliği azaltmak için kontrollü ve yavaş esneme teknikleri tercih edilmelidir.
Gıda sektöründeki çalışanlar için boyun ve omuz germe hareketleri, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın yarattığı ağrıları gidermede çok etkilidir; hareketler sırasında ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılması esastır.
Her germe hareketi 15-20 saniye kadar sabit tutulmalı ve nefes kontrolü ile desteklenmelidir; bu süre kasların gevşemesi ve kan akışının ilgili bölgeye daha iyi ulaşması için gereken minimum süredir.
Egzersizler sırasında ağrı hissedilmesi durumunda hareket derhal durdurulmalı ve ilgili bölge dinlendirilmelidir; germe hareketlerinin amacı vücudu yormak değil, çalışma kapasitesini koruyacak şekilde rahatlatmaktır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Germe hareketlerinin yanlış yapılmasının sakatlanmalara yol açabileceğini belirtin. Gerçek örnek olarak boyun tutulmalarını anlatın. İnteraktif soru olarak hangi bölgenin daha çok ağrıdığını sorun. Kritik nokta hareketlerin yavaş yapılmasıdır.

## Slide 246
Ergonomik Duruş Değiştirme Teknikleri
Çalışma sırasında aynı pozisyonda uzun süre kalmak, vücudun belirli bölgelerine aşırı yük binmesine neden olur; bu yüzden belirli aralıklarla duruş değiştirmek, vücut ağırlığını farklı kas gruplarına dağıtmayı sağlar.
Üretim hattında sabit duran çalışanlar, ağırlıklarını bir ayaktan diğerine aktararak veya hafif adımlarla yürüyerek alt ekstremite üzerindeki statik yükü azaltabilir; bu durum kan dolaşımını destekleyerek ödem oluşumunu engeller.
Oturarak çalışan personelin, sandalye yüksekliğini ve oturma açısını gün içinde değiştirmesi veya dik duruşu hatırlatan ergonomik düzeltmeler yapması, omurga sağlığının korunması adına oldukça değerlidir.
Duruş değiştirme, sadece fiziksel bir rahatlama değil, aynı zamanda işe karşı olan dikkati tazeleyen bir yöntemdir; doğru duruş alışkanlıkları, İSG mevzuatı ve ergonomi ilkeleri doğrultusunda eğitimlerle desteklenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Statik duruşun zararlarından bahsedin. Gerçek örnek olarak ayakta çalışma hatlarını verin. İnteraktif soru olarak çalışanlara gün boyu nasıl durduklarını sorun. Kritik nokta vücut ağırlığının dengeli dağıtılmasıdır.

## Slide 247
İş Sonu Toparlanma ve Dinlenme Süreci
İş günü tamamlandıktan sonra vücudun toparlanması, ertesi güne zinde başlamak için temel şarttır; iş sonrası yapılan hafif fiziksel aktiviteler, gün boyu biriken laktik asidin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Çalışanların iş çıkışında yeterli uyku ve kaliteli beslenme ile desteklenen bir dinlenme süreci geçirmeleri, 6331 sayılı Kanun'un öngördüğü genel sağlık gözetimi kapsamında işverenin de dolaylı olarak teşvik etmesi gereken bir durumdur.
İşyerinde yaşanabilecek zihinsel yorgunluğu atmak için hobilerle ilgilenmek veya sessiz bir ortamda dinlenmek, stres seviyesini düşürerek uzun vadeli psikososyal riskleri azaltır; bu süreç çalışanın genel İSG bilincini de güçlendirir.
Toparlanma süreci, sadece bedensel değil zihinsel bir detoks niteliği taşımalıdır; bu sayede iş kazalarına yol açabilecek dikkat dağınıklıkları ve tükenmişlik hissi gibi olumsuz durumların önüne geçilerek güvenli bir çalışma kültürü oluşturulur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: İş sonrası toparlanmanın performansa etkisini anlatın. Gerçek örnek olarak uyku kalitesinin kazalara etkisini verin. İnteraktif soru olarak iş sonrası yorgunluklarını nasıl attıklarını sorun. Kritik nokta iş ve özel hayat dengesidir.

## Slide 248
Duruş Bozukluklarını Önleme Stratejileri
Duruş bozuklukları, gıda üretim hatlarında uzun süre ayakta durma veya tekrarlı hareketler nedeniyle ortaya çıkan kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının temelidir.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği kapsamında, yükün vücuda yakın tutulması ve omurganın dik pozisyonunu koruyacak şekilde kaldırma tekniklerinin uygulanması zorunludur.
Statik yüklenmeyi azaltmak için çalışma alanında periyodik pozisyon değişiklikleri yapılmalı ve vücudun tek bir bölgesi üzerindeki baskı dengeli dağıtılmalıdır.
İş istasyonları, çalışanın boyuna ve yaptığı işin niteliğine göre optimize edilerek, eğilme ve uzanma gibi zorlayıcı hareketler minimuma indirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gıda sektöründe ayakta durmanın getirdiği yükü vurgulayın. • Gerçek örnek: Paketleme hattındaki eğilme hareketlerinin uzun vadeli etkilerini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışırken en çok hangi bölgenizde ağrı hissediyorsunuz? • Kritik nokta: Dik duruşun omurga üzerindeki baskıyı nasıl azalttığını açıklayın. • Ek bilgi: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği hükümlerine değinin.

## Slide 249
Nötr Duruşun Korunması ve Önemi
Nötr duruş, vücudun eklemlerinin en az stres altında olduğu, kasların dengeli çalıştığı ve omurganın doğal S eğrisini koruduğu en güvenli pozisyondur.
Çalışma sırasında omuzların gevşek bırakılması, dirseklerin gövdeye yakın tutulması ve el bileklerinin düz bir hatta olması, tekrarlı hareket kaynaklı tendon hasarlarını önler.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, çalışanların doğal hareket kapasitesini zorlamayan düzenlemeler yapılmalıdır.
Başın öne eğilmediği, ekran veya çalışma yüzeyinin göz hizasında olduğu bir düzenleme, boyun ve sırt kaslarındaki gerilmeyi belirgin şekilde azaltmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Nötr duruş kavramını basit bir şekilde tanımlayın. • Gerçek örnek: Bilgisayar başında veya paketleme bandında duruşu karşılaştırın. • İnteraktif soru: Çalışırken farkında olmadan başınızı ne kadar öne eğiyorsunuz? • Kritik nokta: Eklemlerin doğal duruşunun kas üzerindeki yükü nasıl hafiflettiğini vurgulayın. • Ek bilgi: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği'ne atıfta bulunun.

## Slide 250
Ayarlanabilir Çalışma İstasyonları
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca, kullanılan ekipmanların çalışanın fiziksel özelliklerine göre ayarlanabilir olması esastır.
Yüksekliği ayarlanabilir çalışma masaları ve sandalyeler, farklı boylardaki çalışanların aynı istasyonda ergonomik standartlarda çalışabilmesine olanak tanır.
Ayak destekleri, çalışma yüzeyi ile boy farkı olan çalışanlar için omurganın desteklenmesini sağlayarak, bel bölgesindeki yükü hafifleten kritik bir donanımdır.
Ekipmanların ayar mekanizmaları düzenli olarak kontrol edilmeli, kilitli veya bozuk ayar sistemleri derhal iş güvenliği birimine bildirilerek tamir edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Herkesin vücut yapısının farklı olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Ayarlanmayan sandalyelerin bel fıtığına yol açma riskinden bahsedin. • İnteraktif soru: Şu anki çalışma masanızın yüksekliği size uygun mu? • Kritik nokta: Ayarlanabilir ekipmanın yasal bir gereklilik olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ni referans alın.

## Slide 251
Ergonomik Farkındalık ve Semptom Yönetimi
Çalışanların kendi vücutlarını dinlemesi ve ergonomik risklerin erken belirtilerini tanıması, meslek hastalıklarını önlemede en etkili savunma mekanizmasıdır.
Çalışma sırasında hissedilen sürekli karıncalanma, uyuşma veya bölgesel ağrılar, vücudun verdiği bir uyarı sinyalidir ve ciddiye alınmalıdır.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, çalışanlar ergonomik riskler ve korunma yolları konusunda düzenli bilgilendirilmelidir.
İşyerinde ağrı veya rahatsızlık hissedildiğinde, bu durumun üst amirlere ve işyeri hekimine vakit kaybetmeden rapor edilmesi, kalıcı hasarların önüne geçilmesini sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Farkındalığın önleme sürecindeki yerini açıklayın. • Gerçek örnek: Küçük bir ağrının zamanla nasıl kronik bir hastalığa dönüştüğünü anlatın. • İnteraktif soru: Vücudunuzun size verdiği uyarıları nasıl takip ediyorsunuz? • Kritik nokta: Erken bildirimin yasal bir hak ve sorumluluk olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Eğitim yönetmeliğine atıf yapın.

## Slide 252
Egzersiz ve Mikro-Mola Uygulamaları
Uzun süreli statik çalışmalarda, kasların kan dolaşımını tazelemek için her saat başı yapılan 5 dakikalık esneme hareketleri, kas yorgunluğunu ciddi oranda azaltır.
Çalışma ortamında uygulanabilecek boyun, omuz, sırt ve el bileği egzersizleri, dokuların esnekliğini koruyarak sakatlanma riskini düşürmektedir.
İşyerlerinde yapılan düzenli mola ve egzersiz programları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında sağlık gözetimi faaliyetlerini destekleyici niteliktedir.
Egzersizler, zorlayıcı hareketler içermemeli, yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılmalı; herhangi bir ağrı durumunda egzersize hemen son verilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hareket etmenin kaslar için neden hayati olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Basit bir boyun esnetme hareketinin rahatlatıcı etkisinden bahsedin. • İnteraktif soru: Çalışma gününüzde hiç esneme hareketi yapıyor musunuz? • Kritik nokta: Egzersizin yavaş ve kontrollü yapılması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne değinin.

## Slide 253
Mutfaklarda F Sınıfı Yağ Yangınları
Gıda işletmelerinin mutfak bölümlerinde kullanılan bitkisel ve hayvansal yağlar, yüksek sıcaklıklara ulaştığında kendiliğinden tutuşarak F sınıfı yangınlara neden olmaktadır; bu tür yangınlar klasik yangınlardan çok daha hızlı yayılır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, ticari mutfaklarda yağ birikintilerinin düzenli temizlenmesi ve yangın riskinin minimize edilmesi işverenin temel sorumluluğudur; ihmal edilmesi ciddi hasarlara yol açar.
Mutfaklarda oluşan yağ yangınları, derin yağ kızartıcılar ve fritözler çevresinde yoğunlaşır; bu alanlarda personelin yangın anında soğukkanlılıkla hareket etmesi, yangının büyümesini engelleyen en kritik faktördür.
Yangın riski taşıyan mutfak ekipmanları, yanıcı maddelerden uzak tutulmalı ve çalışma alanında her zaman uygun yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulmalıdır; acil durum planları mutlaka bu riskleri kapsamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mutfaklardaki yağların parlama noktasının düşük olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Fritözlerin aşırı ısınması sonucu çıkan yangınlardan bahsedin. • İnteraktif soru: Mutfak personelinin yağ yangını durumunda ilk tepkisi ne olmalıdır? • Kritik nokta: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik referansını vurgulayın. • Ek bilgi: Yağ seviyelerinin kontrolü hayati önem taşır.

## Slide 254
F Sınıfı Yangın Söndürücülerin İşlevi
F sınıfı yangın söndürücüler, yağın yüzeyinde bir tabaka oluşturarak oksijenle temasını kesen ve kimyasal reaksiyonla sabunlaşma sağlayan özel içerikli maddelerdir; bu süreç soğutma etkisiyle yangını tamamen söndürür.
Diğer söndürücüler yağ üzerinde etkisiz kalırken, F sınıfı söndürücüler yağın tekrar alev almasını önleyen koruyucu bir katman meydana getirir; bu nedenle mutfaklarda mutlaka bulundurulması yasal bir gerekliliktir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca, F sınıfı söndürücüler kullanıma hazır, erişilebilir ve periyodik olarak kontrol edilmiş şekilde tutulmalıdır; yanlış söndürücü kullanımı yangını şiddetlendirebilir.
Personelin, söndürücünün üzerindeki kullanım talimatlarını okuması ve nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak bilmesi gerekir; acil durumlarda yanlış ekipman seçimi ciddi yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Neden su veya kuru kimyevi tozun F sınıfı yangında yetersiz olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Sabunlaşma etkisini mutfaktaki kimyasal süreçle kıyaslayın. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki söndürücülerin sınıfını biliyor musunuz? • Kritik nokta: Söndürücünün üzerindeki etiketlerin okunabilirliği. • Ek bilgi: Söndürücülerin yıllık bakım tarihlerini kontrol edin.

## Slide 255
Sabit Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Ticari mutfak davlumbazları, içerisinde biriken yağ kalıntıları nedeniyle yangınların en sık başladığı ve en hızla yayıldığı noktalardır; bu yüzden otomatik sabit söndürme sistemleri zorunludur.
Davlumbaz söndürme sistemleri, sıcaklık sensörleri sayesinde yangını algıladığı anda otomatik olarak devreye girer; bu sistemler gaz veya elektrik akışını keserek yangın kaynağını anında izole eder.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, mutfak havalandırma sistemlerinin yangın güvenliği açısından periyodik olarak denetlenmesini ve sistemin her zaman aktif olmasını şart koşmaktadır; sistemin devredışı bırakılması kabul edilemez.
Otomatik sistemler, personelin müdahale edemeyeceği kadar büyük veya hızlı gelişen yangınlarda hayat kurtarıcıdır; sistemin kurulumu ve testleri yetkili servisler tarafından yapılmalı, kayıtları tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Davlumbaz içindeki yağ birikiminin riskinden bahsedin. • Gerçek örnek: Sensörlerin yüksek ısıda otomatik devreye girmesi. • İnteraktif soru: Davlumbaz söndürme sisteminin en son ne zaman test edildiğini hatırlıyor musunuz? • Kritik nokta: Sistemin gaz kesme vanasıyla bağlantısı. • Ek bilgi: Bakım raporlarını dosyada saklayın.

## Slide 256
Yağ Yangınlarında Suyun Tehlikesi
Yağ yangınlarına kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir; su, yağın altına daldığında aniden buharlaşarak yağın çevreye patlama şeklinde sıçramasına ve yangının geniş bir alana yayılmasına neden olur.
Su ve sıcak yağın birleşimi, büyük bir ateş topu oluşturarak personelin ciddi yanıklara maruz kalmasına sebebiyet verir; bu durum mutfaklarda en sık yapılan ve en tehlikeli olan hatalardan biridir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, uygun olmayan söndürme maddelerinin kullanılmasının tehlikelerini vurgular; suyun elektriksel risk taşıyan alanlarda da kesinlikle kullanılmaması gerektiğini unutmamak gerekir.
Yangın anında panik yaparak en yakın su kaynağına yönelmek yerine, mutfakta bulunan F sınıfı söndürücülere veya battaniyelere yönelmek hayat kurtarır; eğitimler sırasında bu riskli davranışlar özellikle gösterilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Suyun fiziksel etkisini basitçe anlatın. • Gerçek örnek: Bir bardak suyun fritözde yaratacağı patlama etkisi. • İnteraktif soru: Neden suyun yağ yangınını büyüteceğini düşünüyorsunuz? • Kritik nokta: Personelin panik anında su kullanmasının engellenmesi. • Ek bilgi: Mutfak girişlerine uyarı levhaları asın.

## Slide 257
Sistem Bakımı ve Periyodik Kontroller
Yangın söndürme sistemlerinin ve ekipmanlarının sürekliliği, periyodik bakımların zamanında yapılmasına bağlıdır; bakım, sistemin acil durumda çalışacağının tek garantisidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, tüm yangın güvenlik sistemleri yetkili kişilerce düzenli kontrol edilmeli, nozzle uçları tıkanıklıklardan arındırılmalı ve sensörler kalibre edilmelidir.
Personelin söndürme ekipmanını kullanma konusunda periyodik olarak eğitilmesi ve tatbikatlara katılması, sistemin etkinliğini artırır; eğitim almamış bir personelin sistemle müdahale etmesi risk taşır.
Bakım kayıtları, denetimlerde ibraz edilmek üzere güncel tutulmalıdır; arızalı veya miadı dolmuş ekipmanlar derhal yenisiyle değiştirilmeli, sistemin operasyonel hazır durumu her an korunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakımsız bir sistemin kaza anında çalışmayacağını vurgulayın. • Gerçek örnek: Tıkanmış bir nozulun söndürme işlemini başarısız kılması. • İnteraktif soru: İşyerinizde yangın söndürme sisteminin bakımını kim yapıyor? • Kritik nokta: Bakım kayıtlarının yasal zorunluluk olduğu. • Ek bilgi: Periyodik bakım planı oluşturun.

## Slide 258
Gaz Kaçağı ve Patlama Riskleri
Gıda tesislerinde kullanılan doğal gaz veya LPG gibi yanıcı gazlar, sızıntı durumunda ortamdaki oksijenle karışarak patlayıcı atmosfer (ATEX) oluşturabilir; bu risk, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmelidir.
Patlama riski, sadece açık alevle değil, statik elektrik, sıcak yüzeyler veya arızalı elektrikli ekipmanların yarattığı kıvılcımlarla da tetiklenebilir; bu nedenle tüm tesisatın düzenli topraklama kontrolleri yapılmalıdır.
Gaz kaçağı belirtileri arasında çürük yumurta benzeri keskin koku, tıs sesi veya gaz dedektörlerinin sesli uyarıları yer alır; çalışanların bu belirtileri anında raporlaması hayati önem taşır.
İşveren, patlamadan korunma dokümanı hazırlayarak tesis içindeki riskli bölgeleri zone sınıflarına göre ayırmalı ve bu bölgelerde kullanılacak ekipmanları ATEX sertifikalı olanlarla değiştirmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gazın kapalı alanlardaki birikme hızını vurgulayın. • Gerçek örnek: Geçmişte bir tesiste yaşanan küçük sızıntının nasıl fark edildiğini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda gaz kokusu duyduğunuzda ilk yapacağınız hareket nedir? • Kritik nokta: ATEX bölgelerinin (zone 0, 1, 2) ne anlama geldiğini basitçe açıklayın.

## Slide 259
Gaz Algılama ve İzleme Sistemleri
Gaz algılama sistemleri, ortamdaki yanıcı gaz konsantrasyonunu sürekli ölçerek alt patlama sınırına (LFL) ulaşılmadan erken uyarı veren hayati güvenlik donanımlarıdır; bu sistemlerin periyodik kalibrasyonu İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereğidir.
Dedektörler, gazın yoğunluğuna göre konumlandırılmalıdır; metan gibi havadan hafif gazlar için tavana yakın, LPG gibi havadan ağır gazlar için ise zemine yakın noktalar seçilmelidir.
Sistem, sadece sesli ve ışıklı uyarı vermekle kalmamalı, aynı zamanda merkezi otomasyon üzerinden gaz giriş vanasını otomatik kapatacak şekilde entegre edilmelidir.
Dedektörlerin testleri yetkili servislerce yapılmalı ve yapılan tüm testlerin sonuçları, olası denetimlerde sunulmak üzere mutlaka yazılı kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dedektörlerin neden sadece 'uyarı' değil 'otomasyon' parçası olması gerektiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Dedektörün yanlış yerleşimi sonucu gazı tespit edemediği bir senaryoyu tartışın. • İnteraktif soru: Gaz dedektörünün üzerindeki yeşil ve kırmızı ışıkların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Kalibrasyon tarihleri geçmiş dedektörlerin 'çalışıyor' görünse bile güvenli olmadığını vurgulayın.

## Slide 260
Vana Kapatma ve Acil Müdahale
Gaz kaçağı şüphesi durumunda, ilk yapılacak müdahale ana gaz giriş vanasının kapatılmasıdır; bu vana, acil durumlarda kolayca erişilebilecek, net bir şekilde işaretlenmiş bir konumda olmalıdır.
Yanıcı gaz kaçağında asıl tehlike patlama/tutuşmadır; sızıntının yoğun olduğu bölgeye GİRİLMEZ. Ana vana yalnızca dışarıdan güvenli erişilebilir konumdaysa kapatılır, ateşleme kaynakları (elektrik, telefon, statik) elenir ve bölge derhal tahliye edilerek uygun solunum ile Ex-korumalı ekipmanlı yetkili acil ekip beklenir.
Acil durum planı dahilinde vana kapatma sorumluluğu, özel olarak eğitilmiş acil durum ekiplerine verilmelidir; bu kişilerin vana yerlerini ve kapatma prosedürünü ezbere bilmeleri gerekir.
Vanalar, korozyona karşı korunmalı ve düzenli aralıklarla elle test edilerek sıkışıp sıkışmadıkları kontrol edilmelidir; sıkışmış bir vana, acil durumda müdahaleyi imkansız kılarak riski artırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Panik anında basit bir vanayı kapatmanın bile zorlaşabileceğini anlatın. • Gerçek örnek: Vana etrafının malzeme ile kapatıldığı bir durumu eleştirin. • İnteraktif soru: Tesisimizdeki ana gaz vanasının yerini kaç kişi biliyor? • Kritik nokta: Vanayı kapatırken oluşabilecek statik elektriklenme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtin.

## Slide 261
Havalandırma ve Ortam Kontrolü
Patlayıcı ortamların oluşmasını engellemenin en etkili yolu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, ortamın yeterli seviyede ve sürekli havalandırılmasıdır.
Havalandırma sistemi, gazın birikme ihtimali olan ölü noktaları (köşeler, tavan boşlukları) süpürecek şekilde tasarlanmalı ve egzost çıkışları güvenli bir açık alana yönlendirilmelidir.
Sızıntı durumunda, havalandırma sisteminin kıvılcım çıkarmayan (Ex-proof) özellikli olması zorunludur; aksi takdirde fan motoru, patlayıcı karışımı tetikleyen bir ateşleme kaynağına dönüşebilir.
Normal çalışma saatlerinde havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı, basınç farkı anahtarları veya akış sensörleri ile sürekli izlenmeli; sistem durduğunda gaz girişi de otomatik olarak kesilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Havalandırmanın sadece 'koku giderme' değil, 'patlama önleme' aracı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Fan motorunun patlamaya neden olduğu vaka örnekleri üzerinden gidin. • İnteraktif soru: Havalandırma kanallarının temizliğinin kaza riskine etkisini tartışın. • Kritik nokta: Ex-proof motorların neden daha pahalı olduğunu ve neden zorunlu olduğunu açıklayın.

## Slide 262
Ateşli Çalışma Yasakları
Gaz sızıntısı riski olan bölgelerde, çalışma izin sistemi (hot work permit) uygulanmalı ve açık alevle çalışma, kaynak, taşlama gibi kıvılcım çıkaran işlemler kesinlikle yasaklanmalıdır; bu yasak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverene yüklediği önlem alma sorumluluğunun bir parçasıdır.
Çalışanların, patlayıcı ortamda cep telefonu, telsiz veya kıvılcım çıkarabilecek metal ayakkabı gibi ekipmanları kullanmaları yasaklanmalı ve bu bölgelere girişler sınırlandırılmalıdır.
Olası bir sızıntı anında, elektrikli şalterlerin kapatılması kıvılcım yaratabileceği için, şalterler önce sızıntı bölgesinin dışındaki güvenli bir noktadan izole edilmelidir.
İşletme içerisinde sigara içilmesi, çakmak taşınması veya yetkisiz ısıtıcıların kullanılması, gıda tesislerinde patlama riskini doğrudan artıran en temel güvensiz davranışlar arasındadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Küçük bir kıvılcımın neler yapabileceğini görselleştirin. • Gerçek örnek: Cep telefonu kullanımı sonucu meydana gelen kazaları hatırlatın. • İnteraktif soru: Yanınızda çakmak veya benzeri ateş kaynağı taşıyor musunuz? • Kritik nokta: Çalışma izin sisteminin (hot work permit) neden bir bürokrasi değil, hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayın.

## Slide 263
Elektrik ve Nemli Ortamlarda Güvenlik
Gıda üretim tesislerinde nemli ve ıslak zeminler, elektrik akımının vücut üzerinden geçişini kolaylaştırarak hayati risk oluşturur; bu nedenle elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği esaslarına uygun şekilde korunmalıdır.
Nemli ortamlarda kullanılan tüm elektrikli cihazların kablo yalıtımları düzenli olarak kontrol edilmeli, hasarlı kablolar derhal değiştirilmelidir; yalıtımı bozulmuş kablolar, kısa devre veya elektrik çarpması riskini artırmaktadır.
Elektrik panoları, su sıçramalarına veya doğrudan neme maruz kalmayacak şekilde izole edilmiş alanlara yerleştirilmeli; panoların kapakları her zaman kilitli tutularak yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir.
Çalışma alanlarındaki elektrik bağlantıları, nemin neden olabileceği korozyonu önleyecek şekilde tasarlanmalı; bağlantı kutuları, su sızdırmaz özellikteki ekipmanlar ile korunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken: Nemli ortamların elektriksel iletkenliği nasıl artırdığını açıklayın. Gerçek örnek: Su sızıntısı olan bir panonun yarattığı tehlikeyi belirtin. İnteraktif soru: Çalışma alanınızda su sızdıran bir kablo fark ettiğinizde ne yapmalısınız? Kritik nokta: Yalıtım malzemelerinin neme karşı dayanıklılığına vurgu yapın. Ek bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında işverenin güvenli ortam sağlama yükümlülüğünü hatırlatın.

## Slide 264
RCD ve Topraklama Sistemleri
Kaçak akım röleleri, elektrik tesisatında oluşabilecek kaçakları algılayarak devreyi milisaniyeler içerisinde keser; bu cihazlar, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği her türlü gıda tesisinde zorunludur.
Topraklama, elektrikli cihazların metal gövdeleri ile toprak arasında düşük dirençli bir yol oluşturarak, hata durumunda akımın güvenli bir şekilde toprağa akmasını sağlar; bu sistem, çalışanları dolaylı temas riskine karşı korur.
Kaçak akım rölelerinin test butonları, üretici talimatlarına uygun periyotlarla kontrol edilmeli; rölenin düzgün çalışıp çalışmadığı, test edilerek doğrulanmalıdır.
Topraklama direnç değerleri, yetkili mühendisler tarafından periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır; yüksek direnç değerleri, sistemin etkili bir koruma sağlamadığını gösterir ve derhal giderilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken: RCD cihazlarının hayat kurtarıcı rolünü vurgulayın. Gerçek örnek: Topraklama hattı koptuğunda metal gövdenin elektriklenme riskini anlatın. İnteraktif soru: Kaçak akım rölesinin test butonunu en son ne zaman kullandınız? Kritik nokta: Topraklama direncinin periyodik ölçümünün yasal zorunluluğunu belirtin. Ek bilgi: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne atıfta bulunun.

## Slide 265
Islak El ve Temas Kuralları
Elektrikli ekipmanlara ıslak ellerle dokunmak, vücudun elektriksel direncini düşürerek çarpılma riskini ciddi oranda artırır; bu nedenle gıda sektöründe eldiven kullanımı veya ekipmanların kuru tutulması hayati önem taşır.
Çalışanlar, elektrikle çalışan bir makineyi kullanmadan önce ellerinin ve çalıştığı zeminin kuru olduğundan emin olmalı; temizlik işlemleri sırasında makinelerin elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Islak çalışma ortamlarında, elektrikli cihazların anahtarlarına veya fişlerine dokunurken yalıtkan paspaslar veya uygun eldivenler kullanılmalı; operatörler, elektriksel risklere karşı düzenli olarak bilgilendirilmelidir.
Elektrikli makinelere ıslak elle dokunma uyarı levhaları, tüm üretim hattı boyunca görünür yerlere asılmalı; çalışanların bu kuralı alışkanlık haline getirmesi için eğitimler süreklilik kazanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken: Suyun elektriği iletme kapasitesi ile vücut direncini ilişkilendirin. Gerçek örnek: Islak zeminlerde elektriksel yalıtkan paspas kullanımının önemi. İnteraktif soru: Üretim alanında ıslak elle elektrikli bir cihazı çalıştırmanın sonuçları neler olabilir? Kritik nokta: Uyarı levhalarının ve görsel hatırlatıcıların önemini vurgulayın. Ek bilgi: İlgili İSG mevzuatı gereği işverenin bilgilendirme yükümlülüğü.

## Slide 266
IP Koruma Sınıfları ve Ekipman Seçimi
IP kodları, bir cihazın katı cisimlere ve sıvılara karşı koruma derecesini belirler; gıda tesislerinde su ile temizlik yapılan alanlarda, en az IP65 veya üzeri koruma sınıfına sahip cihazlar tercih edilmelidir.
Ekipman seçiminde, ortamın nem oranı ve su sıçrama riski göz önünde bulundurulmalı; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde uygun ekipman belirlenmelidir.
Düşük IP koruma sınıfına sahip cihazlar, nemli ortamlarda kullanıldığında zamanla oksitlenme yapar; bu durum hem cihazın ömrünü kısaltır hem de elektrik kaçağı gibi ciddi güvenlik açıklarına neden olur.
Ekipmanların üzerindeki IP koruma etiketleri zamanla silinebilir; bu nedenle, tesisin elektrik envanterinde her cihazın teknik özellikleri ve koruma sınıfı detaylı bir şekilde kayıt altında tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken: IP koruma sınıflarının ne anlama geldiğini basitçe açıklayın. Gerçek örnek: Yanlış IP sınıfına sahip bir motorun su sıçraması sonucu yanması. İnteraktif soru: Ekipman satın alırken IP koruma sınıfına dikkat ediyor musunuz? Kritik nokta: Temizlik prosedürlerinde kullanılan suyun cihazlara zarar vermemesi. Ek bilgi: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik detayları.

## Slide 267
Elektrik Tesisatında Periyodik Bakım
Elektrik tesisatının periyodik bakımı, sistemde oluşabilecek gizli arızaların önceden tespit edilmesini sağlayarak iş kazalarını önler; bakımlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin temel sorumluluğundadır.
Bakım çalışmaları sırasında Enerji Kesme ve Kilitleme (LOTO) prosedürleri uygulanmalı; bakım yapılan makinenin enerjisinin tamamen kesildiği, yetkili kişilerce onaylanarak garanti altına alınmalıdır.
Termal kameralar kullanılarak panolardaki bağlantı noktaları periyodik olarak taranmalı; gevşek bağlantılar veya ısınma emareleri, büyük bir yangın veya arıza meydana gelmeden önce müdahale edilerek giderilmelidir.
Bakım kayıtları, denetimlerde ibraz edilmek üzere düzenli olarak tutulmalı; her makinenin bakım geçmişi, hangi parçaların değiştiği ve yapılan testler detaylı raporlarla belgelendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken: Bakımın sadece arıza giderme değil, önleyici bir faaliyet olduğunu anlatın. Gerçek örnek: Termal kameranın tespit ettiği gevşek bir vidanın yangın riskini önlemesi. İnteraktif soru: LOTO prosedürünü hiç kullandınız mı veya eğitimini aldınız mı? Kritik nokta: Bakım kayıtlarının yasal geçerliliği ve denetimlerdeki rolü. Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun'un işverene yüklediği periyodik kontrol sorumluluğu.

## Slide 268
Tahliye Planları ve Toplanma Noktaları
İşyerlerinde acil durum tahliye planları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin temel sorumlulukları arasındadır. Bu planlar, olası bir tehlike anında tüm çalışanların güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla hazırlanmalıdır.
Toplanma noktaları, binadan tahliye edilen personelin güvenli bir şekilde bir araya geleceği, tehlike alanından uzak ve yeterli genişliğe sahip alanlar olarak belirlenmelidir. Bu noktaların yeri, acil durum ekipleri ve çalışanlar tarafından önceden bilinmelidir.
Gıda üretim tesislerinde tahliye yolları, makine yerleşimi ve hammadde stok alanları dikkate alınarak tasarlanmalı; hiçbir şekilde engellenmemelidir. Tahliye yolları her zaman açık tutulmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince, toplanma noktalarına ulaşım güzergahı üzerinde herhangi bir takılma veya düşme riski oluşturacak malzeme bulundurulması kesinlikle yasaktır. Acil durum anında hız hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tahliye planlarının hayat kurtarıcı rolünü vurgulayın. • Gerçek örnek: Geçmişte bir tesiste tahliye yoluna istiflenen paletlerin çıkışı nasıl engellediğini anlatın. • İnteraktif soru: Toplanma noktasının yerini bilmeyen var mı? • Kritik nokta: Tahliye yollarının sürekliliği esastır. • Ek bilgi: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerini hatırlatın.

## Slide 269
Tahliye Krokilerinin Hazırlanması
Tahliye krokileri, binanın girişlerinde ve çalışanların kolayca görebileceği ortak kullanım alanlarında görünür şekilde asılmalıdır. Bu krokiler, mevcut konumu, çıkış yollarını ve en yakın toplanma noktasını net bir şekilde göstermelidir.
Kroki üzerinde acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazlarının yerleri ve ilk yardım istasyonları işaretlenmelidir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği, bu krokilerin güncel olması ve tesis içi değişikliklerde revize edilmesi zorunludur.
Tahliye planları, çalışanlara düzenli aralıklarla anlatılmalı ve tesis içinde herhangi bir yerleşim değişikliği yapıldığında krokiler derhal güncellenmelidir. Yanlış veya eski kroki kullanımı, acil durumlarda yanlış yönlendirmeye neden olabilir.
Krokilerin tasarımı, herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek semboller içermeli ve karmaşıklıktan uzak tutulmalıdır. Gıda üretim alanlarının karmaşık yapısı göz önüne alınarak, çıkış yönlendirmeleri olabildiğince doğrudan olmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Krokilerin acil durum rehberi olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Üretim hattı değiştiğinde krokilerin güncellenmemesinin yaratacağı karmaşayı örnekleyin. • İnteraktif soru: Krokilerimizdeki çıkışların güncel olduğunu düşünüyor musunuz? • Kritik nokta: Krokiler herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır. • Ek bilgi: Krokilerin periyodik kontrolü İSG kurulunun gündeminde olmalıdır.

## Slide 270
Güvenlik İşaretleri ve Çıkış Yolları
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği uyarınca, acil çıkış yollarını gösteren ışıklı işaretler ve yönlendirme levhaları, elektrik kesilse dahi görünür olmalıdır. Bu levhalar, fotolüminesans özellikli veya bağımsız güç kaynağına bağlı sistemler olmalıdır.
Çıkış kapıları, acil durumlarda içeriden dışarıya doğru kolayca açılabilir özellikte olmalı ve kilitlenmemelidir. Panik bar sistemleri, acil çıkış kapılarında kullanımı en güvenli ve hızlı yöntem olarak tercih edilmelidir.
Acil çıkış yollarının önünde hammadde paletleri, üretim ekipmanları veya temizlik malzemeleri gibi engelleyici unsurların bulunması, yasal mevzuata göre ağır bir ihlaldir. Bu yolların sürekliliği, günlük rutin kontrollerle sağlanmalıdır.
İşaretlemelerin standartlara uygunluğu, iş kazalarını ve acil durum karmaşasını önlemek adına kritik bir öneme sahiptir. Yanlış yere konulan bir levha, çalışanları tehlike bölgesine doğru yönlendirerek hayati risk oluşturabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşaretlerin dili evrenseldir. • Gerçek örnek: Elektrik kesintisinde yönlendirme levhalarının önemini vurgulayın. • İnteraktif soru: Çıkış kapılarının kilitli olduğunu hiç gördünüz mü? • Kritik nokta: Panik barların fonksiyonelliği sürekli test edilmelidir. • Ek bilgi: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği standartlarını inceleyin.

## Slide 271
Acil Durum Sayım Prosedürleri
Tahliye sonrası toplanma noktasında gerçekleştirilen sayım, tüm çalışanların binayı terk edip etmediğini doğrulamak için yapılan en kritik işlemdir. Sayım, önceden belirlenmiş acil durum görevlileri tarafından gerçekleştirilmelidir.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği, çalışan listeleri ve ziyaretçi kayıtları her zaman güncel tutulmalıdır. Sayım sırasında eksik personel veya ziyaretçi tespit edilirse, derhal acil durum ekiplerine bilgi verilmelidir.
Sayım sırasında çalışanların toplanma noktasını terk etmemesi ve görevlilerin talimatlarına kesinlikle uyması hayati bir sorumluluktur. Kontrolsüz bir şekilde alanı terk eden çalışanlar, kayıp olarak değerlendirilebilir ve arama kurtarma ekiplerini riske atabilir.
Sayım prosedürü, sadece çalışanları değil, o sırada tesiste bulunan taşeron personeli ve ziyaretçileri de kapsamalıdır. Acil durum ekipleri, sayım sonucunda herkesin güvenli alanda olduğundan emin olmadan operasyonu sonlandırmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sayımın sadece bir formalite olmadığını belirtin. • Gerçek örnek: Eksik bir çalışan için arama kurtarma ekiplerinin riskli içeri girişi. • İnteraktif soru: Ziyaretçilerimizi tahliye anında nasıl kontrol ediyoruz? • Kritik nokta: Sayım bitene kadar toplanma alanından ayrılmak yasaktır. • Ek bilgi: Güncel personel listelerinin tutulması İK ve İSG departmanlarının ortak görevidir.

## Slide 272
Tahliye Tatbikatlarının Periyodik Tekrarı
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, acil durum tatbikatlarının yılda en az bir kez yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Tatbikatlar, planların uygulanabilirliğini test etmek ve çalışanların refleks kazanmasını sağlamak için gereklidir.
Gıda üretim tesislerinde tatbikatlar, üretim süreçlerini aksatmayacak şekilde planlanmalı ancak gerçekçilikten de ödün verilmemelidir. Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirme toplantılarında, aksaklıklar tespit edilerek planlar revize edilmelidir.
Tatbikatlar, çalışanların acil durum anında panik yapmadan hareket etme becerilerini geliştirir. Sürekli tekrarlanan tatbikatlar, tahliye yollarının ve toplanma noktalarının herkes tarafından benimsenmesini sağlar ve kaza riskini azaltır.
Tatbikat sonuçlarının kayıt altına alınması ve varsa eksikliklerin giderilmesi, işverenin yasal sorumluluğundadır. Tatbikat sırasında tespit edilen her türlü engel, derhal kaldırılmalı ve güvenli çalışma ortamı sürdürülmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tatbikatlar bir oyun değil, hazırlıktır. • Gerçek örnek: Başarılı geçen bir tatbikatın çalışan moralini nasıl yükselttiğini anlatın. • İnteraktif soru: En son yapılan tatbikatta yaşadığınız en büyük zorluk neydi? • Kritik nokta: Tatbikat sonrası yapılan düzeltici faaliyetler hayat kurtarır. • Ek bilgi: Tatbikat raporlarını İSG dosyalarınızda saklayın.

## Slide 273
İlk Yardım ve Acil Müdahale Ekipleri
İlkyardım Yönetmeliği gereği işveren, işyerinde meydana gelebilecek kazalara karşı uygun sayıda ilk yardımcı belirlemek ve acil müdahale ekiplerini oluşturmakla yükümlüdür.
Ekiplerin görev tanımı, acil durumlarda profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar hastaya temel yaşam desteği sağlamak ve olay yerinde güvenli bir ortam oluşturmaktır.
İşveren, ekiplerin çalışma planını hazırlamalı ve acil durum planlarına bu ekiplerin iletişim bilgilerini ve görevlerini açıkça dahil etmelidir.
Ekiplerin kurulmasında işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak, vardiyalı çalışma düzenine uygun bir ekip planlaması yapılması zorunludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Acil durum ekiplerinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Gıda üretim hattında oluşabilecek bir kesik veya yanık vakasında ekibin ilk tepkisini anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki acil durum ekibinde kimlerin olduğunu biliyor musunuz? • Kritik nokta: Ekip üyelerinin vardiya sistemine göre güncel tutulması hayati önem taşır. • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği hükümlerine başvurun.

## Slide 274
İlk Yardımcının Nitelikleri
İlk yardımcı, İlkyardım Yönetmeliği kapsamında yetkili merkezlerden alınmış geçerli bir ilk yardım sertifikasına sahip olan ve bu unvanı taşıyan kişidir.
İlk yardımcıların sakin, karar verme yeteneği gelişmiş ve acil durumlarda sorumluluk alabilecek nitelikte kişiler arasından seçilmesi, müdahale başarısını doğrudan etkiler.
Çalışanlar arasından seçilen ilk yardımcıların, görevlerini yerine getirirken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverene karşı sorumlu oldukları unutulmamalıdır.
Sertifika sahibi ilk yardımcıların, periyodik olarak bilgilerini tazelemeleri ve yönetmelikte belirtilen sürelerde belgelerini güncellemeleri yasal bir zorunluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İlk yardımcının sadece eğitimli değil, aynı zamanda soğukkanlı olması gerektiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Sertifikalı bir çalışanın bir kaza anında yaptığı doğru müdahalenin süreci nasıl yönettiğini belirtin. • İnteraktif soru: İlk yardımcı olmanın sorumlulukları sizce nelerdir? • Kritik nokta: Sertifika geçerlilik tarihlerinin İSG birimi tarafından takip edilmesi gereklidir. • Ek bilgi: İlk yardımcının yetki ve sınırlarını yönetmelik üzerinden açıklayın.

## Slide 275
İlk Yardım Malzeme ve Ekipmanları
İşyerinde bulundurulacak ilk yardım malzemeleri, İlkyardım Yönetmeliği'nde belirtilen standartlara uygun bir çanta içerisinde ve kolay ulaşılabilir bir noktada muhafaza edilmelidir.
Malzemelerin içeriği, işyerinin tehlike sınıfına ve gıda sektörü gibi özel risk barındıran alanların niteliğine göre (örneğin yanık kitleri) özel olarak belirlenmelidir.
İlk yardım çantası içerisindeki malzemelerin son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilmeli, eksilen veya tarihi geçen malzemeler derhal yenisiyle değiştirilmelidir.
Ekipmanların bulunduğu yerler, tüm çalışanların görebileceği şekilde işaretlenmeli ve bu alanların önü hiçbir zaman kapatılmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İlk yardım çantasının süs eşyası olmadığını, aktif bir araç olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Eksik bir malzemenin (örneğin steril gazlı bez) kaza anındaki eksikliğini hayal ettirin. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki ilk yardım çantasının yerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerin yasal olarak yok hükmünde olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği ekindeki malzeme listesine atıfta bulunun.

## Slide 276
112 Acil Çağrı Merkezi ile İletişim
Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişim kurarken, olayın yeri, türü, yaralı sayısı ve durumu gibi kritik bilgiler en kısa sürede ve net bir şekilde iletilmelidir.
İletişim sırasında panik yapmadan konuşmak, çağrı merkezinin yönlendirdiği sorulara doğru yanıtlar vermek ve profesyonel ekipler gelene kadar telefonu kapatmamak esastır.
İşyerinde acil durum ekiplerinden bir kişi, 112 ekiplerini karşılamak ve onları olay yerine en hızlı şekilde yönlendirmek üzere görevlendirilmelidir.
6331 sayılı Kanun kapsamında, acil durumlarda iletişim kanallarının açık tutulması ve dış birimlerle koordinasyonun sağlanması işverenin sorumluluğundadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 112'yi aramanın hayati önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış adres bildirimi nedeniyle yaşanan zaman kaybının sonuçlarını anlatın. • İnteraktif soru: 112'yi aradığınızda hangi bilgileri vermeniz gerektiğini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Adres bilgisinin işyeri içindeki spesifik lokasyon bilgisiyle (örneğin üretim hattı 3) verilmesi gerektiğini söyleyin. • Ek bilgi: İletişim protokollerini acil durum planı ile ilişkilendirin.

## Slide 277
İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikasyon
İlk yardım eğitimi, İlkyardım Yönetmeliği uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilen teorik ve pratik uygulamalı bir eğitimdir.
Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilir; bu belgeler, kişinin acil müdahale yetkisini yasal olarak doğrular.
Eğitimlerin periyodik olarak yenilenmesi ve ilk yardımcıların güncel müdahale tekniklerini öğrenmeleri, olası kazalarda başarı oranını artıran en önemli unsurdur.
İşveren, çalışanların bu eğitimlere katılımı için gerekli zamanı ve desteği sağlamakla yükümlüdür; eğitim kayıtları İSG dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin sadece bir kağıt parçası değil, bir yetkinlik olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Düzenli eğitim alan ekiplerin kaza sonrası müdahale hızı ile almayanların farkını karşılaştırın. • İnteraktif soru: En son ne zaman bir ilkyardım eğitimi aldınız veya yenileme gördünüz? • Kritik nokta: Eğitimin sürekliliğinin yasal zorunluluk olduğunu belirtin. • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği'ndeki eğitim sürelerine ve yenileme periyotlarına atıf yapın.

## Slide 278
Gıda Zehirlenmesi Acil Durum Yönetimi
Gıda zehirlenmesi şüphesi, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında ele alınmalı ve hızlı müdahale stratejileri geliştirilmelidir.
İşletme genelindeki hijyen protokolleri, gıda kaynaklı enfeksiyon risklerini minimize etmek için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sürekli güncellenmelidir.
Acil durum ekipleri, gıda zehirlenmesi durumunda yürütülecek tahliye, ilk yardım ve bildirim süreçleri konusunda periyodik uygulamalı eğitimlerle hazır tutulmalıdır.
Olası bir vakada yönetim, sağlık birimi ve üretim sorumlularını içeren bir kriz merkezi derhal kurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gıda zehirlenmesinin bir iş kazası/acil durum olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gıda işletmelerinde hızlı karar vermenin önemini belirtin. • Kritik nokta: Acil durum planınızda gıda zehirlenmesi senaryosunun varlığını sorgulayın.

## Slide 279
Belirti Tespiti ve Bildirim Süreçleri
Çalışanlarda görülen mide bulantısı, kusma veya yüksek ateş gibi belirtiler derhal bir acil durum göstergesi olarak kabul edilerek takip edilmelidir.
İşyeri hekimi, belirti gösteren çalışanları derhal izole ederek durumu kayıt altına almalı ve yasal bildirim sürelerine uygun şekilde ilgili mercilere raporlamalıdır.
Bildirim süreci, olayın büyüklüğüne göre işyeri yönetimi ve gerekli görülmesi halinde sağlık otoriteleri ile koordineli şekilde yürütülmelidir.
Erken teşhis, enfeksiyonun işletme içerisinde yayılmasını önlemek için en kritik adımdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Belirtilerin ciddiyetini anlatın. • Kritik nokta: Bildirim sürelerinin yasal zorunluluğunu hatırlatın. • İnteraktif soru: İşletmenizde sağlık birimine ulaşım süreci nasıldır?

## Slide 280
Kaynak İzolasyonu ve Karantina
Zehirlenmeye yol açtığı şüphelenilen gıda ürünleri veya üretim partileri, bulaşma riskini önlemek amacıyla derhal karantinaya alınmalı ve kullanımdan çekilmelidir.
İlgili gıda maddelerinin depolandığı alanlar, çapraz bulaşmayı engellemek için mühürlenmeli ve temizlik standartlarına uygun şekilde dezenfekte edilmelidir.
Kaynak izolasyonu aşamasında, etkilenen ürünlerin izlenebilirlik kayıtları incelenerek, benzer risk taşıyan diğer ürün grupları için güvenlik önlemleri alınmalıdır.
İzole edilen ürünler, analiz sonuçları netleşene kadar kesinlikle üretim hattına dahil edilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Çapraz bulaşma riskini açıklayın. • Gerçek örnek: İzolasyonun yayılmayı nasıl durdurduğunu anlatın. • Kritik nokta: İzlenebilirlik kayıtlarının önemini vurgulayın.

## Slide 281
Numune Alma ve Kanıt Koruma
Gıda zehirlenmesinin kaynağını belirlemek amacıyla, şüpheli gıdalardan uygun miktarda numune alınarak steril koşullarda korunması zorunludur.
Numune alımı sırasında bulaşma yaşanmaması için özel ekipmanlar kullanılmalı ve bu işlemler yetkilendirilmiş personel tarafından kayıt altına alınmalıdır.
Elde edilen numuneler, analiz için akredite laboratuvarlara iletilene kadar soğuk zincir gibi uygun muhafaza koşullarında saklanmalıdır.
Laboratuvar sonuçları çıkana kadar söz konusu ürünler kesinlikle tüketilmemeli ve imha edilmemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Numune almanın hukuki önemini belirtin. • Kritik nokta: Soğuk zincir muhafazasının şart olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: Steril ekipman kullanımını vurgulayın.

## Slide 282
Özet ve Kapanış
Eğitimde Ele Alınan Konular:
Bu eğitimde Gıda Sektörü konusunun temel kavramlarını ve uygulamalarını öğrendik.
Yasal mevzuat, sorumluluklar ve yaptırımlar hakkında bilgi edindik.
İşyerinde uygulanması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı.
Hatırlatmalar:
İş sağlığı ve güvenliği herkesin sorumluluğudur.
Gördüğünüz tehlikeleri bildirin, öneri ve görüşlerinizi paylaşın.
Eğitimde öğrendiklerinizi günlük çalışma hayatınızda uygulayın.
Sorularınız için teşekkür ederiz!
riskmatik.com
Notes: Eğitimin özetini yapın ve katılımcıların sorularını yanıtlayın.

## Slide 283
İSG Eğitimini Uçtan Uca Riskmatik ile Yönet
📊 AI ile mevzuata uygun eğitim sunumu + ölçme formlarını dakikalar içinde üret
🎓 Online İSG eğitimi düzenle, çalışana ata, uzaktan takip et, sertifikala
Ücretsiz başla → riskmatik.com
İş güvenliğinin dijital atölyesi