## Slide 1
Gürültü Tehlikeleri
İSG Eğitim Sunumu · Riskmatik ile üretildi
riskmatik.com
İş güvenliğinin dijital atölyesi
Notes: Eğitmen Notu: Hoş geldiniz! Bugün Gürültü Tehlikeleri eğitimimize başlıyoruz. Katılımcıları selamlayın ve eğitimin amacını kısaca açıklayın.

## Slide 2
İçindekiler
Gürültü Haritalaması ve İdari Kontroller (6 konu)
Odyometrik Testler ve Sağlık Gözetimi (6 konu)
İşitme Koruyucuları ve Kişisel Koruyucu Donanımlar (6 konu)
Mühendislik Kontrolleri ve Kaynak Kontrolü (6 konu)
İşitme Kaybı Türleri ve Sağlık Etkileri (6 konu)
Maruziyet Sınır Değerleri ve Yasal Yükümlülükler (6 konu)
Gürültünün Tanımı ve Ölçümü (6 konu)
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Bu eğitimde işlenecek ana başlıkları katılımcılara tanıtın.

## Slide 3
Gürültü Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi
Gürültü haritalama süreci, işyerindeki tüm çalışma alanlarının temsil edici örneklem noktalarının belirlenmesiyle başlar; ölçümler, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında kalibre edilmiş cihazlarla yapılmalıdır.
Her bir ölçüm noktası, makine yerleşimi ve çalışanların maruziyet süreleri dikkate alınarak seçilmeli; ölçüm sırasında ortamdaki arka plan gürültüsü ve yansımalar gibi dış faktörler minimize edilmelidir.
Ölçüm noktalarının koordinatları, teknik çizimler üzerine işlenerek verilerin mekansal doğruluğu sağlanmalı; bu sayede gürültünün kaynaklandığı spesifik bölgeler net bir şekilde tanımlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültü ölçümünün sadece bir rakam değil, bir haritalama süreci olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Yanlış noktadan alınan bir ölçümün tüm risk değerlendirmesini yanıltabileceğini vurgulayın. • İnteraktif soru: Ölçüm noktalarını belirlerken en çok hangi makineleri baz almalıyız? • Kritik nokta: Cihaz kalibrasyonunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: Ölçüm noktalarının çalışanların sürekli bulunduğu alanlara odaklanması gerektiğini anlatın.

## Slide 4
Gürültü Haritalama ve Veri Görselleştirme
Gürültü haritaları, ölçüm verilerinin renk kodlu görselleştirilmesiyle elde edilir ve gürültü seviyelerinin yoğunlaştığı bölgeleri anlık olarak görmemizi sağlar; bu yöntem mühendislik kontrolleri için temel oluşturur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, işveren bu haritaları risk değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanmalı ve gürültü azaltma stratejilerini buna göre planlamalıdır.
Haritalama yazılımları kullanılarak elde edilen bu veriler, gürültünün yayıldığı yönü ve etkilediği kişi sayısını analiz etmemize imkan tanır; böylece toplu koruma önlemleri daha verimli bir şekilde uygulanabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görselleştirmenin, karmaşık verileri nasıl basitleştirdiğini anlatın. • Gerçek örnek: Renk kodlu haritaların, gürültü yalıtımı yapılacak alanı belirlemede nasıl yardımcı olduğunu açıklayın. • İnteraktif soru: Sizce kırmızı bölgede çalışan bir operatör için ilk önlem ne olmalıdır? • Kritik nokta: Haritanın sadece kağıt üzerinde kalmaması, sahada uygulanması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Haritalama yazılımlarının günümüzde otomatik raporlama yapabildiğinden bahsedin.

## Slide 5
Yüksek Gürültülü Sıcak Bölgelerin Yönetimi
Sıcak bölgeler olarak adlandırılan yüksek gürültülü alanlar, en yüksek maruziyet eylem değerinin (85 dB(A)) aşıldığı veya aşılma riski olan yerlerdir; bu alanlara girişler sınırlanmalı ve uyarı levhaları ile işaretlenmelidir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, bu bölgelerde çalışan personelin işitme koruyucu donanım kullanması zorunludur ve bu donanımların etkinliği düzenli kontrol edilmelidir.
Sıcak bölgelerdeki maruziyet süresini kısaltmak için rotasyonlu çalışma yöntemleri uygulanmalı ve gürültü kaynağında izolasyon, kapalı kabin veya ses emici paneller gibi mühendislik önlemleri önceliklendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sıcak bölge kavramının, çalışan sağlığı için en kritik nokta olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Yüksek gürültülü bir alanda sadece kulaklık takmanın yeterli olmadığını, kaynağı susturmanın esas olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Sıcak bölgelerde rotasyonlu çalışma uygulayan var mı? • Kritik nokta: KKD'nin en son çare olduğunu, kaynağa müdahalenin asıl hedef olduğunu hatırlatın. • Ek bilgi: İşitme kaybının geri dönüşü olmadığını vurgulayarak ciddiyeti artırın.

## Slide 6
Haritaların Periyodik Güncellenmesi
Gürültü haritaları durağan dokümanlar değil, işyerindeki operasyonel değişikliklerle birlikte periyodik olarak güncellenmesi gereken dinamik rehberlerdir; makinelerin değişimi, yerleşimi veya üretim kapasitesindeki artışlar haritayı geçersiz kılabilir.
İlgili İSG mevzuatı gereği, risk değerlendirmesi güncellendiğinde veya işyerinde çalışanların maruziyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik değişiklik yapıldığında haritalar revize edilmelidir.
Güncelleme süreci, sadece yeni ölçümlerin eklenmesi değil, aynı zamanda alınan gürültü azaltma önlemlerinin başarısının doğrulanması için bir fırsat olarak görülmelidir; bu süreç, sürekli iyileştirme döngüsünün bir parçasıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Statik belgelerin zamanla nasıl tehlikeli hale gelebileceğini açıklayın. • Gerçek örnek: Yeni alınan sessiz bir makinenin haritayı nasıl değiştirdiğini örnekleyin. • İnteraktif soru: İşyerinizde son bir yıl içinde yapılan en büyük değişiklik nedir? • Kritik nokta: Güncellemenin sadece bir evrak işi değil, çalışan sağlığı için hayati bir takip olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Sürekli iyileştirme prensibini hatırlatın.

## Slide 7
Gürültü Bölgelerinin Tanımlanması
Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet eylem değerini (85 dB(A)) aştığında, işveren gürültülü alanları belirgin şekilde işaretlemek ve girişleri sınırlandırmakla yükümlüdür (Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak).
Uyarı levhaları, giriş noktalarına ve gürültü kaynağının hemen yakınına, çalışanların kolayca görebileceği şekilde yerleştirilmelidir; bu işaretler Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği standartlarına tam uyumlu olmalıdır.
Levhaların yerleşimi, çalışanların gürültüye maruz kalacağı bölgeye girmeden önce durumu fark etmelerini sağlamalı, böylece koruyucu donanım takma bilinci önceden oluşturulmalıdır.
İşaretleme yapılırken gürültünün yayıldığı alanın çevresi net olarak tanımlanmalı ve mümkünse zemin işaretlemeleri ile desteklenerek çalışanların güvenli bölge sınırlarını anlaması sağlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken, gürültü seviyelerinin işitme kaybı riskini nasıl artırdığını vurgulayın. Gerçek örnek: Fabrika girişinde bulunan uyarı levhasının çalışanları nasıl uyardığını anlatın. Kritik nokta: İşaretlemenin sadece bir tabela olmadığını, yasal bir yükümlülük olduğunu vurgulayın.

## Slide 8
KKD Zorunlu Bölge Uygulamaları
Gürültü seviyesinin 85 dB(A) değerini aştığı alanlarda, kulak koruyucu donanım kullanımı zorunludur ve bu alanlar özel işaretlerle belirtilmelidir (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik).
Kulak koruyucu levhaları, çalışanın o alana girdiği anda ekipmanını takması gerektiğini hatırlatmalı; levha görseli, kullanılan KKD tipi (kulaklık veya tıkaç) ile tam uyumlu olmalıdır.
İşveren, sadece işaretleme yapmakla kalmamalı, işaretin anlamını ve KKD'nin doğru kullanımını çalışanlara periyodik eğitimlerle anlatmalı, işaretlerin amacını sürekli pekiştirmelidir.
KKD kullanımı zorunlu alanlarda levhalar, ışıklandırmanın yetersiz olduğu noktalarda bile okunabilir olacak şekilde yansıtıcı veya aydınlatmalı özelliklere sahip malzemelerden seçilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Kulak koruyucu seçimi ve işaretleme arasındaki ilişkiyi açıklayın. Gerçek örnek: Gürültülü bir makinada kulaklık takmanın önemini paylaşın. İnteraktif soru: Kulaklık takmanın zorlukları nelerdir? Kritik nokta: KKD'nin ücretsiz ve çalışana uygun olması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 9
Sınır Değerler ve İşaretleme Planı
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında belirlenen en yüksek maruziyet eylem değerleri, işaretleme yapılacak bölgelerin teknik temelini oluşturur.
en düşük eylem değeri 80 dB(A)'da bilgilendirme/eğitim yapılırken, en yüksek eylem değeri 85 dB(A) aşıldığında alanlar işaretlenir ve KKD'nin zorunlu olduğunu gösteren yasaklayıcı ve emredici işaretler birlikte ve görünür şekilde kullanılmalıdır.
İşveren, ölçüm sonuçlarına göre gürültü haritaları hazırlamalı ve bu haritalara uygun şekilde işaretleme planını düzenleyerek riskli bölgelerin sınırlarını netleştirmelidir.
İşaretleme gerekliliği sadece sabit makine çevreleri için değil, mobil gürültü kaynaklarının bulunduğu geçici çalışma alanları için de geçerlidir; bu alanlarda taşınabilir uyarı levhaları kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Gürültü haritalarının önemini anlatın. Kritik nokta: 80 dB ve 85 dB sınırları arasındaki farkı vurgulayın. Gerçek örnek: Mobil gürültü kaynaklarına (jeneratör vb.) yaklaşırken alınması gereken işaretleme önlemlerini açıklayın.

## Slide 10
Görünürlük ve Levha Standartları
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği uyarınca, uyarı levhaları gürültüden etkilenen tüm personelin görüş açısında olacak şekilde yerleştirilmeli ve asla engellenmemelidir.
Levhaların boyutu, gürültü kaynağına olan mesafeye göre okunabilirliği artıracak şekilde seçilmeli; renk ve şekil standartlarına, özellikle sarı zemin üzerine siyah sembol kuralına kesinlikle uyulmalıdır.
İşaretlerin temizliği ve bakımı, işverenin sorumluluğundadır; yıpranan, silinen veya görünürlüğü azalan levhalar derhal değiştirilmeli, işlevselliği sürekli kılınmalıdır.
İşaretlerin sadece birer tabela olmadığı, yasal bir uyarı olduğu bilinciyle; levhaların yanına gürültü ölçüm sonuçları veya maruziyet süreleri gibi bilgilendirici etiketler eklenerek farkındalık artırılabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Levha standartlarının yasal dayanağını hatırlatın. Kritik nokta: Görünürlüğü engelleyen unsurları (depolanan malzemeler vb.) kaldırın. Gerçek örnek: Silinmiş veya okunmayan bir levhanın tehlikeye yol açabileceğini anlatın.

## Slide 11
Gürültüye Maruziyetin Yönetiminde Görev Rotasyonu
İşveren, gürültüye maruz kalan çalışanların günlük çalışma sürelerini rotasyon yöntemiyle planlayarak bireysel maruziyeti azaltmalıdır. Çalışanların gürültülü ortamda geçirdikleri süreyi sınırlandırmak, işitme kaybı riskini düşürür; bu uygulama teknik önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda idari bir kontrol mekanizmasıdır.
Görev rotasyonu planlanırken, aynı gürültü seviyesine maruz kalan çalışanların görevleri arasında denge kurulmalıdır. Çalışanların gürültülü ve sessiz alanlar arasında geçiş yapması, iç kulaktaki tüy hücrelerinin dinlenmesine olanak tanır; bu süreç Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamındadır.
Rotasyon uygulanırken, çalışanların yetkinlikleri ve görev tanımları dikkate alınmalı; güvenli bir çalışma ortamı için görev değişimi sırasında eğitim eksikliği veya kaza riski oluşturulmamalıdır. Rotasyon, iş verimliliğini koruyacak bir denge içerisinde yürütülmelidir.
İşveren, rotasyon planlarını yazılı olarak kayıt altına almalı ve vardiya çizelgelerinde net bir şekilde belirtmelidir. Çalışanların günlük toplam gürültü maruziyet değerleri, rotasyon süreçleri sonunda limit değerlerin altında tutulmalı; bu durum periyodik kontrollerle doğrulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Görev rotasyonunun sadece bir idari işlem değil, biyolojik bir koruma yöntemi olduğunu vurgulayın. Rotasyon planlarının rastgele değil, maruziyet süreleri hesaplanarak yapılması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 12
Gürültü Maruziyetini Azaltma Stratejileri
Gürültü maruziyetinin kontrolünde temel prensip kaynağında azaltmadır; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca makine ve ekipmanların gürültü seviyeleri periyodik olarak ölçülmelidir. Kaynakta iyileştirme yapılamıyorsa ortamın akustik izolasyonu sağlanmalıdır.
Teknik önlemler (bariyerler, susturucular, emiciler) maruziyeti düşürmek için öncelikli tercih edilmelidir; idari kontroller teknik önlemlerin yetersiz kaldığı alanlarda tamamlayıcıdır. Mühendislik çalışmaları, gürültünün yayılımını engelleyerek çalışanların maruziyet süresini pasif olarak azaltır.
İşçilerin gürültüye maruz kaldığı alanlarda, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, işitme koruyucuları uygun şekilde temin edilmelidir. KKD kullanımı, teknik ve idari kontrollerin ardından son çare olarak değerlendirilir ve kullanımı zorunludur.
Çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun gerektirdiği risk değerlendirmesi sürecinde analiz edilmelidir. Risk değerlendirmesi, gürültü haritaları üzerinden güncellenmeli ve en yüksek riskli bölgelerdeki süreler kısıtlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Kontrol hiyerarşisini hatırlatın. Mühendislik önlemlerinin her zaman KKD kullanımından önce geldiğini ve yasal bir zorunluluk olduğunu belirtin.

## Slide 13
Vardiya Düzenlemeleri ve Gürültü Kontrolü
Gürültülü işlerde çalışanların vardiya düzenlemeleri, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılandırılmalıdır. Gürültünün yüksek olduğu süreçlerde çalışma ve dinlenme süreleri optimize edilmelidir.
Vardiya değişimlerinde, gürültülü ortamda geçirilen sürelerin toplam maruziyet değerini aşmamasına dikkat edilmelidir; bu süreç işverenin gözetme borcu kapsamında takip edilmelidir. Uzun süreli gürültü maruziyeti, işitme kayıpları dışında stres ve yorgunluğu da artırır.
Vardiya saatleri belirlenirken, çalışanların işe başlamadan önce ve işi bitirdikten sonraki maruziyetleri de hesaba katılmalıdır. Gürültülü işlerde toplam günlük gürültü maruziyeti yasal sınırların altında tutulmalı; vardiyalar arası geçişlerde gürültü seviyeleri kontrol edilmelidir.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, vardiya sistemi işin niteliğine göre düzenlenmelidir. Gürültüden kaynaklı yorgunluk, vardiya sonlarında kaza riskini artırabilir; bu nedenle denetimler sıkılaştırılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Vardiya düzenlemelerinin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş kazası riskini azaltan bir güvenlik stratejisi olduğunu anlatın.

## Slide 14
Gürültü Maruziyetinin İzlenmesi ve Sağlık Gözetimi
Çalışanların gürültü maruziyeti, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında düzenli olarak ölçülmeli ve izlenmelidir. İşitme testleri, maruziyet seviyesine göre işe girişlerde ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır.
İzleme süreçleri, çalışanların işitme kaybı yaşayıp yaşamadığını belirlemek için kritik veriler sunar; bu veriler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işverenin sağlık gözetimi sorumluluğunun bir parçasıdır. Kayıtlar hekim tarafından değerlendirilmelidir.
Gürültü ölçümleri, çalışanların kişisel maruziyetlerini yansıtacak şekilde dozimetrelerle yapılmalıdır. Elde edilen veriler, gürültü haritalarının doğruluğunu ve rotasyon planlarının etkinliğini kanıtlamak için kullanılır; bu kayıtlar yasal denetimlerde sunulmak üzere saklanmalıdır.
Sağlık gözetimi sonuçları, çalışanların gürültüye karşı hassasiyetlerini ortaya çıkarabilir; eğer bir çalışanda işitme eşiğinde gerileme tespit edilirse, o kişi derhal farklı bir işe yönlendirilmelidir. Bu süreç, meslek hastalıklarını önlemede en önemli savunma hattıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Odyometrik testlerin yasal bir zorunluluk olduğunu ve bu testlerin sonuçlarının meslek hastalığı takibi için hayati önem taşıdığını vurgulayın.

## Slide 15
Gürültüden Arındırılmış Dinlenme Alanları
İşyerlerinde gürültü maruziyetini azaltmak için çalışanların dinlenme sürelerini geçirebilecekleri, düşük gürültü seviyeli özel alanlar oluşturulmalıdır; bu alanlar maruziyetin etkilerini minimize eder.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, gürültü seviyesinin yüksek olduğu işyerlerinde gürültüye maruz kalmayan sessiz bölümlerin tasarımı zorunluluktur.
Düşük gürültü alanlarında ses yalıtımı sağlanmalı ve bu alanların gürültü seviyesi, maruziyet sınır değerlerinin altında tutularak çalışanın işitsel iyileşmesine katkıda bulunulmalıdır.
Bu alanların tasarımı, işyeri hacmi ve çalışan sayısı dikkate alınarak yapılmalı; akustik düzenlemeler ile gürültü yansıması engellenerek huzurlu bir ortam oluşturulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültünün sadece fiziksel değil işitsel yorgunluk yarattığını belirtin. • Gerçek örnek: Sessiz odaların çalışanların stres seviyesini düşürdüğünden bahsedin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda gürültüsüz bir mola alanı var mı? • Kritik nokta: Sessiz alanlarda ses yalıtımı standartlara uygun olmalıdır. • Ek bilgi: Akustik düzenlemeler için uzman desteği alınmalıdır.

## Slide 16
Gürültü Sonrası Toparlanma Süreleri
Yüksek gürültülü işlerde çalışanların, kulaklarının dinlenmesi ve işitsel yorgunluğun giderilmesi amacıyla periyodik toparlanma süreleri tanımlanmalıdır; bu süreler işitsel sağlığı korumak için elzemdir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik esas alınarak, maruziyet süresine bağlı gelişebilecek geçici işitme eşiği kaymalarını önlemek adına toparlanma süreleri belirlenmelidir.
Toparlanma süreleri, maruz kalınan gürültünün frekansına ve şiddetine göre ayarlanmalı; yoğun gürültülü görevlerden sonra çalışanın sessiz bir ortamda yeterli süre kalması sağlanmalıdır.
İşitsel rehabilitasyon süreci olarak kabul edilen bu dönemlerde, çalışanın kulaklık gibi koruyuculardan arındırılması ve sesli uyaranlardan tamamen uzaklaşması verimliliği doğrudan desteklemektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitsel yorgunluğun birikimli etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Toparlanma sürelerinin iş kazalarını önlemedeki dolaylı etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Gürültülü çalışmadan sonra kulaklarınızda çınlama hissediyor musunuz? • Kritik nokta: Toparlanma süreleri yasal bir gerekliliktir. • Ek bilgi: Geçici işitme kaybı kalıcı hasarın habercisi olabilir.

## Slide 17
Mola Düzenlemeleri ve İşitsel Hijyen
Gürültülü ortamlarda çalışanların molaları, sadece fiziksel dinlenme değil, aynı zamanda işitsel hijyenin sağlanması adına gürültüden uzak bir ortamda geçirilmelidir; bu uygulama işitsel sağlığı korur.
Mola süreleri, işin tehlike derecesine ve gürültü maruziyet düzeyine göre planlanmalı; molalarda çalışanların maruz kaldığı toplam günlük gürültü dozunun düşürülmesi hedeflenmelidir.
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ve ilgili İSG mevzuatı çerçevesinde, çalışma saatleri içerisinde verilen molalar, çalışanın sağlığını koruyucu bir önlem olarak optimize edilmelidir.
Molaların verimli kullanımı için sessiz dinlenme alanlarına erişim kolaylaştırılmalı, çalışanlara bu alanların kullanımı konusunda eğitim verilerek işitsel molaların önemi vurgulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Molaların sadece yemek/çay değil birer sağlık önlemi olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Gürültülü alanda mola vermenin neden dinlendirici olmadığını açıklayın. • İnteraktif soru: Molalarınızı nerede geçiriyorsunuz? • Kritik nokta: İşitsel hijyen kavramını ön plana çıkarın. • Ek bilgi: Molalarda yüksek sesli müzik dinlemekten kaçınılmalıdır.

## Slide 18
Dinlenme Alanlarının Konumlandırılması
Dinlenme alanları, gürültü kaynaklarından fiziksel olarak izole edilmiş, mümkünse işletmenin en sakin bölgelerinde konumlandırılmalıdır; bu stratejik yerleşim maruziyeti engeller.
Gürültü yayıcı makinelerin bulunduğu üretim hatlarına yakın bölgeler dinlenme alanı olarak kullanılmamalıdır; bu durum gürültünün doğrudan bu alanlara taşınmasına neden olur.
Konumlandırma yapılırken, alanın havalandırma ve aydınlatma şartları da göz önünde bulundurulmalı; çalışanların psikolojik olarak da rahatlamasını sağlayacak ferah bir alan tercih edilmelidir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, dinlenme tesislerinin gürültüden etkilenmemesi için gerekli yapısal önlemler alınmalı ve yerleşim planı güncellenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yerleşim planının İSG başarısındaki rolünü anlatın. • Gerçek örnek: Yanlış konumlandırılmış bir dinlenme alanının etkilerini tartışın. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki dinlenme alanının konumu gürültüden ne kadar etkileniyor? • Kritik nokta: İzolasyon sadece duvarla değil mesafe ile de sağlanır. • Ek bilgi: Dinlenme alanları düzenli olarak gürültü ölçümüne tabi tutulmalıdır.

## Slide 19
Gürültü Kontrol Programı: Yazılı Strateji
Yazılı gürültü kontrol programı, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği işyerinde gürültüden kaynaklanan riskleri azaltmak için oluşturulan resmi bir belgedir. Bu program, işyerindeki gürültü kaynaklarını belirlemeli, ölçüm sonuçlarını içermeli ve çalışanların maruziyetini düşürecek teknik ve idari planları net bir şekilde tanımlamalıdır.
Program, sadece bir doküman değil, işverenin gürültüyle mücadeledeki kararlılığını gösteren bir yönetim aracıdır. Program içerisinde hangi ekipmanların ne zaman kontrol edileceği, hangi çalışanların risk altında olduğu ve gürültü azaltma önceliklerinin neler olduğu detaylıca yer almalıdır; bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir.
Yazılı programın hazırlanması sürecinde, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile işbirliği yapılmalıdır. Programın etkinliği, düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve işyerinde yapılan teknolojik değişikliklere, yeni makine alımlarına veya üretim süreçlerindeki farklılıklara göre güncellenmelidir; statik bir belge değil, yaşayan bir süreç olarak korunmalıdır.
Çalışanların bu programdan haberdar olması, güvenlik kültürünün bir parçasıdır. Programdaki hedefler, işçilere eğitimlerde aktarılmalı ve herkesin gürültü kontrolündeki rolü açıkça belirtilmelidir. Yazılı programın varlığı, yasal denetimlerde işverenin gerekli önlemleri aldığını kanıtlayan temel bir belge niteliği taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yazılı programın bir zorunluluktan öte, güvenli çalışma ortamının temel taşı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Geçmişte yazılı programı olmayan bir işletmede gözden kaçan gürültü kaynağının yarattığı işitme kaybı vakasından bahsedin. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki gürültü kontrol programını daha önce inceleyen oldu mu? • Kritik nokta: Programın yaşayan bir belge olduğunu, her makine alımında güncellenmesi gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: İSG kurul toplantılarında bu programın gündeme alınmasını önerin.

## Slide 20
Gürültü Yönetiminde Temel Hedefler
Gürültü yönetiminin temel hedefi, çalışanların işitme kaybı yaşama riskini en aza indirmek ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmektir. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültü maruziyet düzeyleri en düşük seviyeye çekilmeli ve teknik önlemlerle kaynağında azaltma sağlanmalıdır.
Teknik ve idari önlemlerin birleşimiyle, gürültü seviyelerinin maruziyet sınır değerlerinin altında tutulması hedeflenir. Gürültü kaynaklı işitme kaybı geri dönüşü olmayan bir meslek hastalığı olduğu için, hedefler sadece yasal uyumlulukla sınırlı kalmamalı; çalışanların işitme sağlığının korunması birincil öncelik olarak belirlenmelidir.
Hedefler belirlenirken, maruziyetin yüksek olduğu bölümlerdeki çalışanlara öncelik verilmelidir. Bu hedefler, ölçülebilir ve gerçekçi olmalıdır; örneğin, makine bazlı gürültü seviyelerini belirli bir desibel düzeyinin altına çekmek veya gürültülü alanlarda geçirilen süreyi azaltmak gibi somut iyileştirme hedefleri konulmalıdır.
Uzun vadeli hedef, işyerinde gürültüsüz bir çalışma kültürü oluşturmaktır. Bu kültürü oluşturmak için işverenin yatırım bütçesi ayırması, modern ve düşük gürültülü makinelerin tercih edilmesi ve çalışanların gürültüye karşı bilinçlendirilmesi, hedeflere ulaşmada kritik rol oynamaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hedeflerin sadece kağıt üzerinde kalmaması, sahaya yansıması gerektiğini belirtin. • Gerçek örnek: Eski bir makinenin yeni bir modelle değiştirilerek desibel seviyesinin düşürülme örneğini verin. • İnteraktif soru: Sizce işyerimizde gürültü seviyesini en çok düşürecek adım ne olabilir? • Kritik nokta: Hedeflerin ölçülebilir olması (desibel bazlı) başarıyı takip etmeyi kolaylaştırır. • Ek bilgi: Gürültü kontrolünde kaynağında azaltma (mühendislik önlemi) her zaman KKD'den önce gelir.

## Slide 21
Gürültü Kontrolünde Sürekli İyileştirme
Sürekli iyileştirme, gürültü kontrol önlemlerinin statik kalmayıp, teknolojideki gelişmelerle birlikte sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi prensibidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işverenler riskleri her zaman daha düşük seviyelere indirmekle yükümlüdür; bu nedenle mevcut önlemlerle yetinilmemelidir.
Gürültü azaltma projeleri, iyileştirme döngüsünün merkezinde yer alır. Bir makinenin etrafına kurulan ses yalıtım panellerinin etkinliği zamanla azalabilir veya yeni bir üretim hattı kurulduğunda gürültü profili değişebilir; bu değişiklikler sürekli iyileştirme kapsamında yeniden değerlendirilmeli ve gerekli yeni önlemler alınmalıdır.
Çalışan geri bildirimleri, sürekli iyileştirmenin en önemli kaynağıdır. Gürültüden rahatsız olan veya ekipmanların ses seviyesindeki artışları fark eden çalışanların görüşleri, iyileştirme süreçlerine dahil edilmelidir; bu durum hem çalışan memnuniyetini artırır hem de teknik iyileştirmelerin daha isabetli olmasını sağlar.
İyileştirme süreçleri, periyodik gürültü ölçümleriyle desteklenmelidir. Ölçüm sonuçları, önceki dönemlerle karşılaştırılarak iyileştirme çalışmalarının başarısı analiz edilmeli ve eğer hedeflenen düşüşler sağlanamadıysa, stratejiler gözden geçirilerek yeni aksiyon planları devreye sokulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sürekli iyileştirmenin bir varış noktası değil, bir süreç olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Ses yalıtım panellerinin zamanla yıpranıp etkinliğini yitirmesi ve yenilenmesi örneğini verin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız bölümde gürültüde bir artış fark ettiğinizde bunu kime bildiriyorsunuz? • Kritik nokta: İyileştirme yapıldıktan sonra etkinliğinin mutlaka tekrar ölçülerek doğrulanması gerekir. • Ek bilgi: PDCA (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünü gürültü kontrolüne uyarlayın.

## Slide 22
Gürültü Maruziyetinin İzlenmesi
Gürültü maruziyetinin izlenmesi, alınan teknik ve idari önlemlerin etkinliğini ölçmek için uygulanan sistematik bir denetim sürecidir. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, işyerinde gürültü ölçümlerinin belirli periyotlarla tekrarlanmasını ve kayıt altına alınmasını şart koşmaktadır.
İzleme süreci, kişisel gürültü dozimetreleri veya alan ölçüm cihazları ile yapılır. Bu ölçümler, özellikle riskli alanlarda çalışanların günlük maruziyetlerini netleştirir ve yasal sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını belirler; böylece erken müdahale imkanı doğar.
Sağlık gözetimi, izleme sürecinin tamamlayıcı parçasıdır; işyeri hekimi tarafından yapılan periyodik odyometrik (işitme) testleri, önlemlerin başarısını gösterir. Eğer çalışanlarda işitme kaybı eğilimi görülüyorsa, izleme süreci daha sıkı hale getirilmeli ve gürültü kontrol önlemleri gözden geçirilmelidir.
İzleme sonuçları, yönetim raporlarına yansıtılmalı ve gerekli durumlarda düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır. Bu veriler, işverenin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin en somut kanıtıdır ve gelecekteki gürültü kontrol stratejilerinin oluşturulmasında temel rehberdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İzlemenin sadece yasal bir zorunluluk değil, sağlık koruma kalkanı olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Odyometrik testlerde işitme kaybı başlayan bir çalışanın tespit edilmesi ve çalışma ortamının değiştirilmesi süreci. • İnteraktif soru: İşyerimizde yapılan son gürültü ölçümünden haberiniz var mı? • Kritik nokta: Ölçüm sonuçlarının sadece uzmanlar tarafından değil, işveren ve çalışan temsilcileriyle de paylaşılması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Odyometrik testlerin periyodik olarak yapılması hayati önem taşır.

## Slide 23
Gürültü Risklerinde Çalışan Eğitimi
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültüye maruz kalan tüm çalışanlara yıllık periyodik eğitimler verilmesi yasal bir zorunluluktur; bu eğitimler risklerin kaynağını ve korunma yöntemlerini kapsamalıdır.
Eğitim programları içerisinde maruziyet sınır değerleri, gürültünün işitme üzerindeki kalıcı etkileri ve ölçüm sonuçlarının anlamı hakkında detaylı bilgiler yer almalı; çalışanların maruz kaldıkları gürültü seviyelerini bilmesi risk farkındalığını artırır.
Eğitmenler tarafından verilecek teorik bilgilerin yanı sıra, gürültü ölçüm cihazlarının kullanımı ve çalışma ortamındaki gürültü kaynaklarının belirlenmesi süreçlerine çalışanların aktif katılımı sağlanmalı; bu sayede pratik uygulama yetkinliği kazandırılmalıdır.
Eğitimlerin etkinliği, düzenlenecek kısa sınavlar veya geri bildirim formları ile değerlendirilmeli; eksik kalan noktalar belirlenerek eğitim müfredatı güncellenmeli ve çalışanların gürültüye karşı korunma bilinci süreklilik arz etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültünün sadece geçici bir rahatsızlık değil, kalıcı bir işitme kaybı riski olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Ölçüm cihazlarının sahada nasıl kullanıldığını gösterin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız ortamda en yüksek gürültü kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz? • Kritik nokta: Eğitimlerin sürekliliği ve çalışan katılımının önemi. • Ek bilgi: Eğitim kayıtlarının İSG dosyasında saklanması zorunludur.

## Slide 24
Kişisel Koruyucu Donanım: Doğru Seçim ve Kullanım
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, gürültü seviyesi 80 dB(A) değerini aştığında işveren kulak koruyucu temin etmekle yükümlüdür; 85 dB(A) ve üzerinde ise KKD kullanımı zorunlu hale gelir.
Kulaklık veya kulak tıkacı seçimi yapılırken işyerindeki gürültü frekansı ve yoğunluğu dikkate alınmalı; çalışanların kulak yapısına uygun, hijyenik ve sertifikalı donanımlar tercih edilerek konfor ve koruma dengesi sağlanmalıdır.
Donanımların doğru takılması hayati önem taşır; kulak tıkaçlarının tam yerleştirilmediği veya kulaklık yastıklarının saç veya gözlük sapı nedeniyle tam kapanmadığı durumlarda koruma etkinliği ciddi oranda düşebilir, bu nedenle rutin denetimler yapılmalıdır.
KKD kullanımı sadece bir önlem değil bir alışkanlık olmalıdır; çalışanlara donanımların temizliği, saklanması ve hasar görmüşse değiştirilmesi konusunda periyodik hatırlatmalar yapılarak koruma ekipmanlarının ömrü uzatılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin kontrol hiyerarşisinde son basamak olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Kulak yastıklarının sızdırmazlık testi nasıl yapılır gösterin. • İnteraktif soru: Kullandığınız kulak koruyucunun modelini ve özelliklerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: KKD temizliğinin hijyenik açıdan önemi. • Ek bilgi: KKD seçiminde mutlaka CE işaretli ürünler kullanın.

## Slide 25
İşitme Kaybı Belirtileri ve Erken Uyarı
Gürültüye bağlı işitme kayıpları genellikle sinsi ilerler ve başlangıç aşamasında kişi durumu fark edemez; en yaygın belirtiler arasında çınlama (tinnitus), uğultu ve özellikle gürültülü ortamlarda konuşmaları seçmekte zorlanma yer alır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, riskli gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanların periyodik sağlık gözetimleri yapılmalı; odyometrik testler ile işitme eşiğindeki değişimler erken aşamada tespit edilerek önlem alınmalıdır.
Çalışanların iş dışında yaşadığı işitme sorunlarını veya çalışma ortamındaki gürültüden kaynaklanan yorgunluk, baş ağrısı ve stres gibi şikayetlerini İSG uzmanına veya işyeri hekimine bildirmesi, meslek hastalığı sürecini engellemek için kritik bir adımdır.
İşitme kaybı belirtilerinin sadece kulakla sınırlı olmadığı unutulmamalıdır; gürültüye uzun süreli maruziyet, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak dikkat dağınıklığına ve buna bağlı olarak iş kazası riskinin artmasına neden olabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme kaybının geri dönüşü olmadığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Odyometri testinin basit ve ağrısız bir işlem olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Hiç geçici işitme kaybı veya kulak çınlaması yaşadınız mı? • Kritik nokta: Erken teşhisin önemi. • Ek bilgi: İşyeri hekimi ile düzenli görüşme yapılması gereklidir.

## Slide 26
Güvenlik Kültürü ve Çalışan Katılımı
İşyerinde gürültü kaynaklı risklerin azaltılmasında çalışanların geri bildirimi en değerli kaynaktır; çalışanlar, ortamdaki anormal sesleri veya ekipman arızalarını derhal yönetime raporlayarak kontrol mekanizmasına katkıda bulunmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm süreçlere katılımını teşvik eder; düzenli yapılan İSG kurulu toplantılarında gürültü azaltma önerilerinin görüşülmesi güvenlik kültürünün temelidir.
Gürültü azaltma projelerinde çalışanların önerileri (örneğin makine yerleşiminin değiştirilmesi veya daha sessiz ekipman talebi) dikkate alınmalı; bu katılım, çalışanların alınan tedbirleri sahiplenmesini ve kurallara daha yüksek oranda uyum sağlamasını kolaylaştırır.
Güvenlik kültürü, sadece kurallara uymak değil, çalışma arkadaşını da gürültü riskleri konusunda uyarmaktır; birbirini gözeten ve güvenli çalışma yöntemlerini paylaşan ekiplerde, işitme kaybı ve kaza oranları daha düşük seviyelerde kalmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Güvenliğin bir ekip işi olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Bir çalışanın bildirdiği arızanın nasıl kazayı önlediğini anlatın. • İnteraktif soru: Gürültüyü azaltmak için bir fikriniz var mı? • Kritik nokta: İSG kuruluna katılımın yasal ve kültürel önemi. • Ek bilgi: İSG kuruluna öneri sunma kanallarını hatırlatın.

## Slide 27
Odyometrik Testler ve Sağlık Gözetimi
Odyometrik testler, çalışanların gürültüye maruz kaldığı işlerde işitme kaybını erken teşhis etmek amacıyla yapılan standart taramalardır; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, gürültüye maruz kalan çalışanlar için periyodik uygulanması zorunludur.
Bu testler, çalışanın işe girişinde bazal değerlerin belirlenmesi ve ardından belirli periyotlarla (genellikle yılda bir veya risk derecesine göre daha sık) tekrarlanması suretiyle işitme hassasiyetindeki değişimleri izlemek için kullanılır.
Testler, sertifikalı odyometristler veya uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmeli ve sonuçlar işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek çalışanın işe uygunluğu veya gerekli koruyucu önlemlerin artırılması kararlaştırılmalıdır.
İşitme testleri sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda çalışanların uzun vadeli sağlığını koruyan önleyici bir sağlık gözetimi aracıdır; erken evrede yakalanan kayıplar, iş ortamındaki iyileştirmelerle kalıcı hasara dönüşmeden önlenebilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Odyometrik testlerin yasal zorunluluktan öte bir koruyucu hekimlik uygulaması olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: İşe girişteki bazal test ile 5 yıl sonraki testin karşılaştırılmasının hayati önemini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanlara düzenli sağlık taramalarına katılıp katılmadıklarını sorun. • Kritik nokta: Testlerin sadece uzman sağlık personeli tarafından yapılması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 28
İşitme Eşiği ve dB Ölçümleri
İşitme eşiği, bir kişinin belirli frekanslarda duyabildiği en düşük ses seviyesini ifade eder; odyometrik testlerde bu eşik değerin dB (desibel) cinsinden ölçülmesi, gürültü kaynaklı kayıpların belirlenmesinde temel ölçüttür.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, belirli frekanslardaki işitme eşiği düşüşleri (eşik kayması), gürültü kaynaklı meslek hastalığı habercisi olabilir ve derhal müdahale gerektirir.
İşitme eşiği ölçümleri, 500 Hz ile 8000 Hz arasındaki frekans aralığında gerçekleştirilir; bu frekanslar insan konuşmasının anlaşılabilirliği için kritik öneme sahip olduğundan, buradaki kayıplar çalışanın sosyal ve mesleki yaşamını doğrudan etkiler.
Ölçülen değerlerin normal kabul edilen sınırların (genellikle 25 dB altı) dışına çıkması, işyerindeki gürültü kontrol önlemlerinin ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımının etkinliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: dB kavramının logaritmik bir ölçek olduğunu basitçe açıklayın. • Gerçek örnek: 25 dB sınırının altındaki kayıpların günlük iletişimde zorluk yaratmaya başladığını belirtin. • İnteraktif soru: Gürültülü bir ortamda konuşurken zorluk yaşayan olup olmadığını sorun. • Kritik nokta: Eşik kayması durumunda KKD'nin tek başına yeterli olmayabileceğini ve mühendislik önlemlerine geçilmesi gerektiğini vurgulayın.

## Slide 29
Sessiz Kabin ve Test Ortamı
Odyometrik testlerin doğruluğu, ortamdaki arka plan gürültüsünden bağımsız olmasına bağlıdır; bu nedenle testler, dış seslerin etkisini minimize eden ve uluslararası standartlara uygun olarak yalıtılmış sessiz kabinlerde yapılmalıdır.
Sessiz kabin kullanımı, testin güvenilirliğini artırarak yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçların önüne geçer; gürültülü bir ortamda yapılan test, çalışanın gerçek işitme eşiğini maskeleyerek hatalı veriye neden olabilir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, testin yapıldığı kabinlerin gürültü seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve ortamın sessizlik standartlarını karşıladığı doğrulanmalıdır.
Test öncesinde çalışanın en az 14 saat boyunca yüksek gürültüye maruz kalmamış olması (gürültüden arınma süresi), sessiz kabin ortamında yapılan testin başarısı için kritik bir diğer teknik gerekliliktir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Testin doğruluğu için sessizliğin neden şart olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Gürültülü bir koridorda yapılan testin sonuçlarının neden geçersiz sayılabileceğini anlatın. • İnteraktif soru: Daha önce sessiz kabinde test yaptıran var mı? • Kritik nokta: 14 saatlik gürültüden arınma süresinin test sonuçlarını %100 değiştirebileceğini vurgulayın.

## Slide 30
Kayıt ve Sağlık Gözetimi
İşitme test sonuçlarının kayıt altına alınması, yasal bir zorunluluktur ve işyerinde gürültüyle ilgili risk yönetiminin en önemli parçalarından biridir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sağlık gözetimi sonuçlarının düzenli tutulmasını şart koşar.
Kayıtlar, çalışanın işe girdiği tarihten itibaren tüm test geçmişini içermeli ve işyeri hekimi tarafından saklanmalıdır; bu veriler, meslek hastalığı şüphesi durumunda veya yasal denetimlerde temel kanıt niteliğindedir.
Elektronik ortamda tutulan kayıtlar, zaman içindeki işitme kaybı trendlerini analiz etmek için kullanılabilir; bu veriler sayesinde işletme, en çok gürültüye maruz kalan bölümleri ve risk altındaki çalışan gruplarını kolayca tespit edebilir.
İşveren, bu kayıtları gizlilik prensiplerine uygun olarak korumalı ve gerektiğinde iş güvenliği uzmanları veya denetçilerle, mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde paylaşarak risk değerlendirmesi sürecine dahil etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sağlık kayıtlarının hem çalışan hem işveren için hukuki bir güvence olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Bir meslek hastalığı davasında kayıtların nasıl belirleyici olduğunu genel hatlarıyla anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanlara kendi sağlık verilerine erişim haklarını hatırlatın. • Kritik nokta: Veri gizliliğinin KVKK kapsamında korunması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 31
İşe Giriş: Baz Odyogramın Önemi
İşe giriş aşamasında yapılan baz odyogram, çalışanın işe başlamadan önceki işitme eşiklerini belirler ve ileride oluşabilecek işitme kayıplarını tespit etmek için referans noktası oluşturur.
Bu testler, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, özellikle gürültülü işlerde çalışanların sağlık gözetiminin ilk ve en kritik adımı olarak gerçekleştirilir.
Baz odyogramın güvenilir olması için testin sessiz bir ortamda, kalibre edilmiş cihazlarla ve uzman odyometrist veya işyeri hekimi tarafından gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluktur.
Çalışanların işe giriş muayenelerinde yapılan bu ilk test, mevcut işitme kaybı olup olmadığının tespiti açısından işverenin yasal sorumluluğunu belirleyen önemli bir belge niteliği taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Baz odyogramın neden bir referans noktası olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: İşe giriş muayenesinde tespit edilen eski bir kaybın ileride yaşanabilecek hukuki süreçleri nasıl değiştirdiğini anlatın. • İnteraktif soru: İşitme testi yaptırmadan işe başlamanın riskleri nelerdir? • Kritik nokta: Testin kalibre edilmiş cihazlarla yapılması şarttır. • Ek bilgi: Bu kayıtlar işyeri sağlık dosyasında saklanmalıdır.

## Slide 32
Periyodik Odyometrik Testlerin Uygulanması
Gürültülü ortamlarda çalışanların işitme sağlıklarının korunması amacıyla belirli periyotlarla odyometrik testlerin tekrarlanması, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.
Periyodik testlerin sıklığı, gürültü maruziyet düzeyine ve işyeri hekiminin yaptığı risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir; genellikle yılda bir veya daha sık aralıklarla yapılması tavsiye edilir.
Bu testler, çalışanın işitme yetisinde herhangi bir azalma olup olmadığını erken aşamada fark etmemizi sağlar ve meslek hastalığına dönüşmeden müdahale etme şansı tanır.
Test sonuçlarının sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi için tüm kayıtların işyeri sağlık dosyasında saklanması ve periyodik olarak işyeri hekimi tarafından incelenmesi gerekmektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Periyodik testlerin yasal zorunluluğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Erken teşhis edilen bir işitme kaybının çalışanın sosyal hayatını nasıl koruduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Sizce gürültülü bir alanda çalışan birinin test sıklığı ne olmalıdır? • Kritik nokta: Test sonuçlarının sürekliliği, verilerin karşılaştırılabilir olması için önemlidir. • Ek bilgi: Risk değerlendirmesi sonuçları test sıklığını doğrudan etkiler.

## Slide 33
Test Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi
Periyodik test sonuçları, işe girişte alınan baz odyogram verileri ile karşılaştırılarak, çalışanın işitme duyusunda zaman içinde meydana gelen değişimler sayısal olarak analiz edilir.
Eğer testler arasında anlamlı bir işitme eşiği kayması tespit edilirse, bu durum gürültü maruziyetinin etkin bir şekilde önlenemediğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Analiz süreçlerinde, yaşa bağlı işitme kayıpları ile gürültüye bağlı işitme kayıplarının ayırt edilmesi için uzman hekim görüşü alınması ve verilerin detaylı incelenmesi hayati önem taşır.
Karşılaştırma işlemleri yapılırken, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık gözetiminin etkinliğinin ölçülmesi hedeflenir ve risk değerlendirmesi güncellenir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Karşılaştırmanın neden bir analiz süreci olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Anlamlı eşik kayması durumunda yapılan bir iyileştirme çalışmasından bahsedin. • İnteraktif soru: Verilerde bir kayma gördüğümüzde ilk adımımız ne olmalıdır? • Kritik nokta: Yaşa bağlı kayıpları gürültüden kaynaklanan kayıplardan ayırmak uzmanlık gerektirir. • Ek bilgi: İSG Kanunu uyarınca sağlık gözetimi sürekli bir döngüdür.

## Slide 34
Sağlık Gözetimi ve Süreç Takibi
Odyometrik test sonuçlarında işitme kaybı bulgusu olan çalışanlar için işyeri hekimi tarafından vakit kaybetmeden ileri tetkik ve tedavi süreçleri başlatılmalı, gerekirse iş değişikliği planlanmalıdır.
Takip sürecinde, çalışanın gürültülü alanlarda geçirdiği süre kısıtlanabilir veya daha uygun kişisel koruyucu donanımlar (kulak tıkacı, kulaklık) kullanması için eğitimler verilebilir.
İşitme sağlığı gözetimi, sadece test yapmakla sınırlı kalmamalı; test sonuçlarına göre çalışma ortamındaki gürültü kaynaklarının iyileştirilmesi ve mühendislik önlemlerinin gözden geçirilmesi sürecini de kapsamalıdır.
Çalışanların sağlık gözetimi süreçlerine aktif katılımı ve test sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, işyerinde güvenlik kültürünün gelişmesine ve işitme kaybı risklerinin azaltılmasına büyük katkı sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sağlık gözetiminin bir son değil, bir başlangıç olduğunu söyleyin. • Gerçek örnek: İş değişikliği planlanan bir çalışanın süreçteki uyumunu anlatın. • İnteraktif soru: İşitme kaybı olan bir çalışanı korumak için hangi mühendislik önlemleri alınabilir? • Kritik nokta: Çalışanın bilgilendirilmesi yasal bir haktır. • Ek bilgi: Güvenlik kültürü, çalışanın kendi test sonucunu takip etmesiyle güçlenir.

## Slide 35
Standart Eşik Kayması (STS) Nedir?
Standart Eşik Kayması (STS), çalışanların işitme eşiklerinde 2000, 3000 ve 4000 Hz frekanslarında, başlangıç odyometrik testine göre ortalama 10 dB veya daha fazla bir azalma meydana gelmesi durumudur.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, STS tespiti işitme kaybının erken bir göstergesi olarak kabul edilir ve derhal inceleme başlatılmalıdır.
Bu değişim, gürültüye maruziyetin işitme sistemi üzerindeki olumsuz etkisinin klinik olarak kanıtlandığı bir aşamadır; işitme kaybının kalıcı hale gelmesini engellemek için kritik bir uyarı niteliğindedir.
İşverenler, odyometrik test sonuçlarını düzenli olarak analiz etmeli ve STS görülen çalışanları işyeri hekimi tarafından detaylı bir tıbbi muayeneye yönlendirerek süreci kayıt altına almalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: STS kavramının neden bir alarm sinyali olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Başlangıç odyometrisi ile sonraki testlerin karşılaştırılmasının önemini vurgulayın. • İnteraktif soru: İşitme eşiğindeki 10 dB'lik bir kaybın günlük hayata etkisini tartışın. • Kritik nokta: STS'nin kalıcı kayıp öncesi son durak olduğunu unutmayın. • Ek bilgi: Yönetmelikteki STS tanımını referans gösterin.

## Slide 36
Frekans Analizi ve Odyogram Okuma
Odyogramlar, farklı frekanslarda (genellikle 250 ile 8000 Hz arasında) işitme eşiklerini gösteren grafiklerdir; gürültüye bağlı kayıplar tipik olarak 4000 Hz civarında bir çentik (dip) ile karakterize edilir.
Gürültüye bağlı işitme kayıpları genellikle yüksek frekanslardan başlar ve zamanla düşük frekanslara doğru genişleyerek konuşmayı anlama yetisini olumsuz yönde etkileyen bir sürece evrilir.
Odyometrik değerlendirmelerde kullanılan frekansların analizi, gürültünün karakterini ve maruziyetin şiddetini anlamak adına uzmanlar için temel bir veridir; bu veriler çalışma ortamındaki risklerin belirlenmesini sağlar.
Testin yapıldığı ortamın sessizliği ve kalibrasyonu, frekans verilerinin doğruluğu açısından hayati öneme sahiptir; hatalı ölçümler yanlış tanıya ve gereksiz işten çekilmelere yol açabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Frekansın ne anlama geldiğini basitçe açıklayın. • Gerçek örnek: 4000 Hz çentiğinin gürültüye bağlı kayıptaki tipik yerini gösterin. • İnteraktif soru: Çalışanların neden yüksek frekanstaki sesleri ilk kaybettiğini sorun. • Kritik nokta: Kalibrasyonun testin doğruluğu için neden şart olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Odyogramdaki dip noktasının gürültü karakteri ile bağını anlatın.

## Slide 37
Erken Uyarı ve Sağlık Gözetimi
Sağlık gözetimi kapsamında yapılan periyodik odyometrik testler, gürültü maruziyetinin etkilerini izlemek için en etkili erken uyarı sistemidir; bu testlerin sıklığı yasal yönetmeliklerle belirlenmiş periyotlara göre yapılmalıdır.
Çalışanların işitme sağlığını korumak adına, riskli işlerde çalışanlar için işe giriş ve periyodik muayenelerin tam ve eksiksiz yapılması, 6331 sayılı İSG Kanunu uyarınca işverenin temel sorumluluğudur.
Erken uyarı sinyalleri, yalnızca odyometrik verilerle değil, çalışanların işitme ile ilgili şikayetleri (kulak çınlaması, uğultu, işitme güçlüğü) ile birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı sonuçlar verir.
İşveren, periyodik kontrollerde saptanan bozulmaları analiz ederek gürültü kaynaklı riskleri yeniden değerlendirmeli ve gürültü kontrol önlemlerini (mühendislik önlemleri veya KKD) gözden geçirmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sağlık gözetiminin bir zorunluluktan öte koruyucu bir kalkan olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Kulak çınlamasının (tinnitus) erken bir uyarıcı olarak önemini anlatın. • İnteraktif soru: Periyodik testlerin atlandığı bir işyerinde ne gibi sonuçlar doğabilir? • Kritik nokta: İşverenin sorumluluğunun testi yaptırmakla bitmediğini, sonuçları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklere değinin.

## Slide 38
Değerlendirme ve Aksiyon Planları
Odyometrik sonuçların değerlendirilmesi, işyeri hekimi ve odyometrist iş birliği ile yapılmalı; klinik bulgular ile çalışma ortamındaki gürültü ölçüm sonuçları karşılaştırılarak bir korelasyon kurulmalıdır.
Standart Eşik Kayması saptanan durumlarda, çalışan için ivedilikle kişisel koruyucu donanım kullanımı optimize edilmeli ve gerekirse çalışanın görev değişikliği veya iş yeri hekimi önerisiyle koruyucu önlemler artırılmalıdır.
İlgili İSG mevzuatı gereği, işitme kaybı riski taşıyan tüm çalışanlara gürültünün etkileri konusunda eğitim verilmeli ve bu eğitimin içeriği, test sonuçları ile desteklenerek çalışan farkındalığı artırılmalıdır.
İşitme sağlığının korunması süreci, sadece bir test değil, sistematik bir izleme programıdır; bu programın başarısı, işyeri yönetimi ve çalışanların güvenli çalışma kültürünü benimsemesine bağlıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Odyogramın bir kağıt parçası değil, bir aksiyon rehberi olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: STS saptanan bir çalışanın KKD kullanımının sıkılaştırılması örneğini verin. • İnteraktif soru: Çalışanlar neden test sonuçlarını ciddiye almayabilir? • Kritik nokta: İşitme kaybının geri dönüşü olmadığını hatırlatın. • Ek bilgi: İşyeri hekimi ile koordinasyonun yasal önemini vurgulayın.

## Slide 39
İşitme Kaybı Derecelendirmesi ve Sınıflandırma
Gürültüye bağlı işitme kayıpları, odyometrik test sonuçlarına göre hafif, orta ve ileri derece olarak sınıflandırılır; bu sınıflandırma, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik esaslarına göre belirlenir.
İşitme kaybı derecesi, özellikle yüksek frekanslardaki (4000 Hz) eşik kaymaları ile teşhis edilir ve işitme kaybının ilerleyişini izlemek için standart odyometrik referans değerleri kullanılır.
Sınıflandırma yapılırken çalışanın maruz kaldığı günlük gürültü düzeyi ve çalışma süresi dikkate alınarak, işitme kaybının mesleki kökenli olup olmadığına dair klinik değerlendirme yapılır.
İşitme eşiğindeki değişimler, çalışanların gelecekteki işitme sağlığını korumak adına erken teşhis edilmeli ve işitme kaybı derecesine göre önleyici müdahale stratejileri geliştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Odyometrik testlerin neden standartlara uygun yapılması gerektiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yüksek frekans kayıplarının başlangıç belirtilerini açıklayın. • İnteraktif soru: Odyometri sonuçlarının sadece işitme kaybını mı yoksa çevresel faktörleri de mi yansıttığını tartışın. • Kritik nokta: 4000 Hz frekansındaki çentik oluşumunun gürültüye bağlı kaybın karakteristik işareti olduğunu belirtin.

## Slide 40
Periyodik Sağlık Gözetimi ve Takip Süreci
Çalışanların gürültülü ortamlarda çalışmaya başlamadan önce ve periyodik olarak işitme testleri yaptırması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yasal bir zorunluluktur.
Sağlık gözetimi süreci, işyeri hekimi tarafından yönetilir ve işitme kaybı riski taşıyan çalışanlar için test sıklığı, maruziyet düzeyi ve işin niteliğine göre belirlenen periyotlarla gerçekleştirilir.
Odyometrik testler, gürültüden uzaklaşmış bir ortamda (en az 14 saatlik sessizlik sonrası) yapılmalı ve sonuçlar çalışanın kişisel sağlık dosyasında düzenli olarak muhafaza edilmelidir.
Takip sürecinde, işitme kaybı ilerlemesi gözlenen çalışanlar için koruyucu önlemlerin etkinliği sorgulanmalı ve gerekirse çalışma ortamındaki gürültü denetimleri yeniden planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Periyodik muayenenin sadece yasal bir prosedür değil, çalışan sağlığı için kritik olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: 14 saatlik sessizlik kuralına uyulmadığında test sonuçlarının nasıl yanıltıcı olabileceğini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanların testlere katılımını artırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? • Kritik nokta: Testlerin işyeri hekimi gözetiminde, yetkili kişilerce yapılması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 41
Meslek Hastalığı Bildirim Yükümlülüğü
Gürültüye bağlı işitme kaybı teşhisi konulan durumlar, ilgili mevzuat çerçevesinde meslek hastalığı olarak değerlendirilir ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gereken vakalardır.
İşveren, teşhis edilen işitme kaybı durumunda, yasal süreler içerisinde gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür; bu süreç, işyerinde alınan önlemlerin denetimi için bir fırsattır.
Bildirim süreci, meslek hastalığı tanısının kesinleşmesiyle başlatılır ve işyerindeki gürültü maruziyetinin nedenlerini belirlemek üzere teknik bir inceleme tetiklenir.
Bildirimlerin zamanında ve doğru yapılması, çalışanın yasal haklarını koruduğu gibi, işyerindeki benzer risklerin diğer çalışanlar için de önlenmesini sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Meslek hastalığı bildiriminin işveren ve çalışan açısından hukuki sorumluluklarını kısaca hatırlatın. • Gerçek örnek: Bildirimin gecikmesinin hem tazminat hem de idari yaptırım riski doğurabileceğini vurgulayın. • İnteraktif soru: Bir işitme kaybı teşhisi konulduğunda ilk atılması gereken teknik adım nedir? • Kritik nokta: Meslek hastalığının kanıtlanabilirliği ve işyeri kayıtlarının önemi.

## Slide 42
İş Uygunluğu ve İşe Dönüş Değerlendirmesi
İşitme kaybı teşhisi konulan çalışanın mevcut işine uygunluğu, işyeri hekimi ve teknik uzmanlar tarafından yapılacak risk değerlendirmesi ile yeniden ele alınmalıdır.
Eğer çalışanın işitme kaybı, yaptığı işin güvenliğini tehlikeye sokuyorsa (örneğin uyarı sinyallerini duyamama), çalışanın görev değişikliği veya iş ortamında düzenleme yapılması zorunludur.
İş uygunluğu değerlendirmesi, çalışanın işitme koruyucu donanım kullanma kapasitesi ve çevresel farkındalık düzeyi göz önüne alınarak, hekimin görüşü doğrultusunda karara bağlanır.
Çalışanın işine devam edebilmesi için gerekli teknik düzenlemeler (ses yalıtımı, sinyalizasyon sistemleri) yapıldıktan sonra, düzenli izleme programı ile sağlık durumu sürekli kontrol altında tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İş uygunluğu kavramının çalışanı işten uzaklaştırmak değil, güvenli bir şekilde çalıştırmak olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: İşitme kaybı olan birine görsel uyarı sistemleri kurularak güvenli çalışmanın nasıl sağlandığını anlatın. • İnteraktif soru: İşitme kaybı olan bir çalışanın hangi görevlerde çalışması güvenlik açısından risklidir? • Kritik nokta: Hekim kararlarının teknik risk değerlendirmesi ile birleştirilmesinin önemi.

## Slide 43
Sağlık Gözetim Programı ve Uygulama Adımları
Gürültüye maruz kalan çalışanlar için sağlık gözetimi, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, maruziyetin sağlık üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla periyodik olarak yürütülmelidir.
İşitme kaybı riskini erken saptamak için işe girişlerde ve çalışma süresince belirli periyotlarla odyometrik testler (işitme testleri) yapılmalı, testler sessiz kabinlerde ve uzman personelce gerçekleştirilmelidir.
Sağlık gözetimi programı, işyeri hekimi tarafından risk değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen sıklıkta uygulanmalı ve maruziyet sınır değerleri aşıldığında gözetim süreci daha sıkı hale getirilmelidir.
İşe giriş muayeneleri, çalışanın gürültülü ortama uyumunu ve varsa önceden var olan işitme sorunlarını belirlemek için kritik bir öneme sahiptir; bu veriler, çalışan sağlığının korunması için temel bir referans oluşturur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Sağlık gözetiminin sadece bir prosedür değil, çalışan sağlığı için bir koruma kalkanı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Geçmişte yapılan testlerin, işitme kaybının başlamadan durdurulmasında nasıl etkili olduğunu anlatın. • Interaktif soru: Odyometrik testlerin hangi sıklıkla yapılması gerektiğini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Testlerin sessiz kabinlerde yapılmasının doğruluğu. • Ek bilgi: Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine atıf yapın.

## Slide 44
Çalışan Sağlık Dosyalarının Yönetimi
Her çalışan için kişisel sağlık dosyası oluşturulmalı; Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, bu dosyalar güncel tutulmalıdır.
Sağlık dosyalarında, çalışanın maruz kaldığı gürültü seviyeleri, periyodik odyometri sonuçları, kullanılan kişisel koruyucu donanımlar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene bulguları yer almalıdır.
Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde, tıbbi kayıtlar gizli tutulmalı ve sadece yetkili sağlık personeli veya işyeri hekimi tarafından erişilebilir olmalıdır; bu veriler üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Dosyalama sistemi, çalışanların işe girişinden ayrılışına kadar olan süreçteki tüm sağlık gelişimlerini takip etmeye imkan tanımalı ve denetim anında hazır bulundurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Sağlık dosyalarının yasal bir zorunluluktan öte, çalışanın özgeçmişi olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Bir denetim sırasında eksik kayıtların karşılaşılabilecek hukuki risklerini anlatın. • Interaktif soru: Sağlık verilerinizin gizliliğini korumak için işyerinde hangi önlemler alınıyor? • Kritik nokta: Veri gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumu. • Ek bilgi: İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.

## Slide 45
Odyometrik Verilerde Trend Analizi
Yıllık periyotlarla yapılan odyometrik test sonuçları karşılaştırmalı olarak analiz edilmeli ve çalışan bazlı işitme kaybı trendleri (eğilimleri) yakından takip edilmelidir.
İşitme eşiğinde meydana gelen küçük değişimler, kalıcı hasar oluşmadan önce erken uyarı işareti olarak değerlendirilmeli ve işyeri hekimi tarafından gerekli önleyici müdahaleler planlanmalıdır.
Trend analizleri, sadece bireysel değil, bölüm bazlı olarak da değerlendirilerek gürültünün en yoğun olduğu çalışma alanlarının belirlenmesine ve mühendislik önlemlerinin önceliklendirilmesine olanak sağlar.
Analiz sonuçları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirmesinin güncellenmesinde temel veri kaynağı olarak kullanılmalı ve çalışma ortamı iyileştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Trend analizinin, kazalar olmadan önce müdahale şansı verdiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir departmandaki gürültü artışının, test sonuçlarına yansımasıyla nasıl fark edildiğini anlatın. • Interaktif soru: İşitme kaybı belirtilerini günlük hayatta nasıl fark edersiniz? • Kritik nokta: Erken teşhisin işitme kaybını önlemedeki kritik rolü. • Ek bilgi: Risk değerlendirmesinin dinamik yapısı.

## Slide 46
Tıbbi Kayıtların Arşivlenmesi ve Yasal Süreler
İşyeri sağlık kayıtları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler boyunca arşivlenmeli ve işin niteliğine göre meslek hastalığı riski taşıyan durumlarda bu süreler uzun tutulmalıdır.
Kayıtlar, dijital veya fiziksel ortamda kolay erişilebilir, ancak yetkisiz erişime kapalı şekilde saklanmalı; arşivleme sürecinde verilerin bozulmaması veya kaybolmaması için yedekleme yapılmalıdır.
İşin sona ermesi veya işyeri değişikliği durumunda sağlık kayıtlarının devri veya saklanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
Denetimler sırasında iş müfettişlerine veya yetkili mercilere sunulmak üzere, arşivdeki tüm tıbbi kayıtların düzenli, tarihsel ve okunabilir bir yapıda muhafaza edilmesi işverenin yasal sorumluluğundadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Arşivlemenin yasal denetimlerdeki önemini belirtin. • Gerçek örnek: Yıllar sonra ortaya çıkan bir meslek hastalığı iddiasında arşivin nasıl kanıt oluşturduğunu anlatın. • Interaktif soru: Sizce sağlık kayıtları kaç yıl saklanmalıdır? • Kritik nokta: Kayıtların düzenli tutulmasının işvereni hukuki açıdan koruduğu. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun ve arşiv yönetmelikleri.

## Slide 47
Meslek Hastalığı Bildirim Süreci
Meslek hastalığı şüphesi durumunda, işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları durumu derhal SGK'ya bildirmekle yükümlüdür; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, işitme kaybı tespit edildiğinde süreç ivedilikle başlatılmalıdır.
Bildirim süreci, meslek hastalığının kesin tanısının konulması ile tetiklenir; hekim, hastanın çalışma ortamındaki maruziyet geçmişini ve gürültü seviyelerini değerlendirerek tanı raporunu hazırlar ve ilgili mercilere iletir.
İşveren, meslek hastalığı şüphesini öğrendiği anda gerekli idari süreçleri başlatmalı, işyeri hekimi ile koordineli çalışarak çalışanın maruziyet verilerini ve sağlık kayıtlarını güncel tutmalıdır.
Bildirim yapılmaması veya eksik bildirilmesi, işverenin hukuki sorumluluğunu doğurur; bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari yaptırımlara ve tazminat süreçlerine yol açabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Meslek hastalığı bildiriminin yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Tanı konulması ile bildirim arasındaki zamanın kritik olduğunu belirtin. • İnteraktif soru: Bildirim sürecinde kimlerin sorumlu olduğunu katılımcılara sorun. • Kritik nokta: Bildirimin yapılmaması durumunda doğabilecek hukuki risklere değinin.

## Slide 48
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Süreçleri
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, meslek hastalığı nedeniyle ortaya çıkan iş gücü kaybının tazminini ve tedavi süreçlerini düzenler; bu bağlamda SGK, meslek hastalığının tespiti için gerekli incelemeleri yapar.
SGK tarafından görevlendirilen müfettişler, işyerinde gürültü ölçümlerini ve sağlık gözetim kayıtlarını inceleyerek, hastalığın mesleki kökenli olup olmadığını ve işverenin önleyici tedbirleri alıp almadığını denetler.
Meslek hastalığı tanısı kesinleştiğinde, SGK çalışana geçici veya sürekli iş göremezlik geliri bağlar; bu gelirlerin işverene rücu edilip edilmeyeceği, işverenin yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine bağlıdır.
İşveren, SGK ile olan yazışmalarında ve denetimlerde, gürültüden korunma önlemlerine dair tüm belgeleri eksiksiz sunmalıdır; bu belgeler, işverenin kusursuzluğunu veya sınırlı kusurunu kanıtlayan en önemli yasal dayanaklardır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: SGK denetimlerinin ciddiyetini anlatın. • Gerçek örnek: Gürültü ölçüm raporlarının denetimlerdeki önemini vurgulayın. • İnteraktif soru: SGK'nın rücu davası açtığı durumları duyan var mı? • Kritik nokta: Belge saklama süresinin hukuki koruma sağladığını hatırlatın.

## Slide 49
Yasal Bildirim Süreleri ve Sorumluluklar
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, meslek hastalığının öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde SGK'ya bildirim yapılması zorunludur; bu süre, yasal yükümlülüğün temelini oluşturur.
Bildirim süresinin aşılması, işverene idari para cezası uygulanmasına neden olur ve ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı tazminat davalarında işverenin ihmal argümanını güçlendirir; zamanında bildirim, yasal hakların korunmasıdır.
İşyeri hekimi, meslek hastalığı tanısı konulan çalışanın durumunu işverene yazılı olarak bildirmelidir; işveren de bu bildirim üzerine derhal SGK'ya gerekli başvuruları yapmalı ve süreci takip etmelidir.
Bildirim süreçlerinde gecikme yaşanmaması için, işyerlerinde bir bildirim prosedürü oluşturulmalı ve bu prosedürde hangi birimin hangi sürede ne yapacağı açıkça tanımlanmalıdır; bu, kurumsal sorumluluğun bir parçasıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Üç iş günü kuralının önemine dikkat çekin. • Gerçek örnek: Gecikmeli bildirimin işverene yansıyan hukuki maliyetlerini anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizde meslek hastalığı bildirim prosedürü var mı? • Kritik nokta: Bildirim süresinin SGK tarafından katı takip edildiğini vurgulayın.

## Slide 50
Sağlık Gözetimi ve Kayıt Tutma Yükümlülüğü
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, işitme duyarlılığı testleri (odyometri) düzenli aralıklarla tekrarlanmalı ve sonuçlar titizlikle kayıt altına alınmalıdır; bu kayıtlar meslek hastalığı tanısında en kritik kanıttır.
Sağlık gözetim kayıtları, çalışanın işten ayrılmasından sonra da belirli bir süre saklanmalıdır; bu süreler, olası meslek hastalığı iddialarına karşı işvereni koruyan yasal bir kalkan görevi görür.
Kayıtlar, gürültü ölçüm sonuçları, kişisel maruziyet değerleri ve sağlık muayene raporlarını içermelidir; bu verilerin eksikliği veya geriye dönük tutulmaması, denetimlerde işverenin en çok zorlandığı noktalardan biridir.
İSG profesyonelleri, sağlık gözetimi verilerini analiz ederek gürültüye bağlı işitme kayıplarındaki erken uyarı sinyallerini tespit etmeli ve bu verileri risk değerlendirmesi güncellemelerinde kullanmalıdır; bu, proaktif İSG yönetiminin temelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Odyometrik testlerin periyodik önemini belirtin. • Gerçek örnek: Kayıtların saklanmaması durumunda karşılaşılabilecek hukuki sorunları anlatın. • İnteraktif soru: Kayıtların ne kadar süre saklanması gerektiğini bilen var mı? • Kritik nokta: Kayıtların sadece kağıt üzerinde değil, analiz edilebilir veriler olması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 51
Köpük ve Silikon Kulak Tıkaçları
Köpük ve silikon kulak tıkaçları, gürültü seviyesini düşürmek için endüstriyel alanlarda en yaygın kullanılan kişisel koruyucu donanımlardır ve gürültü maruziyetini azaltmada yüksek performans sergilerler.
Köpük tıkaçlar tek kullanımlık olup yumuşak yapısıyla kulak kanalına tam uyum sağlarken, silikon tıkaçlar tekrar kullanılabilir yapısıyla uzun süreli kullanım için uygun bir alternatif sunmaktadır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, işveren seçilen tıkaçların ortamdaki gürültü seviyesine karşı yeterli koruma sağlamasını garanti altına almakla yükümlüdür.
Malzeme seçimi yapılırken çalışanın konforu ve kulak kanalının anatomik yapısı dikkate alınmalı, koruyucuların uzun süreli kullanımda tahrişe yol açmadığından emin olunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme kaybının geri dönüşü olmadığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Köpük tıkaçların tek kullanımlık olduğunu ve hijyenik riskleri hatırlatın. • İnteraktif soru: Çalışma ortamınızda hangisi daha konforlu? • Kritik nokta: Malzeme seçimi çalışanın kulak yapısına uygun olmalıdır. • Ek bilgi: Yönetmelik gereği koruyucular ücretsiz sağlanmalıdır.

## Slide 52
Kulak Tıkaçlarında Doğru Takma Tekniği
Kulak tıkaçlarının etkili koruma sağlaması için doğru takma tekniği hayati önem taşır ve hatalı uygulama, koruma verimliliğini büyük oranda düşürerek gürültü sızıntısına neden olur.
Köpük tıkaçlar parmaklar arasında iyice sıkıştırılarak inceltilmeli ve kulak kepçesi yukarı doğru çekilerek kanal içine yerleştirilmeli, tıkaç tamamen genleşene kadar sabit tutulmalıdır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, tüm kişisel koruyucu donanımların kullanımının uygulamalı eğitimlerle desteklenmesini ve denetlenmesini yasal bir zorunluluk olarak tanımlar.
Yanlış yerleştirilen bir tıkaç, gürültü seviyesini beklenen oranda düşürmeyeceği için çalışanı işitme kaybı riskine karşı savunmasız bırakacaktır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tıkaçların takılma şeklinin koruma değerini belirlediğini anlatın. • Gerçek örnek: Yanlış yerleştirilen tıkaçların gürültüyü engellemediğini gösterin. • İnteraktif soru: Tıkaçları nasıl takıyorsunuz, kontrol edelim mi? • Kritik nokta: Kulak kepçesini yukarı çekmek kanalın düzleşmesini sağlar. • Ek bilgi: Eğitim kayıtlarını tutmak yasal zorunluluktur.

## Slide 53
SNR Değerinin Önemi ve Yorumlanması
SNR (Single Number Rating), bir kulak koruyucusunun gürültüyü ne kadar azalttığını gösteren temel sayısal değerdir ve seçim aşamasında en önemli referans kaynağıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işveren gürültü ölçüm sonuçlarına göre uygun SNR değerine sahip koruyucuları çalışanlara temin etmek zorundadır.
Yüksek gürültülü ortamlarda düşük SNR değerli tıkaçların kullanılması, koruma değerinin yetersiz kalmasına yol açacak ve uzun vadede işitme sağlığının bozulmasına neden olacaktır.
Seçim yapılırken, ortamdaki gürültünün frekans yapısı da dikkate alınmalı ve gürültü seviyesi ile koruyucu değerleri arasındaki denge doğru kurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: SNR değerinin bir desibel azaltma gücü olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Yüksek gürültüde düşük SNR kullanımı neden tehlikelidir? • İnteraktif soru: Kullandığınız koruyucunun SNR değerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: SNR değeri gürültü seviyesinden büyük olmalıdır. • Ek bilgi: Yıllık ölçüm raporlarını kontrol edin.

## Slide 54
Hijyen ve Bakım Standartları
Kulak tıkaçlarının hijyeni, dış kulak yolu enfeksiyonlarının önlenmesi için kritik bir öneme sahiptir ve özellikle tekrar kullanılabilir silikon tıkaçlar düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
Köpük tıkaçlar tek kullanımlıktır ve kirlendiklerinde mutlaka değiştirilmelidir; hijyenik olmayan tıkaçların kullanımı ciddi kulak rahatsızlıklarına ve enfeksiyonlara davetiye çıkaracaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, işveren kişisel koruyucu donanımların temiz, bakımlı ve işlevsel tutulması konusunda çalışanları bilgilendirmek ve denetlemekle yükümlüdür.
Tıkaçların saklandığı kutuların temizliği ve kişisel kullanımın önemi, işyeri sağlık kültürü açısından mutlaka vurgulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hijyenin enfeksiyon riski ile ilişkisini anlatın. • Gerçek örnek: Kirli tıkaçların kulak sağlığına zararlarını belirtin. • İnteraktif soru: Tıkaçlarınızı nerede saklıyorsunuz? • Kritik nokta: Kişisel koruyucular başkasıyla paylaşılmamalıdır. • Ek bilgi: Dezenfektan kullanımı konusunda sağlık biriminden destek alın.

## Slide 55
Manşon Tasarımı ve Ses Yalıtımı
Manşonlar, kulağı tamamen çevreleyen ve dış sesin girişini engelleyen yastıklı kaplardan oluşur; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, seçilen manşonlar gürültü frekansına uygun koruma sağlamalıdır.
Manşon içindeki ses emici süngerler, yüksek frekanslı gürültülerin sönümlenmesinde kritik bir rol oynar; bu süngerlerin deforme olmaması ve düzenli temizlenmesi gerekir.
Manşonun dış kabuğu darbeye dayanıklı polimer malzemeden üretilir; bu sayede ağır endüstriyel ortamlarda fiziksel koruma da sağlar.
Manşon seçimi yapılırken çalışanın kulak yapısı ile tam uyum sağlaması ve uzun süreli kullanımda kulak çevresinde ağrı yapmaması göz önünde bulundurulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme koruyucularının sadece ses kesici değil aynı zamanda fiziksel bariyer olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Ağır sanayi ortamlarında kullanılan polimer kaplı manşonların darbe dayanımına vurgu yapın. • İnteraktif soru: Çalışanlara kullandıkları manşonların iç süngerlerini en son ne zaman kontrol ettiklerini sorun. • Kritik nokta: Süngerlerin deformasyonu sönümleme performansını doğrudan düşürür. • Ek bilgi: KKD seçiminde 6331 sayılı İSG Kanunu uyarınca çalışana uygunluk esastır.

## Slide 56
Baş Bandı Yapısı ve Konfor
Baş bandı, manşonları kulak çevresinde tutan ve gerekli baskıyı sağlayan mekanik bir bileşendir; bu baskı kuvveti, yalıtımın başarısı için hayati önem taşır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, baş bandı uzun süreli kullanımlarda baskı noktası oluşturmayacak şekilde tasarlanmalıdır; ergonomik dağılım, kullanıcının ürünü uzun süre takmasını sağlar.
Ayarlanabilir baş bandı mekanizması, farklı kafa yapılarına sahip çalışanların aynı ürünü verimli bir şekilde kullanmasına imkan tanır; bu özellik, KKD yönetiminde standartlaşmayı kolaylaştırır.
Baş bandının esnekliği ve dayanıklılığı, ürünün kullanım ömrünü doğrudan etkiler; esnekliğini yitirmiş bir baş bandı, manşonun kulağa tam oturmasını engelleyerek koruma verimini düşürür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kulaklığın başarısının sadece manşonla değil, kafa bandının uyguladığı basınçla ilgili olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Farklı kafa yapılarına sahip çalışanların aynı ekipmanı kullandığında yaşadığı konfor sorunlarına değinin. • İnteraktif soru: Kulaklık takarken başınızda ağrı hissediyor musunuz? Bu durum yanlış ayar veya uygun olmayan ürün işareti olabilir. • Kritik nokta: Baş bandı baskısı zayıfsa kulaklık sızdırma yapar. • Ek bilgi: Ergonomik KKD kullanımı, çalışan motivasyonunu ve uyumunu artırır.

## Slide 57
SNR Değeri ve Gürültü Sönümleme
SNR (Single Number Rating), bir kulak koruyucunun toplam gürültü azaltma kapasitesini gösteren tek bir sayısal değerdir; İSG mevzuatı gereği, maruz kalınan gürültü seviyesi ile SNR değeri karşılaştırılarak doğru seçim yapılmalıdır.
Yüksek SNR değerine sahip bir kulaklık, gürültünün çok yoğun olduğu ağır sanayi ortamlarında tercih edilmelidir; ancak aşırı koruma da çalışanların çevresel uyarıları duymasını zorlaştırarak risk yaratabilir.
SNR değeri belirlenirken, düşük, orta ve yüksek frekanslı seslerin sönümlenme kapasiteleri dikkate alınmalıdır; bu hesaplama, gürültü ölçüm sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendirilmelidir.
Kulak koruyucu seçimi, sadece SNR değerine değil, çalışanın maruz kaldığı gürültünün spektrumuna, yani frekans dağılımına uygun olarak yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: SNR değerinin bir referans olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Düşük frekanslı gürültülerin yüksek SNR değerli kulaklıklarla bile yönetilmesinin zorluklarından bahsedin. • İnteraktif soru: Çalışma ortamınızdaki gürültünün sürekli mi yoksa darbeli mi olduğunu biliyor musunuz? • Kritik nokta: Aşırı koruma (over-protection) iş güvenliği açısından uyarı seslerinin duyulmasını engeller. • Ek bilgi: Gürültü ölçüm raporları SNR seçiminin temelidir.

## Slide 58
Uyum ve Sızdırmazlık Kontrolleri
Kulak koruyucuların etkinliği, manşon yastıkları ile kafa arasında tam bir sızdırmazlık sağlanmasına bağlıdır; saç, gözlük sapı veya başörtüsü gibi unsurlar bu sızdırmazlığı bozarak koruma verimini ciddi oranda düşürür.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, çalışanlara KKD kullanımı ile ilgili düzenli eğitim verilmeli ve ürünlerin doğru takılması sağlanmalıdır.
Manşon yastıkları zamanla esnekliğini yitirir ve sertleşir; bu durum, sesin sızmasına neden olur, bu yüzden yastıklar düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve hasar gördüğünde derhal değiştirilmelidir.
Kullanım öncesi yapılan görsel kontrol, ürünün temizliği ve mekanik bütünlüğü, etkili bir işitme koruması için zorunludur; uygun olmayan ürünle çalışma, işitme kaybı riskini artırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: En iyi kulaklığın bile kötü takıldığında koruma sağlamayacağını belirtin. • Gerçek örnek: Gözlük saplarının manşonun sızdırmazlığını nasıl bozduğunu gösterin. • İnteraktif soru: Kulaklık yastıklarınızı ne sıklıkla temizliyorsunuz? • Kritik nokta: Gözlük sapı veya uzun saç, sızdırmazlık üzerinde %50'ye varan performans kaybına yol açabilir. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun kapsamında KKD kullanımı çalışanın sorumluluğundadır.

## Slide 59
Gürültü Azaltma Değerleri (NRR ve SNR) Nedir?
NRR (Noise Reduction Rating) ve SNR (Single Number Rating), işitme koruyucularının laboratuvar ortamında sağladığı teorik gürültü azaltma değerlerini ifade eden standartlardır.
Bu değerler, ekipmanın üzerindeki etikette belirtilir ve işitme koruyucusunun gürültüyü ne kadar baskılayabileceğine dair temel bir referans noktası sunar.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, işitme koruyucularının seçiminde bu değerlerin ortam gürültü düzeyi ile uyumlu olması zorunludur.
Ancak unutulmamalıdır ki bu değerler ideal laboratuvar koşulları için hesaplanmıştır ve gerçek çalışma ortamında kullanım kaynaklı sapmalar görülebilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: NRR ve SNR etiketlerinin ürün üzerindeki yerini gösterin. • Kritik nokta: Bu değerlerin maksimum korumayı değil, laboratuvar verisini temsil ettiğini vurgulayın. • İnteraktif soru: Kullandığınız koruyucunun üzerinde bu değerleri hiç kontrol ettiniz mi? • Ek bilgi: SNR Avrupa standartlarını, NRR ise Amerikan standartlarını temsil eder.

## Slide 60
Laboratuvar Değerleri ve Gerçek Koruma Farkı
Laboratuvar ortamında elde edilen NRR veya SNR değerleri, gerçek çalışma sahasında tam olarak yansıtılamayabilir çünkü kişisel kullanım şekli ve uyum korumayı doğrudan etkiler.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, koruyucunun etkinliğini düşüren faktörler arasında gözlük sapları, saçlar veya yanlış yerleştirme gibi fiziksel engeller yer alır.
Gerçek koruma düzeyi, ekipmanın kulağa tam oturması ve gün boyu çıkarılmadan kullanılmasına bağlıdır; bu nedenle koruyucunun etkinliği düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Eğitimli bir çalışan, koruyucunun sızdırmazlığını sağlamak için doğru takma tekniğini uygulamalı ve ekipmanın performansını düşürecek tüm durumlardan kaçınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yanlış takılan bir kulak tıkacının koruma değerini %50 oranında düşürebileceğini belirtin. • Gerçek örnek: Gözlük saplarının kulak tıkaçlarının sızdırmazlığını nasıl bozduğunu anlatın. • Kritik nokta: Koruyucunun gün boyu takılı kalması, toplam maruziyeti düşüren en önemli faktördür. • İnteraktif soru: Çalışırken kulaklığı çıkardığınız anlar oluyor mu, neden?

## Slide 61
Doğru İşitme Koruyucusu Seçimi
İşitme koruyucusu seçimi, çalışma ortamındaki gürültü frekansı ve şiddeti göz önüne alınarak yapılmalı; koruyucu donanım, gürültü düzeyini maruziyet sınır değerlerinin altına indirmelidir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, işveren işin niteliğine uygun, konforlu ve etkili koruyucuları ücretsiz temin etmekle sorumludur.
Seçim sürecinde çalışanın konforu ve diğer KKD'lerle (baret, gözlük) uyumu dikkate alınmalı, yanlış seçim işitme kaybı riskini ortadan kaldırmaz.
Seçilen ekipmanın koruma performansı, çalışanın günlük gürültü maruziyeti ile eşleştirilmeli ve olası tehlikelere karşı en üst düzeyde koruma sağlayacak şekilde planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Seçim yaparken gürültü tipi (düşük/yüksek frekans) önemli olduğunu hatırlatın. • Kritik nokta: Konfor eksikliği, çalışanın koruyucuyu kullanmamasına neden olur. • İnteraktif soru: Kulak tıkacı mı yoksa kulaklık mı daha rahat geliyor, neden? • Ek bilgi: Baret altına takılan kulaklıkların uyumuna dikkat edin.

## Slide 62
Koruma Düzeyinin Yeterliliği ve İzleme
İşitme koruyucularının sağladığı korumanın yeterliliği, periyodik işitme testleri ve gürültü ölçümleriyle düzenli olarak izlenmeli, etkinlik sürekliliği sağlanmalıdır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işitme koruyucularının etkinliğinin gözden geçirilmesini ve gerekirse değiştirilmesini emreder.
Koruma düzeyinin yetersiz kaldığı durumlarda, daha yüksek SNR değerine sahip ekipmanlar tercih edilmeli veya toplu koruma önlemleri yeniden düzenlenmelidir.
İşitme koruyucularının ömrü, temizliği ve hasar durumu, etkin koruma faktörünü doğrudan etkilediğinden, düzenli bakım ve kontrol süreçleri aksatılmadan yürütülmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Odyometrik testlerin yasal zorunluluk olduğunu vurgulayın. • Kritik nokta: Hasarlı veya hijyeni bozulmuş bir koruyucu, koruma sağlamaz aksine enfeksiyon riski yaratır. • İnteraktif soru: Kulaklıklarınızı temizlemek için bir prosedürünüz var mı? • Ek bilgi: İşitme kaybı geri dönüşü olmayan bir meslek hastalığıdır.

## Slide 63
Gürültü Seviyesi ve Koruma Düzeyi
İşitme koruyucusu seçerken, çalışma ortamındaki gürültü seviyesi (dB) ve maruziyet süresi esas alınmalıdır; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, koruyucu donanım gürültüyü en düşük seviyeye indirmelidir.
Seçilen donanımın SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) değeri, ortamdaki ses şiddetini işitme sağlığını koruyacak seviyeye düşürecek yeterlilikte olmalıdır; ne çok düşük (yetersiz koruma) ne de çok yüksek (iletişim kaybı) değerler seçilmemelidir.
Frekans analizi yapılarak, yüksek ve düşük frekanslı gürültülere karşı uygun koruma sağlayan donanımlar tercih edilmelidir; bazı donanımlar sadece düşük frekanslarda etkili olurken, bazıları tüm spektrumda koruma sağlar.
Donanımın koruma performansı, çalışma ortamındaki en yüksek gürültü maruziyetine göre hesaplanmalı ve 85 dB(A) en yüksek maruziyet eylem değerini aşan durumlarda koruyucu kullanımı zorunlu tutularak, maruziyetin en düşük düzeye indirilmesi hedeflenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültü ölçüm sonuçlarının önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Ölçüm yapılmadan alınan koruyucunun neden yetersiz kaldığını açıklayın. • İnteraktif soru: Çalışma ortamınızda gürültü ölçümü yapıldığını biliyor musunuz? • Kritik nokta: SNR değerinin tek başına yeterli olmadığını, frekansın da önemli olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Yönetmelikteki eylem değerlerine atıfta bulunun.

## Slide 64
Konfor ve Kullanım Sürekliliği
İşitme koruyucularının uzun süreli kullanımında çalışan konforu, koruyucunun çıkarılmadan takılı kalmasını sağlayan temel faktördür; ağırlık, basınç ve kullanılan malzemenin cildi tahriş etmemesi kritik öneme sahiptir.
Kulak içi tıkaçlarda malzemenin yumuşaklığı ve kulak kanalına uyumu; kulak dışı manşonlarda ise kafa bandının basıncı, terlemeyi önleyici ped yapısı ve uzun süreli kullanıma uygunluk mutlaka değerlendirilmelidir.
Konforsuz bir donanım, çalışanın iş sırasında koruyucuyu sık sık çıkarmasına neden olur; bu durum, sadece birkaç dakikalık korumasız kalma süresinde bile toplam gürültü koruma performansını ciddi oranda düşürür.
İşveren, farklı tipte ve boyutta koruyucuları çalışanlara sunarak, bireysel konfor tercihlerine göre seçim yapılmasına olanak tanımalı ve çalışanların koruyucuyu benimsemesini kolaylaştırmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Konforun güvenlik üzerindeki etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Kulağı tahriş eden bir koruyucunun çalışan tarafından nasıl terk edildiğini anlatın. • İnteraktif soru: Kulak tıkacı mı yoksa manşon mu kullanmayı tercih edersiniz, neden? • Kritik nokta: Koruyucunun çıkarıldığı her saniye gürültü maruziyetinin arttığını vurgulayın. • Ek bilgi: Farklı tipte donanımların deneme kitlerinin önemine değinin.

## Slide 65
İletişim ve Güvenlik Algısı
İşitme koruyucuları, çevredeki uyarı seslerini, makinelerden gelen anormal sesleri ve çalışma arkadaşlarıyla iletişimi tamamen kesmemelidir; aşırı koruma (over-protection) çalışanları izole ederek yeni riskler yaratabilir.
İletişim gerektiren ortamlarda, insan sesi frekanslarını geçiren ancak yüksek şiddetli gürültüleri engelleyen özel filtreli işitme koruyucuları tercih edilerek, hem güvenlik hem de iletişim dengesi sağlanmalıdır.
Çalışanların tehlike anındaki ikaz seslerini veya ekipmanların çalışma durumuna dair sesli geri bildirimleri duyması, iş kazalarını önlemede hayati bir rol oynar; koruyucu donanım bu algıyı bozmamalıdır.
Özellikle tek başına veya izole çalışan personelin, çevresel farkındalığını kaybetmemesi için seçilecek donanımın işlevselliği, 6331 sayılı İSG Kanunu'nun temel amacı olan güvenli çalışma şartlarını desteklemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İzolasyonun yarattığı tehlikeyi açıklayın. • Gerçek örnek: İkaz sesini duyamadığı için kaza yaşayan bir senaryo örneği verin. • İnteraktif soru: İşitme koruyucusu takılıyken çalışma arkadaşınızı duyabiliyor musunuz? • Kritik nokta: Filtreli koruyucuların modern işyerleri için önemini belirtin. • Ek bilgi: İletişim kaybının iş verimliliğini de düşürdüğünü ekleyin.

## Slide 66
Uygunluk ve Diğer Donanımlarla Entegrasyon
İşitme koruyucusu, çalışanın kullanmak zorunda olduğu diğer kişisel koruyucu donanımlarla (baret, koruyucu gözlük, maske) tam uyum içerisinde çalışmalı ve birbirlerinin koruma performansını düşürmemelidir.
Örneğin, baretle birlikte kullanılan kulaklıkların baret bağlantı aparatları, kulak çevresindeki sızdırmazlığı bozmamalıdır; aynı şekilde gözlük sapları, kulaklık pedlerinin tam kapanmasını engellememelidir.
Bireysel uyum testi (fit-test) uygulamaları ile donanımın çalışanın kulak yapısına uygunluğu doğrulanmalı ve doğru takma/çıkarma yöntemleri hakkında çalışanlara eğitim verilerek uygulama hataları minimize edilmelidir.
Hijyenik açıdan, kulak içi tıkaçların temizliği veya tek kullanımlık olanların periyodik değişimi, kulak enfeksiyonlarını önlemek adına 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında işverenin gözetiminde planlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Donanımların birbiriyle çatışmasının yarattığı riskleri vurgulayın. • Gerçek örnek: Gözlük sapının kulaklık sızdırmazlığını bozması sonucu gürültü sızıntısı. • İnteraktif soru: Baret ve kulaklığı aynı anda kullanırken rahatsızlık yaşıyor musunuz? • Kritik nokta: Sızdırmazlığın bozulmasının koruma değerini sıfırlayabileceğini anlatın. • Ek bilgi: Hijyenin enfeksiyon riski açısından önemini hatırlatın.

## Slide 67
İşitme Koruyucularının Doğru Takılması
Kulak tıkacı takmadan önce ellerin temiz olması gerekir; tıkacı parmaklarınızla yuvarlayarak inceltin ve kulak kanalına tam oturacak şekilde nazikçe yerleştirin.
Kulaklık tipi koruyucu kullanırken, yastıkların kulak kepçesini tamamen kapattığından ve saç, gözlük veya şapka gibi sızdırmazlığı engelleyecek unsurların bulunmadığından emin olun.
Doğru takılmayan koruyucular, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca beklenen koruma değerini sağlayamaz ve sızdırma yaparak gürültüye maruziyeti artırır.
Tıkacın veya kulaklığın uygun yerleşimi, gürültü seviyesini yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altına çekmek için kritik önem taşır; uygun takılmayan donanım işitme kaybını önleyemez.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Kulak koruyucularin sadece takilmasinin yetmedigini, dogru takilmanin hayati oldugunu vurgulayin. • Gercek ornek: Yanlis takilan bir tikanin gürültü azaltma degerini (SNR) yari yariya düsürdügünü belirtin. • Interaktif soru: Kulak tikanizi takarken nelere dikkat ediyorsunuz? • Kritik nokta: Sac ve gözlük saplarinin kulaklik sızdırmazligini bozdugunu gösterin. • Ek bilgi: Üretici kilavuzlarindaki takma sekillerini inceleyin.

## Slide 68
Temizlik, Hijyen ve Sağlık Kuralları
Kulak tıkaçları ve kulaklıklar düzenli olarak temizlenmelidir; kir ve kulak kiri birikmesi enfeksiyon riskini artırır ve donanımın yapısını bozarak ömrünü kısaltır.
Tek kullanımlık tıkaçlar asla yıkanıp tekrar kullanılmamalıdır; sadece üreticinin belirttiği şekilde temizlenebilen tekrar kullanılabilir modeller, kişisel hijyen standartlarına uygun olarak korunmalıdır.
Kulaklık yastıkları yumuşak sabunlu suyla silinmeli ve kimyasal çözücülerden kaçınılmalıdır; temizlik sonrası donanım tamamen kurulanarak bir sonraki kullanıma hazır hale getirilmelidir.
Hijyen kurallarına uyulmaması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin sağladığı koruyucu donanımın etkisiz kalmasına ve çalışanlarda sağlık risklerinin artmasına neden olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Hijyenin sadece temizlik degil ayni zamanda saglikli bir kullanim icin sart oldugunu belirtin. • Gercek ornek: Kirlenmis kulaklik yastiklarinin ciltte tahris ve enfeksiyona yol actigini anlatın. • Interaktif soru: Kulakliklarinizi en son ne zaman temizlediniz? • Kritik nokta: Tek kullanimlik ürünlerin yikanmamasi gerektigini önemle vurgulayin. • Ek bilgi: Temizlik icin alkol bazli solüsyonlarin plastik aksama zarar verebilecegi konusunda uyarida bulunun.

## Slide 69
Bakım, Değişim ve Donanım Ömrü
Kulak koruyucular; malzeme yorgunluğu, sertleşme, çatlama veya esneklik kaybı durumunda derhal yenisiyle değiştirilmelidir; yıpranmış malzeme gürültüyü içeri sızdırır.
Tek kullanımlık kulak tıkaçları her vardiya sonunda atılmalı ve yeni vardiyada yeni tıkaç kullanılmalıdır; formunu yitirmiş tıkaçlar koruyucu özelliklerini tamamen kaybetmiştir.
Kulaklık yastıklarında meydana gelen yırtıklar veya kafa bandındaki esnemeler, donanımın kulak üzerine tam oturmasını engeller; bu durum sızdırmazlık kaybına ve koruma zafiyetine yol açar.
Donanım değişim periyotları, kullanım yoğunluğu ve çalışma ortamının kirlilik derecesine göre belirlenmeli, üretici talimatlarında belirtilen maksimum kullanım ömrü süresi asla aşılmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Donanimin sonsuza kadar kullanilamayacagini, her malzemenin bir ömrü oldugunu belirtin. • Gercek ornek: Sertlesmis bir kulaklik yastiginin kulak cevresini nasil tam kapatmadigini gösterin. • Interaktif soru: Donaniminizin ömrünü nasil takip ediyorsunuz? • Kritik nokta: Yipranmis donanimin hic koruma saglamadigini ve sahte bir güven duygusu verdigini vurgulayin. • Ek bilgi: Degisim periyotlarini isyeri yönetim sistemi ile takip edin.

## Slide 70
Kontrol, Denetim ve Yasal Sorumluluk
İşveren veya görevli İSG uzmanı, çalışanların kulak koruyucuları doğru kullanıp kullanmadığını periyodik olarak denetlemelidir; yanlış kullanım işitme kaybı riskini ortadan kaldırmaz.
Çalışanlar, donanımlarında herhangi bir hasar veya bozulma fark ettiklerinde derhal amirlerine bildirmeli ve yeni donanım talep etmelidir; kişisel inisiyatifle onarım yapılmamalıdır.
İşitme koruyucularının etkinliği, gürültü ölçüm sonuçlarına göre seçilen donanımın koruma faktörünün (SNR değeri) yeterliliği ile kontrol edilmelidir; yetersiz donanım kullanımı yasal bir ihlaldir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, kulak koruyucuların periyodik bakımı ve çalışanların bu konudaki eğitimi zorunludur; tüm denetimler kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Denetimin bir ceza degil, sagligi koruma araci oldugunu belirtin. • Gercek ornek: Yanlis donanim seciminin gürültüyü engellemedigi bir senaryodan bahsedin. • Interaktif soru: Donaniminizda bir hasar gördügünüzde kime bildiriyorsunuz? • Kritik nokta: Yasal sorumlulugun hem isveren hem de calisan üzerinde oldugunu hatirlatin. • Ek bilgi: Kayit tutmanin yasal süreçlerdeki önemine deginin.

## Slide 71
Aktif Gürültü Azaltma Teknolojisi
Aktif gürültü azaltma (ANC) teknolojisi, çevredeki düşük frekanslı sabit gürültüleri faz zıtlığı ile sönümler; çalışanların maruz kaldığı sürekli uğultu düzeyini düşürerek işitme üzerindeki yorgunluğu azaltır.
Bu teknoloji, kulaklık içindeki mikrofonlar aracılığıyla dış ortam sesini algılar ve dijital işlemcilerle bu sesin ters fazını üretir; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik esasları dikkate alınmalıdır.
ANC sistemleri, özellikle havalandırma sistemleri veya büyük motorların çıkardığı sürekli gürültüde etkilidir; ancak ani patlama sesleri veya yüksek frekanslı darbeli gürültüler üzerinde pasif koruma kadar etkili olmayabilirler.
Çalışanlar, aktif sistemlerin pil ömrü ve elektronik arıza riskleri konusunda bilgilendirilmelidir; cihazın şarj durumu ve çalışma durumu düzenli kontrol edilmeli, pasif koruma özellikleri her zaman dikkate alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Aktif gürültü azaltma teknolojisinin pasif korumadan farkını belirtin. • Kritik nokta: ANC'nin her frekansta aynı korumayı sağlamadığını, özellikle ani seslerde pasif yalıtımın esas olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Elektronik sistemlerin pil ve arıza kontrolünün düzenli yapılması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 72
Haberleşme ve İletişim Donanımları
Gürültülü ortamlarda çalışanların birbirleriyle iletişim kurması, iş güvenliği açısından kritik öneme sahiptir; haberleşme özellikli kulaklıklar, ortam gürültüsünü baskılarken net ses iletimi sağlayarak yanlış anlaşılmaları ve buna bağlı kazaları önler.
Bu cihazlar, radyo frekansları veya Bluetooth teknolojisi ile entegre çalışarak kesintisiz haberleşme imkanı tanır; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iletişimi güçlendiren bu donanımların kullanımı teşvik edilmelidir.
İletişim kulaklıklarının ses seviyesi, ortam gürültüsünden bağımsız olarak limit değerlerde tutulmalıdır; sesin çok yüksek iletilmesi, cihazın kendisinin işitme kaybı riskine yol açabileceği unutulmamalı ve ses sınırlayıcılar düzenli kalibre edilmelidir.
Acil durum sinyallerinin veya uyarı seslerinin, iletişim sistemi üzerinden duyulabilirliği sağlanmalıdır; iletişim cihazları, dışarıdan gelen hayati uyarıları bastırmamalı, aksine bu sesleri geçişe izin verecek şekilde konfigüre edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültülü ortamda iletişimin neden kaza riskini azalttığını tartışın. • Kritik nokta: İletişim cihazlarının ses seviyesi limitlerini aşmaması gerektiğini vurgulayın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda iletişim kopukluğundan kaynaklanan bir risk yaşadınız mı?

## Slide 73
Özel Uygulamalar ve Sektörel Çözümler
Havacılık, madencilik veya denizcilik gibi zorlu çalışma alanlarında, standart kulaklıklar yerine sektöre özgü özel uygulamalar tercih edilmelidir; bu donanımlar, yüksek nem, toz veya patlayıcı ortam gibi koşullara dayanıklı tasarlanmıştır.
İşitme koruyucuları, kasklarla entegre edilebilen veya baret üzerine monte edilebilen özel aparatlarla kullanılmalıdır; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca uygun donanım risk değerlendirmesine göre seçilmelidir.
Özel uygulamalarda, kulak kanalının yapısına uygun kişiselleştirilmiş kalıplar veya özel sönümleme filtreleri kullanılabilir; bu çözümler, uzun süreli kullanımlarda konforu artırırken, koruma seviyesinin sürekliliğini ve etkinliğini garanti altına almaktadır.
Yüksek ısı, radyasyon veya kimyasal maruziyetin olduğu alanlarda, seçilecek koruyucuların malzeme yapısı çevresel faktörlere uygun olmalıdır; yanlış malzeme seçimi, koruyucunun hızla bozulmasına ve işlevini yitirmesine neden olabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Her işin risk seviyesinin farklı olduğunu ve buna göre ekipman seçilmesi gerektiğini belirtin. • Kritik nokta: Kişiselleştirilmiş koruyucuların (kalıp) önemine değinin. • Ek bilgi: Çevresel faktörlerin (ısı, kimyasal) malzeme ömrüne etkisini açıklayın.

## Slide 74
Donanım Bakımı ve Denetim Süreçleri
İşitme koruyucularının ve iletişim donanımlarının performansını korumak için periyodik bakım şarttır; elektronik parçaların nemden, tozdan ve kirden korunması, cihazın ömrünü uzatır ve ses iletim kalitesini sabit tutar.
Hijyen standartlarını sağlamak amacıyla, kulak yastıkları ve hijyen kitleri düzenli olarak değiştirilmelidir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, donanımın temizliği ve dezenfeksiyonu işverenin sorumluluğundadır.
Elektronik donanımların kablo bağlantıları, pil yuvaları ve mikrofon girişleri her vardiya öncesi kontrol edilmelidir; hasarlı veya işlevselliğini yitirmiş cihazlar derhal kullanım dışı bırakılmalı ve yenisiyle değiştirilmelidir.
Çalışanlara, kendi kullandıkları donanımın basit bakım yöntemleri ve arıza bildirimi hakkında eğitim verilmelidir; bakım kayıtlarının tutulması, denetimlerde yasal uyumluluğun bir kanıtı olarak saklanmalı ve periyodik kontroller belgelendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakımsız bir koruyucunun koruma sağlamayacağını vurgulayın. • Kritik nokta: Hijyenin (özellikle ortak kullanımlarda) önemini belirtin. • İnteraktif soru: Donanımınızda bir arıza fark ettiğinizde bildirim süreciniz nasıl işliyor?

## Slide 75
Düşük Gürültülü Ekipman Seçimi
Gürültü kontrolünde en etkin yöntem kaynağında yapılan mühendislik çalışmalarıdır; düşük gürültülü ekipmanlar, ses enerjisini yayan bileşenlerin özel tasarımları sayesinde gürültü maruziyetini başlangıç aşamasında azaltır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, işverenler gürültü kaynağını mümkün olan en düşük seviyeye indirecek teknolojik alternatifleri değerlendirmekle yükümlüdür.
Sessiz ekipman tercihi, işyerindeki toplam gürültü yükünü azaltarak işitme kaybı riskini minimize eder; bu durum, uzun vadede meslek hastalığı oranlarının düşmesine doğrudan katkı sağlar.
Ekipman seçimi yapılırken ses gücü seviyeleri karşılaştırılmalı ve teknik şartnamelerde düşük desibel değerlerine sahip ürünler önceliklendirilerek çalışma ortamı iyileştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültüyü kaynağında yok etmenin en etkili yöntem olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Aynı kapasitedeki iki makinenin dB değerlerini karşılaştıran teknik tabloyu gösterin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız makinenin ses seviyesini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Teknik şartnamelerin satın alma sürecinde temel belirleyici olması gerektiğini unutmayın.

## Slide 76
Ekipman Satın Alma Kriterleri
Yeni makine veya ekipman satın alırken, üretici tarafından sağlanan gürültü emisyon değerleri mutlaka incelenmeli ve benzer kapasitedeki ürünler arasında en düşük ses seviyesine sahip olan seçilmelidir.
Satın alma aşamasında, ekipmanın çalışma ortamındaki toplam gürültü düzeyine etkisini belirlemek için gürültü haritalama verileri veya teknik spesifikasyonlar dikkate alınarak kıyaslama yapılmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, iş ekipmanlarının çalışan sağlığına en az zarar verecek şekilde seçilmesini sağlamakla sorumludur; bu sorumluluk satın alma sürecini doğrudan kapsar.
Üreticilerden gürültü seviyesini gösteren test raporları talep edilmeli ve bu raporların güncel standartlara uygunluğu doğrulanarak satın alma sözleşmelerine performans kriteri olarak eklenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Satın alma sürecinin İSG açısından stratejik önemini belirtin. • Gerçek örnek: Bir makine alımında dB değerinin 5 birim düşürülmesinin çalışan üzerindeki etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Yeni bir makine alırken gürültü seviyesini sorguluyor musunuz? • Kritik nokta: Teknik raporların sözleşmeye bağlanması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 77
Teknolojik Değişim ve İyileştirme
Elde bulunan eski ve yüksek gürültülü makinelerin, teknolojik gelişmelere paralel olarak daha sessiz çalışan yeni nesil ekipmanlarla değiştirilmesi, gürültü kontrol hiyerarşisinde temel bir mühendislik önlemidir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, gürültü düzeyi maruziyet sınır değerlerini aşan durumlarda ekipman değişimi veya modifikasyonu zorunlu hale gelebilir.
Değişim süreci planlanırken, sadece gürültü seviyesi değil, operasyonel verimlilik ve ergonomik uyum da göz önünde bulundurularak bütünsel bir iyileştirme hedeflenmelidir.
Eski ekipmanların devre dışı bırakılması sırasında, işyerinde gürültü kaynaklarının sistematik olarak azaltılması amacıyla bir değişim takvimi oluşturulmalı ve bu süreç çalışanlarla paylaşılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Değişim sürecinin planlı bir mühendislik çalışması olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Eski bir pres makinesinin modern bir modelle değişimi sonrası gürültü ölçüm sonuçlarını karşılaştırın. • İnteraktif soru: İşyerimizde değişmesi gereken en gürültülü makine hangisidir? • Kritik nokta: Değişimin verimliliği de artıracağını unutmayın.

## Slide 78
Bakım ve Periyodik Kontrol
Ekipmanların mekanik aşınmaları, yağsız kalmaları veya gevşek parçaları gürültü düzeyini ciddi oranda artırır; bu nedenle düzenli koruyucu bakım, sessiz çalışma ortamının korunması için kritiktir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması, hem iş güvenliğini sağlar hem de makine kaynaklı gürültü kirliliğini kontrol altında tutar.
Bakım programları, üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmalı ve özellikle gürültüye duyarlı parçaların (rulmanlar, dişliler, susturucular) kontrolü özel olarak takip edilmelidir.
Bakım faaliyetleri sırasında gürültü seviyesindeki değişimler ölçülmeli ve anormal bir artış tespit edildiğinde kaynağın tespiti için teknik inceleme başlatılarak gerekli onarımlar derhal yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bakımın sadece arıza giderme değil, bir önleyici İSG faaliyeti olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gevşek bir kaportanın yarattığı titreşim ve gürültü örneğini anlatın. • İnteraktif soru: Makinelerin bakım kayıtlarını tutuyor muyuz? • Kritik nokta: Bakım kayıtlarının yasal bir kanıt olduğunu hatırlatın.

## Slide 79
Ses Bariyerleri ile Gürültü Kontrolü
Ses bariyerleri, gürültü kaynağı ile çalışan arasına yerleştirilen fiziksel engellerdir; ses dalgalarının doğrudan ulaşmasını engelleyerek gürültü seviyesini düşürür.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, toplu koruma önlemleri kişisel koruyucu donanımlardan önce tercih edilmelidir.
Bariyerlerin etkinliği, yüksekliği ve malzemenin ses yutuculuk katsayısına bağlıdır; bariyer ne kadar yüksek ve kaynağa ne kadar yakınsa koruma o kadar artar.
Bariyer tasarımı yapılırken ortamdaki hava akışı ve iş akışının engellenmemesi için dikkatli bir yerleşim planı oluşturulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ses bariyerlerinin birincil koruma yöntemi olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Açık ofislerde veya üretim hatlarında kullanılan bölücü duvarları örnek verin. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda sesi engelleyen bir bariyer var mı? • Kritik nokta: Bariyerin doğrudan ses yolunu keserek gürültüyü belirgin ölçüde azalttığını; kenar kırınımı nedeniyle tam kesmenin mümkün olmadığını (bu yüzden yükseklik ve konum kritiktir) hatırlatın.

## Slide 80
Akustik Yalıtım Malzemeleri
Akustik yalıtım, ses enerjisini emen özel malzemelerin (sünger, taş yünü, cam yünü) kullanılmasıyla ortamdaki yankı ve yansımaların minimize edilmesidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işveren gürültüyü kaynağında azaltmak için teknik her türlü iyileştirmeyi yapmalıdır.
Yalıtım malzemeleri seçilirken yanmazlık, dayanıklılık ve uygulama kolaylığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmalı; malzemenin gürültü frekansına uygunluğu kontrol edilmelidir.
Yalıtımın başarısı, uygulama yüzeyinin tamamen kaplanmasına ve ek yerlerinde boşluk kalmamasına bağlıdır; hatalı uygulama ses sızıntılarına yol açar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yalıtımın sesin yansımasını nasıl engellediğini anlatın. • Gerçek örnek: Jeneratör odalarının duvarlarındaki yalıtım panellerinden bahsedin. • İnteraktif soru: Yankılı bir ortamın çalışan konsantrasyonunu nasıl etkilediğini tartışın. • Kritik nokta: Malzemelerin yangın dayanımının hayati önem taşıdığını belirtin.

## Slide 81
Ses Yalıtımlı Çalışma Kabinleri
Ses yalıtımlı kabinler, çok gürültülü makinelerin veya test alanlarının tamamen kapatılarak gürültünün çalışma ortamına yayılmasının engellenmesini sağlar.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, maruziyetin yüksek olduğu durumlarda kabin kullanımı en etkili mühendislik kontrolüdür.
Kabin içindeki havalandırma ve aydınlatma sistemleri, gürültü sızıntısı olmayacak şekilde tasarlanmalı; giriş-çıkış kapıları mutlaka yalıtımlı olmalıdır.
Kabin içinde çalışan personel varsa, içerideki ısıl konforun ve hava kalitesinin sürekli izlenmesi, iş sağlığı açısından zorunluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kabinlerin gürültüyü kaynağında hapsettiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Pres makineleri veya kompresörler için kullanılan ses kabinleri. • İnteraktif soru: Kabin içinde çalışmanın psikolojik etkileri neler olabilir? • Kritik nokta: Kabin havalandırmasının sessiz tip olması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 82
Akustik Perdeler ve Esnek Çözümler
Akustik perdeler, hareketli ve geçici gürültü kaynakları için kullanılan, kolayca kurulabilen ve gerektiğinde taşınabilen esnek yalıtım çözümleridir.
6331 sayılı İSG Kanunu'nun gerektirdiği güvenli çalışma ortamı, bu tür pratik önlemlerle hızlıca iyileştirilebilir; özellikle tamir ve bakım süreçlerinde tercih edilir.
Perdelerin montajında boşluk kalmamasına ve zeminle tam temas etmesine dikkat edilmeli; gevşek bırakılan kısımlar sesin alt kısımdan geçmesine neden olur.
Akustik perdeler, endüstriyel tesislerdeki geçici gürültülü operasyonlar sırasında çevredeki diğer çalışanların korunması için oldukça pratik ve etkili bir yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Perdelerin esneklik avantajından bahsedin. • Gerçek örnek: Kaynak atölyelerinde kullanılan ses yalıtımlı perdeler. • İnteraktif soru: Hareketli iş süreçlerinde nasıl bir ses önlemi alırsınız? • Kritik nokta: Perdenin yırtılmaması ve temiz tutulması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 83
Ses Emici Malzemelerin Çalışma Prensibi
Ses emici malzemeler, ses enerjisini bünyesindeki gözenekli yapılar sayesinde ısı enerjisine dönüştürerek yansımasını engelleyen özel materyallerdir. Mineral yünü, akustik sünger ve cam yünü gibi malzemeler, ses dalgalarını iç yapısındaki boşluklarda hapsederek mekan içindeki yansıma seviyesini düşürür ve çalışan sağlığını korur.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, mühendislik önlemleri arasında bu tür malzemelerin kullanımı, gürültü yükünü kaynağında veya yayılım yolunda azaltmak için kritik bir teknik olarak tanımlanmıştır.
Bu malzemelerin seçiminde malzemenin ses yutma katsayısı ve işyerindeki ortam koşullarına uygunluğu dikkate alınmalıdır; nemli veya tozlu ortamlarda kullanılacak malzemenin dayanıklılığı mutlaka önceden test edilmelidir.
Uygulama esnasında malzemenin yüzeyinin boyanması veya üzerinin kapatılması gözenekleri tıkayarak ses emme kapasitesini düşürebilir, bu nedenle uygulamalar uzman tavsiyesine göre yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sesin bir enerjisi olduğunu ve bu enerjiyi yutmanın gürültüyü nasıl azalttığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Fabrika duvarlarındaki akustik süngerlerin ses yankısını nasıl kestiğini basit bir örnekle anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız ortamda sesin yankılandığını hissettiğiniz alanlar var mı? • Kritik nokta: Malzemelerin üzerinin boyanmaması gerektiğini mutlaka belirtin. • Ek bilgi: Ses yutma katsayısı yüksek malzemelerin maliyet verimliliğini değerlendirin.

## Slide 84
Yankı Azaltma ile İşitsel Konfor
Yankı süresinin azaltılması, mekan içindeki sesin sert yüzeylere çarparak defalarca yansımasını engelleyerek ortamdaki işitsel konforu ve çalışanların odaklanma kapasitesini artırır. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültü kaynaklı stresin azaltılması için yankı yönetimi bir idari ve teknik önlem olarak değerlendirilmelidir.
İşyerinde gürültünün birikimli etkisini baskılayan bu yöntem, çalışanların birbirini duymasını kolaylaştırarak iş güvenliği talimatlarının ve uyarılarının daha net anlaşılmasını sağlar. Karmaşık yankı süreçleri, işitme yorgunluğunu artırarak dikkat dağınıklığına neden olabilir.
Bu süreçte mekanın hacmi ve yüzey alanı dikkate alınarak akustik hesaplamalar yapılmalı ve yankı süresi hedeflenen değerlere çekilmelidir. Yanlış hesaplanmış yankı azaltma uygulamaları, ortamda yapay bir sessizlik hissi yaratarak tehlikelerin fark edilmesini zorlaştırabilir.
Düzenli bakım ve temizlik, yankı azaltıcı panellerin performansını korumak için gereklidir; toz birikimi bu malzemelerin verimliliğini zamanla düşürerek gürültü seviyesinin yeniden artmasına neden olabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yankının sadece gürültü değil, iletişim bozukluğu da yarattığını ifade edin. • Gerçek örnek: Boş bir koridorda sesin nasıl yankılandığını örnek verin. • İnteraktif soru: İşyerinde birbirinizi duymakta zorlandığınız alanlar var mı? • Kritik nokta: Yankı süresinin iş güvenliği uyarılarının duyulabilirliği üzerindeki etkisini vurgulayın. • Ek bilgi: Akustik panellerin bakım gereksinimlerine değinin.

## Slide 85
Akustik Kaplamalar ve Kaynak Kontrolü
Gürültü kaynağının etrafını kapatan akustik kaplamalar ve muhafazalar, sesin ortama yayılmadan kaynağında hapsedilmesini sağlayan en etkili mühendislik önlemlerinden biridir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, işverenler gürültüyü kaynağında azaltmak için gerekli her türlü teknik tedbiri almakla yükümlüdür.
Bu kaplamalar, yüksek ses yalıtımı sağlayan ağır ve yoğun malzemelerden üretilir; genellikle iç kısımları ses yutucu katmanlarla desteklenerek içerideki sesin birikmesi önlenir. Makine gürültüsünün dışarı taşmasını engelleyen bu sistemler, operatörlerin maruziyetini ciddi oranda düşürür.
Kaplama uygulamalarında, makinenin soğutma sistemlerine ve bakım erişim noktalarına dikkat edilmelidir; hava akışını engelleyen bir kaplama, makinede aşırı ısınmaya ve arızalara yol açabilir. Bu nedenle muhafazalar, kolayca açılıp kapanabilir veya havalandırma kanallarına sahip olmalıdır.
Düzenli olarak kaplamaların bütünlüğü kontrol edilmeli, sızıntı yapan contalar veya gevşeyen bağlantı noktaları derhal onarılmalıdır; çünkü en küçük bir açıklık, ses yalıtım performansının hızla düşmesine neden olabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültüyü kaynağında durdurmanın, kişisel koruyucudan daha etkili olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Bir kompresörün etrafının kapatılmasının çevredeki sesi nasıl azalttığını anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizde kaynağında yalıtılmış makine gördünüz mü? • Kritik nokta: Kaplamaların makine soğutmasına etkisini mutlaka vurgulayın. • Ek bilgi: Kaplamaların bakım erişim kolaylığı üzerine konuşun.

## Slide 86
Tavan ve Duvar Uygulamaları
Tavan ve duvarlara monte edilen akustik paneller veya ses yutucu bölmeler, geniş alanlardaki gürültü yansımasını kontrol altına alarak ortamdaki genel gürültü yükünü azaltır. Özellikle yüksek tavanlı fabrika veya atölyelerde tavan askılı ses emiciler, çalışanların maruz kaldığı toplam ses enerjisini önemli ölçüde düşürmektedir.
Bu sistemler, ses dalgalarının tavan ve duvarlar arasında sürekli yansımasını engelleyerek ortamın akustik kalitesini yükseltir; çalışanlar üzerinde oluşan gürültü stresini azaltır. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, bu tür mühendislik düzenlemelerini aktif bir koruma yöntemi olarak desteklemektedir.
Montaj aşamasında, panellerin yangına dayanıklılık sertifikalarına sahip olması hayati önem taşır; çünkü geniş yüzeyli kaplamalar, yangın durumunda alevlerin hızla yayılmasına zemin hazırlayabilir. Malzeme seçiminde yangın yönetmeliklerine tam uyum şarttır.
Panellerin yerleşimi, gürültü kaynaklarının konumuna ve sesin yayıldığı yönlere göre stratejik olarak planlanmalıdır; doğru yerleştirilen bir ses emici panel, yanlış yerleştirilmiş on panelden daha verimli sonuçlar verebilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tavanın gürültü yansımasında neden en büyük yüzey olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Asma tavan uygulamalarının ofislerdeki sessizlik etkisinden bahsedin. • İnteraktif soru: Tavanınızdaki asılı panellerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? • Kritik nokta: Malzemelerin yangın dayanımı sertifikasının önemi. • Ek bilgi: Panellerin yerleşim stratejisi üzerine kısa bir tartışma yürütün.

## Slide 87
İzole Kabin Uygulamaları
İzole kabinler, gürültü kaynağını çalışanlardan fiziksel olarak ayırarak maruziyeti en aza indiren temel mühendislik önlemleridir; bu kabinler, ses yalıtım malzemeleri kullanılarak gürültünün yayılmasını engellemek üzere tasarlanır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültü kaynağının izole edilmesi, teknik olarak mümkün olan durumlarda öncelikli tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.
Kabinlerin iç yüzeyleri, ses emici özellikli panellerle kaplanmalı ve dışarıdan gelen titreşimlerin içeriye iletilmemesi için gerekli sönümleme mekanizmaları kurulmalıdır.
Bu sistemler, özellikle ağır sanayi tesislerinde, yüksek gürültü seviyesine sahip makinelerin olduğu alanlarda operatörün güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Ses yalıtımının neden en etkili kontrol yöntemi olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Büyük bir santraldeki kontrol kabinini örnek verin. • Kritik nokta: Kabin içindeki yalıtımın düzenli bakımının önemini belirtin. • Ek bilgi: Yönetmelik gereği önceliğin toplu korumada olduğunu hatırlatın.

## Slide 88
Operatör Koruma ve Güvenliği
Operatör koruma sistemleri, yüksek gürültülü üretim alanlarında çalışan personelin işitme kaybı riskini azaltmak için tasarlanmış özel çalışma alanlarını kapsar; bu alanlar çalışanların maruziyet süresini doğrudan kontrol altına alır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işveren işyerindeki tehlikeleri kaynağında yok etmekle yükümlüdür; kontrol odaları, operatörü yüksek desibelden uzak tutarak bu yükümlülüğü yerine getirir.
Kontrol odalarında çalışan personel, sürekli gürültüye maruz kalmadığı için daha yüksek dikkat seviyesine sahip olur ve operasyonel hataların önüne geçilmesi kolaylaşır.
Operatörün çalışma ortamında, gürültü haricinde toz, ısı ve titreşim gibi diğer risk etmenlerinin de kontrol altında tutulması, koruma seviyesini bütünsel olarak artırmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Operatörün fiziksel ayrılmasının korumadaki yerini açıklayın. • Gerçek örnek: Bir üretim hattındaki kontrol odasının işlevini anlatın. • Interaktif soru: Kontrol odası olmayan yerlerde KKD kullanımı yeterli midir? • Kritik nokta: Mühendislik önlemlerinin KKD'den önce geldiğini vurgulayın.

## Slide 89
Sızdırmazlık ve Ses Yalıtımı
Ses yalıtımı sağlayan kabinlerde sızdırmazlık, yalıtımın başarısını belirleyen en temel unsurdur; kapı aralıkları, kablo geçişleri ve cam birleşim yerleri ses sızıntısının yaşandığı ana noktalardır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, ses seviyesinin belirlenen sınırların altında kalması için kabinlerde periyodik sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.
Özel contalar ve akustik sızdırmazlık bantları kullanılarak, yüksek frekanslı seslerin bile kabin içine girişi minimize edilmeli ve kabin bütünlüğü her zaman korunmalıdır.
Sızdırmazlığın bozulması, kabin içindeki gürültü seviyesini hızla yükselteceğinden, bu bölümlerde düzenli bakım ve onarım süreçleri, İSG yönetim sistemi içerisinde yer almalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: En ufak bir boşluğun ses yalıtımını nasıl bozduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Kapı altlarındaki boşlukların desibel üzerindeki etkisini belirtin. • Kritik nokta: Bakım personelinin sızdırmazlık kontrolleri konusundaki hassasiyetini vurgulayın. • Ek bilgi: Akustik testlerin periyodik olarak kayıt altına alınması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 90
Kontrol Odalarında Konfor ve Ergonomi
Kontrol odalarında sadece ses yalıtımı değil, aynı zamanda termal konfor, aydınlatma ve ergonomik çalışma koşulları da verimliliği ve çalışan sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerdir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ergonomik çalışma şartlarının sağlanmasını işverenin genel gözetim borcu kapsamında değerlendirmektedir; konforlu bir oda, uzun süreli çalışmalarda stresi azaltır.
İdeal bir kontrol odasında havalandırma sistemleri, gürültü oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı ve oda içerisindeki hava kalitesi, oksijen seviyesi ve nem oranı sürekli dengede tutulmalıdır.
Ergonomik koltuklar, ekran yerleşimi ve düzenli çalışma alanı, operatörün yorgunluğunu minimize ederek iş kazası riskini düşürür ve genel iş sağlığı kültürünü destekler.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Sadece gürültünün değil, diğer faktörlerin de yorgunluk üzerindeki etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Ergonomik olmayan bir koltuğun uzun vadeli sağlık etkilerini tartışın. • Kritik nokta: Havalandırma sisteminin kendisinin bir gürültü kaynağı olmamasına dikkat çekin. • Ek bilgi: Konforun, çalışanın dikkatini korumasına nasıl katkı sağladığını vurgulayın.

## Slide 91
Uzaktan Kumanda Sistemleri ile Güvenli Operasyon
Uzaktan kumanda teknolojileri, operatörün tehlikeli çalışma alanından fiziksel olarak uzaklaşmasını sağlayarak kaza risklerini minimize eder; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca bu sistemler bir mühendislik kontrolüdür.
Uzaktan kumanda kullanımı, operatörün gürültülü ortamdaki maruziyet süresini doğrudan azaltırken, işin hassasiyetini ve görüş açısını artırarak operasyonel verimliliği ve iş güvenliği standartlarını yükseltmektedir.
Sistemin kurulumunda acil durdurma butonlarının erişilebilir olması ve sinyal kesilirse makinenin güvenli moda geçmesi yasal gerekliliktir; bu süreçler 6331 sayılı Kanun'a uygun olarak test edilmelidir.
Uzaktan kumanda kullanan personel, cihazların bakım işlemlerini takip etmelidir; sinyal karışıklığını önlemek adına frekans yönetimi ve parazit koruma önlemleri kurulum aşamasında mutlaka dikkate alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Operatörü gürültü kaynağından ayırmanın önemini belirtin. • Gerçek örnek: Vinç operasyonlarında uzaktan kumanda ile sağlanan görüş mesafesini anlatın. • İnteraktif soru: Uzaktan kumanda arızalandığında ne yapılması gerektiğini sorun. • Kritik nokta: Sinyal kesintisi durumunda acil durdurma prosedürü. • Ek bilgi: Cihazların periyodik bakımı yasal zorunluluktur.

## Slide 92
Mühendislik Kontrolleri ile Maruziyetin Azaltılması
Gürültü ve titreşim gibi fiziksel riskleri azaltmak için kullanılan mühendislik kontrolleri, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca KKD kullanımından önce gelen öncelikli koruma yöntemidir.
Operasyonel alanda bariyerler ve ses yalıtımlı kabinler kullanarak gürültü kaynağı ile çalışan arasındaki etkileşim kesilmeli; bu fiziksel engeller maruziyet seviyesini desibel bazında önemli ölçüde düşürmektedir.
Mühendislik önlemleri tasarlanırken işin işleyişi kısıtlanmamalı, ergonomik standartlara uygun çalışma alanları oluşturularak uzun süreli maruziyetten kaynaklanan meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenmelidir.
Gürültü seviyeleri periyodik olarak ölçülmeli ve sınır değerlerin aşılması durumunda teknik iyileştirmelerin yapılması için risk değerlendirme raporları güncellenmelidir; bu süreçte teknik uzmanların görüşü alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin son çare olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Makine etrafına kurulan ses perdelerinin etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda gürültüyü azaltacak ne yapılabilir? • Kritik nokta: Mühendislik önlemlerinin kalıcılığı. • Ek bilgi: Risk değerlendirme güncellemeleri yasal bir zorunluluktur.

## Slide 93
Otomasyon ile Süreç Güvenliğini Artırma
İş süreçlerinin otomasyona geçirilmesi, insan hatalarını ve tehlikeli alanlara girişi azaltarak iş güvenliği performansını iyileştirir; otomasyon sistemleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun temel hedefleriyle örtüşmektedir.
Otomatize edilen sistemlerde makine koruyucuları ve ışık perdeleri entegre edilerek operatörün hareketli aksama erişimi engellenmeli; bu koruma önlemleri, makine emniyeti standartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
Otomasyon yazılımlarının düzenli güncellenmesi ve sistem hatalarına karşı yedekli çalışma prensibinin benimsenmesi güvenliği garanti altına alır; sistem durduğunda güvenli yeniden başlatma prosedürleri uygulanmalıdır.
Çalışanların otomasyon sistemleri üzerindeki yetkinlikleri artırılmalı; sistemin çalışma mantığı, arıza giderme yöntemleri ve acil durum müdahale prosedürleri tüm operatörler tarafından detaylıca bilinmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Otomasyonun sadece verimlilik değil güvenlik aracı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Işık perdelerinin personeli nasıl koruduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Otomasyon sisteminde arıza durumunda ilk müdahale ne olmalı? • Kritik nokta: Yetkisiz müdahalelerin önlenmesi. • Ek bilgi: Eğitimli personel sistem güvenliğini artırır.

## Slide 94
Güvenli Mesafe ve Alan Yönetimi
Çalışma alanlarında mesafe yönetimi, tehlikeli bölgelere girişi önlemek için işaretlemeler ve bariyerler ile desteklenerek Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik esaslarına uygun yönetilmelidir.
Gürültü kaynağı olan makinelerin etrafında oluşturulan güvenli mesafeler, çalışanların maruziyetini azaltan idari bir tedbirdir; bu alanlar gürültü haritaları dikkate alınarak belirlenmeli ve denetlenmelidir.
Mesafe kontrolü sağlanırken acil çıkış yollarının kapatılmadığından emin olunmalı; operasyonel alanların düzeni, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri düzeni standartlarına uygun olmalıdır.
Güvenli mesafe uygulamalarının etkinliğini ölçmek için saha denetimleri yapılmalı ve çalışanların hareketleri, risk analizlerinde belirlenen yaya ve araç yolları ile uyumlu hale getirilmelidir; denetimler kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mesafenin en basit ve etkili koruma olduğunu söyleyin. • Gerçek örnek: Zemin işaretlemelerinin kaza önleme etkisi. • İnteraktif soru: Saha içinde en tehlikeli alan sizce neresi? • Kritik nokta: Acil çıkış yollarının açık tutulması. • Ek bilgi: Saha denetim raporlarının yasal değeri.

## Slide 95
Anti-Vibrasyon Temel Prensipleri
Anti-vibrasyon sistemleri, makine kaynaklı titreşimlerin yapıya geçişini engellemek için tasarlanmış mekanik düzeneklerdir; bu sistemler, titreşim enerjisini absorbe ederek veya frekans aralığını değiştirerek rezonans riskini minimize eder.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, titreşime maruziyetin azaltılması için mühendislik önlemleri öncelikli olarak uygulanmalı ve makinelerin doğru izolasyonu sağlanmalıdır.
İzolasyon verimliliği, makinenin çalışma frekansı ile montaj sisteminin doğal frekansı arasındaki orana bağlıdır; doğal frekans ne kadar düşük olursa, izolasyon performansı o kadar yüksek olur.
Sistem tasarımında, titreşimin iletimini kesmek için makine ile zemin arasında esnek bir geçiş bölgesi oluşturulması, yapısal gürültü ve mekanik aşınmaların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Titreşimin sadece bir konfor sorunu değil, yasal bir risk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Havalandırma fanlarının zeminde yarattığı titreşimin binaya yayılmasını engelleyen izolatörlerden bahsedin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda zeminde aşırı titreşim hissettiğiniz bir makine var mı? • Kritik nokta: Rezonansın makine ömrünü kısalttığını belirtin. • Ek bilgi: Yönetmelik kapsamında maruziyet sınır değerlerine dikkat çekin.

## Slide 96
Titreşim İzolasyonu için Kaide Tasarımı
Beton veya çelik kaideler, makinenin statik yükünü dağıtarak sistemin toplam kütlesini artırır; bu kütle artışı, makine çalışma frekansını düşürerek doğal frekans ile çakışma riskini azaltır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerindeki ekipmanların güvenli kurulumu işverenin sorumluluğundadır; kaidelerin zeminden tam ayrılması için genleşme derzleri ve uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
Kaide tasarımı yapılırken makinenin ağırlık merkezi dikkate alınmalı ve simetrik bir yük dağılımı sağlanarak dengesiz titreşimlerin oluşması engellenmelidir; aksi durumda izolasyon verimi düşer.
Zemin ile kaide arasında kullanılan rijit bağlantıların koparılması, yapısal iletimin engellenmesi için elzemdir; bu süreçte kullanılan ankrajlar vibrasyonu iletmeyecek şekilde yalıtılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaidenin neden sadece bir ağırlık değil, bir izolasyon aracı olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Büyük pres makinelerinin altına yapılan beton blokları örnek verin. • İnteraktif soru: Kurulum sırasında zeminden yalıtılmamış bir makine ile karşılaştınız mı? • Kritik nokta: Kaidenin makineye rijit bağlanması gerektiğini unutmayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun gereği iş güvenliği sorumluluğu vurgulanmalıdır.

## Slide 97
Sönümleyici ve İzolatör Seçimi
Yaylı izolatörler, düşük frekanslı titreşimler için yüksek verimlilik sağlarken; elastomerik (kauçuk) sönümleyiciler, yüksek frekanslı titreşimleri ve gürültü geçişlerini engellemede daha başarılı sonuçlar verir.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, seçilecek sönümleyicilerin makinenin çalışma yüküne ve çevresel koşullara (yağ, kimyasal, sıcaklık) dayanıklı olması gerekmektedir.
Sönümleyici seçimi yapılırken statik ve dinamik yük analizleri mutlaka gerçekleştirilmeli; izolatörün aşırı yüklenmesi veya boşta kalması, sönümleme performansını tamamen ortadan kaldırabilir.
Doğru izolatör seçimi, ekipman ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda çevredeki çalışanların titreşim kaynaklı sağlık sorunlarına maruz kalmasını da doğrudan engeller.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yay ve kauçuk arasındaki farkın frekansla ilişkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Kompresörlerde kullanılan yaylı izolatörleri örnek verin. • İnteraktif soru: Sönümleyicilerin zamanla sertleştiğini veya çatladığını hiç fark ettiniz mi? • Kritik nokta: Yük kapasitesinin doğru hesaplanması gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: Yönetmelik gereği ekipman seçiminde İSG kriterleri önceliklidir.

## Slide 98
Doğru Montaj ve Uygulama Teknikleri
Montaj sırasında, boru hatları ve kablo bağlantıları esnek hortumlar veya körüklerle bağlanmalıdır; aksi takdirde, izole edilen makinenin titreşimi bu bağlantılar üzerinden yapıya iletilmeye devam eder.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, tüm montaj işlemleri üretici talimatlarına uygun yapılmalı ve periyodik kontroller sırasında izolatörlerin durumu mutlaka denetlenmelidir.
Montajın ardından sistemin seviye ayarı ve hizalaması hassas bir şekilde yapılmalıdır; dengesiz montaj, izolatörlerin ömrünü kısaltır ve makinede mekanik arızalara sebebiyet verir.
Bakım süreçlerinde, izolatörlerin üzerindeki kir, yağ veya yabancı maddeler temizlenmeli; sönümleyici özelliğini kaybetmiş veya fiziksel hasar görmüş parçalar vakit kaybetmeksizin değiştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: En iyi izolatörün bile hatalı montajla başarısız olabileceğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Esnek bağlantısı olmayan bir pompanın boruları nasıl titrettiğini anlatın. • İnteraktif soru: Bakım sırasında hangi montaj hatasını daha sık görüyorsunuz? • Kritik nokta: Hizalama hatalarının vibrasyonu artırdığını belirtin. • Ek bilgi: İSG denetimlerinde montajın kontrol listesine eklenmesi önerilir.

## Slide 99
Geçici Eşik Kayması Nedir
Geçici eşik kayması (TTS), yüksek gürültüye maruz kaldıktan sonra iç kulaktaki tüy hücrelerinin yorulması sonucu işitme hassasiyetinde oluşan geçici azalmadır; bu durum işitme sisteminin aşırı yüklenmeye verdiği biyolojik tepkidir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, gürültünün işitme üzerindeki bu akut etkileri, işitme kaybının erken bir uyarı işareti olarak kabul edilmektedir.
Bu durum, maruziyet hafifse gürültülü ortamdan ayrıldıktan sonra birkaç saat içinde toparlanmaya başlar ancak kişinin sesleri net duyamamasına veya konuşmaları anlamlandırmakta zorluk çekmesine neden olur.
İç kulaktaki sinir hücrelerinin metabolik faaliyetleri yavaşladığı için ses iletimi zayıflar; bu fizyolojik süreç, işitme duyusunun kendini koruma mekanizmalarından biri olarak değerlendirilmektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültünün sadece kalıcı değil, geçici etkilerinin de olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gürültülü bir makinada çalıştıktan sonra dışarı çıkınca seslerin boğuk gelmesini anlatın. • Kritik nokta: TTS'nin bir uyarı olduğunu belirtin. • Ek bilgi: İşitme hassasiyetinin kişiden kişiye değişebileceğini ifade edin.

## Slide 100
İyileşme Süreci ve Toparlanma
Geçici eşik kayması yaşayan bir çalışanın işitme duyusunun tamamen toparlanması, maruziyetin şiddetine ve süresine bağlı olarak değişmekle birlikte maruziyet ağırsa on altı ile kırk sekiz saati bulabilir.
İyileşme süreci boyunca kulakta çınlama, dolgunluk hissi veya hafif bir basınç hissedilebilir; bu belirtiler, işitme sisteminin hala stres altında olduğunun ve tamamen dinlenmeye ihtiyacı olduğunun göstergesidir.
Çalışanlar, kulağın sese alıştığını düşünerek koruyucu kullanmayı ihmal etmemelidir; çünkü alışma hissi, aslında işitme sisteminin yorulması ve duyarlılığını kaybetmesi anlamına gelmektedir.
İSG uzmanları, bu evredeki çalışanları gözlemlemeli ve gürültü maruziyetini azaltacak idari önlemleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca derhal devreye almalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İyileşme süresinin kişisel farklar gösterebileceğini anlatın. • Kritik nokta: Kulağın sese alışması kavramının bir yanılgı olduğunu vurgulayın. • İnteraktif soru: Çalışırken kulaklarında çınlama hisseden var mı? • Ek bilgi: İstirahat süresinin önemini belirtin.

## Slide 101
Tekrar Maruziyet ve Kalıcı Hasar
Eğer çalışan, geçici eşik kayması tam olarak iyileşmeden tekrar yüksek gürültülü bir ortama girerse, işitme sisteminin toparlanma süreci kesintiye uğrar ve bu durum kalıcı eşik kaymasına (PTS) dönüşür.
Kalıcı eşik kayması, iç kulaktaki tüy hücrelerinin geri dönüşümsüz olarak ölmesi veya hasar görmesi ile karakterizedir; bu durum, işitme kaybının artık tedavi edilemez bir boyuta ulaştığını ifade eder.
Sürekli tekrarlayan maruziyetler, gürültüye bağlı meslek hastalığı riskini artırır; yönetmelik gereği yapılan periyodik odyometrik testler, bu hasarların erken teşhisinde kritik bir rol oynamaktadır.
İşverenler, gürültü kontrol önlemlerini alırken kümülatif etkiyi göz önünde bulundurmalı ve çalışan rotasyonlarını iyileşme sürelerini dikkate alarak planlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: PTS ve TTS farkını netleştirin. • Kritik nokta: Kümülatif etkinin kümülatif hasar olduğunu vurgulayın. • Örnek: Yıllar içinde yavaş yavaş gelişen işitme kaybı senaryosu. • Ek bilgi: Odyometrik testlerin yasal takibi.

## Slide 102
Erken Uyarı ve Önleyici Tedbirler
Geçici eşik kayması, işyerinde gürültü kontrol önlemlerinin yetersiz olduğunun en önemli göstergesidir; bu belirtiyi yaşayan çalışanlar, durumu derhal işyeri hekimine veya İSG birimine bildirmelidir.
Kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak gürültü önleyici kulaklık veya tıkaçların doğru seçilmesi ve kullanılması, TTS riskini minimize etmenin en etkili yoludur; ekipmanların düzenli bakımı ihmal edilmemelidir.
Çalışanların gürültü yönetimi konusunda eğitilmesi, işitme kaybı belirtilerini tanımalarını ve kendi sağlıklarını korumak adına aktif rol almalarını sağlar; güvenli davranış, işitme sağlığının temelidir.
İşveren, gürültü haritaları oluşturarak riskli bölgeleri belirlemeli ve mühendislik önlemleriyle (makine izolasyonu, susturucu kullanımı) gürültüyü kaynağında azaltma yükümlülüğünü yerine getirmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Erken uyarının hayat kurtarıcı olduğunu belirtin. • Kritik nokta: KKD kullanımının sadece kurallar için değil sağlık için olduğunu vurgulayın. • İnteraktif soru: Kulak koruyucularınızın doğru takıldığından emin misiniz? • Kapanış: Gürültü haritalarının önemi.

## Slide 103
Kalıcı Eşik Kayması: PTS Nedir?
Kalıcı Eşik Kayması (PTS), iç kulaktaki tüy hücrelerinin yüksek şiddetli gürültüye uzun süreli maruz kalması sonucu geri dönüşü olmayan şekilde hasar görmesidir; bu durum işitme duyusunda kalıcı bir azalmaya yol açar.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, maruziyet sınır değerleri aşıldığında biyolojik yapı üzerinde bu tip kalıcı hasarların oluşması kaçınılmaz hale gelmektedir.
İşitme kaybı genellikle yüksek frekanslı sesleri algılama yeteneğinde başlar ve zamanla kişinin konuşmaları anlama becerisini ciddi düzeyde kısıtlayarak sosyal izolasyona ve çalışma yaşamında verimlilik kayıplarına neden olur.
PTS, işitme sisteminin maruz kaldığı akustik travmanın bir sonucudur; kulak içindeki sinir uçlarının ve hücre yapısının kendini yenileyememesi nedeniyle oluşan bu hasar, tıbbi müdahale ile tamamen iyileştirilemez.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: PTS kavramının geçici işitme yorgunluğundan farkını vurgulayın. • Gerçek örnek: Gürültülü bir ortamda çalışmanın yıllar içindeki kümülatif etkisini anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizde gürültü seviyesinin yüksek olduğunu hissettiğiniz anlar oluyor mu? • Kritik nokta: Tüy hücrelerinin kendini yenileyemediğini vurgulayarak durumun ciddiyetini belirtin. • Ek bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu uyarınca işverenin gürültü ölçümü yaptırma sorumluluğunu hatırlatın.

## Slide 104
Geri Dönüşsüz İşitme Hasarları
Kalıcı Eşik Kayması, Geçici Eşik Kayması (TTS) ile karıştırılmamalıdır; TTS dinlenme ile düzelirken, PTS biyolojik bir doku kaybı olduğu için iyileşme şansı bulunmayan kronik bir durumdur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverene çalışanların sağlık gözetimini yapma yükümlülüğü getirir; periyodik odyometrik testler, bu geri dönüşsüz hasarın erken evrede tespit edilmesi için kritik öneme sahiptir.
Hasarın geri dönüşsüz olması, işitme kaybının bir kez oluştuktan sonra işitme cihazı dışında bir tedavi yönteminin bulunmadığı anlamına gelir; bu durum yaşam kalitesini doğrudan ve olumsuz etkiler.
İşitme kaybı yaşayan bireylerde, sadece seslerin şiddeti değil, sesin yönünü anlama ve gürültülü ortamda konuşmaları seçme yeteneği de kalıcı olarak bozulur; bu durum meslek hastalıkları içinde en yaygın olanlardan biridir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme kaybının neden iyileşmediğini biyolojik olarak açıklayın. • Gerçek örnek: Odyometri testlerinin işe giriş ve periyodik muayenelerdeki önemini paylaşın. • İnteraktif soru: İşitme kaybının sosyal yaşamı nasıl etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? • Kritik nokta: Erken teşhisin tek amacının daha fazla hasarı önlemek olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: İşitme cihazlarının doğal işitme kalitesini tam olarak karşılamadığını belirtin.

## Slide 105
Birikmeli Etki ve Maruziyet Süreci
PTS, anlık bir gürültü patlamasından ziyade, yıllar süren sürekli gürültü maruziyetinin birikimli bir sonucudur; kulak yapısı zamanla aşınarak işitme eşiğini kalıcı olarak yukarı taşır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, maruziyetin sadece şiddetle değil, süre ile de doğrudan ilişkili olduğunu belirtir; düşük şiddetli ama uzun süreli gürültü de PTS riski taşır.
Yaşlanma ile doğal olarak azalan işitme yetisi (presbiakuzi), gürültüye bağlı kayıplarla birleştiğinde işitme kaybı süreci hızlanır; bu durum yaşlı çalışanlarda çok daha belirgin bir işlev kaybı yaratır.
Maruziyet süreci sessiz ilerler; çalışanlar çoğu zaman işitme kaybının farkına varmazlar çünkü süreç çok yavaş işler ve beyin bu kaybı telafi etmeye çalışırken kişi durumu normal algılamaya devam eder.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Birikmeli etkinin bir damla suyun taşı delmesi gibi olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Yıllarca gürültülü ortamda çalışıp emeklilik döneminde işitme kaybı fark edilen vakalardan bahsedin. • İnteraktif soru: Gürültüye maruz kalmanın yaşlılıkta nasıl bir engel oluşturabileceğini tartışın. • Kritik nokta: Sessiz ilerleyen bu sürecin tehlikesine dikkat çekin. • Ek bilgi: Maruziyet süresinin azaltılmasının koruyucu etkisini vurgulayın.

## Slide 106
Önleme ve Korunma Stratejileri
Gürültü kaynaklı kalıcı hasarları önlemek için temel strateji, gürültünün kaynağında azaltılmasıdır; makinelerin bakımı, yalıtımı veya daha sessiz ekipmanlarla ikame edilmesi en etkili yöntemdir.
Mühendislik önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, çalışanlara uygun KKD (kulak tıkacı veya kulaklık) sağlanması zorunludur.
Sağlık gözetimi kapsamında düzenli işitme testleri yapılmalı, yüksek riskli bölümlerde çalışanlar için maruziyet süreleri kısıtlanmalı ve dinlenme süreleri gürültüsüz ortamlarda geçirilmelidir.
İşyerinde gürültü kontrolü bir ekip işidir; işveren teknik önlemleri alırken, çalışanların da bu koruyucuları sürekli ve doğru şekilde kullanması, PTS riskini minimize etmek için en önemli adımdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kontrol hiyerarşisini (kaynak-ortam-kişi) hatırlatın. • Gerçek örnek: Yanlış kullanılan bir kulak tıkacının koruyuculuğunun olmadığını gösterin. • İnteraktif soru: İşyerinizde gürültü azaltmak için ne gibi teknik önlemler görebilirsiniz? • Kritik nokta: Kişisel koruyucuların son çare olduğunu ve sürekli kullanım gerektirdiğini vurgulayın. • Ek bilgi: İşitme koruyucularının hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtin.

## Slide 107
Saç Hücreleri ve Mekanik Stres
Saç hücreleri, koklea içindeki mekanik titreşimleri sinirsel sinyallere dönüştüren özelleşmiş yapılardır. Yüksek yoğunluklu gürültüye maruz kalındığında, bu hücrelerin stereosilyaları aşırı bükülerek mekanik strese uğrar ve zamanla parçalanır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, gürültü maruziyet sınır değerlerinin aşılması doğrudan saç hücrelerinin kaybına yol açan temel bir risk etmenidir.
Hücre kaybı, başlangıçta yüksek frekanslı seslerin algılanmasında azalma ile kendini gösterir. Bu durum, zamanla konuşmayı anlama yeteneğinin bozulmasına ve işitme kaybının ilerlemesine neden olmaktadır.
Saç hücreleri, bir kez hasar gördüğünde veya yok olduğunda kendilerini yenileyemezler. Bu biyolojik kısıt, gürültüye bağlı işitme kaybının neden kalıcı ve tedavi edilemez bir meslek hastalığı olduğunu açıklar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Saç hücrelerinin işitmedeki hayati rolünü vurgulayın. • Gerçek örnek: Yüksek gürültülü ortamda çalışanların neden zamanla sessizleştiğini anlatın. • İnteraktif soru: İşitme kaybının geri dönüşsüz olduğu bilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? • Kritik nokta: Hücre yenilenmesinin memelilerde olmadığını hatırlatın. • Ek bilgi: Yönetmelik sınırlarının biyolojik eşiklerle bağlantısını belirtin.

## Slide 108
İç Kulak ve Koklear Yapı
İç kulak, ses dalgalarının mekanik enerjisini sinirsel impulslara dönüştüren koklea yapısını barındırır. Ses dalgaları, orta kulak kemikçikleri aracılığıyla kokleaya iletilerek içindeki sıvıda dalgalanmalar oluşturur.
Koklea içerisinde yer alan baziler membran, sesin frekansına göre farklı noktalarda titreşim gösterir. Yüksek frekanslı sesler koklea tabanında, düşük frekanslı sesler ise tepe kısmında yer alan saç hücrelerini etkiler.
Gürültü maruziyeti, baziler membranda aşırı titreşime yol açarak sıvının hidrodinamik basıncını artırır. Bu durum, saç hücrelerinin üzerindeki tectorial membranın şiddetli sürtünmesine ve mekanik hasarın tetiklenmesine neden olur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerinde gürültü seviyesinin kontrol altında tutulması, iç kulak dokusunun bu mekanik streslerden korunması için kritik bir yasal zorunluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kokleanın mekanik bir dönüştürücü olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Sesin sıvı içindeki dalgalanma etkisini basit bir örnekle anlatın. • İnteraktif soru: Gürültünün sadece kulak zarına değil, iç kulağa zarar verdiğini biliyor muydunuz? • Kritik nokta: Baziler membranın frekans duyarlılığını vurgulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanunun önleyici yaklaşımına atıf yapın.

## Slide 109
Gürültü Kaynaklı Hasar Mekanizması
Gürültü kaynaklı hasar sadece mekanik değil, aynı zamanda biyokimyasal süreçleri de kapsar. Aşırı ses enerjisi, saç hücrelerinde serbest radikallerin artışına ve oksidatif stresin tetiklenmesine yol açarak hücre ölümünü hızlandırır.
Metabolik yorgunluk, hücrenin enerji ihtiyacını karşılayamaması durumudur. Uzun süreli gürültü maruziyeti, saç hücrelerinin mitokondriyal fonksiyonlarını bozarak hücre içi iyon dengesini kalıcı olarak bozar.
İyon dengesinin bozulması, hücrenin sinirsel iletim görevini yerine getirememesine ve sonuçta apoptoz sürecine girmesine neden olur. Bu biyokimyasal süreç, gürültünün doğrudan doku tahribatı mekanizmasıdır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca uygulanan maruziyet eylem değerleri, bu metabolik yorgunluk eşiğinin aşılmaması için belirlenmiş teknik sınırları ifade etmektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hasarın sadece fiziksel değil kimyasal olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Hücrenin enerji santralleri olan mitokondrinin gürültüden nasıl etkilendiğini açıklayın. • İnteraktif soru: Gürültüye maruz kalmanın kimyasal bir zehirlenmeye benzediğini fark etmiş miydiniz? • Kritik nokta: Apoptozun geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu anlatın. • Ek bilgi: Yönetmelik sınırlarının bu biyolojik süreçleri korumak için var olduğunu belirtin.

## Slide 110
Kalıcı İşitme Kaybı ve Önleme
İnsan kulağındaki saç hücrelerinin sayısı sınırlıdır ve memeli canlılarda bu hücrelerin doğal yenilenme kapasitesi bulunmamaktadır. Kaybedilen her saç hücresi, işitme kapasitesinde kalıcı bir boşluk yaratır.
Modern tıp, hasarlı saç hücrelerini onarabilecek veya yerine yenisini koyabilecek klinik bir tedavi yöntemine henüz sahip değildir. İşitme cihazları kaybı telafi etmeye çalışsa da, doğal işitme yetisi geri kazanılamaz.
Geri dönüşsüz olan bu durum, önleme ilkesini İSG uygulamalarının merkezine koymaktadır. İşverenin, gürültü kaynaklarını izole etmesi ve kişisel koruyucu donanım kullanımını zorunlu kılması, tek geçerli koruma yöntemidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun temel amacı olan önleme, gürültü kaynaklı kalıcı hasarların önüne geçmek için teknik ve idari tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını gerektirir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Önlemenin tedaviden tek yol olduğunu netleştirin. • Gerçek örnek: İşitme cihazı kullanan birinin doğal sesleri nasıl algıladığını anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinde gürültüden korunmak için hangi önlemleri alıyorsunuz? • Kritik nokta: İSG'nin en temel prensibinin hasarı baştan önlemek olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanunun işveren üzerindeki sorumluluklarını hatırlatın.

## Slide 111
Yüksek Darbeli Gürültü ve Etkileri
Yüksek darbeli gürültü, çok kısa süreli ancak aşırı şiddetteki ses dalgalarını ifade eder; bu seslere maruz kalmak, iç kulaktaki tüy hücrelerinin aniden zarar görmesine ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, bu tür ani gürültü kaynakları belirlenmeli ve teknik önlemler vakit kaybetmeden alınmalıdır.
Darbeli seslerin ölçümü, standart cihazlardan farklı olarak tepe basıncını ölçebilen özel ekipmanlar gerektirir; ölçüm sonuçlarına göre çalışanların maruziyet süreleri kısıtlanmalı veya kaynak izole edilmelidir.
İşveren, bu tür gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanlara uygun işitme koruyucuları sağlamakla yükümlüdür; koruyucuların gürültü tipine ve şiddetine uygunluğu düzenli olarak kontrol edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Darbeli gürültünün ani etkilerini vurgulayın. • Gerçek örnek: Pres veya çekiçleme işlemlerini örnek verin. • İnteraktif soru: İşyerinizde anlık yüksek ses çıkaran makine var mı? • Kritik nokta: Standart ölçüm cihazlarının darbe seslerini yakalayamayabileceğini belirtin. • Ek bilgi: Kulaklık seçiminde darbe sönümleme kapasitesine bakın.

## Slide 112
Ani İşitme Hasarının Mekanizması
Ani işitme hasarı, kulak zarının yırtılması veya orta kulaktaki kemikçik zincirinin bozulmasıyla meydana gelir; bu durum anlık yüksek basınç dalgalarının kulak kanalına girmesiyle oluşur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, çalışanların sağlığını korumak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür; ani hasar riski taşıyan işlemler risk değerlendirmesinde önceliklidir.
Hasar meydana geldiğinde işitme kaybı, kulak çınlaması ve denge bozuklukları gibi semptomlar görülür; bu belirtileri yaşayan çalışanlar derhal işyeri hekimine yönlendirilmeli ve tıbbi muayeneleri eksiksiz yapılmalıdır.
Çalışanlar, yüksek gürültü riski olan alanlarda korunmasız çalışmamaları konusunda eğitilmelidir; eğitimin içeriği, işitme kaybının kalıcı etkilerini ve korunma yöntemlerini net bir şekilde içermelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme kaybının mekanik yapısını açıklayın. • Gerçek örnek: Kulak zarı perforasyonu vakalarını işleyin. • İnteraktif soru: Ani işitme kaybı belirtilerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Semptom gösteren çalışanın işten uzaklaştırılıp muayene edilmesi şarttır. • Ek bilgi: İşyeri hekimi ile sürekli koordinasyon içinde olun.

## Slide 113
Patlama Kaynaklı Akustik Travma
Patlama kaynaklı akustik travma, ortamdaki basıncın milisaniyeler içerisinde aşırı yükselmesiyle oluşur; bu durum sadece işitme kaybına değil, iç kulak yapısının tahrip olmasına ve ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, patlama riski olan alanlarda tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır; bu alanlarda gürültü, patlama riskiyle birlikte değerlendirilmelidir.
Patlama riski bulunan tesislerde gürültü seviyelerini sınırlamak için yapısal yalıtım ve uzaktan kontrol sistemleri kurulmalıdır; çalışanların bu alanlarda bulunması sadece zorunlu durumlarda sağlanmalıdır.
Olay anında yapılacak ilk yardım ve tahliye planları, işitme sağlığını da koruyacak şekilde hazırlanmalıdır; tatbikatlarda gürültü kaynaklı travma riski göz önünde bulundurulmalı ve farkındalık artırılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Patlama anındaki basınç dalgasının etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Kimyasal tesislerdeki ani basınç artışları. • İnteraktif soru: Patlama durumunda tahliye planınız var mı? • Kritik nokta: Patlayıcı ortam yönetmeliğine tam uyum şarttır. • Ek bilgi: Uzaktan kontrol sistemleri en iyi mühendislik önlemidir.

## Slide 114
Tepe Basınç Değerleri ve Sınırlar
Tepe basınç seviyeleri, işitme sisteminin maruz kalabileceği maksimum ani gürültü değeridir; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, 140 desibel (C-ağırlıklı) sınırını şart koşar.
Tepe basınç değerlerinin takibi işitme sağlığı için kritiktir; bu değerlerin aşıldığı ortamlarda çalışanların maruziyeti anında sonlandırılmalı ve işyeri hekimi tarafından sağlık gözetimi başlatılmalıdır.
İşveren, tepe basınç değerlerini belirlemek için periyodik ölçümler yaptırmalıdır; sonuçların mevzuat sınırlarını aşması durumunda, gürültü kaynağında azaltma veya iş organizasyonunda düzenleme gibi önlemler ivedilikle uygulanmalıdır.
Tepe basınca karşı koruyucu olarak seçilen kulaklıkların, ortamdaki gürültünün frekans içeriğine ve tepe düzeyine uygun sönümleme (SNR/HML) değerine göre seçilmesi hayati önem taşır; yanlış KKD kullanımı yanıltıcı bir güven duygusu yaratabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 140 dB (C) sınırını net bir şekilde belirtin. • Gerçek örnek: Metal presleme hatlarındaki ölçümler. • İnteraktif soru: İşyerinizde 140 dB sınırını aşan bir süreç var mı? • Kritik nokta: Kulaklıkların C-ağırlıklı (peak) koruma performansını sorgulayın. • Ek bilgi: Ölçüm raporlarını dosyalayın ve çalışanla paylaşın.

## Slide 115
Gürültünün Kan Basıncı Üzerindeki Etkileri
Çalışanların gürültülü ortamlara maruz kalması, vücutta sempatik sinir sistemini uyararak kan basıncında ani yükselmelere neden olmaktadır; bu durum uzun vadede hipertansiyon riskini artırır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, işverenler gürültü seviyelerini kontrol altında tutmalı ve çalışanların sağlığını korumak adına gerekli teknik önlemleri almalıdır.
Sürekli yüksek gürültü, damar yapısında daralmaya yol açarak kan dolaşımını olumsuz etkiler; bu fizyolojik tepki, özellikle kronik maruziyet yaşayan çalışanlarda daha belirgin hale gelmektedir.
İşyerinde gürültü seviyesinin sınır değerlerin altında tutulması, çalışanların tansiyon problemleri yaşamaması ve genel kardiyovasküler sağlıklarının korunması için temel bir yasal sorumluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültünün sadece işitme kaybı değil, sistemik bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gürültülü bir makinada çalışan personelin gün sonundaki tansiyon ölçümlerindeki değişimleri örnek gösterin. • İnteraktif soru: Çalışırken yüksek sesten dolayı baş ağrısı veya çarpıntı hisseden var mı? • Kritik nokta: Gürültü kontrolünün kan basıncı üzerindeki doğrudan koruyucu etkisini açıklayın.

## Slide 116
Kardiyovasküler Sistem ve Gürültü Riski
Yüksek şiddetli gürültüye maruz kalmak, kalp atış hızının düzensizleşmesine ve kalbin iş yükünün artmasına yol açarak kardiyovasküler hastalıkların tetiklenmesine zemin hazırlayan bir faktördür.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işveren, çalışanların sağlığını korumakla yükümlüdür ve gürültü kaynaklı kalp sağlığı risklerini minimize etmek için uygun çalışma ortamı sağlamalıdır.
Gürültü kaynaklı stres, kalp kasının daha fazla oksijen tüketmesine neden olur; bu durum uzun süreli maruziyette kalp yorgunluğuna ve ritim bozukluklarına sebebiyet verebilir.
İşyerlerinde gürültü yalıtımı ve kişisel koruyucu donanım kullanımı, sadece işitme duyusunu değil, doğrudan kalp ve damar sistemini de koruyan hayati bir önlem olarak değerlendirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kalp sağlığının iş verimliliği ile olan dolaylı ilişkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Gürültünün kalp üzerindeki stres etkisini, yoğun trafik gürültüsünde yaşayan insanların nabız oranları ile kıyaslayarak anlatın. • İnteraktif soru: Gürültülü ortamlarda çalışırken göğüs bölgesinde sıkışma veya çarpıntı yaşayan oldu mu? • Kritik nokta: Kulak tıkacı kullanımının kalp üzerindeki stres yükünü nasıl azalttığına değinin.

## Slide 117
Gürültü Kaynaklı Stres Hormonu Değişimleri
Gürültü, vücutta kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının seviyesini yükselterek, çalışan üzerinde fiziksel ve zihinsel yorgunluk yaratan bir stres faktörü olarak tanımlanmaktadır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, maruziyetin azaltılması gerektiğini belirtir; stres hormonlarının kontrolü, iş güvenliği ve çalışan performansı için kritik bir öneme sahiptir.
Hormonal dengesizlikler, çalışanların odaklanma becerisini düşürerek kaza riskini artırır; gürültü kaynaklı bu psikofizyolojik tepkiler, işyerinde huzursuzluk ve verim kaybına neden olmaktadır.
İşverenlerin gürültü denetimi yapması, hormon seviyelerinin dengede kalmasını sağlayarak çalışanların daha sakin ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını desteklemektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Stres hormonlarının (kortizol) uzun süreli yüksekliğinin bağışıklık sistemine verdiği zararı kısaca özetleyin. • Gerçek örnek: Gürültünün çalışanlarda yarattığı huzursuzluk ve gerginlik durumlarını örnekleyin. • İnteraktif soru: Gürültülü bir günün sonunda kendinizi aşırı yorgun veya sinirli hissediyor musunuz? • Kritik nokta: Gürültünün zihinsel performansa etkisi ile stres hormonu ilişkisini vurgulayın.

## Slide 118
Uyku Kalitesi ve İş Sağlığı İlişkisi
İşyerinde maruz kalınan aşırı gürültü, çalışanların dinlenme sürelerini ve uyku düzenini bozarak kronik yorgunluk sendromuna ve dolayısıyla iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanın çalışma sonrası dinlenmesinin ve sağlığının korunmasının, işverenin gözetim borcu kapsamında olduğunu vurgulamaktadır.
Yetersiz uyku alan çalışanlarda dikkat eksikliği ve reaksiyon süresinde yavaşlama gözlenir; gürültü kaynaklı uyku bozuklukları, ertesi gün yapılan işin hata payını ciddi oranda artırmaktadır.
Gürültüden arındırılmış dinlenme alanları ve uygun iş programı, çalışanların uyku kalitesini koruyarak, işe zinde başlamalarını ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaliteli uykunun iş güvenliği üzerindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Vardiyalı çalışanlarda gürültüye bağlı uyku düzensizliğinin yarattığı kaza risklerini anlatın. • İnteraktif soru: Gürültülü iş ortamları nedeniyle evde dinlenmekte zorlanan var mı? • Kritik nokta: İşverenin dinlenme alanlarını gürültüden izole etme sorumluluğunu hatırlatın.

## Slide 119
Gürültü ve Konsantrasyon Kaybı
Yüksek gürültü seviyeleri, beynin odaklanma kapasitesini doğrudan etkileyerek dikkat dağınıklığına neden olur; özellikle karmaşık ve dikkat gerektiren işlerde çalışma verimi ciddi ölçüde düşer.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, gürültünün sadece işitme kaybı değil, bilişsel performans üzerindeki olumsuz etkileri de bir risk faktörü olarak değerlendirilmelidir.
Gürültülü ortamlarda çalışan bireyler, zihinsel görevleri yerine getirirken daha fazla enerji harcamak zorunda kalır; bu durum, zihinsel kapasitenin hızlı tükenmesine yol açar.
Konsantrasyonun bozulması, çalışanın çevresindeki diğer tehlikeleri fark etme yeteneğini azaltarak, iş kazalarına karşı savunmasız kalmasına neden olmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Gürültünün sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda zihinsel bir bariyer olduğunu vurgulayın. Çalışanlara, gürültülü bir ortamda neden daha yorgun hissettiklerini sorarak interaktif bir başlangıç yapın.

## Slide 120
İletişim ve Güvenlik Koordinasyonu
Gürültü, işyerindeki sözlü iletişimi maskeleyerek, çalışma arkadaşlarının birbirini duymasını ve anlamasını zorlaştırır; bu durum, acil durumlardaki ikazların duyulmaması gibi hayati riskler doğurur.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, iletişim engellerinin yaşandığı alanlarda görsel ikaz sistemleri ve işaretleme yöntemleri zorunlu hale getirilmelidir.
İşletme içi koordinasyonun zayıflaması, iş güvenliği talimatlarının yanlış anlaşılmasına veya tamamen göz ardı edilmesine yol açarak operasyonel güvenliği tehlikeye atar.
İletişim kopukluğu, ekip çalışmasının yürütülmesini engellediği gibi, iş kazalarının önlenmesi için gereken anlık müdahalelerin gecikmesine veya yapılamamasına neden olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: İşyerinde gürültü nedeniyle yaşanan yanlış anlaşılma örneklerini paylaşın. Görsel ikaz levhalarının önemini ve neden sürekli kontrol edilmesi gerektiğini detaylandırın.

## Slide 121
Psikolojik Etkiler ve İş Yorgunluğu
Sürekli gürültüye maruz kalmak, vücudun stres tepkilerini tetikleyerek çalışanlarda kronik yorgunluk, sinirlilik ve tükenmişlik sendromu gibi psikolojik sorunlara zemin hazırlar.
Gürültünün yarattığı sürekli gerginlik hali, bireyin genel sağlık durumunu olumsuz etkilerken, uyku düzenini ve günlük yaşam kalitesini de bozarak işe odaklanmayı zorlaştırır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, gürültüden kaynaklanan psikososyal risklerin azaltılması için dinlenme alanlarının sessiz ve izole edilmesi önemlidir.
İş yorgunluğu, sadece fiziksel bir durum değil, zihinsel bir yıpranma halidir; bu durum çalışanın karar verme yetisini zayıflatarak, doğru zamanda doğru tepkiyi vermesini engeller.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Gürültünün stres hormonu üzerindeki etkisini basitçe açıklayın. İş yerinde dinlenme odalarının neden sessiz olması gerektiğini yasal dayanakla ilişkilendirerek anlatın.

## Slide 122
Gürültü Kaynaklı Hata Riski
Bilişsel ve psikolojik etkilerin bir sonucu olarak artan hata riski, gürültülü ortamlarda çalışanların basit işlemleri dahi yanlış yapma olasılığını istatistiksel olarak yükseltir.
Hatalar, özellikle makine operatörleri ve bakım personeli gibi yüksek dikkat gerektiren işlerde, doğrudan iş kazası veya ekipman hasarı ile sonuçlanma potansiyeline sahiptir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, risk değerlendirmesi sırasında gürültünün hata yapma üzerindeki etkisinin dikkate alınmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını şart koşar.
Hata riskini minimize etmek için gürültü seviyesinin kontrol altında tutulması, periyodik işitme testlerinin yanı sıra bilişsel sağlık takiplerinin de desteklenmesi kritik bir öneme sahiptir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Hata riskinin nasıl kazaya dönüştüğünü bir vaka üzerinden anlatın. Risk değerlendirme raporlarında gürültünün bu etkisinin nasıl belgelenebileceği hakkında bilgi verin.

## Slide 123
Gürültüde Alt Eylem Değeri: 80 dB(A)
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, 80 dB(A) en düşük maruziyet eylem değeri olarak tanımlanmıştır; bu seviyede işveren, risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemleri planlamalıdır.
İşveren, 80 dB(A) seviyesindeki gürültüye maruz kalan çalışanları, gürültünün potansiyel riskleri, işitme kaybı belirtileri ve alınacak koruyucu önlemler konusunda yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bilgilendirme süreci, işyerindeki gürültü seviyelerinin periyodik olarak izlenmesini ve çalışanların gürültü kaynakları hakkında güncel verilere erişiminin sağlanmasını kapsamalıdır.
Gürültü seviyesinin 80 dB(A) değerine ulaşması, işyerinde teknik ve idari kontrollerin başlatılması için yasal bir tetikleyici olarak kabul edilmektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 80 dB(A) değerinin yasal bir eşik olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gürültülü bir tesiste ölçüm cihazının nasıl kullanıldığını anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanlara gürültü seviyesinin ne zaman rahatsız edici olduğunu sorun. • Kritik nokta: Bilgilendirmenin yazılı yapılması yasal bir zorunluluktur. • Ek bilgi: Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik referans alınmalıdır.

## Slide 124
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı
80 dB(A) değerinde KKD kullanımı isteğe bağlı olsa da, işveren işitme koruyucularını her zaman hazır bulundurmalı ve talep eden çalışana ücretsiz olarak sağlamalıdır.
Seçilen işitme koruyucuları (kulaklık veya kulak tıkacı), çalışanın maruz kaldığı gürültü seviyesine uygun sönümleme değerine sahip olmalı ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gerekliliklerini karşılamalıdır.
KKD kullanımı öncesinde çalışanlara, koruyucuların nasıl takılacağı, temizleneceği ve bakımının nasıl yapılacağı hususunda uygulamalı eğitim verilmesi yasal bir gerekliliktir.
İşveren, KKD kullanımının etkinliğini ve çalışanların bu donanımları doğru şekilde kullanıp kullanmadığını düzenli aralıklarla denetlemekle sorumludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin son çare olduğunu ancak 80 dB(A) seviyesinde hazır tutulması gerektiğini belirtin. • Gerçek örnek: Kulak tıkaçlarının yanlış takılmasının koruyuculuğu nasıl düşürdüğünü gösterin. • İnteraktif soru: Hangi durumlarda kulaklık yerine tıkaç tercih edilmelidir? • Kritik nokta: KKD'nin işverence ücretsiz sağlanması esastır. • Ek bilgi: EN 352 standartlarına uygun ürünler seçilmelidir.

## Slide 125
Gürültüden Korunma Eğitimi
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, gürültüye maruz kalan çalışanlara düzenli eğitim verilmesi zorunludur.
Eğitim içeriği, gürültünün işitme sistemi üzerindeki fizyolojik etkileri, gürültü ölçüm sonuçlarının anlamı ve işyerindeki güvenli çalışma yöntemlerini içermelidir.
Eğitimler, maruziyet riskinin değiştiği durumlarda veya yeni bir gürültü kaynağının işyerine girişi gibi değişikliklerde yenilenmelidir.
İşveren, verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmek için sınav veya uygulama kontrolleri yapmalı ve bu eğitimleri kayıt altına alarak denetimlerde sunulmak üzere saklamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eğitimin sadece mevzuat değil, sağlık için gerekli olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gürültüye bağlı meslek hastalıklarının yavaş ilerlediğini anlatın. • İnteraktif soru: Gürültünün sadece işitme kaybı dışında hangi etkileri (stres, tansiyon) vardır? • Kritik nokta: Eğitim kayıtlarının tutulması hukuki açıdan koruyucudur. • Ek bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu uyarınca eğitimler periyodik olmalıdır.

## Slide 126
Ölçüm, İzleme ve Teknik Kontroller
İşyerinde gürültü seviyeleri, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca yetkili kuruluşlarca periyodik olarak ölçülmeli ve analiz edilmelidir.
Ölçüm sonuçları, maruziyet sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını belirlemek için kayıt altına alınmalı ve risk değerlendirme raporlarına işlenmelidir.
Teknik öncelik, gürültünün kaynağında azaltılmasıdır; ses yalıtımı, titreşim önleyici montajlar ve gürültülü makinelerin izole edilmesi gibi mühendislik çözümleri uygulanmalıdır.
Gürültü ölçümleri, işyerindeki makine parkurunun değişimi veya üretim süreçlerindeki farklılaşmalar gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin güncellenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ölçümün bir fotoğraf çekmek gibi o anki durumu belgelediğini anlatın. • Gerçek örnek: Kaynakta azaltma yöntemlerine örnek olarak makine yalıtım panellerini gösterin. • İnteraktif soru: Ölçümlerin hangi sıklıkla yenilenmesi gerektiği konusunda fikriniz nedir? • Kritik nokta: Ölçüm sonuçlarının sadece kağıt üzerinde kalmaması, aksiyon planına dönüşmesi gerekir. • Ek bilgi: Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu yasal zorunluluktur.

## Slide 127
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
85 dB(A) üst eylem değerinde işveren, uygun KKD'nin kullanımını zorunlu tutmak ve sağlamakla yükümlüdür (KKD'nin temini/hazır bulundurulması ise 80 dB(A) en düşük eylem değerinde başlar) (Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik). Kulaklık veya tıkaçların gürültü frekansına uygunluğu mutlaka uzman tarafından seçilmelidir.
KKD kullanımı 87 dB(A) maruziyet sınır değerine ulaşılmaması için zorunludur. İşveren, koruyucuların etkinliğini düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve arızalı olanları değiştirmelidir.
Çalışanlara KKD'lerin doğru takılması ve bakımı hakkında uygulamalı eğitim verilmelidir. Yanlış takılan bir koruyucu, sesin içeri sızmasına ve koruyuculuk etkisinin ciddi oranda düşmesine neden olur.
KKD maliyeti işveren tarafından karşılanır ve çalışana ücretsiz sunulur. Çalışan, verilen koruyucuyu işin gerektirdiği süre boyunca kullanmakla yükümlüdür, ihmal edilmesi iş kazası riskini artırır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin son savunma hattı olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Kulak tıkaçlarının yanlış takılmasının koruyuculuğu sıfıra indirdiğini belirtin. • İnteraktif soru: Kulaklık takarken rahatsızlık yaşayan var mı? • Kritik nokta: KKD temini işverenin yasal sorumluluğundadır. • Ek bilgi: Kulaklıkların temizliğine dikkat edilmelidir.

## Slide 128
Gürültülü Bölge İşaretlemeleri
85 dB(A) değerinin aşıldığı alanlar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği uyarınca gürültülü bölge olarak işaretlenmelidir. Uyarı işaretleri, çalışanın gürültüye maruz kalmadan önce görebileceği noktalara yerleştirilmelidir.
İşaretleme, çalışanların yüksek ses seviyesini fark etmesini sağlar ve görsel uyarılar ile KKD kullanımını hatırlatır. Bu levhalar, işyerindeki güvenlik kültürünün somut bir parçasıdır.
İşaretlerin yanında, gürültünün neden olduğu riskleri açıklayan ek levhalar bulunabilir. Bu levhalar, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak için önemli bir araçtır.
İşveren, işaretlerin okunabilir kalmasını sağlamalı ve eskimiş levhaları derhal yenilemelidir. Görünürlüğü azalan veya silinen işaretler, çalışanların uyarıyı dikkate almamasına yol açabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görsel uyarıların öneminden bahsedin. • Gerçek örnek: Okunamayan bir levhanın neden riskli olduğunu tartışın. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki uyarı işaretlerini fark ediyor musunuz? • Kritik nokta: İşaretleme tek başına yeterli değildir, KKD ile desteklenmelidir. • Ek bilgi: İşaretlerin standartlara uygun olması gerekir.

## Slide 129
Periyodik Odyometrik Testler
85 dB(A) maruziyet seviyesindeki çalışanlar periyodik odyometrik testlere tabi tutulmalıdır (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu). Bu testler, işitme kaybının erken evrede tespiti için hayati önem taşır.
Odyometri sonuçları, çalışanın işe giriş muayeneleriyle karşılaştırılmalıdır. İşitme kaybı saptanan çalışanlar için gerekli tıbbi önlemler alınmalı ve gerekirse iş değişikliği planlanmalıdır.
İşitme testleri gürültüden uzak, standartlara uygun odyometri kabinlerinde yapılmalıdır. Test sonuçlarının gizliliği ve güvenliği, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında titizlikle sağlanmalıdır.
Sağlık gözetimi sonuçları, işverene gürültü kontrol önlemlerini yeniden değerlendirme imkanı verir. Erken uyarı sistemi, meslek hastalığına dönüşebilecek işitme kayıplarını engellemede en etkili yöntemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sağlık gözetiminin yasal zorunluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Erken teşhisin işitme kaybını nasıl durdurduğunu anlatın. • İnteraktif soru: En son ne zaman işitme testi yaptırdınız? • Kritik nokta: Test sonuçlarının gizliliği esastır. • Ek bilgi: Odyometre cihazlarının kalibrasyonu düzenli olmalıdır.

## Slide 130
Gürültüden Korunma Programı
İşveren, gürültüye maruziyeti azaltmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlamalıdır (Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik). Teknik ve idari önlemler bu programda önceliklendirilmelidir.
Gürültü kaynağında azaltılmalı, yalıtım veya ikame yöntemleri uygulanmalıdır. Mühendislik çözümleri, KKD'den önce gelen öncelikli koruma adımlarıdır ve riskin kaynağında yok edilmesini hedefler.
Çalışma süreleri ve molalar, maruziyeti düşürecek şekilde düzenlenmelidir. Rotasyonlu çalışma sistemi, gürültülü işlerde çalışanların maruziyet dozunu minimize etmek için etkili bir yöntemdir.
Programın başarısı, düzenli ölçümlerle takip edilmelidir. Ölçüm sonuçları, gürültü kontrol faaliyetlerinin etkinliğini doğrulamak ve sürekli iyileştirme sağlamak amacıyla kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültü ile mücadelede programlı yaklaşımın önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Kaynakta önlemin KKD'den daha güvenli olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma saatleriniz gürültüye göre nasıl ayarlanıyor? • Kritik nokta: Mühendislik çözümleri her zaman önceliklidir. • Ek bilgi: Ölçüm kayıtları denetimlerde ilk sorulan evraklardır.

## Slide 131
KKD ile Gürültüden Korunma
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, maruziyet sınır değerleri uygulanırken kulak koruyucularının sağladığı koruma etkisi hesaplamalara dahil edilmelidir.
Gürültü seviyesi 87 dB(A) değerine ulaştığında, işveren kişisel koruyucu donanımların (KKD) etkinliğini ölçümlemeli ve koruma faktörünü teknik verilerle doğrulamalıdır.
KKD seçimi, gürültünün frekans içeriğine ve çalışanın maruziyet süresine göre uzman görüşü alınarak yapılmalı; koruyucuların kümülatif etkisi düzenli olarak denetlenmelidir.
Kulak koruyucularının tam koruma sağlaması için doğru takılması ve bakımı zorunludur; hatalı kullanım, koruma değerini düşürerek sınır değerin aşılmasına neden olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin sadece bir önlem değil, teknik bir hesaplama gerektiren bir araç olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış takılan bir kulak tıkacının koruma değerini ne kadar düşürebileceğini açıklayın. • İnteraktif soru: Çalışanlara KKD'lerinin bakımını nasıl yaptıklarını sorun. • Kritik nokta: 87 dB(A) sınırında KKD'nin koruma faktörünün (SNR değeri) hayati önemi vardır. • Ek bilgi: KKD seçiminde frekans analizi raporlarının önemini belirtin.

## Slide 132
87 dB(A) Sınır Değerinin Hukuki Niteliği
87 dB(A) maruziyet sınır değeri, yasal mevzuat gereği hiçbir koşulda aşılamaz ve bu sınır, gürültü kaynaklı işitme kaybını önlemek için belirlenmiş mutlak bir eşiktir.
İşveren, gürültü seviyesinin bu sınırı geçmediğinden emin olmak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında almakla yükümlüdür.
Sınır değerin (kulak koruyucunun sağladığı azaltma dahil) aşıldığı durumlarda işveren, gecikmeksizin maruziyeti sınır değerin altına indirecek düzeltici tedbirleri almalı, aşılma nedenini belirlemeli ve tekrarını önlemelidir.
Sınır değerlerin aşılması, sadece işçinin sağlığına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda işverene yönelik ağır idari ve hukuki sorumluluklar doğuran bir mevzuat ihlalidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 87 dB(A) sınırının tartışmaya kapalı bir yasal sınır olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Mevzuat ihlali durumunda karşılaşılabilecek idari süreçlerden bahsedin. • İnteraktif soru: Çalışanlara gürültü seviyelerinin ölçüldüğü yerleri bilip bilmediklerini sorun. • Kritik nokta: Sınır değerin aşılması durumunda derhal düzeltici tedbir alınması yasal bir zorunluluktur. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanunun işverene yüklediği gözetim borcunu hatırlatın.

## Slide 133
Sınır Değer Aşımında Anında Önlemler
Maruziyet sınır değerinin aşıldığı tespit edildiğinde, işveren derhal gürültü kaynağını azaltmaya yönelik mühendislik önlemlerini, örneğin izolasyon veya susturucu kullanımı gibi yöntemleri uygulamalıdır.
Mühendislik önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, idari düzenlemelerle maruziyet süresi kısaltılmalı ve çalışanların gürültülü alandaki bulunma süreleri rotasyonla yeniden yapılandırılmalıdır.
Alınan tüm önlemlerin etkinliği, düzenli ölçüm ve analizlerle doğrulanmalı; koruyucu donanımların yeterliliği, işitme sağlığını koruyacak seviyede tutulmalıdır.
İSG uzmanı ve işyeri hekimi koordinasyonuyla, sınır değerin aşıldığı bölümlerde çalışanlara yönelik acil eğitimler verilmeli ve riskler konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mühendislik önlemlerinin hiyerarşide en üstte olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Gürültü izolasyon panellerinin etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Çalışanların maruziyet sürelerini azaltmak için neler yapılabileceğini tartışın. • Kritik nokta: Mühendislik önlemi yoksa KKD tek başına çözüm değildir. • Ek bilgi: Risk değerlendirmesinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayın.

## Slide 134
İzleme ve Sağlık Gözetimi
Gürültü maruziyet sınır değerine yakın veya bu değerde çalışan personelin, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde sağlık gözetimi zorunludur.
İşyeri hekimi tarafından periyodik olarak yapılan odyometrik testler, gürültüye bağlı işitme kaybının erken evrede tespiti ve takibi için hayati bir öneme sahiptir.
İzleme sürecinde elde edilen veriler, risk değerlendirmesi raporlarına işlenmeli ve gürültü kontrol stratejilerinin başarısı bu veriler ışığında sürekli revize edilmelidir.
Sağlık gözetimi sonuçlarına göre işitme kaybı riski taşıyan çalışanlar, daha düşük gürültülü ortamlara kaydırılmalı veya ilave koruma tedbirleri ile desteklenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sağlık gözetiminin işveren için yasal bir sorumluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Odyometrik testlerin işitme kaybını nasıl yakaladığını anlatın. • İnteraktif soru: Testlerin düzenli yapılıp yapılmadığını sorun. • Kritik nokta: Erken teşhis, meslek hastalığının önlenmesi için tek yoldur. • Ek bilgi: Sağlık verilerinin gizliliği ve işyeri hekiminin rolüne değinin.

## Slide 135
Tepe Ses Basıncı Sınır Değerleri
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, tepe ses basıncı 135 dB(C), en düşük maruziyet eylem değerinin (80 dB(A)) tepe karşılığıdır; bu seviyede işveren risk değerlendirmesi ve bilgilendirmeyi başlatır (aşılmaması gereken sınır değer tepe karşılığı 140 dB(C)'dir).
Gürültü maruziyetinde 137 dB(C) seviyesi, işitme sağlığını ciddi oranda tehdit eden kritik bir eşik değer olup, bu seviyeye maruz kalan çalışanların işitme fonksiyonlarının düzenli olarak tıbbi gözetimle takip edilmesi yasal bir gerekliliktir.
Tepe ses basıncının 140 dB(C) değerine ulaşması, ani ve kalıcı işitme hasarlarının oluşabileceği en üst sınır olarak tanımlanmaktadır; bu seviyede teknik kontroller ve mühendislik önlemleri derhal uygulanmalıdır.
Maruziyet sınır değerlerinin aşılması durumunda, işveren derhal gürültüye maruziyeti azaltıcı tedbirleri uygulamalı, çalışanın maruziyetini sınır değerlerin altına çekmek için teknik ve idari tüm süreçleri gözden geçirmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültü maruziyetinde tepe basıncının önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: 140 dB(C) seviyesinin ani bir patlama ile eşdeğer olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Çalışma ortamınızda anlık yüksek sesler duyuyor musunuz? • Kritik nokta: 135-140 dB(C) aralığının yasal sınır olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Kulak koruyucuların bu değerlere göre seçilmesi gerektiğini hatırlatın.

## Slide 136
Darbe Kaynaklı Gürültü Riskleri
Darbe gürültüsü, ağır ekipmanların çarpışması veya pres makineleri gibi sistemlerin aniden durup çalışmasıyla oluşan, kısa süreli ancak çok yüksek enerji içeren ses dalgalarıdır; bu gürültü türü işitme sisteminde ani travmalara yol açabilir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, darbe gürültüsünün yoğun olduğu çalışma alanlarında, gürültü kaynağının sönümlenmesi ve titreşim yalıtımı yapılması zorunlu bir mühendislik önlemi olarak kabul edilmektedir.
Darbe gürültüsünün ölçümü sırasında standart sürekli gürültü seviyelerinden farklı olarak tepe basınç değerleri esas alınmalı ve cihazlar bu tür ani değişimleri yakalayabilecek hassasiyette kalibre edilmelidir.
İşverenler, darbe gürültüsü oluşumunu önlemek amacıyla makinelerin bakım periyotlarını sıklaştırmalı, metalik çarpışmaları azaltmak için kauçuk veya benzeri sönümleyici malzemelerle ekipmanları modifiye ederek maruziyeti minimize etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Darbe gürültüsünün sürekli gürültüden farkını açıklayın. • Gerçek örnek: Pres makinelerindeki metalik çarpma seslerini örnek verin. • İnteraktif soru: Çevrenizde sürekli darbe sesi çıkaran makine var mı? • Kritik nokta: Sönümleyici malzemelerin kullanımının yasal zorunluluğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Bakım periyotlarının gürültü seviyesine etkisi.

## Slide 137
Anlık Gürültü Maruziyeti ve Yönetimi
Anlık gürültü, çok kısa sürede ortaya çıkan ve genellikle patlama, çakma veya hava tahliyesi gibi süreçlerden kaynaklanan sesleri ifade eder; bu gürültüler iç kulaktaki tüy hücrelerinde kalıcı hasara ve yüksek düzeylerde kulak zarı yırtılmasına yol açabilir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, anlık gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara yakın çalışanların korunması, risk değerlendirmesinin en kritik bölümlerinden birini oluşturmaktadır.
Anlık gürültüye maruz kalma durumunda, işverenlerin gürültü kaynağını mümkünse izole etmesi veya çalışanları bu alanlardan uzaklaştıran idari düzenlemeler yapması, yasal uyum açısından büyük önem taşımaktadır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, anlık gürültü seviyelerinin tepe basınçları takip edilmeli ve bu değerlerin 140 dB(C) sınırını aşması engellenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Anlık gürültünün öngörülemez doğasına değinin. • Gerçek örnek: Havalı tabanca veya basınçlı hava tahliyesi örnekleri verin. • İnteraktif soru: Anlık yüksek ses duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? • Kritik nokta: İzolasyonun ve idari önlemlerin anlık gürültüdeki rolü. • Ek bilgi: Risk değerlendirmesinde anlık gürültü kaynaklarının işaretlenmesi.

## Slide 138
Gürültüden Korunma ve Kontrol Stratejileri
Gürültüden korunmada öncelik, kaynağında azaltma yöntemleridir; makine değişimi, ikame veya gürültü yalıtımı gibi mühendislik çözümleri, kişisel korunma yöntemlerinden her zaman daha öncelikli ve etkilidir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültü seviyeleri sınır değerleri aştığında, işveren uygun kişisel koruyucu donanımları (kulaklık, tıkaç) ücretsiz sağlamakla yükümlüdür.
Kişisel koruyucu donanım seçimi yapılırken çalışanın maruz kaldığı gürültü spektrumu ve tepe basınç değerleri dikkate alınmalı, donanımın etkinliği düzenli olarak test edilerek doğrulanmalıdır.
Çalışanlara, gürültünün işitme sağlığı üzerindeki etkileri, sınır değerlerin anlamı ve koruyucu donanımların doğru kullanımı hakkında periyodik eğitimler verilmesi, güvenli çalışma kültürünün temel taşını oluşturmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kontrol hiyerarşisinde kaynağın öncelikli olduğunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Kulak tıkaçlarının doğru takılmaması durumundaki verimsizliği anlatın. • İnteraktif soru: Kullandığınız kulak koruyucuların tipini biliyor musunuz? • Kritik nokta: KKD'nin en son çare olduğunu ancak yönetmelikçe zorunlu olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Kulak koruyucu seçiminde SNR değerinin önemi.

## Slide 139
8 Saatlik Eşdeğer Gürültü Düzeyi (LEX,8h)
LEX,8h, bir çalışanın 8 saatlik iş günü boyunca maruz kaldığı tüm ses düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasıdır; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında temel referans değerdir.
Bu hesaplama, farklı gürültü seviyelerine sahip ortamlarda çalışan personelin toplam işitsel yükünü tek bir değerle ifade ederek risk seviyesinin belirlenmesini sağlar; kısa süreli yüksek gürültü maruziyetleri de bu ortalamaya dahil edilir.
8 saatlik standart çalışma süresi esas alınarak yapılan bu hesaplama, işitme kaybı risklerini yönetmek için kullanılan en kritik parametredir; gürültü maruziyetinin iş günü içindeki değişkenliğini normalize eder.
Çalışanların maruziyet düzeyi belirlenirken, işin yapıldığı tüm farklı alanlardaki gürültü seviyeleri ve bu alanlarda geçirilen süreler ayrı ayrı değerlendirilerek formüle dahil edilmelidir; toplam maruziyet süresi 8 saati geçse dahi hesaplama yine 8 saatlik periyoda göre yapılır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: LEX,8h kavramının neden 8 saatlik bir dilime indirgendiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Farklı makineler arasında dolaşan bir işçinin maruziyetinin nasıl toplandığını anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda gürültü seviyesi gün içinde hiç değişiyor mu? • Kritik nokta: 8 saatin üzerindeki mesailerde hesaplamanın nasıl değiştiğine değinin. • Ek bilgi: Yönetmelikteki tanımın koruyucu hekimlik açısından önemini vurgulayın.

## Slide 140
Maruziyet Hesaplama Yöntemleri ve Parametreler
Gürültü maruziyet düzeyi hesaplanırken gürültü dozimetreleri veya entegre ses düzeyi ölçer cihazları kullanılır; ölçümler, çalışanın kulağına en yakın noktadan ve çalışma koşullarını yansıtacak şekilde yapılmalıdır.
Hesaplamada, ölçülen gürültü seviyeleri (dB(A)) ve bu seviyeye maruz kalınan süreler (dakika veya saat) kullanılır; logaritmik toplama yöntemi ile gürültü enerjisi birleştirilerek günlük ortalama elde edilir.
Ölçümler sırasında ekipmanların kalibrasyonu büyük önem taşır; periyodik olarak kontrol edilmeyen veya hatalı kalibre edilen cihazlar, yanlış maruziyet verileri üreterek yasal yükümlülüklerin göz ardı edilmesine neden olabilir.
Çalışma ortamındaki gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve her bir kaynağın maruziyet süresine etkisi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirmesinin bir parçası olarak kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ölçüm cihazlarının hassasiyetini ve kalibrasyonun önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir gürültü haritası oluşturulurken hangi adımların izlendiğini özetleyin. • İnteraktif soru: İşyerinizde yapılan son gürültü ölçümünü hatırlıyor musunuz? • Kritik nokta: Ölçümün çalışanın kulağına yakın noktada yapılmasının zorunluluğunu belirtin. • Ek bilgi: Cihazların sertifikalı olması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 141
Maruziyet Eylem ve Sınır Değerleri
Yönetmelikte belirtilen en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A) olup, bu seviyeden itibaren işverenlerin çalışanları bilgilendirmesi ve kulak koruyucu donanımları hazır bulundurması gerekir.
En yüksek maruziyet eylem değeri olan 85 dB(A) aşıldığında, işveren gürültü azaltma programı uygulamak ve kulak koruyucularının kullanımını zorunlu tutarak denetlemek zorundadır.
Maruziyet sınır değeri ise 87 dB(A) olarak belirlenmiştir; bu değer, kulak koruyucularının etkisi dahil edilerek asla aşılmamalıdır ve aşıldığı durumlarda derhal iyileştirme yapılmalıdır.
Maruziyet sınır değerlerinin aşılması durumunda, işveren gürültüye maruziyeti azaltmak için gerekli teknik ve idari önlemleri almalı ve bu durumu ilgili iş sağlığı birimlerine raporlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: 80, 85 ve 87 dB(A) sınırlarının ne anlama geldiğini netleştirin. • Gerçek örnek: Bir ortamda 85 dB üzerinde ses varsa neler yapılması gerektiğini listeleyin. • İnteraktif soru: Maruziyet sınır değerinin neden kulak koruyucusu dahil hesaplandığını tartışın. • Kritik nokta: 87 dB(A) sınırının mutlak bir tavan olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: İdari önlemlerin teknik önlemlerden sonra geldiğini hatırlatın.

## Slide 142
Gürültü İzleme ve Sürekli Kontrol
Çalışma ortamındaki gürültü düzeyleri, çalışma yöntemlerinde veya makine parkurunda değişiklik yapıldığında mutlaka yeniden ölçülmeli ve risk değerlendirmesi güncellenmelidir.
İşitme kaybı riskini takip etmek amacıyla çalışanlara periyodik odyometrik testler uygulanmalı ve bu sonuçlar, gürültü maruziyet verileriyle eşleştirilerek analiz edilmelidir.
Gürültü izleme süreçlerinde elde edilen veriler, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca çalışanların erişimine açık tutulmalı ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.
İşveren, gürültü kontrol önlemlerinin etkinliğini düzenli aralıklarla denetlemeli; teknik önlemlerin (makine izolasyonu, susturucu kullanımı) performansını takip ederek gerekirse iyileştirmeler yapmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İzlemenin sadece ölçüm değil, sağlık takibini de kapsadığını belirtin. • Gerçek örnek: Odyometri sonuçlarının gürültü maruziyet kayıtlarıyla nasıl karşılaştırıldığını anlatın. • İnteraktif soru: Sağlık gözetiminde işitme testini ne kadar sıklıkla yaptırıyorsunuz? • Kritik nokta: Verilerin çalışanlarla paylaşılmasının güvenlik kültürü için önemini vurgulayın. • Ek bilgi: Kişisel sağlık/işitme testi kayıtlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca (işten ayrıldıktan sonra dahi) en az 15 yıl saklanması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 143
Gürültü Yönetmeliği ve Temel İşveren Sorumlulukları
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, işveren işyerindeki gürültü kaynaklı riskleri belirlemek ve bunları en aza indirmekle yükümlüdür; bu süreç 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumlu olmalıdır.
İşveren, gürültü maruziyetini işyerinde bulunan diğer tehlikelerle birlikte değerlendirerek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini koruyacak teknik ve idari tedbirleri planlamalıdır; bu değerlendirme, gürültünün çalışanlar üzerindeki olası etkilerini kapsamalıdır.
Gürültü seviyelerinin maruziyet sınır değerlerini aştığı durumlarda, işveren maruziyeti azaltmak için acil önlem planlarını devreye almalı ve işyeri ortamını güvenli hale getirmelidir; sınır değerlerin aşılması durumu, mevzuat gereği ciddi bir risk olarak ele alınmalıdır.
İşveren, çalışanların gürültüden kaynaklanan riskler hakkında bilgilendirilmesini ve eğitim almasını sağlamalıdır; bu eğitimler, gürültüye bağlı gelişebilecek işitme kayıpları ve diğer sağlık sorunları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültünün sadece geçici bir rahatsızlık değil, kalıcı bir meslek hastalığı riski olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Gürültülü bir tesiste yasal sınır değerlerin neden hayati olduğunu açıklayın. • İnteraktif soru: Çalışanlara, çalıştıkları alanda gürültüden kaynaklı bir rahatsızlık hissedip hissetmediklerini sorun. • Kritik nokta: İşverenin yükümlülüğünün sadece KKD vermekle bitmediğini, teknik önlemlerin öncelikli olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Yönetmelik kapsamında sınır değerlerin aşılmasının hukuki yaptırımlarını hatırlatın.

## Slide 144
Gürültü Ölçümleri ve Risk Değerlendirmesi
Çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyi, işyerinde yapılan ölçümlerle belirlenmelidir; bu ölçümler, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, işyeri koşullarını yansıtacak şekilde planlanmalıdır.
Ölçümler, gürültüye maruziyetin en yoğun olduğu çalışma periyotlarında ve yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmelidir; elde edilen veriler, risk değerlendirmesi raporuna dahil edilerek güncel tutulmalıdır.
İşyerinde gürültü ölçümü yapılırken, çalışanların günlük ve haftalık maruziyet süreleri dikkatle analiz edilmelidir; 85 desibel gibi eşik değerler, ölçüm sonuçlarının yorumlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.
Ölçüm sonuçları, işverenin risk değerlendirmesini gözden geçirmesi ve varsa eksiklikleri gidermesi için temel veri kaynağıdır; bu veriler, çalışanların hangi koruyucu donanımları kullanması gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ölçümün sadece prosedür değil, sağlık gözetiminin temeli olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Gürültü haritalama çalışmalarının riskli bölgeleri nasıl belirlediğini anlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizde yapılan son gürültü ölçümünü hatırlayan var mı? • Kritik nokta: Ölçüm sonuçlarının risk değerlendirmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Ölçümlerin periyodik olarak tekrarlanması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 145
Gürültüden Korunma ve Azaltma Programı
İşveren, maruziyetin azaltılması için teknik ve idari önlemleri içeren bir eylem programı hazırlamalıdır; bu program, gürültünün kaynağında azaltılması ilkesine dayanmalı ve mühendislik çözümlerini önceliklendirmelidir.
Gürültü seviyesini düşürmek için daha az gürültülü ekipman seçimi, gürültü bariyerleri veya yalıtım uygulamaları gibi teknik yöntemler uygulanmalıdır; bu uygulamalar gürültünün yayılmasını engellemede en etkili yoldur.
İdari önlemler kapsamında, gürültülü alanlarda çalışma süreleri sınırlandırılmalı ve maruziyetin azaltılması için rotasyonlu çalışma düzeni oluşturulmalıdır; bu yöntemler, teknik önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda kritik birer destekleyicidir.
Programın başarısı, belirlenen tedbirlerin düzenli olarak izlenmesi ve çalışanların bu uygulamalara uyumunun denetlenmesi ile mümkündür; işveren, programın etkinliğini periyodik olarak kontrol etmeli ve güncellemeler yapmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kontrol hiyerarşisinde teknik önlemlerin KKD'den önce geldiğini hatırlatın. • Gerçek örnek: Gürültülü makinelerin etrafına kurulan ses yalıtım panellerinin etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Gürültüyü azaltmak için işyerimizde ne gibi basit çözümler uygulanabilir? • Kritik nokta: İdari önlemlerin teknik önlemlerin yerini tutmadığını, ikisinin beraber kullanılması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Eylem programının yazılı ve güncel tutulması gerektiğini belirtin.

## Slide 146
Kayıt Tutma ve Sağlık Gözetimi
İşveren, gürültü maruziyetine ilişkin yapılan ölçüm sonuçlarını ve değerlendirme raporlarını düzenli olarak kayıt altına almalıdır; bu kayıtlar, mevzuat gereği denetimlerde sunulmak üzere muhafaza edilmelidir.
Gürültüye maruz kalan çalışanların işitme fonksiyonları, işyeri hekimi tarafından periyodik olarak kontrol edilmelidir; bu sağlık gözetimi süreci, işitme kaybının erken teşhisi ve önlenmesi için zorunludur.
Sağlık gözetimi sonuçları, işverenin risk değerlendirmesi sürecine doğrudan girdi sağlamalıdır; eğer bir çalışanda işitme kaybı belirtisi görülürse, işveren o çalışanın maruziyetini derhal sınırlandırmalıdır.
Çalışanların gürültüye karşı aldıkları eğitimlerin, kullandıkları kişisel koruyucu donanımların ve yapılan işitme testlerinin kayıtları, işverenin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin kanıtı niteliğindedir; şeffaf bir kayıt sistemi iş sağlığı yönetimini güçlendirir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kayıt tutmanın yasal bir zorunluluktan öte, çalışan sağlığının geçmişini takip etmek olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: İşitme testlerinin (odyometri) yıllık takibinin önemini anlatın. • İnteraktif soru: Sağlık gözetiminin faydaları hakkında ne düşünüyorsunuz? • Kritik nokta: Kayıtların uzun süreli saklanmasının yasal denetimlerdeki önemini vurgulayın. • Ek bilgi: İşitme kaybı belirtisi gösteren çalışanın iş yerindeki yerinin değiştirilmesinin yasal bir gereklilik olduğunu hatırlatın.

## Slide 147
Gürültü Tanımı ve İstenmeyen Sesler
Gürültü, işyerinde çalışanların işitme sağlığını ve genel refahını olumsuz etkileyen, potansiyel işitme kaybına veya stres faktörlerine yol açan istenmeyen seslerdir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, her ses gürültü değildir ancak maruziyet sınır değerlerini aşan sesler tehlikeli olarak sınıflandırılır.
İstenmeyen sesler, sadece işitme duyusunu değil, aynı zamanda konsantrasyonu bozarak iş verimliliğini düşürür ve yüksek gürültü seviyeleri kaza riskini artırır.
İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gürültü kaynaklarını belirleyerek maruziyeti en aza indirmek için gerekli teknik ve idari tedbirleri planlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültünün sadece bir ses değil, bir sağlık riski olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Fabrika ortamında sürekli çalışan makinelerin yarattığı arka plan seslerini örnek verin. • İnteraktif soru: Çalışırken yüksek sesten dolayı konsantrasyon kaybı yaşayan var mı? • Kritik nokta: Gürültünün iş kazalarına dolaylı etkisini belirtin. • Ek bilgi: Yönetmelikteki sınır değerlerin önemine değinin.

## Slide 148
Sesin Fiziksel Yapısı: Basınç Dalgası
Ses, ortamdaki hava moleküllerinin titreşimiyle oluşan bir basınç dalgasıdır ve kulak zarına fiziksel olarak çarparak işitme sürecini başlatır.
Ses basıncı, desibel (dB) birimiyle ifade edilir ve gürültü yönetiminde maruziyet düzeylerini belirlemek için temel alınan en önemli fiziksel parametredir.
Yüksek basınç dalgaları, iç kulaktaki hassas tüy hücrelerine mekanik hasar vererek kalıcı işitme kayıplarına yol açabilen fiziksel bir etki yaratır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, işyerindeki ses basınç düzeyleri doğru ölçüm cihazları ile düzenli kayıt altına alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sesin bir enerji dalgası olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Ses dalgalarının bir davul zarı üzerindeki etkisi gibi kulak zarını nasıl etkilediğini anlatın. • İnteraktif soru: Desibel kavramını günlük hayattaki seslerle kıyaslayın (örn: fısıltı vs. jet motoru). • Kritik nokta: dB biriminin logaritmik artışını hatırlatın. • Ek bilgi: Ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun öneminden bahsedin.

## Slide 149
Endüstriyel Gürültü Kaynakları
Endüstriyel tesislerdeki temel gürültü kaynakları; presler, kompresörler, havalandırma sistemleri, motorlar ve yüksek devirli kesici takımlardır.
Kaynakta gürültü kontrolü, mühendislik önlemleri (yalıtım kabinleri, susturucu kullanımı) ile sağlanmalı ve ses yayılımı kaynağa en yakın noktada engellenmelidir.
Makine bakımlarının aksatılması, parçaların aşınmasına ve dolayısıyla daha yüksek sürtünme kaynaklı ses basıncına neden olarak gürültü düzeyini ciddi oranda artırır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, gürültü kaynaklarının periyodik olarak kontrol edilmesini ve risk değerlendirmesi yapılmasını zorunlu kılar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gürültüyle mücadelede hiyerarşinin önemini hatırlatın. • Gerçek örnek: Bakımsız bir makinenin çıkardığı metalik sesi örnek verin. • İnteraktif soru: İşyerinde en çok gürültü çıkaran makine hangisi? • Kritik nokta: Mühendislik önlemlerinin, kişisel koruyuculardan önce geldiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Susturucu ve yalıtım teknolojilerinden örnekler verin.

## Slide 150
İnsan Algısı ve İşitme Sağlığı
İnsan kulağı, sesleri frekans ve şiddet düzeyine göre farklı şekilde algılar; yüksek frekanslı sesler düşük frekanslı olanlara göre daha rahatsız edici olabilir.
Gürültüye bağlı işitme kaybı, genellikle uzun süreli maruziyet sonucu yavaş gelişir ve başlangıçta yüksek frekanslı sesleri duymakta zorlukla kendini gösterir.
İşitme duyusunun kaybı tıbbi olarak geri döndürülemez bir sağlık sorunudur; bu nedenle çalışanların maruziyet düzeyleri yasal sınırların altında tutulmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanların işitme sağlığı, periyodik sağlık gözetimleri ve odyometrik testler ile düzenli olarak takip edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme kaybının sinsice ilerlediğini belirtin. • Gerçek örnek: Yaşlılıkta yaşanan işitme kayıplarının gürültü ile hızlandığını anlatın. • İnteraktif soru: Odyometri testine giren var mı? Testin amacı nedir? • Kritik nokta: İşitme kaybının tedavi edilemez olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: Periyodik muayenelerin yasal zorunluluğunu hatırlatın.

## Slide 151
Gürültü Ölçümünde Logaritmik Ölçek: Desibel (dB)
Desibel (dB) birimi, ses basıncının doğrusal değil, logaritmik bir artışla ifade edildiği bir ölçü birimidir; bu durum, ses seviyesindeki küçük artışların aslında enerji düzeyinde çok büyük değişimlere karşılık geldiğini gösterir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, gürültü seviyeleri bu ölçek kullanılarak hesaplanır; logaritmik artış, sesin şiddetinin iki katına çıkması için dB değerinin belirli bir oranda yükselmesi gerektiğini ifade eder.
Logaritmik ölçek kullanımı, çok düşük seslerden çok yüksek seslere kadar geniş bir aralığın yönetilebilir sayılarla ifade edilmesini sağlar; bu sayede işitme kaybı riskleri daha kolay analiz edilir.
İşyerinde gürültü ölçümleri yapılırken bu ölçeğin temel çalışma prensibi bilinmelidir; desibel değerindeki 3 birimlik bir artış, ses enerjisinin aslında iki katına çıktığı anlamına gelir ve bu durum risk değerlendirmesinde kritik bir eşiktir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sesin fiziksel büyüklüğünü anlatırken neden lineer değil de logaritmik ölçek kullanıldığını açıklayın. • Gerçek örnek: 80 dB ile 83 dB arasındaki farkın, enerji olarak iki katına çıktığını vurgulayın. • İnteraktif soru: İşyerinde gördüğünüz gürültü kaynakları nelerdir? Sizi en çok rahatsız eden hangisi? • Kritik nokta: Logaritmik ölçeği anlamadan, risk değerlendirmesindeki artışları doğru yorumlayamayız. • Ek bilgi: Desibel ölçeği, insan kulağının geniş ses aralığını algılama yeteneğiyle uyumludur.

## Slide 152
İnsan İşitme Hassasiyeti ve A-Ağırlıklı (dBA) Ölçüm
dBA (A-ağırlıklı desibel), insan kulağının frekanslara verdiği tepkiyi taklit eden bir ölçüm ölçeğidir; insan kulağı orta frekanslı seslere daha duyarlıyken, çok düşük veya çok yüksek frekanslı seslere karşı daha az hassastır.
İş sağlığı uygulamalarında gürültü ölçümleri, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği dBA birimi ile raporlanır; bu birim, işçinin maruz kaldığı gerçek işitme riskini en doğru şekilde yansıtan standarttır.
A-ağırlıklı ölçüm, düşük frekanslı seslerin baskılandığı ve insan kulağının en çok zarar gördüğü ses aralığının ön plana çıkarıldığı bir filtredir; bu yöntem, gürültü kontrol önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.
İşyerinde yapılan maruziyet ölçümlerinde, gürültünün sadece şiddeti değil, hangi frekans aralığında olduğu da dBA üzerinden belirlenir; bu sayede işitme koruyucusu seçimi daha güvenli ve bilimsel temellere dayalı olarak gerçekleştirilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Neden sadece dB değil de dBA kullanıyoruz sorusunu sorun. • Gerçek örnek: İnsan kulağının 1000 Hz civarındaki seslere olan duyarlılığını örnekleyin. • İnteraktif soru: İşitme koruyucusu seçerken dBA değerini neden dikkate almalıyız? • Kritik nokta: A-ağırlıklı filtre, kulağımızın doğal koruma mekanizmasını simüle eder. • Ek bilgi: Yönetmeliklerdeki tüm sınır değerler dBA cinsinden tanımlanmıştır.

## Slide 153
İnsan Kulağı ve Ses Algısı Sınırları
İnsan kulağı, sağlıklı bir bireyde yaklaşık 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekansları duyabilir; ancak işitme sağlığı açısından en kritik aralık, konuşma seslerinin ve çevresel gürültünün yoğunlaştığı orta frekans bölgesidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, işitme sağlığının korunması için ortam gürültüsünün insan kulağının biyolojik sınırları üzerindeki etkileri sürekli takip edilmeli ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır.
Sürekli ve yüksek seviyeli gürültüye maruz kalmak, iç kulaktaki hassas tüylü hücrelerin geri dönüşümsüz olarak zarar görmesine neden olur; bu durum, zamanla yüksek frekanslı sesleri ayırt edememe ile başlayan kalıcı işitme kayıplarını tetikler.
İnsan kulağının ses algılama kapasitesi yaş ve maruz kalınan gürültü miktarına göre değişir; bu nedenle gürültülü işlerde çalışanların işitme eşikleri, odyometrik testlerle düzenli olarak izlenmeli ve riskler önceden tespit edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İşitme kaybının sinsice ilerlediğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yüksek sesli ortamlarda çalışanlarda görülen odyogram bozulmalarını anlatın. • İnteraktif soru: Yüksek sesli bir ortamdan çıktıktan sonra kulaklarınızda çınlama hissettiniz mi? • Kritik nokta: Tüylü hücrelerin yenilenemediğini unutmayın. • Ek bilgi: Odyometrik testler, yasal bir zorunluluktur ve işyeri hekimi tarafından takip edilir.

## Slide 154
Gürültü Standartları ve Ölçüm Birimleri
Gürültü ölçümlerinde kullanılan birimler, uluslararası standartlara ve Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir; ölçüm cihazları, periyodik olarak kalibre edilerek doğruluğu sağlanmalıdır.
İşyerindeki gürültü düzeyi, 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet değeri olarak hesaplanır; bu değer, çalışanların işitme sağlığının korunması adına belirlenen yasal sınırların (80 dBA, 85 dBA, 87 dBA) altında tutulmalıdır.
Ölçüm birimleri, gürültünün karakteristik özelliklerine göre (impuls, sürekli, değişken) farklılık gösterebilir; doğru ölçüm yöntemi seçimi, gürültü kontrol projelerinin başarısı ve yasal uyum için temel bir gerekliliktir.
İşverenler, ölçüm sonuçlarını raporlayarak gerekli durullarda mühendislik önlemleri (ses yalıtımı, makine yerleşimi) veya idari önlemler (çalışma süresi kısıtlaması) almalıdır; birimlerin doğru kullanımı, iş kazası ve meslek hastalığı riskini minimize eder.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yasal sınır değerlerin neden kademeli olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: 85 dBA sınırının aşıldığı durumlarda KKD kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatın. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki makine yerleşimleri gürültüyü azaltacak şekilde mi planlandı? • Kritik nokta: Ölçüm cihazının kalibrasyon sertifikasının geçerliliği yasal bir şarttır. • Ek bilgi: Mühendislik önlemleri, KKD'den her zaman daha önceliklidir.

## Slide 155
Ses Gücü (SWL) ve Ses Basıncı (SPL) Tanımları
Ses güç seviyesi (SWL), kaynağın yaydığı toplam ses enerjisini ifade eder ve ortamdan bağımsız olarak cihazın karakteristik bir özelliğidir.
Ses basıncı seviyesi (SPL), belirli bir noktada ölçülen ve insan kulağının veya cihazın algıladığı etkidir; çevresel faktörlere göre değişir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, işyeri maruziyet sınırlarını doğrudan SPL değerleri üzerinden belirlemektedir.
SWL bir ekipmanın teknik performansını gösterirken, SPL çalışanın maruz kaldığı gerçek riski ifade ettiği için saha ölçümlerinde SPL baz alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: SWL ve SPL arasındaki temel farkın enerji ile etki olduğunu vurgulayın. • Kritik nokta: SWL cihazın gücüdür, SPL ise çalışanın maruziyetidir. • Örnek: Bir hoparlörün watt değeri (SWL) ile kulağınıza gelen ses şiddeti (SPL) farkını düşünün. • Soru: Saha ölçümlerinde neden SPL kullanıyoruz?

## Slide 156
Mesafenin Ses Basıncı Üzerindeki Etkisi
Ses basıncı seviyesi, serbest alanda kaynağa olan mesafe arttıkça ters kare yasası gereği belirli oranlarda düşüş gösterir.
Kapalı işyerlerinde duvarlardan gelen yansımalar nedeniyle mesafe ile düşüş beklendiği kadar keskin olmaz, bu durum risk değerlendirmesini karmaşıklaştırır.
İSG uzmanları, ölçümleri mutlaka çalışanın kulak hizasında yaparak maruziyetin gerçek değerlerini (SPL) tespit etmekle yükümlüdür.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, gürültü kaynağına olan mesafenin artırılması, mühendislik önlemleri yetersiz kaldığında başvurulan bir idari (organizasyonel) kontrol yöntemidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Mesafenin gürültüyü azaltmadaki rolünü hatırlatın. • Gerçek örnek: Makineden uzaklaştıkça sesin nasıl azaldığını ancak yansımalarla nasıl dağıldığını anlatın. • Kritik nokta: Ölçümün çalışanın kulağında yapılması yasal zorunluluktur. • Soru: Çalışma alanında makineye çok yakın duran çalışanlar için ne gibi önlemler alınabilir?

## Slide 157
Ses Kaynağı Karakteristiği ve Güç Seviyesi
Ses güç seviyesi (SWL), makinenin teknik verisi olup üretici tarafından laboratuvar ortamında sertifikalandırılarak dokümante edilir.
Bir makinenin SWL değeri sabit kalsa bile, yerleştirildiği ortamın akustik yansıtma özellikleri SPL değerini doğrudan etkiler.
Gürültüden korunma hiyerarşisinde, yüksek SWL değerine sahip makinelerin ikamesi veya izolasyonu, en etkili mühendislik önlemi olarak kabul edilir.
İlgili İSG mevzuatı, gürültü kaynaklarının belirlenmesinde SWL verilerinin dikkate alınmasını, riskin azaltılmasında ise SPL'nin baz alınmasını öngörür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Makine alırken SWL değerine bakmanın önemini belirtin. • Kritik nokta: Ortamın akustiği sesi yükseltebilir. • Örnek: Beton zemin ile halı kaplı zemin arasındaki ses yansıması farkı. • Ek bilgi: İzolasyonun SWL'yi değil SPL'yi düşürdüğünü vurgulayın.

## Slide 158
Ölçüm Yöntemleri ve Yasal Gereklilikler
Gürültü ölçümleri, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca kalibre edilmiş cihazlarla yapılmalıdır.
Ölçüm sırasında ortamdaki arka plan gürültüsü hariç tutulmalı ve sadece ilgili kaynağın etkisi değerlendirilerek analiz edilmelidir.
SPL ölçümleri, günlük 8 saatlik çalışma süresi üzerinden L(EX,8h) değeri olarak hesaplanarak yönetmelikteki yasal sınırlarla karşılaştırılır.
Ölçüm sonuçları, işyeri hekimi ve uzmanı gözetiminde sağlık gözetimi programlarına veri sağlamak amacıyla düzenli olarak arşivlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ölçümün yasal dayanağını hatırlatın. • Kritik nokta: L(EX,8h) kavramının 8 saatlik ortalama olduğunu açıklayın. • Örnek: Arka plan gürültüsünün ölçümü nasıl yanıltabileceğini anlatın. • Kapanış: Ölçüm kayıtlarının iş sağlığı takibindeki önemini vurgulayın.

## Slide 159
Ses Seviye Ölçer (Sound Level Meter) Özellikleri
Ses seviye ölçer cihazları, ortamdaki anlık gürültü düzeyini desibel (dB) cinsinden ölçen hassas araçlardır ve gürültü maruziyetinin belirlenmesinde temel ekipman olarak kullanılırlar.
Cihazlar, ses basıncını mikrofon aracılığıyla algılayarak elektrik sinyaline dönüştürür ve dijital bir ekranda anlık değerleri gösterir; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca ölçümler, çalışanların kulağına yakın mesafede yapılmalıdır.
Ölçüm sırasında cihazın doğru konumlandırılması, ortamdaki yansımaların etkisini azaltmak ve en doğru maruziyet değerini elde etmek adına kritik öneme sahiptir.
Cihazın frekans ağırlıklandırma (A, C, Z) ayarları, ortamdaki gürültünün karakterine göre seçilmeli ve ölçüm sonucunun yasal sınır değerlerle kıyaslanabilir olması sağlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ses seviye ölçerin anlık ölçümdeki rolünü vurgulayın. • Gerçek örnek: Cihazın mikrofonunun ses kaynağına olan açısının öneminden bahsedin. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce desibelmetre ile ölçüm yapan var mı? • Kritik nokta: A-ağırlıklı ölçümün insan kulağının duyarlılığına göre yapıldığını belirtin. • Ek bilgi: Cihazın rüzgar koruyucu süngerinin takılı olduğundan emin olun.

## Slide 160
Kişisel Gürültü Dozimetreleri ve Kullanımı
Kişisel gürültü dozimetreleri, çalışanın tüm vardiya boyunca maruz kaldığı toplam gürültü dozunu hesaplamak için kullanılan ve çalışanın yakasına takılan küçük, taşınabilir cihazlardır.
Bu cihazlar, hareketli işlerde veya gürültü düzeyinin sürekli değiştiği çalışma ortamlarında, sabit cihazların yetersiz kaldığı durumlarda gerçek maruziyet süresini takip etmek amacıyla tercih edilir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, çalışanların maruziyet sınır değerlerini aşmadığından emin olmak için bu tür ölçümlerin kayıt altına alınması yasal bir gerekliliktir.
Vardiya sonunda cihazdan alınan veriler, ortalama gürültü maruziyet düzeyinin (LEX,8h) hesaplanmasında temel veri kaynağı olarak kullanılır ve risk değerlendirme raporlarına işlenir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dozimetrenin neden tüm vardiya boyunca kullanılması gerektiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Hareketli makinelerde çalışan personelin maruziyet takibini örnekleyin. • İnteraktif soru: Hareketli çalışanlar için sabit cihazlar neden yetersiz kalır? • Kritik nokta: Dozimetrenin yaka bölgesine, yani kulağa yakın bir noktaya sabitlenmesi gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: Cihazın verilerinin bilgisayara aktarılarak raporlanması süreci.

## Slide 161
Ölçüm Cihazlarında Kalibrasyonun Önemi
Gürültü ölçümünde kullanılan tüm cihazlar, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereği, ölçüm öncesi ve sonrasında kalibratör ile hassas bir şekilde kalibre edilmelidir.
Kalibrasyon, cihazın ölçüm doğruluğunu standart bir referans değerine göre kontrol etme işlemidir ve düzenli yapılmadığı takdirde hatalı veriler elde edilmesine neden olur.
Cihazların periyodik olarak yetkili laboratuvarlar tarafından izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon belgelerinin güncel tutulması, iş sağlığı denetimlerinde temel bir uygunluk kriteridir.
Hatalı kalibre edilmiş bir cihazla yapılan ölçüm, gürültü riskinin yanlış değerlendirilmesine ve çalışanların sağlık kaybına uğramasına yol açabilecek ciddi bir güvenlik zafiyetidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kalibrasyonun ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisini anlatın. • Gerçek örnek: Denetimlerde kalibrasyon sertifikasının sorulacağını belirtin. • İnteraktif soru: Cihaz kalibrasyonu bozuksa ne gibi sonuçlar doğar? • Kritik nokta: Kalibrasyonun sadece ölçüm öncesi değil, ölçüm sonrasında da yapılması gereklidir. • Ek bilgi: Cihazın yıllık periyodik kalibrasyonunun zorunluluğu.

## Slide 162
Ölçüm Cihazlarının Hassasiyet Sınıfları
Gürültü ölçüm cihazları, uluslararası standartlara göre sınıflandırılmakta olup, yasal ölçümlerde genellikle Tip 1 (hassas) veya Tip 2 (genel amaçlı) cihazlar kullanılmaktadır.
Tip 1 cihazlar, laboratuvar ortamlarında veya çok hassas analiz gerektiren durumlarda kullanılırken, Tip 2 cihazlar saha ölçümleri ve işyeri gürültü maruziyet tespitleri için yeterli standartları karşılamaktadır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, kullanılacak cihazın ortamın gürültü karakteristiğine ve ölçümün amacına uygun teknik özelliklere sahip olmasını şart koşmaktadır.
Cihaz seçimi yapılırken, ölçüm yapılacak ortamdaki frekans aralığı ve gürültü düzeyi göz önünde bulundurularak, yasal mevzuata uygun bir sınıf tercih edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tip 1 ve Tip 2 cihazlar arasındaki farkı açıklayın. • Gerçek örnek: Saha ölçümlerinde Tip 2 cihazların kullanımının yeterliliği. • İnteraktif soru: Hassas ölçüm gerektiren yerlerde hangi sınıf cihaz kullanılmalı? • Kritik nokta: Cihazın teknik şartnamesinin yasal mevzuata uygunluğu. • Ek bilgi: Cihazın ekranından anlık frekans analizi yapılıp yapılamadığı.

## Slide 163
Sürekli Gürültü ve Özellikleri
Sürekli gürültü, gün boyu sabit bir seviyede devam eden ve genellikle endüstriyel makinelerin çalışmasıyla oluşan gürültü türüdür; çalışanların bu gürültüye uzun süreli maruziyeti, kalıcı işitme kaybı riskini ciddi oranda artırmaktadır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, sürekli gürültü seviyeleri belirlenen maruziyet sınır değerlerinin altında tutulmalıdır; bu durum, işitme sisteminde kronik yorgunluğun önlenmesi açısından kritiktir.
Sürekli gürültüye karşı mühendislik önlemleri olarak makine gövdesinin yalıtımı, ses bariyerleri ve izolasyon kabinleri gibi çözümler uygulanmalıdır; bu önlemler, toplam ses enerjisini minimize etmeyi amaçlar.
Sürekli gürültü seviyesini izlemek için dozimetreler kullanılır ve ölçümler, çalışanın vardiya süresi boyunca maruz kaldığı ortalama gürültü düzeyini (LEX, 8sa) hesaplamak için profesyonelce gerçekleştirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Sürekli gürültünün işitme üzerindeki kümülatif etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Havalandırma sistemleri veya sürekli çalışan konveyör bantlarını örnek gösterin. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda gün boyu susmayan bir makine var mı? • Kritik nokta: Sürekli gürültüde maruziyet süresi ile ses şiddeti arasındaki ilişkiyi açıklayın. • Ek bilgi: 85 dB ve üzeri seviyelerde KKD kullanımının zorunluluğunu hatırlatın.

## Slide 164
Kesikli Gürültü ve Maruziyet
Kesikli gürültü, çalışma süresi içerisinde makinenin durup çalışması veya operasyonun periyodik olarak kesilmesiyle ortaya çıkan gürültü türüdür; bu türde toplam maruziyet süresi sürekli gürültüye göre hesaplama açısından farklılık gösterir.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültünün kesikli olduğu durumlarda bile maruziyetin toplam enerji yükü hesaplanmalıdır; bu durum, zihinsel odaklanma gerektiren işlerde yorgunluğu artırabilir.
Kesikli gürültünün kontrolünde idari yöntemler ön plana çıkar; çalışanların gürültülü alanlarda geçirdiği süreler rotasyon yöntemiyle sınırlandırılmalı ve bu uygulama, tek bir çalışanın maruziyet yükünü azaltmak için etkilidir.
Gürültü seviyesi ölçümleri yapılırken, kesikli gürültünün karakteristik özellikleri dikkate alınmalı ve ölçüm cihazları bu dalgalanmaları doğru şekilde kaydedecek hassasiyette ayarlanarak veri kaybı önlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Kesikli gürültünün neden olduğu zihinsel yorgunluğa değinin. • Gerçek örnek: Otomatik paketleme makineleri veya düzensiz çalışan atölye ekipmanları. • İnteraktif soru: Makine durduğunda oluşan sessizlik anının çalışan psikolojisine etkisini tartısın. • Kritik nokta: Toplam maruziyet hesabında boşluk sürelerinin nasıl değerlendirildiğini açıklayın. • Ek bilgi: İdari önlemlerin teknik önlemlerden daha maliyetsiz olduğunu vurgulayın.

## Slide 165
Darbeli (İmpuls) Gürültü Tehlikeleri
Darbeli gürültü, çok kısa sürede gerçekleşen, yüksek şiddetli ve ani basınç artışı yaratan gürültü türüdür; pres makineleri, çekiç darbeleri veya patlamalar, bu türün en sık rastlanan kaynakları arasındadır.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, darbeli gürültünün pik değerlerine özel önem vermektedir; ani basınç dalgaları, kulak zarında fiziksel hasara ve işitme sisteminde ani kayıplara yol açabilir.
Darbeli gürültüye karşı standart kulak tıkaçları yetersiz kalabilir, bu nedenle yüksek pik değerlerine karşı koruma sağlayan özel kulak koruyucu donanımlar tercih edilmelidir; KKD seçimi gürültünün frekansına uygun olmalıdır.
Darbeli gürültü riski taşıyan çalışma sahalarında görsel uyarı levhaları bulunmalı ve bu alanlara girişler sınırlandırılmalıdır; gürültünün kaynağında sönümlenmesi için hidrolik veya mekanik darbe emici sistemler kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Darbeli gürültünün fiziksel darbe etkisini açıklayın. • Gerçek örnek: Pres atölyeleri veya metal dövme işlemleri. • İnteraktif soru: Ani bir gürültü patlamasında refleks olarak ne yaparsınız? • Kritik nokta: Pik değerlerin (C-ağırlıklı) önemini ve standart kulak koruyucuların yetersizliğini belirtin. • Ek bilgi: Darbe emici sistemlerin gürültü kaynağındaki iyileştirici etkisini anlatın.

## Slide 166
Gürültü Türlerinin İzlenmesi ve Kontrolü
İSG mevzuatı, gürültü türlerinin birbirinden ayırt edilerek risk değerlendirmesi yapılmasını zorunlu kılar; sürekli, kesikli veya darbeli gürültülerin insan sağlığı üzerindeki etkileri farklılık gösterdiği için önleyici tedbirler özelleştirilmelidir.
İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gürültü ölçümlerini periyodik olarak yaptırmakla yükümlüdür; sonuçlara göre maruziyet sınır değerleri aşıldığında derhal iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
Gürültüyle ilgili risklerin kontrolünde kaynağında yok etme önceliklidir; teknik önlemler yeterli değilse idari düzenlemeler ve KKD kullanımı uygulanmalı, sağlık gözetimi kapsamında odyometri testleri düzenli tekrarlanmalıdır.
Çalışanların gürültüye karşı bilinçlendirilmesi için eğitimler verilmeli ve gürültü türlerine göre korunma yöntemleri uygulamalı olarak gösterilmelidir; çalışanlar hangi gürültü türünün hangi riski taşıdığını bilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Baslarken: Risk değerlendirmesinin gürültü türüne göre farklılaşması gerektiğini özetleyin. • Gerçek örnek: Yıllık odyometri sonuçlarının gürültü maruziyetiyle karşılaştırılması. • İnteraktif soru: İşyerinizde gürültü ölçümü yapıldığını hatırlıyor musunuz? • Kritik nokta: Kaynağında kontrolün her zaman en etkili yöntem olduğunu vurgulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanunun işverene yüklediği kayıt tutma sorumluluğunu hatırlatın.

## Slide 167
Gürültüde Frekans Analizinin Önemi
Gürültünün insan kulağı üzerindeki etkisi, sadece şiddetine değil, frekans içeriğine de bağlıdır; frekans analizi, gürültünün hangi frekans aralıklarında yoğunlaştığını belirleyerek doğru kontrol önlemlerinin seçilmesine olanak sağlar.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, gürültü ölçümleri yapılırken frekans analizi ile riskin kaynağına yönelik daha spesifik mühendislik önlemleri geliştirilmelidir.
Bu analiz, özellikle işitme kaybı riskinin yüksek olduğu bölgelerde, gürültünün karakterini anlayarak koruyucu donanım seçiminde en verimli yöntemin belirlenmesine yardımcı olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Frekans analizinin neden sadece toplam desibel değerine güvenmememiz gerektiğini açıklayın. Yönetmelik atfını vurgulayın ve frekansın işitme üzerindeki farklı etkilerine değinin.

## Slide 168
Oktav Bandı Ölçümleri ve Teknik Temeller
Gürültü spektrumu, oktav veya 1/3 oktav bantlarına bölünerek analiz edilir; bu yöntem, karmaşık gürültü kaynaklarının frekans karakteristiklerini daha net anlamamıza yardımcı olur.
Oktav bantları, işitme kaybı riskini değerlendirirken düşük ve yüksek frekansların ayırt edilmesini sağlayarak, kişisel koruyucu donanım seçiminde en etkili bariyerlerin belirlenmesine yardımcı olur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerindeki gürültü seviyelerinin bu detaylı analizlerle periyodik olarak izlenmesi yasal bir gerekliliktir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Oktav bandı kavramını basit bir örnekle anlatın. Yasal gerekliliklerin periyodik ölçüm üzerindeki etkisini belirtin.

## Slide 169
Düşük ve Yüksek Frekanslı Gürültülerin Yönetimi
Düşük frekanslı gürültüler genellikle titreşim ve uğultu şeklinde hissedilirken, yüksek frekanslı gürültüler kulak zarında daha keskin ve yıpratıcı etkilere sahiptir; bu ayrım, gürültü kontrolünde kullanılacak malzemelerin seçimini doğrudan etkiler.
Yüksek frekanslı gürültüye maruziyet, işitme sisteminde kalıcı hasarlara daha hızlı yol açabileceği için, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, bu bölgelerdeki çalışanların sağlık gözetimi titizlikle yapılmalıdır.
Kontrol önlemi olarak düşük frekansta kütlesel bariyerler, yüksek frekansta ise emici süngerimsi malzemeler tercih edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Düşük ve yüksek frekansın farklı fiziksel etkilerini vurgulayın. Doğru yalıtım malzemesi seçiminin önemini belirtin.

## Slide 170
Gürültü Spektrumu ve Mühendislik Kontrolleri
Gürültü spektrumu, bir makinenin çalışma prensibine göre değişen karakteristik bir izdir; bu iz analizi, makinenin mekanik arızalarının veya sürtünme noktalarının tespiti için de kullanılır.
Mühendislik kontrolü aşamasında, spektrum verilerine bakılarak kaynağa yönelik susturucu, kapalı kabin veya titreşim sönümleyici sistemlerin tasarımı gerçekleştirilir; böylece gürültü kaynağında bastırılarak çalışanların maruziyeti minimize edilir.
İlgili İSG mevzuatı gereği, bu tür teknik verilerin kayıt altına alınması ve yıllık İSG değerlendirme raporlarına işlenmesi zorunludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Gürültü spektrumunun bir makine için 'parmak izi' gibi olduğunu anlatın. Mühendislik önlemlerinin hiyerarşideki yerini hatırlatın.

## Slide 171
Özet ve Kapanış
Eğitimde Ele Alınan Konular:
Bu eğitimde Gürültü Tehlikeleri konusunun temel kavramlarını ve uygulamalarını öğrendik.
Yasal mevzuat, sorumluluklar ve yaptırımlar hakkında bilgi edindik.
İşyerinde uygulanması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı.
Hatırlatmalar:
İş sağlığı ve güvenliği herkesin sorumluluğudur.
Gördüğünüz tehlikeleri bildirin, öneri ve görüşlerinizi paylaşın.
Eğitimde öğrendiklerinizi günlük çalışma hayatınızda uygulayın.
Sorularınız için teşekkür ederiz!
riskmatik.com
Notes: Eğitimin özetini yapın ve katılımcıların sorularını yanıtlayın.

## Slide 172
İSG Eğitimini Uçtan Uca Riskmatik ile Yönet
📊 AI ile mevzuata uygun eğitim sunumu + ölçme formlarını dakikalar içinde üret
🎓 Online İSG eğitimi düzenle, çalışana ata, uzaktan takip et, sertifikala
Ücretsiz başla → riskmatik.com
İş güvenliğinin dijital atölyesi