## Slide 1
Temizlik Personeli İSG
İSG Eğitim Sunumu · Riskmatik ile üretildi
riskmatik.com
İş güvenliğinin dijital atölyesi
Notes: Eğitmen Notu: Hoş geldiniz! Bugün Temizlik Personeli İSG eğitimimize başlıyoruz. Katılımcıları selamlayın ve eğitimin amacını kısaca açıklayın.

## Slide 2
İçindekiler
Kimyasal Dezenfektan Güvenliği (5 konu)
Kan Yoluyla Bulaş, Biyolojik Risk ve Atık (5 konu)
Kayma, Takılma ve Düşme (4 konu)
Ergonomi ve Kas-İskelet Sistemi (3 konu)
Elektrik, Şiddet ve Psikososyal Riskler (3 konu)
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Bu eğitimde işlenecek ana başlıkları katılımcılara tanıtın.

## Slide 3
Dezenfektan Türleri ve Kullanım Alanları
Klor bazlı dezenfektanlar yüzey ağartma ve yoğun hijyen sağlar ancak metallerde korozyon riski taşır; bu nedenle paslanmaz çelik yüzeylerde dikkatle kullanılmalıdır. Alkol bazlı ürünler hızlı kurur ve kalıntı bırakmaz ancak yanıcıdır; kuaterner amonyum bileşikleri ise geniş spektrumlu ve daha az koroziftir, fakat yüzeyde kalıntı/film bırakabildiğinden çalışan maruziyetini önlemek için iyi durulanmalıdır. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, her ürünün kimyasal yapısı dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken klor ve alkolün farklı yüzeylerdeki etkisini vurgulayın. Gerçek örnek olarak metal yüzeylerdeki korozyon riskinden bahsedin. İnteraktif soru: Aranızda klor bazlı ürün kullanırken metal yüzeyin karardığını gören var mı? Kritik nokta: Ürünlerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 4
Etiket ve Güvenlik Bilgi Formu Okuma
Ürün etiketi üzerinde ürünün adı, içeriği ve kullanım talimatları açıkça belirtilmelidir; etiketi silinmiş veya okunmayan kimyasal maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca ürünün teknik detaylarını içerir. Çalışan, temizlik öncesi bu formu mutlaka okumalı ve kimyasalın ilk yardım bilgilerine hakim olmalıdır. Bilgi formu, acil durumlarda yapılacak müdahaleleri öğrenmek için temel rehberdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken SDS'nin önemini anlatın. Gerçek örnek olarak etiketi olmayan bir bidonun neden tehlikeli olduğunu açıklayın. İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda tüm kimyasalların etiketi tam mı? Kritik nokta: SDS'ye her zaman ulaşılabilir olması gerektiğini vurgulayın.

## Slide 5
Tehlike İşaretleri ve Uyarı Sembolleri
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Yönetmeliği doğrultusunda, kimyasal ambalajlarındaki piktogramlar hayati önem taşır ve maruziyet riskini anlatır. Alev işareti yanıcı, kurukafa zehirli, ünlem işareti (GHS07) tahriş edici / solunum yolu tahrişi yapan maddeleri temsil eder; astım gibi solunum yolu hassaslaştırıcıları ise 'sağlık tehlikesi' (gövde, GHS08) piktogramıyla gösterilir. Bu işaretleri tanımak, temizlik personelinin maruziyetini önlemede en kritik idari önlemdir. İşaretlerin anlamını bilmeyen personel, ilgili kimyasalı kullanmadan önce amirinden eğitim almalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken piktogramların evrensel olduğunu belirtin. Gerçek örnek olarak tahriş edici işaretin göz ve ciltle temasındaki riski açıklayın. İnteraktif soru: Kuru kafa işaretini gördüğünüzde ne yapmalısınız? Kritik nokta: Piktogramların sadece uyarı değil, hayati bir koruma dili olduğunu vurgulayın.

## Slide 6
Doğru Ürünü Doğru İş İçin Seçme
Temizlik yapılacak yüzeyin türü ve kirlilik durumu, kullanılacak kimyasalın seçimini doğrudan belirleyen temel faktördür; yanlış ürün seçimi yüzeye zarar verebilir. İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, çalışanlara işin niteliğine uygun ekipman ve doğru kimyasal seçimi konusunda rehberlik etmelidir. Doğru ürün, en yüksek hijyeni en düşük riskle sağlayan üründür. Seçim yaparken güvenlik önceliği her zaman maliyetin önünde tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Başlarken doğru seçimin iş kazalarını nasıl azalttığını anlatın. Gerçek örnek olarak yanlış kimyasal kullanımının yarattığı solunum sorunlarına değinin. İnteraktif soru: Bir yüzeyi temizlerken hangi kriterlere göre ürün seçiyorsunuz? Kritik nokta: Güvenliğin maliyetten önemli olduğunu vurgulayın.

## Slide 7
Dezenfektan Hazırlama: Doğru Seyreltme Oranları
Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) kullanımı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik gereği ciddiyetle yapılmalıdır. Rutin yüzey dezenfeksiyonu için 1/100 oranında seyreltme yapılarak yaklaşık 500 ppm klor konsantrasyonu elde edilmelidir. Kan veya vücut sıvısı ile kirlenmiş alanlarda ise bu oran 1/10 olarak uygulanarak 5000 ppm seviyesine çıkılmalıdır. Bu hassas ölçümler, dezenfeksiyonun etkinliğini sağlamak ve kimyasal riskleri minimize etmek için hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Seyreltme oranlarının dezenfeksiyon başarısı için neden kritik olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Rutin temizlikte kullanılan 1/100 oranını bir örnekle (1 litre suya 10 ml gibi) somutlaştırın. • Kritik nokta: Kan ve vücut sıvısı bulaşı olan alanlarda neden daha yüksek konsantrasyon (1/10) gerektiğini açıklayın. • Ek bilgi: PPM (milyonda bir parça) kavramının kimyasal yoğunluğu ifade ettiğini kısaca belirtin.

## Slide 8
Ölçüm Hassasiyeti ve Aşırı Doz Riskleri
Dezenfektan hazırlarken mutlaka ölçekli kaplar kullanılmalıdır; göz kararı yapılan hazırlıklar kimyasal konsantrasyonun dengesini bozar. Aşırı dozda kimyasal kullanımı, çalışanlarda ciddi cilt tahrişlerine, göz yanmalarına ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açar. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kimyasalların güvenli kullanımı işverenin temel sorumluluğudur. Çalışanlar, kimyasal karışım hazırlarken kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz kullanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Göz kararı ölçüm yapmanın neden tehlikeli olduğunu tartışın. • Gerçek örnek: Ciltte oluşan tahrişlerin uzun vadeli etkilerinden bahsedin. • Kritik nokta: Ölçekli kap kullanmanın standart bir güvenlik prosedürü olduğunu vurgulayın. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce kimyasal kaynaklı bir cilt hassasiyeti yaşayan oldu mu?

## Slide 9
Kimyasal Etiketleme ve Çözelti Tazeleme
Hazırlanan her solüsyon, karışım oranı ve hazırlama tarihi belirtilerek mutlaka etiketlenmelidir; etiketsiz kimyasallar ciddi güvenlik riski oluşturur. Dezenfektan çözeltileri zamanla kimyasal etkinliğini yitirdiği için her gün taze olarak hazırlanmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, temizlik personeline kullanılan maddelerin riskleri hakkında düzenli eğitimler verilmesi ve kayıt altına alınması yasal bir zorunluluktur. Etiketleme, kimyasalın yanlışlıkla başka amaçla kullanılmasını engeller.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Etiketsiz bir şişenin yaratabileceği kaza riskini anlatın. • Gerçek örnek: Etiketleme yapılmadığında karışan kimyasalların yaratabileceği tehlikeleri örnekleyin. • Kritik nokta: Solüsyonun neden her gün tazelenmesi gerektiğini, etkinliğin zamanla azaldığını açıklayın. • Ek bilgi: Etiketlerde bulunması gereken zorunlu bilgilerden bahsedin.

## Slide 10
Güvenli Uygulama: Sıcak Su Kullanımı Yasağı
Dezenfektan seyreltme işlemleri asla sıcak su ile yapılmamalıdır; sıcak su kimyasalın yapısını bozarak zararlı gazların açığa çıkmasına neden olur. Açığa çıkan bu gazlar, kapalı alanlarda solunduğunda zehirlenme ve boğaz tahrişi gibi acil sağlık sorunlarını beraberinde getirir. İlgili İSG mevzuatı gereği, kimyasal karışımlar her zaman oda sıcaklığındaki su ile hazırlanmalı ve havalandırmanın yeterli olduğu alanlarda uygulanmalıdır. Güvenli çalışma ortamı için bu kurala tavizsiz uyulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Sıcak suyun kimyasal reaksiyon üzerindeki etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Havalandırması kötü olan bir odada sıcak su ile hazırlanan kimyasalın etkilerini anlatın. • Kritik nokta: Oda sıcaklığında su kullanmanın neden yasal ve teknik bir zorunluluk olduğunu açıklayın. • Kapanış: Temizlik yaparken havalandırmanın sürekli açık tutulması gerektiğini hatırlatın.

## Slide 11
Klor ve Amonyak Karışımının Tehlikeleri
Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) ile amonyak içeren temizleyicilerin karıştırılması, insan sağlığı için son derece tehlikeli olan kloramin gazının açığa çıkmasına neden olur. Bu kimyasal reaksiyon sonucu oluşan gaz, solunum yollarında ciddi tahrişe, gözlerde yanmaya ve ağır durumlarda akciğer ödemine yol açabilir; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, bu tür karışımlar kesinlikle yasaktır.
Kloramin gazına maruz kalmak, kısa sürede baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir; bu durum, acil müdahale gerektiren bir iş kazası olarak değerlendirilir. Çalışanlar, çamaşır suyu bulunan hiçbir ürüne amonyaklı temizleyici eklememeli ve bu maddelerin bir arada saklanmasından kaçınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Çamaşır suyu ve amonyağın evsel temizlikte de çok sık kullanıldığına dikkat çekin. • Kritik nokta: Kloramin gazının kokusu ayırt edici olsa da, hissedildiğinde artık maruziyetin gerçekleşmiş olduğunu vurgulayın. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce farklı temizlik ürünlerini karıştırarak temizlik yapan oldu mu? • Ek bilgi: Kimyasal ambalajlarında bulunan uyarı etiketlerini mutlaka okuyun.

## Slide 12
Asit ve Klor Bazlı Ürünlerin Etkileşimi
Tuvalet temizleyicileri gibi asit içeren ürünlerin klor bazlı çamaşır suları ile karıştırılması, ortamda boğucu ve zehirli klor gazının hızla yayılmasına sebep olur. Klor gazı, maruz kalan kişilerde boğazda şiddetli yanma, öksürük ve nefes darlığı gibi akut semptomlar yaratır; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, çalışanları bu tür kimyasal risklerden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
Bu tür bir karışım meydana geldiğinde, ortam derhal terk edilmeli ve temiz hava alanına geçilmelidir; klor gazı, düşük konsantrasyonlarda bile mukoza zarında kalıcı hasarlar bırakabilir. Temizlik personeli, asitli temizleyiciler kullanırken klorlu ürünleri o alandan uzak tutmalı ve ürünlerin içeriklerini mutlaka kontrol etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Asitlerin klorla reaksiyonunun çok hızlı olduğunu belirtin. • Kritik nokta: Klor gazının havadan ağır olduğunu ve zemin seviyesinde birikebileceğini açıklayın. • Gerçek örnek: Tuvalet temizliği sırasında farklı ürünlerin aynı anda kullanılmasının risklerini anlatın. • Ek bilgi: Acil durumda ortamı havalandırıp yetkiliye haber verin.

## Slide 13
Temizlik Ürünlerinde Karıştırma Yasağı
Farklı temizlik ürünlerinin etkinliklerini artırmak amacıyla karıştırılması, öngörülemeyen kimyasal reaksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan en yaygın hatalardan biridir. Her temizlik maddesi kendi spesifik kullanım amacına göre formüle edilmiştir; ürünlerin etiketlerinde belirtilen güvenlik uyarılarına ve kullanım talimatlarına harfiyen uyulması, iş kazalarını önlemede temel bir kuraldır ve çalışanların bu konuda düzenli olarak eğitilmesi yasal bir zorunluluktur.
Üreticiler tarafından test edilmemiş karışımlar, sadece gaz çıkışı değil, aynı zamanda yüzeylerde kalıcı hasarlar veya yanıcı bileşenlerin oluşumu gibi ek riskler de yaratabilir. Temizlik personelinin kendi inisiyatifiyle ürünleri karıştırması yasaktır; sadece belirlenmiş ve onaylanmış temizlik prosedürleri uygulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik maddelerinin birer kimyasal olduğunu vurgulayın. • Kritik nokta: Daha iyi temizlik beklentisiyle ürün karıştırmanın sağlığa mal olacağını hatırlatın. • İnteraktif soru: Temizlik maddesi alırken güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakıyor muyuz? • Ek bilgi: Üretici talimatı dışına çıkmak yasal sorumluluk doğurur.

## Slide 14
Kapalı Alanlarda Kimyasal Kullanım Güvenliği
Kapalı veya havalandırması yetersiz alanlarda kimyasal temizlik ürünlerinin kullanılması, zararlı buharların ortamda birikerek yoğunlaşmasına ve çalışanların kısa sürede zehirlenmesine yol açabilir. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, temizlik yapılan alanların sürekli havalandırılması veya uygun mekanik havalandırma sistemlerinin çalıştırılması sağlanmalıdır; çalışanlar, bu tür alanlarda çalışırken mutlaka koruyucu maske ve uygun eldiven kullanmalıdır.
Küçük odalar, asansör kabinleri veya depo alanları gibi kapalı bölgelerde kimyasal kullanımı sırasında süre kısa tutulmalı ve mümkünse kapılar açık bırakılarak hava akışı sağlanmalıdır. Eğer ortamda ağır bir koku hissedilirse, temizlik derhal durdurulmalı ve alan havalandırılana kadar giriş yapılmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Havalandırmanın kimyasal maruziyetindeki önemini açıklayın. • Kritik nokta: Küçük alanlarda buhar yoğunluğunun çok hızlı arttığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Küçük bir tuvaleti temizlerken kapıyı kapalı tutmanın risklerini anlatın. • Ek bilgi: Kişisel koruyucu donanım kullanmak bu gibi durumlarda en son savunma hattıdır.

## Slide 15
Kimyasala Dayanıklı Eldiven Seçimi
Temizlik kimyasalları ile çalışırken elleri korumak amacıyla nitril eldiven kullanımı zorunludur; nitril malzeme, solvent ve deterjanlara karşı yüksek direnç sağlar.
Eldiven seçimi yapılırken kimyasalın türüne ve maruziyet süresine dikkat edilmeli, eldivenlerin kalınlığı işin gerektirdiği hassasiyet ve dayanıklılık dengesine göre belirlenmelidir.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, seçilen eldivenlerin ilgili standartlara uygunluğu kontrol edilmeli ve alerjik reaksiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Doğru beden seçimi, eldivenin elden kaymasını engeller ve iş kazası riskini azaltır; eldivenler, görev bitiminde ellerin temizlenmesine engel olmayacak şekilde çıkarılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik kimyasallarının cilt üzerindeki tahriş edici etkilerini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış eldiven seçimi sonucu oluşan cilt sorunlarından bahsedin. • İnteraktif soru: Kullandığınız eldivenlerin kimyasallara karşı dirençli olduğunu nasıl anlarsınız? • Kritik nokta: Eldivenlerin delinmesi durumunda hemen değiştirilmesi gerektiğini belirtin. • Ek bilgi: Nitril eldivenlerin tek kullanımlık mı yoksa tekrar kullanılabilir mi olduğunu kontrol edin.

## Slide 16
Göz ve Yüz Koruma: Sıçrama Riski
Temizlik kimyasallarının göze veya yüze sıçrama riski bulunan durumlarda, ANSI veya EN standartlarına uygun koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanımı yasal bir zorunluluktur.
Kimyasal sıçramalara karşı koruyucu önlükler, vücudu ve giysileri koruyacak şekilde, su geçirmeyen ve kimyasal dirençli malzemeden seçilerek eksiksiz kullanılmalıdır.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, sıçrama riski olan her alanda göz yıkama istasyonları hazır bulundurulmalı ve çalışanlar bu istasyonların yerini bilmelidir.
Önlük ve yüz siperi kullanımı, temizlik sırasında oluşabilecek aerosollerin solunmasını ve cilde temasını engelleyerek meslek hastalıklarının önlenmesinde kritik bir bariyer görevi görür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Göz yaralanmalarının kalıcı hasara yol açabileceğini hatırlatın. • Gerçek örnek: Gözlük kullanmayan bir çalışanın yaşadığı kaza vakasını anlatın. • İnteraktif soru: Göz yıkama ünitesinin yerini herkes biliyor mu? • Kritik nokta: Önlemlerin sadece kaza anında değil, hazırlık aşamasında da alınması gerekir. • Ek bilgi: Koruyucu gözlüklerin buğulanmasını önlemek için uygun spreyler kullanılabilir.

## Slide 17
Havalandırma ve Solunum Güvenliği
Kapalı alanlarda yapılan temizlik işlemlerinde, kimyasal buharların birikmesini önlemek için ortamın sürekli olarak yeterli seviyede havalandırılması İSG gereğidir.
Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda, kimyasalın türüne ve yoğunluğuna uygun filtreye sahip maskeler kullanılmalı; maske kullanımı, solunum sistemini korumak için hayati önem taşır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı alan girişlerinde hava kalitesi ölçümleri yapılmalı ve riskli alanlarda çalışma izin prosedürlerine uyulmalıdır.
Solunum cihazı veya maske seçimi, kimyasalın güvenlik bilgi formunda (GBF) belirtilen risklere göre yapılmalı ve maske yüz ile tam uyum sağlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görünmez tehlikelerin (gazlar/buharlar) en tehlikeliler olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Havasız ortamda temizlik yaparken oluşan baş dönmesi olaylarını tartışın. • İnteraktif soru: Maskenin yüzünüze tam oturduğunu nasıl kontrol edersiniz? • Kritik nokta: Filtrelerin kullanım ömrüne dikkat edin. • Ek bilgi: Güvenlik bilgi formlarını (GBF) her zaman okuyun.

## Slide 18
KKD Kontrolü ve Değişim Prosedürü
Kişisel koruyucu donanımlar, her kullanımdan önce hasar, delinme, aşınma veya kirlilik açısından kontrol edilmeli; hasarlı hiçbir donanım kesinlikle kullanılmamalıdır.
KKD'lerin değişim periyotları, üretici talimatlarına ve kullanım yoğunluğuna göre belirlenmeli; kullanım ömrünü tamamlamış donanımlar derhal yenisiyle değiştirilmelidir.
İlgili İSG mevzuatı gereği, kullanılan KKD'lerin kontrol kayıtları tutulmalı ve donanımın koruma özelliğini yitirdiği durumlarda işveren bilgilendirilerek yeni donanım talebi oluşturulmalıdır.
Donanımların temizliği ve uygun koşullarda depolanması, ömürlerini uzatır ve her zaman tam koruma sağlamalarına yardımcı olur; hatalı depolama donanımın yapısını bozabilir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: KKD'nin sadece bir aksesuar değil, hayat kurtaran bir ekipman olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yıpranmış bir eldivenin koruma sağlamadığını gösterin. • İnteraktif soru: Hasarlı bir KKD bulduğunuzda ne yapıyorsunuz? • Kritik nokta: KKD değişim talebini geciktirmeyin. • Ek bilgi: KKD'lerin temizlik ve depolama talimatlarına uyulması maliyeti düşürür.

## Slide 19
Kimyasal Temas Durumunda Acil Yıkama Prosedürü
Kimyasal madde ile temas eden bölgeyi, İlkyardım Yönetmeliği ilkeleri doğrultusunda vakit kaybetmeden bol su ile en az 15 dakika boyunca kesintisiz yıkayınız; bu işlem kimyasalın cilt dokusuna daha fazla nüfuz etmesini engellemek için kritik bir öneme sahiptir.
Yıkama sırasında suyun basıncının çok yüksek olmamasına dikkat ediniz, çünkü yüksek basınçlı su doku zedelenmesine yol açabilir; ılık su kullanmak, kimyasalın ciltten uzaklaştırılmasını daha etkin hale getirecek ve ağrıyı hafifletecektir.
Göz teması yaşanması durumunda, göz kapaklarını parmaklarınızla açık tutarak suyun gözün her noktasına ulaşmasını sağlayınız; göz küresini hareket ettirerek kimyasalın tamamen temizlendiğinden emin olunuz ve bu süreçte gözlerinizi ovalamaktan kesinlikle kaçınınız.
Yıkama işleminin tamamlanmasının ardından bölgeyi temiz ve kuru bir bezle nazikçe kurulayınız; herhangi bir kimyasal kalıntı şüphesi devam ediyorsa yıkama süresini uzatınız ve durumu derhal bir sağlık birimine bildirerek tıbbi destek alınız.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kimyasal temasın ilk dakikalarının hayati önem taşıdığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Temizlik sırasında deterjan sıçraması gibi yaygın senaryoları hatırlatın. • Kritik nokta: 15 dakikalık sürenin bir lüks değil, yasal ve tıbbi bir zorunluluk olduğunu belirtin. • Ek bilgi: Gözlerin ovalanmasının kimyasalı daha derin dokulara iteceğini mutlaka anlatın.

## Slide 20
Acil Duş ve Göz Duşu İstasyonlarının Erişilebilirliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, kimyasal kullanılan tüm alanlarda acil duş ve göz duşu üniteleri kolayca ulaşılabilecek noktalarda bulundurulmalı ve bu alanların önü hiçbir zaman kapatılmamalıdır.
Çalışma alanınızdaki acil duş ve göz duşu istasyonlarının yerini işe başladığınız ilk gün öğrenmeli ve bu cihazların periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek herhangi bir arıza durumunda amirlerinize vakit kaybetmeden bildirimde bulunmalısınız.
Acil durum anında cihazın nasıl aktive edileceğini önceden prova ediniz; çoğu göz duşu ünitesi bir kolu çekerek veya bir pedala basarak çalışır, bu mekanizmayı bilmek panik anında hata yapmanızı engeller ve müdahale süresini kısaltır.
İstasyonların çevresinin temiz ve aydınlık tutulması, acil bir durumda görme kaybı veya panik yaşayan bir çalışanın üniteye daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur; bu alanları depo veya atık alanı olarak kullanmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Acil durum ekipmanlarının yerini bilmenin sorumluluk olduğunu vurgulayın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alandaki en yakın göz duşunun yerini kimler biliyor? • Kritik nokta: Ekipmanların önündeki engellerin (koli, çöp vb.) hayati tehlike yarattığını anlatın. • Ek bilgi: Cihazların çalışır durumda olduğundan emin olmak için görsel kontrolün öneminden bahsedin.

## Slide 21
Kontamine Giysilerin Güvenli Bir Şekilde Uzaklaştırılması
Kimyasal madde ile kirlenmiş (kontamine) giysiler, cildinizle temas etmeye devam ederek zararlı etkilerin artmasına neden olur; bu nedenle, temas gerçekleştiği anda giysilerinizi güvenli bir şekilde çıkararak vücudunuzdan uzaklaştırmanız gerekmektedir.
Giysileri çıkarırken kimyasalın yüzünüze veya gözlerinize sıçramamasına dikkat ediniz; mümkünse giysileri başınızdan geçirmek yerine, eğer uygunsa dikiş yerlerinden keserek veya yardımcı bir personel yardımıyla vücudunuzdan uzaklaştırınız.
Çıkardığınız kontamine giysileri, diğer çalışanların temas etmemesi için sızdırmaz ve üzerinde uyarı etiketi bulunan özel atık torbalarına yerleştiriniz; bu giysilerin evsel atıklarla karışması veya normal çamaşırhaneye gönderilmesi ciddi riskler doğurur.
Giysilerinizi çıkardıktan sonra cildinizi tekrar kontrol ediniz ve kimyasalın cildinizde herhangi bir tahrişe veya kızarıklığa yol açıp açmadığını gözlemleyerek durumu sağlık personeline veya işyeri hekimine detaylıca rapor ediniz.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Giysilerin kimyasal için bir depo görevi gördüğünü ve cildi yakmaya devam ettiğini anlatın. • Kritik nokta: Kontamine giysilerin temiz giysilerle asla bir araya getirilmemesi gerektiğini vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir çalışanın kirlenmiş önlüğünü eve götürmesinin ailesi için de risk oluşturabileceğini belirtin. • İnteraktif soru: Çıkarılması zor bir giysiniz olduğunda yardım isteyecek bir arkadaşınız var mı?

## Slide 22
Tıbbi Değerlendirme ve İş Kazası Bildirimi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, kimyasal temas sonucu meydana gelen her türlü olay iş kazası olarak değerlendirilmeli ve bu durum en kısa sürede işveren veya vekili tarafından kayıt altına alınmalıdır.
İlk müdahaleyi yapmış olsanız bile, kimyasalın uzun vadeli etkileri (geç semptomlar) olabileceği için mutlaka bir işyeri hekimine veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak profesyonel tıbbi değerlendirmeden geçmeniz gerekmektedir.
Olay anında kullandığınız kimyasal maddenin Güvenlik Bilgi Formu (GBF) bir kopyasını sağlık personeline iletiniz; bu form, hekimin doğru tedavi yöntemini belirlemesi ve kimyasalın vücuda etkilerini anlaması için en önemli kaynaktır.
Olayın nasıl gerçekleştiğini, hangi kimyasalın kullanıldığını ve hangi önlemlerin alındığını içeren detaylı bir kaza raporu tutulması, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için yapılacak kök neden analizinde büyük bir rol oynamaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bildirim yapmanın bir suçlama değil, önlem alma süreci olduğunu anlatın. • Kritik nokta: Güvenlik Bilgi Formunun (GBF) neden hayati olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Bildirilmeyen küçük bir temasın ileride nasıl kronik bir sağlık sorununa dönüşebileceğini açıklayın. • Ek bilgi: İş kazası bildiriminin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatın.

## Slide 23
Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Mesleki Riskler
Temizlik personeli, tıbbi atık veya kontamine yüzeylerle temas sırasında HBV, HCV ve HIV gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı yüksek risk altındadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işveren bu biyolojik riskleri minimize etmek için gerekli teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür.
Kesici ve delici atıkların yanlış yönetimi, batma ve yaralanma olaylarına yol açarak enfeksiyon riskini doğrudan artırmaktadır; bu atıklar mutlaka özel kaplarda toplanmalıdır.
Biyolojik risk etmenlerine maruziyet, sadece kan ile değil, vücut sıvıları ve diğer enfekte atıklar üzerinden de gerçekleşebileceği unutulmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik personelinin en büyük riskinin delici-kesici alet yaralanmaları olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Çöp poşetlerini taşırken içerideki iğne ucu sebebiyle yaşanan yaralanmalardan bahsedin. • İnteraktif soru: Çöp poşetlerini taşırken nelere dikkat ediyorsunuz? • Kritik nokta: Atık kaplarının doluluk oranına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatın. • Ek bilgi: Biyolojik risk etiketlerinin anlamını açıklayın.

## Slide 24
Standart Önlemler: Her Atığı Enfekte Kabul Edin
Temizlik personeli, çalışma alanındaki her türlü kan ve vücut sıvısını potansiyel olarak enfekte kabul etmeli ve buna göre standart koruyucu önlemleri uygulamalıdır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, çalışma alanlarında hijyenik koşulların sürekliliği ve korunması sağlanmalıdır.
Enfekte olduğu bilinen veya bilinmeyen tüm atıklar, uygun koruyucu donanım kullanılmadan asla çıplak elle temas edilmemeli veya doğrudan taşınmamalıdır.
Standart önlemler, enfeksiyonun yayılmasını engellemek için uygulanan en temel ve etkili iş güvenliği stratejisidir; bu kurallara uyum her zaman zorunludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Standard önlemlerin temel amacının görünmeyen mikroplardan korunmak olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Yerdeki bir sıvı döküntüsünü temizlerken izlenmesi gereken prosedürü anlatın. • İnteraktif soru: Bir sıvı döküntüsü gördüğünüzde ilk olarak ne yaparsınız? • Kritik nokta: Eldivenin bir bariyer olduğunu ama tek başına yeterli olmadığını vurgulayın. • Ek bilgi: Döküntü kitlerinin kullanımına değinin.

## Slide 25
Hepatit B Aşısı ve Bağışıklık Takibi
Hepatit B aşısı, kan yoluyla bulaşan bu ciddi hastalığa karşı en temel koruyucu sağlık önlemi olup tüm riskli personellere ücretsiz uygulanmalıdır.
İşveren, biyolojik risk etmenlerine maruz kalan çalışanların aşılanmasını ve bağışıklık durumlarının düzenli olarak takip edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Aşı sonrası vücutta bağışıklık yanıtı oluşup oluşmadığı, işyeri hekimi tarafından tıbbi kontrollerle izlenmeli ve gerekirse hatırlatma dozları planlanmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların sağlık gözetiminin ve korunmasının işveren tarafından sistematik olarak yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Aşının neden zorunlu bir koruma yöntemi olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Aşı takvimine uymayan personelin risk altında olduğunu belirtin. • İnteraktif soru: Hepatit B aşısı olduğunuzu biliyor musunuz, kayıtlarınız güncel mi? • Kritik nokta: Bağışıklık yanıtının herkeste aynı olmadığını, testlerin önemini vurgulayın. • Ek bilgi: Aşı kartlarının kişisel sağlık dosyasında saklanması gerektiği.

## Slide 26
El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Kuralları
El hijyeni, enfeksiyonların yayılmasını önlemede en etkili yöntemdir; eller su ve sabunla yıkanmalı veya uygun alkol bazlı dezenfektanlar kullanılmalıdır.
Eldiven kullanımı, doğrudan deri temasını engeller ancak eldiven çıkarıldıktan sonra eller mutlaka tekrar yıkanmalı ve hijyen sağlanmalıdır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, eldivenler işin niteliğine uygun seçilmeli ve düzenli olarak değiştirilmelidir.
Eldivenlerin delinmesi, yırtılması veya kirlenmesi durumunda, donanım derhal yenisiyle değiştirilerek hijyenik çalışma disiplini kesintisiz sürdürülmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Eldivenin elleri temiz tutmadığını, sadece koruduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Eldiveni yanlış çıkarma sonucu bulaş riskini anlatın. • İnteraktif soru: Eldiveni çıkardıktan sonra ellerinizi yıkıyor musunuz? • Kritik nokta: Eldivenle kapı koluna veya kişisel eşyalara dokunulmaması gerektiğini vurgulayın. • Ek bilgi: El yıkama tekniğinin (6 adım) önemini hatırlatın.

## Slide 27
İzolasyon Odası ve Ameliyathane Temizliğinde KKD Gerekliliği
İzolasyon odası ve ameliyathane gibi yüksek riskli enfeksiyon alanlarında temizlik yapılırken, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği uygun ekipman kullanımı zorunludur; bu ekipmanlar arasında sıvı geçirmez önlük, eldiven, maske ve gözlük bulunur.
KKD seçimi, yapılacak temizlik işleminin niteliğine ve maruz kalınabilecek biyolojik etmenlerin türüne göre işyeri hekimi veya İSG uzmanı tarafından belirlenmelidir; eksik ekipmanla çalışmak ciddi sağlık riskleri doğurur.
Kişisel koruyucu donanımlar sadece kişisel kullanım içindir ve ortak kullanılmamalıdır; ekipmanların hasar görmesi durumunda derhal yenisi ile değiştirilmeli ve yıpranmış ekipman asla kullanılmamalıdır.
İşveren, çalışanın sağlığını korumak adına tüm koruyucu ekipmanları ücretsiz temin etmekle yükümlüdür; çalışan ise kendisine sağlanan bu ekipmanı belirlenen prosedürlere uygun şekilde kullanmak ve muhafaza etmekle sorumludur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Enfeksiyon alanlarında birincil korumanın KKD olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Ameliyathane temizliği sırasında sıvı sıçraması riskini hatırlatın. • İnteraktif soru: Kullandığınız maskelerin koruma seviyelerini biliyor musunuz? • Kritik nokta: Ekipmanın sadece varlığı yetmez, doğru giyilmesi esastır. • Ek bilgi: Kişisel koruyucu donanımların son kullanma tarihlerini kontrol edin.

## Slide 28
Temiz ve Kirli Alan Ayrımı ile Tek Yönlü Çalışma Prosedürü
Enfeksiyöz alanlarda temizlik süreci, temiz bölgelerden başlayıp en kirli bölgelere doğru ilerleyen tek yönlü bir çalışma prensibi ile yürütülmelidir; bu yöntem, mikroorganizmaların temiz alanlara taşınmasını engeller.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, temizlik atıklarının ve kullanılan malzemelerin kirli alandan temiz alana geçişi kesinlikle yasaktır; her alanın temizlik malzemesi o alana özel tutulmalıdır.
Temizlik ekipmanları ve taşıma arabaları, temiz ve kirli bölümler arasında çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde tasarlanmalı; atıklar, sızdırmaz poşetler içerisinde ve atık yönetim planına uygun şekilde taşınmalıdır.
Çalışma sırasında temizlik personeli, kendi hareket alanını sınırlandırmalı ve temiz alanın hijyenini korumak için gerekli uyarı levhalarını kullanarak alanı izole etmelidir; bu disiplin, enfeksiyon zincirini kırmanın temelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizden kirliye ilerlemenin nedenini açıklayın. • Gerçek örnek: Temiz bir odaya kirli paspasla girilmesinin sonuçlarını tartışın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda temiz ve kirli alan ayrımı nasıl yapılıyor? • Kritik nokta: Ekipmanların temizlenmeden diğer odaya geçirilmemesi gerekir. • Ek bilgi: Atık yönetimi yönetmeliğine atıfta bulunun.

## Slide 29
Renk Kodlu Temizlik Ekipmanları ile Çapraz Bulaşı Önleme
Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla bez, mop ve kova gibi ekipmanlar renk kodlarına göre ayrılmalıdır; yaygın uygulamada kırmızı saniter alanlara (tuvalet/banyo), sarı izolasyon/enfekte alanlara, mavi genel alanlara, yeşil mutfak/gıda alanlarına ayrılır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, risklerin kaynağında yok edilmesi esastır; renk kodlu temizlik sistemi, biyolojik risk etmenlerinin farklı alanlara yayılmasını engelleyen en etkili idari ve teknik önlemdir.
Her renk kodunun hangi alan için kullanıldığına dair bilgilendirme tabelaları temizlik odalarına asılmalı; tüm personel, hangi rengin hangi riski temsil ettiğini ve hangi alanda kullanılması gerektiğini ezbere bilmelidir.
Renk kodlu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu da kendi renk grubuna uygun olarak yapılmalı; farklı renkli ekipmanlar birbiriyle karıştırılmamalı, temizlik sonrası mutlaka kurutularak bir sonraki kullanıma hazır hale getirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Renk kodlamasının evrensel bir hijyen dili olduğunu anlatın. • Gerçek örnek: Kırmızı kovanın sadece enfeksiyon odasında kullanıldığını hatırlatın. • İnteraktif soru: Kullandığınız bezlerin rengi ne anlama geliyor? • Kritik nokta: Renk kodlaması disiplinini bozmak enfeksiyon riskini artırır. • Ek bilgi: Ekipmanların kullanım ömrünü takip edin.

## Slide 30
Temizlik Sonrası El Hijyeni ve Güvenli KKD Çıkarma
Temizlik işleminin tamamlanmasının ardından KKD çıkarma süreci, en az giyme süreci kadar kritiktir; ekipmanlar çıkarılırken dış yüzeyin kontamine olduğu varsayılmalı ve eldiven, önlük, maske sırasıyla, cilde temas etmeden çıkarılmalıdır.
KKD çıkarıldıktan sonra eller, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun olarak su ve sabunla 40-60 saniye yıkanmalı veya alkol bazlı el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalanmalıdır; bu, temizlik personelinin kendi sağlığını koruması için hayati önem taşır.
Kullanılan tek kullanımlık ekipmanlar tıbbi atık kutularına, tekrar kullanılabilir ekipmanlar ise ilgili dezenfeksiyon alanlarına iletilmelidir; hiçbir ekipman, temizlik sonrası ortamda açıkta bırakılmamalıdır.
İşveren, el hijyeni için gerekli lavabo ve dezenfektan istasyonlarını erişilebilir kılmakla yükümlüdür; çalışan, temizlik sonrası el hijyenini sağlamadan sosyal alanlara veya yemekhaneye geçmemelidir; bu durum enfeksiyon kontrolü açısından kesinlikle yasaktır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: El hijyeninin enfeksiyon zincirindeki son halka olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Eldiveni çıkarırken bileklere bulaşma riskini gösterin. • İnteraktif soru: En son ne zaman el hijyeni eğitimini detaylı aldınız? • Kritik nokta: KKD çıkarırken acele etmeyin, yavaş ve güvenli hareket edin. • Ek bilgi: El dezenfektanı kullanım sıklığını artırın.

## Slide 31
Dökülme Kiti Kullanımı ve Alan Güvenliği
Kan veya vücut sıvısı dökülen alanda güvenlik şeridi oluşturulmalı ve yetkisiz kişilerin girişi acilen engellenmelidir.
Dökülme kitine ulaşmadan önce mutlaka kişisel koruyucu donanımlar (eldiven, önlük, maske) giyilmeli, personelin biyolojik risklerden korunması sağlanmalıdır.
Dökülme alanı etrafındaki riskli bölgeler belirlenerek, temizlik sırasında oluşabilecek sıçramaların önlenmesi için uygun bariyerler kullanılmalıdır.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, biyolojik tehlike içeren alanların yönetimi enfeksiyon yayılımını durdurmak için kritik bir süreçtir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Biyolojik risk taşıyan dökülmelerin aciliyetini vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir hastane koridorunda dökülen kanın yayılmasını önlemek için kullanılan bariyerlerden bahsedin. • İnteraktif soru: Dökülme anında ilk yapılması gereken nedir? • Kritik nokta: KKD kullanımı olmadan asla müdahale edilmemelidir.

## Slide 32
Kaba Kirliliğin Güvenli Uzaklaştırılması
Kan ve vücut sıvısı dökülen bölgedeki kaba kir, hiçbir şekilde çıplak elle veya doğrudan temasla temizlenmemelidir.
Sıvı döküntülerin emilmesi için dökülme kitinde bulunan absorban maddeler (emici pedler veya özel tozlar) döküntü üzerine kontrollü bir şekilde serilmelidir.
Emici materyal sıvıyı tamamen hapsettikten sonra, tek kullanımlık aparatlar veya kürek yardımıyla dikkatlice toplanarak atık torbasına aktarılmalıdır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, personelin doğrudan temas riskini minimize edecek ekipman kullanımı sağlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temas riskinin minimize edilmesinin önemini belirtin. • Gerçek örnek: Absorban ped kullanımının sıvıyı nasıl hapsettiğini açıklayın. • İnteraktif soru: Neden kaba kiri elle toplamıyoruz? • Kritik nokta: Temizlik ekipmanlarının tek kullanımlık olması gereklidir.

## Slide 33
Yüzey Dekontaminasyonu ve Hijyen
Kaba kir temizlendikten sonra, yüzeyin mikroorganizmalardan arındırılması için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (yaklaşık 5000 ppm) kullanılmalıdır.
Hazırlanan dezenfektan solüsyon, dökülme bölgesinden dışa doğru dairesel hareketlerle uygulanmalı ve etkisini göstermesi için bekletilmelidir.
Dekontaminasyon işlemi sırasında yüzeyin tamamen temizlendiğinden emin olunmalı ve işlem sonrası yüzey uygun şekilde kurulanmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, enfeksiyon kaynaklı meslek hastalıklarını önlemek adına bu kimyasal temizlik prosedürlerine titizlikle uyulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dezenfeksiyonun neden kritik bir adım olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: 1/10 sulandırma oranının neden 5000 ppm olarak belirlendiğini açıklayın. • İnteraktif soru: Dairesel temizlik neden dıştan içe yapılmaz? • Kritik nokta: Kimyasalın yüzeyde bekleme süresine dikkat edilmelidir.

## Slide 34
Tıbbi Atık Yönetimi ve Bertaraf
Temizlikte kullanılan tüm kontamine malzemeler, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince doğrudan enfekte tıbbi atık torbalarına (kırmızı torba) atılmalıdır.
Atık torbaları dolduğunda ağızları sıkıca bağlanmalı ve sızdırmazlık kontrolü yapılarak geçici atık depolama alanına taşınmalıdır.
Tıbbi atıkların taşınması sırasında personelin delinme veya kesilme yaralanmalarına karşı ekstra dikkatli olması ve uygun eldiven kullanması şarttır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, kırmızı tıbbi atık torbaları evsel atıklarla asla karıştırılmamalı ve kayıt altına alınarak bertaraf edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Atık ayrıştırmanın yasal zorunluluğunu belirtin. • Gerçek örnek: Kırmızı torba kullanımının neden hayati olduğunu anlatın. • İnteraktif soru: Kırmızı torba yırtılırsa ne yapılmalı? • Kritik nokta: Kesici-delici alet yaralanmalarına karşı tetikte olunmalıdır.

## Slide 35
Atık Yönetiminde Kesici-Delici Riski
Çöp torbalarını taşırken veya toplarken içinde bulunabilecek iğne, bistüri veya kırık cam gibi kesici aletlere karşı dikkatli olunmalı, torbalar asla elle sıkıştırılmamalıdır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği, kesici-delici atıklar mutlaka delinmeye dayanıklı, sızdırmaz tıbbi atık kutularına atılmalı ve bu kutuların ağzı tam kapatılmalıdır.
Torbalar taşınırken, içindeki maddelerin dışarıya temas etme veya batma riski her zaman göz önünde bulundurulmalı, torba bütünlüğü kontrol edilmelidir.
Atık toplama alanlarında temizlik yapılırken, çöp kovalarının iç kısımları görülmeden ellerle karıştırılmamalı, her zaman yardımcı ekipmanlar kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Atık torbalarının içindeki görünmeyen tehlikeleri vurgulayın. • Kritik nokta: Torbaları asla vücudunuza doğru sıkıştırmayın. • İnteraktif soru: Çöp torbası taşırken en çok hangi bölgenin yaralanma riski yüksektir? • Ek bilgi: Atık Yönetimi Yönetmeliği atık sınıflandırmasının önemini belirtir.

## Slide 36
Atık Taşıma ve Güvenli Elleçleme
Atık torbaları taşınırken, torbanın içindeki olası kesici maddelerin vücuda batmaması için torba asla vücuda veya bacaklara yaslanmamalı, taşıma işlemi vücuttan uzakta gerçekleştirilmelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, yüklerin güvenli taşınması için uygun teknikler kullanılmalı ve torbalar asla alt kısımdan kavranmamalıdır.
Torbaları taşırken yükü tek bir noktaya odaklamak yerine, torbanın üst kısmından tutarak ağırlığı dengeli dağıtmalı ve olası keskin uçların vücuda temasını engellemelisiniz.
Temizlik sırasında kullanılan eldivenlerin yırtılmaya karşı dirençli olması, olası bir batma durumunda ilk savunma hattı olarak kritik bir rol oynamaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Taşıma sırasında vücut mesafesinin korunmasının önemini anlatın. • Kritik nokta: Eldivenlerin delinme direnci ile koruma düzeyi arasındaki ilişkiyi vurgulayın. • İnteraktif soru: Torbayı alttan tutarak taşımanın yaratabileceği riskler nelerdir? • Ek bilgi: Ergonomik taşıma teknikleri yaralanmaları azaltır.

## Slide 37
Yaralanma Sonrası İlk Müdahale
Herhangi bir batma veya kesilme durumunda yaralı bölge derhal bol su ve sabunla yıkanmalı, kanama varsa temiz bir bezle baskı uygulanarak kanama durdurulmalıdır; yara bölgesi asla emilmemelidir.
İlkyardım Yönetmeliği kapsamında, yaşanan olay iş kazası olarak değerlendirilmeli ve durum vakit kaybetmeden işyeri hekimine veya ilgili amire bildirilerek kayıt altına alınmalıdır.
Bildirim süreci, olası enfeksiyon risklerine karşı zamanında müdahale edilmesini sağlar ve işverenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanır.
Yaralanma sonrası bölgeyi açık bırakmak yerine, steril bir pansuman ile kapatmak dış ortamdan gelebilecek ikincil bulaşma risklerini minimize edecektir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yaralanma anındaki soğukkanlılığın önemini vurgulayın. • Kritik nokta: Yaranın emilmemesi ve sıkılmaması gerektiğini özellikle belirtin. • İnteraktif soru: Yaralandığınızda ilk yapacağınız üç şey nedir? • Ek bilgi: İlkyardım Yönetmeliği acil durum bildirimlerini zorunlu kılar.

## Slide 38
Maruziyet Sonrası Sağlık Takibi
Kesici-delici alet yaralanması sonrası, kan yoluyla bulaşabilecek hastalık risklerine karşı tıbbi değerlendirme yapılmalı ve gerekirse maruziyet sonrası profilaksi süreci başlatılmalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işveren, çalışanın sağlık gözetimini sağlamakla yükümlüdür; yaralanma sonrası süreç, işyeri sağlık birimi tarafından protokoller dahilinde takip edilmelidir.
Profilaksi sürecinde, doktor kontrolünde uygulanacak aşılar veya ilaç tedavileri, bulaş riskini ortadan kaldırmak için kritik bir öneme sahiptir ve kesinlikle aksatılmamalıdır.
Sağlık takibi, sadece yaralanma anını değil, takip eden günlerde oluşabilecek semptomları da kapsayacak şekilde bir süreç yönetimi gerektirir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tıbbi takibin sadece yaralanma anıyla sınırlı olmadığını vurgulayın. • Kritik nokta: İşverenin sağlık gözetimi sağlama yükümlülüğünü hatırlatın. • İnteraktif soru: Profilaksi sürecini aksatmanın uzun vadeli riskleri nelerdir? • Ek bilgi: 6331 sayılı Kanun çalışan sağlığının korunması için temel dayanağımızdır.

## Slide 39
Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması ve Renk Kodları
Tıbbi atıklar, enfeksiyon riski taşıdığı için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca kırmızı renkli plastik torbalarda toplanmalıdır. Bu torbalar, atığın içeriğine uygun kalınlıkta ve sızdırmaz özelliktedir.
Kesici ve delici tıbbi atıklar asla kırmızı torbalara atılmamalı; delinmeye, yırtılmaya ve patlamaya dayanıklı, ağzı sıkıca kapanan özel kutularda biriktirilmelidir.
Atık yönetiminde renk kodlarına tam uyum sağlamak, çapraz bulaşmayı önlemek ve atıkların doğru bertaraf tesisine ulaşmasını sağlamak adına kritik bir güvenlik önlemidir.
Temizlik personeli, atıkların kaynağında ayrıştırılması sürecinde bu standartlara uymakla yükümlüdür; yanlış atık yönetimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı riski doğurur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tıbbi atıkların neden ayrı toplanması gerektiğini enfeksiyon riskiyle açıklayın. • Gerçek örnek: Kesici alet yaralanmalarının hastane ortamındaki sıklığına değinin. • İnteraktif soru: Çalıştığınız alanda yanlış atık kutusuna atılan bir nesneyle karşılaştınız mı? • Kritik nokta: Kırmızı torba ile kesici-delici kutusu arasındaki farkı vurgulayın. • Ek bilgi: Atık yönetimi yönetmeliğine atıfta bulunun.

## Slide 40
Tıbbi Atık Torbalarının Doldurulması ve Bağlanması
Tıbbi atık torbaları, ağırlık nedeniyle patlamaması veya delinmemesi için en fazla dörtte üçü dolana kadar doldurulmalıdır. Bu seviye, torbanın güvenle bağlanabilmesi için gerekli olan boş alanı sağlar.
Torba dolum seviyesine ulaşıldığında, ağzı sızdırmaz olacak şekilde sıkıca bağlanmalıdır. Bağlama işlemi sırasında torbanın içindeki havanın dışarı çıkmamasına dikkat edilerek, enfeksiyon riski taşıyan aerosollerin yayılımı engellenmelidir.
Bağlama işlemi tamamlanan her torbanın üzerine, atığın türü, toplandığı birim ve tarih gibi bilgiler içeren etiketler yapıştırılmalıdır. Bu uygulama, atığın izlenebilirliğini artırarak yasal mevzuata uyumu kolaylaştırır.
Torbaların ağzının açık bırakılması veya gereğinden fazla doldurulması, atıkların çevreye saçılmasına ve temizlik personelinin biyolojik etkenlere maruz kalmasına yol açar; bu nedenle prosedürlere titizlikle uyulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Torba doluluk oranının neden yüzde 75 ile sınırlandırıldığını anlatın. • Gerçek örnek: Ağzı düzgün bağlanmamış bir torbanın taşıma anındaki sızıntı riskini anlatın. • İnteraktif soru: Torba ağzını bağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? • Kritik nokta: Aerosol yayılımının önlenmesi için torba içindeki havanın boşaltılmaması gerektiği. • Ek bilgi: Atıkların izlenebilirliği için etiketleme sistemini açıklayın.

## Slide 41
Güvenli Taşıma ve Ergonomik Kurallar
Tıbbi atık torbaları taşınırken, torba vücuttan olabildiğince uzak tutulmalıdır. Bu mesafe, olası bir delinme veya sızıntı durumunda atığın personel üzerindeki kontaminasyon riskini minimize etmek için en temel koruma yöntemidir.
Torbalar kesinlikle yerde sürüklenmemelidir; sürükleme işlemi torbanın delinmesine neden olur. Torbalar, her zaman taşıma arabaları veya uygun ekipmanlar kullanılarak, devrilmeyecek şekilde taşınmalı ve transfer edilmelidir.
Elle taşıma işlerinde, Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği uyarınca vücut mekaniğine dikkat edilmelidir. Yük kaldırılırken dizler bükülmeli, sırt dik tutulmalı ve yük vücuda yakın bir noktada dengeli bir şekilde kavranmalıdır.
Taşıma sırasında eldiven ve önlük gibi uygun kişisel koruyucu donanımların kullanımı zorunludur. Kişisel koruyucu donanımlar, atıkla doğrudan teması keserek biyolojik risklerden korunmayı garanti altına alan son savunma hattıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Taşıma sırasında vücut mekaniğinin önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Sürüklenen bir torbanın delinmesi sonucu oluşan kirlenme vakası. • İnteraktif soru: Atık taşırken taşıma arabası kullanıyor musunuz? • Kritik nokta: Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımının zorunluluğu. • Ek bilgi: Elle taşıma işleri yönetmeliğine değinin.

## Slide 42
Ağırlık Sınırları ve Güvenli Transfer Prosedürleri
Atık torbalarının ağırlığı, çalışanın fiziksel kapasitesini aşmamalı ve taşıma ekipmanlarının kapasitesiyle uyumlu olmalıdır. Aşırı ağır torbalar, kas-iskelet sistemi hastalıklarına yol açabileceği için bölünerek taşınmalıdır.
Atıkların geçici depolama alanlarına transferi, belirlenmiş olan güvenli güzergâhlar üzerinden yapılmalıdır. Transfer sırasında geçiş yollarının temiz ve engellerden arındırılmış olması, düşme veya çarpma kaynaklı kazaları önlemek için şarttır.
Transfer işlemi sırasında bir kaza veya torba patlaması gerçekleşirse, Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği acil durum prosedürleri derhal uygulanmalıdır. Dökülen atıklar uygun dezenfektanlarla temizlenmeli ve bölge arındırılmalıdır.
Tüm taşıma personeli, işin başında tıbbi atık yönetimi konusunda eğitim almalıdır. Düzenli verilen eğitimler, personelin risk algısını artırarak güvenli çalışma kültürünü benimsemesini ve iş kazalarının azalmasını sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ağırlık limitlerinin aşılmasının uzun vadeli sağlık etkilerini belirtin. • Gerçek örnek: Transfer güzergahında bırakılan bir engelin kaza riski. • İnteraktif soru: Atık döküldüğünde ilk yapmanız gereken nedir? • Kritik nokta: Acil durum prosedürlerinin bilinmesi. • Ek bilgi: Eğitimlerin sürekliliğinin önemi.

## Slide 43
Islak Zeminlerde Uyarı Levhası Kullanımı
Islak zeminlerde kayma riskini önlemek için Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği uyarınca sarı renkli uyarı levhaları kullanılması zorunludur.
Levhalar, temizlik yapılan alanın girişine ve herkesin görebileceği şekilde yerleştirilerek kişilerin alana girmeden önce bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
Levha kullanımı sadece görsel bir uyarı değil, işverenin gözetme borcu gereği çalışanları ve ziyaretçileri korumaya yönelik yasal bir tedbirdir.
Levhaların üzerinde anlaşılır semboller veya yazılar bulunmalı, parlak ve dikkat çekici renklerde seçilerek düşük ışıklı alanlarda bile fark edilmesi sağlanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Uyarı levhalarının yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Levhasız bir alanda yaşanan düşme vakasının çalışan üzerindeki etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Levha koymayı unuttuğunuzda neler yaşanabilir? • Kritik nokta: Levhanın renginin ve konumunun görünürlüğü hayati önem taşır. • Ek bilgi: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne atıfta bulunun.

## Slide 44
Çalışma Alanının Bariyerlerle Sınırlandırılması
Temizlik yapılan alanın büyüklüğüne göre sadece levha yeterli olmayabilir; bu durumlarda bariyer şeritleri veya dubalar kullanılarak alan tamamen izole edilmelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, tehlikeli alanlara yetkisiz girişlerin engellenmesi iş güvenliği açısından kritik bir adımdır.
Bariyer sistemleri, temizlik personeli çalışırken çevredeki kişilerin farkındalığını artırır ve kaza riskini minimuma indiren fiziksel bir engel oluşturur.
Yönlendirme levhaları ve bariyerlerin kurulumu, temizlik operasyonu başlamadan önce gerçekleştirilmeli ve operasyon süresince yerinde kalması titizlikle takip edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Bariyerlerin fiziksel koruma sağladığını belirtin. • Gerçek örnek: Büyük bir koridorda bariyer kullanmanın trafiği nasıl düzenlediğini anlatın. • İnteraktif soru: Bariyer kullanmadan temizlik yaparken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? • Kritik nokta: Bariyerlerin devrilmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekir. • Ek bilgi: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği.

## Slide 45
Yüzey Kuruyana Kadar Geçiş Kontrolü
Zemin kuruma süresi, kullanılan temizlik maddesine ve ortamın havalandırma durumuna bağlı olarak değişebilir; bu süre boyunca geçişler tamamen kısıtlanmalıdır.
Geçişi sınırlamak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin güvenli çalışma ortamı sağlama yükümlülüğünün bir parçası olarak değerlendirilir.
Islak zeminde yürümenin yaratabileceği kaza riskleri, özellikle yaşlı veya hareket kısıtlılığı olan kişiler için ciddi yaralanmalara neden olabilecek kadar büyüktür.
Kuruma süresi sonunda zemin tamamen güvenli hale gelene kadar uyarıların kaldırılmaması, olası bir düşme olayında yasal sorumluluğun önlenmesi açısından hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Zeminin kuruma süresinin önemini açıklayın. • Gerçek örnek: Islak zeminde kayan birinin yaşadığı sağlık sorunlarını vurgulayın. • İnteraktif soru: Zeminin kuruduğundan nasıl emin oluyorsunuz? • Kritik nokta: Acele etmemek, güvenlikten daha önemlidir. • Ek bilgi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na atıfta bulunun.

## Slide 46
Temizlik Sonrası Levha ve Düzen Yönetimi
Temizlik işlemi tamamlandığında ve zemin tamamen kuruduğunda, gereksiz uyarı levhalarının bırakılması uyarı kirliliği yaratarak gerçek tehlikelerin ciddiyetini azaltabilir.
İşi biten levhaların ve bariyerlerin derhal kaldırılması, çalışma alanının normal düzenine dönmesini sağlar ve gereksiz kısıtlamaların verimliliği düşürmesini engeller.
Levhaların kaldırılması işlemi, temizlik personeli tarafından kontrol edilmeli ve alanın fiziksel olarak güvenli olduğu teyit edildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
Ekipmanların temizlik sonrası uygun depolama alanlarına kaldırılması, işyeri düzenini korur ve bir sonraki kullanım için ekipmanların hazır olmasını sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik sonrası düzenin önemini vurgulayın. • Gerçek örnek: Gereksiz bırakılan levhaların neden olduğu kafa karışıklığını anlatın. • İnteraktif soru: İşiniz bittikten sonra levhaları hemen topluyor musunuz? • Kritik nokta: Levhaların depolanması da işin bir parçasıdır. • Ek bilgi: İşyeri düzeni ve 5S prensipleri hakkında kısa bilgi verin.

## Slide 47
Kaymaz Tabanlı İş Ayakkabısı Zorunluluğu
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, zeminlerin kaygan olduğu alanlarda çalışanlara uygun iş ayakkabısı sağlanması işverenin temel sorumluluğudur.
Kaymaz tabanlı ayakkabılar, ıslak veya yağlı zeminlerde sürtünmeyi artırarak düşme kaynaklı iş kazalarını minimize eder; bu donanımlar standartlara uygun (CE belgeli) seçilmelidir.
Ayakkabı seçimi yapılırken çalışılan ortamın riskleri (kimyasal dökülmeler, ıslaklık, zemin türü) göz önüne alınmalı ve kişisel koruyucu donanım seçimi risk değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılmalıdır.
İşveren tarafından sağlanan koruyucu donanımlar ücretsiz olmalı ve çalışanlar bu donanımı, kendisine verilen eğitimler doğrultusunda çalışma süresince eksiksiz kullanmakla yükümlüdür.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaymaz ayakkabıların sadece bir tercih değil, yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Islak zeminde sıradan ayakkabı ile kayma riskini basit bir fiziksel örnekle açıklayın. • İnteraktif soru: Aranızda daha önce zemin kaynaklı bir kayma yaşayan var mı? • Kritik nokta: Ayakkabının CE belgeli olması yasal bir zorunluluktur. • Ek bilgi: İşveren bu donanımı ücretsiz sağlamakla yükümlüdür.

## Slide 48
Taban Aşınması ve Düzenli Kontrol
İş ayakkabılarının taban dişleri zamanla aşınır ve sürtünme katsayısı düşer; bu durum ayakkabının kaymazlık özelliğini kaybetmesine neden olduğundan düzenli kontrol edilmelidir.
Çalışanlar, vardiya başlangıcında veya haftalık periyotlarla ayakkabı tabanlarını kontrol ederek aşınma, çatlak veya tıkanıklık olup olmadığını gözlemlemeli ve durumu amirine bildirmelidir.
Aşınmış veya hasar görmüş ayakkabılar, koruyucu işlevini yitirdiği için derhal değiştirilmeli ve uygun olmayan donanımla çalışmaya asla müsaade edilmemelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, koruyucu donanımların bakım ve onarımı, iş kazası riskini önlemek adına periyodik bir disiplinle takip edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ayakkabının ömrünün kullanım yoğunluğuna göre değiştiğini hatırlatın. • Gerçek örnek: Dişleri tamamen silinmiş bir ayakkabı tabanının buz üstünde yürümekle aynı riski taşıdığını belirtin. • İnteraktif soru: Ayakkabılarınızın tabanını en son ne zaman kontrol ettiniz? • Kritik nokta: Aşınmış taban, düşme riskini %50'den fazla artırabilir. • Ek bilgi: Ayakkabı tabanındaki kir ve çamur birikintileri de kaymayı kolaylaştırır, temiz tutulmalıdır.

## Slide 49
Uygun Kavrama ve Islak Yüzey Performansı
Kaymaz ayakkabılar, özel kauçuk bileşenleri sayesinde ıslak ve sabunlu yüzeylerde yüksek kavrama performansı göstererek çalışanların güvenli hareket etmesini sağlar.
Temizlik personeli, ıslak zemin temizliği sırasında ayakkabının zeminle olan etkileşimini dikkate almalı ve ani hareketlerden kaçınarak dengeli adım atmaya özen göstermelidir.
Ayakkabının kavrama yeteneği, sadece taban yapısına değil aynı zamanda temizlik sırasında kullanılan kimyasalların taban malzemesiyle uyumlu olmasına da bağlıdır.
İlgili İSG mevzuatı kapsamında, çalışma ortamındaki riskli bölgeler işaretlenmeli ve ayakkabı performansının yetersiz kalabileceği çok kaygan alanlarda ek toplu koruma önlemleri alınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ayakkabıların ıslak yüzeylerdeki rolünü açıklayın. • Gerçek örnek: Islak zemin temizliğinde neden özel ayakkabı gerektiğine dair bir senaryo kurun. • İnteraktif soru: Temizlik yaparken zemin kayganlığını nasıl kontrol ediyorsunuz? • Kritik nokta: Ayakkabı tek başına yeterli değildir, toplu koruma önlemleri (uyarı levhaları vb.) şarttır. • Ek bilgi: Ayakkabı tabanının kimyasallara dayanıklılığı da önemlidir.

## Slide 50
Kişisel Ayakkabıyla Çalışmama
İşyerinde günlük hayatta kullanılan kişisel ayakkabılar, iş ayakkabılarının sahip olduğu kaymazlık, darbe emicilik ve kimyasal dayanım özelliklerine sahip değildir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerinin risklerine uygun olmayan kişisel ayakkabıların kullanımı iş kazalarına davetiye çıkaran güvensiz bir davranıştır.
Çalışanlar, vardiya süresince sadece işveren tarafından temin edilen ve onaylı olan iş ayakkabılarını giymeli; kişisel ayakkabı kullanımıyla çalışma disiplinini bozmamalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kültürü, kişisel tercihlerden ziyade, belirlenen güvenlik standartlarına uyum göstermeyi ve işyerine özgü donanımları kullanmayı gerektirir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İş ayakkabısı ile sokak ayakkabısı arasındaki temel farkları vurgulayın. • Gerçek örnek: Spor ayakkabı ile ıslak zeminde yaşanan bir kaza senaryosu üzerinden konuşun. • İnteraktif soru: Neden kendi ayakkabınızla çalışmak daha riskli olabilir? • Kritik nokta: Kişisel tercih, iş güvenliğinin önüne geçemez. • Ek bilgi: İş ayakkabılarını işyeri dışında kullanmak, hem hijyen hem de güvenlik açısından sakıncalıdır.

## Slide 51
Temizlik Ekipmanlarında Kablo Güvenliği
Temizlik ekipmanlarının elektrik kabloları, işyerlerinde en sık karşılaşılan takılma ve düşme nedenlerinden biridir; bu nedenle kabloların geçiş yollarını kapatmayacak şekilde konumlandırılması hayati önem taşır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, tüm çalışma alanları çalışanların güvenli geçişini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir; kablolar mümkünse tavan veya duvar üzerinden taşınmalıdır.
Kablo uzunluğu çalışma alanına göre seçilmeli, fazla kablo birikintisi oluşturulmamalı; kablo gerginliği dengelenerek personelin ayağına dolanması önlenmelidir.
Çalışma sırasında kablonun yerleşimi sürekli kontrol edilmeli, dikkatsizce bırakılan bir kablonun hem temizlik personeline hem de diğer çalışanlara ciddi zararlar verebileceği unutulmamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kablo kaynaklı kazaların işyerindeki oranını hatırlatın. • Gerçek örnek: Kablonun ayağa dolanması sonucu düşen bir çalışanın yaşayabileceği yaralanmaları somutlaştırın. • İnteraktif soru: Çalışma alanınızda kabloları nasıl sabitliyorsunuz? • Kritik nokta: Kabloları asla yürüme yolunun ortasına germeyin. • Ek bilgi: Kablo hasarlarını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin.

## Slide 52
Kablo ve Hortum Düzenleme Teknikleri
Temizlik sırasında kullanılan uzun hortumlar ve elektrik kabloları, iş bittiğinde derli toplu bir şekilde sarılarak muhafaza edilmeli; dağınık bırakılan hortumlar takılma riskini artırır.
Kablo düzenleme aparatları veya taşıma arabaları kullanarak kabloların zeminle temasını minimize etmek, hem ekipman ömrünü uzatır hem de temizlik personelinin hareket kabiliyetini artırır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, güvenli çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür; çalışan ise kendisine verilen ekipmanı doğru kullanma ve düzenli tutma sorumluluğuna sahiptir.
Kullanım dışı olan hortum ve kablolar, personelin geçişine engel olmayacak özel saklama alanlarına kaldırılmalı, kablo uçlarının prizden çekilmiş olduğundan mutlaka emin olunmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Hortumların ve kabloların düzenlenmesinin verimliliği nasıl artırdığını vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış toplanan bir hortumun yarattığı tehlikeyi anlatın. • İnteraktif soru: Hortum ve kabloları toplamak için ne kadar zaman ayırıyorsunuz? • Kritik nokta: Düzenli toplama, kazaları önlemede ilk adımdır. • Ek bilgi: Ekipman düzenleme checklist'i oluşturun.

## Slide 53
Geçiş Yollarını Açık Tutma Kuralları
Acil çıkış yolları, koridorlar ve merdivenler temizlik ekipmanları ile asla kapatılmamalı; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, bu yolların daima boş olması gerektiğini belirtir.
Temizlik molası verildiğinde veya ekipman değişimi yapılırken, temizlik arabası ve diğer malzemeler, çalışan trafiğinin yoğun olmadığı yan alanlara park edilmelidir.
Engellerin bulunması, acil durumlarda tahliyeyi zorlaştırarak can güvenliğini riske atar; bu nedenle temizlik personeli, geçiş yollarında gördüğü her türlü engeli anında kaldırmakla görevlidir.
Çalışma alanındaki her bir engel, potansiyel bir iş kazası anlamına gelir; temizlik personelinin çevresel farkındalığı, kazaların önlenmesinde en etkili güvenlik önlemidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Geçiş yollarının acil durumlardaki önemini açıklayın. • Gerçek örnek: Bir koridorda unutulan temizlik arabasının engellediği çıkışı hayal ettirin. • İnteraktif soru: Geçiş yolunda engel gördüğünüzde ilk tepkiniz ne olur? • Kritik nokta: Temizlik personelinin alanı her zaman hazır tutması esastır. • Ek bilgi: Acil çıkış planlarını inceleyin.

## Slide 54
Yetersiz Aydınlatmalı Alanlarda Çalışma
Depo, bodrum katı veya koridor gibi yetersiz aydınlatılmış alanlarda temizlik yapılırken takılma ve düşme riski, görüş mesafesinin azalması nedeniyle önemli ölçüde artmaktadır.
İşveren, aydınlatma seviyesini çalışma faaliyetlerine uygun şekilde sağlamakla yükümlüdür ancak personel, aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda mutlaka yöneticisine haber vermelidir.
Karanlık veya loş alanlarda temizlik yaparken, taşınabilir aydınlatma cihazları kullanılmalı ve yerdeki engellere karşı ekstra dikkat sarf edilerek daha yavaş hareket edilmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasında çalışanın da gözlemci olmasını bekler; aydınlatma eksikliği gibi durumların bildirilmesi, yasal bir sorumluluktur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yetersiz ışığın kazalara etkisini istatistiksel olarak (genel ifadeyle) belirtin. • Gerçek örnek: Karanlık bir merdivende takılmanın olası sonuçlarını anlatın. • İnteraktif soru: Çalıştığınız yerlerde karanlık bölgeler var mı? • Kritik nokta: Göremediğiniz bir engel, en büyük tehlikedir. • Ek bilgi: Işıklandırma eksikliklerini anında bildirin.

## Slide 55
Merdiven Kullanımında Korkuluk Desteği
Merdivenleri kullanırken düşme riskini azaltmak için her zaman korkuluklardan destek alınmalı ve vücut dengesi korunmalıdır; bu uygulama, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereğince temel bir güvenlik kuralıdır.
Korkuluklar, dengenizi kaybetme anında destek sağlayarak ciddi yaralanmaları önleyen en önemli toplu koruma donanımıdır; merdiveni çıkarken veya inerken mutlaka bir elinizle korkuluğu tutarak hareket etmeli ve gözünüzü basamaklardan ayırmamalısınız.
Korkuluk fiziksel bir bariyer olduğundan kontrol hiyerarşisinde toplu koruma (mühendislik/teknik) önlemi sınıfındadır; kişisel dikkat ve prosedürler (idari önlemler) bunu tamamlar. Her adımda dikkatli davranmak, çalışanların iş kazası geçirme olasılığını doğrudan düşürür.
Korkulukların gevşek, kırık veya eksik olması durumunda derhal yöneticiye bilgi verilmeli ve bu durum bir ramak kala olayı olarak kayıt altına alınmalıdır; güvenli bir merdiven geçişi için ekipman kontrolü hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Merdiven kazalarının en yaygın nedeninin dikkatsizlik olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Korkuluk kullanmayan birinin dengesini kaybettiği bir senaryoyu anlatın. • İnteraktif soru: Merdivenlerden inerken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? • Kritik nokta: Korkulukların sadece destek değil, hayat kurtaran bir donanım olduğunu vurgulayın.

## Slide 56
Yük Taşıma ve Merdiven Güvenliği
Merdivenlerde iki eliniz dolu şekilde yük taşımak, düşme anında destek alabileceğiniz bir elin boş kalmamasına yol açarak kazanın şiddetini artırır; Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği uyarınca, yük taşırken görüş alanınızın açık olması ve güvenliğinizin önceliklendirilmesi gerekir.
Eğer merdiven kullanmanız gerekiyorsa, yükü tek seferde değil, ağırlığı uygun şekilde bölerek veya yardımcı ekipmanlar kullanarak taşımanız, kaza riskini büyük oranda azaltacaktır; zorunlu hallerde yükü bir elde taşıyıp diğer eli korkuluk için boş bırakın.
Yükün ağırlığı ve boyutu, basamakları görmenize engel olmamalıdır; görüş açınızı kapatan büyük paketleri merdivenlerden çıkarmak yerine, yük asansörü veya uygun taşıma yöntemlerini tercih ederek ergonomik riskleri de yönetmiş olursunuz.
Taşıma sırasında dengenizi bozacak ani hareketlerden kaçınmalı ve merdiven basamaklarının yapısına uygun ayakkabılar giyerek kayma ihtimalini ortadan kaldırmalısınız; her türlü taşıma işleminde güvenlik, hızdan daha öncelikli bir kriter olarak kabul edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İki el dolu yürümenin dengeyi nasıl bozduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Görüşü kapatan bir yükün merdivende neden olduğu bir düşme riskini tartışın. • İnteraktif soru: Çok ağır veya büyük bir malzemeyi merdivenden nasıl taşırsınız? • Kritik nokta: Güvenliğin hızdan önce geldiğini tekrar hatırlatın.

## Slide 57
Basamak Temizliği ve Islak Zemin Riskleri
Merdiven basamaklarının temizliği sırasında kullanılan su ve deterjanlar, zemin kayganlığını artırarak ciddi düşme riskleri oluşturur; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, ıslak zeminlerde uyarı levhası kullanımı zorunludur.
Temizlik personeli, basamakları temizlerken merdivenin bir tarafını tamamen kuru bırakarak geçişe açık tutmalı ve çalışma alanını işaretlemelidir; bu yöntem, hem personelin güvenliğini sağlar hem de diğer çalışanların kaygan zemin nedeniyle kaza geçirmesini engeller.
Basamak yüzeylerinde kaymayı önleyici bantlar veya materyaller bulunması, özellikle temizlik sonrası oluşabilecek riskleri azaltır; temizlik işlemleri bittikten sonra zemin tamamen kuruyana kadar uyarı levhalarının kaldırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği kuralları açısından kritiktir.
Islak zeminle temas halinde olan ayakkabıların taban yapısı, kayma riskini etkileyen en önemli faktördür; temizlik personeli, kaymaz tabanlı iş ayakkabıları kullanarak merdivenlerdeki çalışma verimliliğini artırmalı ve kaza riskini minimuma indirmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Temizlik sonrası en büyük riskin ıslak zemin olduğunu belirtin. • Gerçek örnek: Uyarı levhası konulmadığı için yaşanan bir kayma kazasını anlatın. • İnteraktif soru: Islak zemin levhası neden bu kadar önemli? • Kritik nokta: Temizlik personelinin kendi güvenliği için kaymaz ayakkabı kullanımını vurgulayın.

## Slide 58
Seviye Farkları ve Rampa Güvenliği
Farklı seviyeler arasındaki geçiş noktaları ve rampalar, düşmelerin en sık yaşandığı alanlardır; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, tüm geçiş yollarının güvenli, engelsiz ve iyi aydınlatılmış olması işverenin temel sorumluluğundadır.
Rampalarda yürürken dikkatinizi zemine vermeli ve rampa eğimine uygun adımlarla ilerlemelisiniz; rampa yüzeyinde bulunan her türlü atık, sıvı veya düzensiz malzeme kayma ve takılma kazalarına davetiye çıkaracağından, bu alanların sürekli kontrol altında tutulması gerekir.
Seviye farkı olan bölgelerde, düşmeyi önleyici bariyerler ve korkuluklar eksiksiz olmalıdır; temizlik personeli olarak bu bölgelerde çalışırken, zemin seviyesindeki değişikliklere karşı her zaman tetikte olmalı ve riskli alanları tespit ettiğinizde hemen bildirmelisiniz.
Rampaların temizliği sırasında, temizlik maddelerinin yüzeyde birikmemesine dikkat edilmeli ve zemin kurutma işlemleri hızlandırılmalıdır; özellikle eğimli yüzeylerde biriken sıvılar, sürtünmeyi yok ederek kontrolsüz kaymalara neden olacağından, bu bölgelerde ekstra önlemler alınması hayati önem taşır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Rampaların düz zeminlerden daha tehlikeli olduğunu açıklayın. • Gerçek örnek: Eğimli alanda biriken suyun neden olduğu bir kazayı örnekleyin. • İnteraktif soru: Rampalarda yürürken hızınızı nasıl ayarlıyorsunuz? • Kritik nokta: Seviye farklarını her zaman raporlamanın önemini vurgulayın.

## Slide 59
Paspas ve Süpürge Sapı Ayarı: Ergonomik İlk Adım
Paspas ve süpürge sapları, kullanıcının boyuna uygun şekilde ayarlanmalıdır; sapın göğüs hizasında olması, bel üzerindeki baskıyı azaltır ve omurganın doğal duruşunu destekler.
Yanlış sap uzunluğu, omuz ve sırt kaslarında gereksiz gerilmeye yol açarak uzun vadede kas-iskelet sistemi hastalıklarına neden olur; bu durum İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği ergonomik düzenleme kapsamındadır.
Ayarlanabilir saplı ekipmanlar tercih edilmeli ve her vardiya değişiminde personel kendi boyuna göre kilit mekanizmasını tekrar düzenlemelidir; bu basit ayarlama, günlük çalışma konforunu önemli ölçüde artırır.
Ekipman sapının dirsek hizasında veya biraz üzerinde olması, kol kaslarının daha verimli kullanılmasını sağlar; aşırı uzun veya kısa saplar, çalışma sırasında duruş bozukluklarına ve erken yorgunluğa sebebiyet verir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ekipman ayarının kişisel olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış boydaki sapın omuzda yarattığı ağrıyı anlatın. • İnteraktif soru: Aranızda sap uzunluğunu hiç ayarlamayan var mı? • Kritik nokta: Kilit mekanizmasının sağlamlığından emin olun. • Ek bilgi: Ergonomik ekipmanlar verimliliği artırır.

## Slide 60
Nötr Duruş: Bel Sağlığını Koruma Teknikleri
Temizlik esnasında belin aşırı bükülmesinden kaçınılmalı, omurga her zaman dik ve nötr pozisyonda tutulmalıdır; bel büküldüğünde diskler üzerindeki yük katlanarak artar ve ciddi bel fıtığı riskleri oluşur.
Eğilmek gereken noktalarda belden değil dizlerden destek alınarak çömelme tekniği uygulanmalıdır; bu yöntem vücut ağırlığını bacak kaslarına dağıtır ve bel bölgesindeki yükü minimize ederek iş sağlığını korur.
Çalışma sırasında gövdeyi dik tutmak için karın kaslarının hafifçe sıkılması, omurga stabilitesini artırır ve dengeli bir hareket alanı sağlar; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, bu tür ergonomik çalışma yöntemlerini çalışanlara öğretmekle yükümlüdür.
Göz hizasının sürekli aşağıda tutulması boyun ağrılarına yol açar; temizlik yapılan bölgeye bakarken başı mümkün olduğunca dik tutmaya çalışmak, boyun ve sırt kaslarının aşırı gerilmesini engelleyen önemli bir koruyucu önlemdir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Omurganın doğal kavisini korumanın önemini belirtin. • Gerçek örnek: Eğilerek temizlik yapmanın uzun vadeli sonuçları. • İnteraktif soru: Eğilmek yerine çömelmeyi deneyen oldu mu? • Kritik nokta: Dizlerinizi kullanın, belinizi değil. • Ek bilgi: Nötr duruş kas yorgunluğunu azaltır.

## Slide 61
İtme ve Çekme: Vücut Ağırlığı ile Enerji Tasarrufu
Paspas veya süpürgeyi hareket ettirirken sadece kol gücü kullanılmamalı, vücut ağırlığı kontrollü bir şekilde öne veya arkaya doğru aktarılmalıdır; bu teknik, omuz ve dirsek eklemlerine binen yükü azaltır.
İtme işlemini yaparken bir ayağı hafifçe öne atmak ve ağırlığı ön ayağa vermek, hareketi daha akıcı kılar; bu yöntem, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca fiziksel zorlanmaları önleyici bir uygulama olarak kabul edilir.
Çekme hareketlerinde ise vücut ağırlığı geriye doğru verilerek hareket başlatılmalı, kollar vücuda yakın tutularak güç kaybı önlenmelidir; kolların vücuttan çok uzaklaşması, kaldıraç etkisiyle eklemlere aşırı yük binmesine neden olur.
Vücut ağırlığının kullanılması, uzun süreli temizlik işlerinde yorgunluğu azaltır ve enerji verimliliği sağlar; düzenli olarak bu tekniği uygulamak, kasların aşırı yorulmasını engelleyerek iş günü sonundaki genel fiziksel direnci korumaya yardımcı olur.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kol gücü yerine vücut ağırlığı kullanımını açıklayın. • Gerçek örnek: Ağır bir nesneyi nasıl ittiğinizi hayal edin. • İnteraktif soru: Temizlik bittiğinde en çok hangi bölgeniz ağrıyor? • Kritik nokta: Kollarınızı vücudunuza yakın tutun. • Ek bilgi: Doğru teknik enerji tasarrufu sağlar.

## Slide 62
Kontrollü Hareket: Ani Zorlanmalara Karşı Önlemler
Temizlik sırasında aşırı güç uygulamak, ekipman ve kaslar üzerinde kontrolsüz gerilmelere neden olur; hareketler yavaş, ritmik ve kontrollü bir tempoda gerçekleştirilmelidir, böylece kasların ani tepki vermesi önlenir.
Özellikle zorlu lekeleri temizlerken ani ve sert hamleler yapmak yerine, yumuşak hareketlerle baskı uygulamak daha güvenlidir; bu yöntem, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş kazası risklerini azaltan idari ve teknik bir tedbirdir.
Ani yön değiştirmeler omurga üzerinde burulma etkisi yaratır; yön değiştirmek gerektiğinde tüm vücutla birlikte dönmek, sadece belden kıvrılmaktan çok daha güvenli bir yöntemdir ve sakatlanmaları önler.
Çalışma sırasında düzenli molalar verilmeli ve kaslar esnetilmelidir; aşırı güç gerektiren durumlarda ise başka bir yöntem veya uygun kimyasal destek tercih edilerek fiziksel zorlanma seviyesi her zaman sınır değerler altında tutulmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ani hareketlerin riskini vurgulayın. • Gerçek örnek: Bel burulması kaynaklı iş kazaları. • İnteraktif soru: Hızlı iş yapmak mı, güvenli iş yapmak mı? • Kritik nokta: Vücudunuzla birlikte dönün, belinizi bükmeyin. • Ek bilgi: Düzenli esneme egzersizleri hayat kurtarır.

## Slide 63
Tekerlekli Kova Kullanımı ve Ergonomi
Su dolu kovalar, temizlik sırasında yüksek ağırlığa ulaşarak bel ve sırt bölgesine aşırı yük bindirir; bu riskleri azaltmak için tekerlekli temizlik arabaları veya kovalar tercih edilmelidir.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği uyarınca, yüklerin ağırlığı ve taşınma sıklığı, çalışan sağlığını koruyacak şekilde minimize edilmelidir.
Tekerlekli ekipmanların bakımı düzenli yapılmalı, tekerleklerin rahat dönmesi sağlanarak itme ve çekme sırasında oluşacak fiziksel zorlanmalar engellenmelidir.
Ekipman seçimi, yapılan işin ağırlığına ve zemin yapısına göre uzman görüşü alınarak belirlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Su dolu bir kovanın ağırlığının bel üzerindeki etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Tekerleği kilitli veya bozuk bir kovanın çekilmesinin neden olduğu omuz zorlanmalarından bahsedin. • İnteraktif soru: Aranızda tekerlekli kova kullanırken zorlanan oldu mu? • Kritik nokta: Tekerlekli ekipmanların bakımının İSG açısından önemi. • Ek bilgi: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği temel dayanağımızdır.

## Slide 64
Doğru Kaldırma ve Taşıma Teknikleri
Yükü yerden kaldırırken belden bükülmek yerine dizler bükülmeli ve güç bacak kaslarından alınmalıdır; bu teknik, omurga üzerindeki baskıyı doğrudan azaltır.
Taşınan yük, gövdeye mümkün olduğunca yakın tutulmalı ve kollar vücuda yakın konumlandırılmalıdır; yük vücuttan uzaklaştıkça bel üzerindeki kaldıraç etkisi ve stres artmaktadır.
Kaldırma işlemi sırasında ani dönme hareketlerinden kaçınılmalı, yön değiştirmek gerektiğinde ayaklar yardımıyla tüm vücut döndürülmelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, çalışma alanları bu hareketlerin güvenle yapılabileceği genişlikte düzenlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Belin değil bacakların kullanılması gerektiğini uygulamalı gösterin. • Gerçek örnek: Yanlış kaldırma sonucu oluşan bel fıtığı risklerini anlatın. • İnteraktif soru: Yükü vücuttan uzaklaştırdığımızda ağırlığın arttığını hiç hissettiniz mi? • Kritik nokta: Yükün vücuda yakın tutulması kaldıraç etkisini minimize eder. • Ek bilgi: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik bu konuda yol göstericidir.

## Slide 65
Yüklerin İki Elde Dengeli Dağıtılması
Temizlik malzemeleri veya ağır kovalar taşınırken yükün her iki ele eşit dağıtılması, vücut simetrisini korumak ve omurganın tek taraflı eğilmesini önlemek için kritik öneme sahiptir.
Tek taraflı yük taşıma, zamanla kas iskelet sistemi hastalıklarına ve kronik bel ağrılarına yol açarak çalışanın verimliliğini ve sağlığını kalıcı olarak bozabilir.
Eğer yük tek elde taşınamayacak kadar ağırsa, yükü bölmek veya iki ayrı taşıma aracı kullanmak gereklidir; dengesiz yük dağılımı düşme ve tökezleme risklerini de beraberinde getirmektedir.
Çalışanlar, vücut ağırlık merkezini sabit tutarak her iki kolun da aktif katılımını sağlamalı ve asimetrik duruşlardan kaçınmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Vücudun bir terazi gibi olduğunu ve dengenin korunması gerektiğini açıklayın. • Gerçek örnek: Tek taraflı taşımadan kaynaklanan omuz asimetrisi vakalarından bahsedin. • İnteraktif soru: Tek elle ağır yük taşımak zorunda kaldığınızda vücudunuzun nasıl tepki verdiğini anlatın. • Kritik nokta: Yükü bölmenin veya ikiye ayırmanın önemi. • Ek bilgi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverene koruma yükümlülüğü verir.

## Slide 66
Ağır Yüklerde Ekip Çalışması
Taşınması gereken yük, kişinin tek başına güvenle kaldırabileceği kapasitenin üzerindeyse veya mesafe çok uzunsa, mutlaka bir diğer çalışandan yardım istenmelidir.
Ekip çalışması sırasında yükün kaldırılma anı ve hareket rotası üzerinde önceden sözlü iletişim kurulmalı, senkronize bir şekilde hareket edilerek kaza riski minimize edilmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işveren, ağır yüklerin taşınması konusunda gerekli eğitimleri ve ekip desteğini sağlamakla yükümlüdür; zorlanma durumunda işi durdurmak bir haktır.
Yardımlaşma, sadece fiziksel yükü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işyerinde güvenli bir çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağlar.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tek başına kahraman olmaya çalışmanın yarattığı riskleri vurgulayın. • Gerçek örnek: Ekip çalışması sırasında iletişim kopukluğu nedeniyle oluşan kazaları anlatın. • İnteraktif soru: Yardım istemenin bir zayıflık değil, bir güvenlik kuralı olduğunu düşünüyor musunuz? • Kritik nokta: Sözlü iletişim ve senkronizasyonun önemi. • Ek bilgi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işçiye tehlikeli durumlarda işi durdurma hakkı tanır.

## Slide 67
Cam ve Tavan Temizliğinde Platform Güvenliği
Yüksekte cam veya tavan temizliği sırasında kullanılan merdivenler, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği düz ve kaymaz zemine sabitlenmelidir; merdiven ayakları mutlaka kaymayı önleyici pabuçlarla desteklenmelidir.
Merdiven kullanımı yerine, daha güvenli olan çalışma platformları veya iskeleler tercih edilmelidir; bu ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmalı ve korkuluk sistemleri eksiksiz bir şekilde kurulmuş olmalıdır. Yüksekte çalışırken kişisel koruyucu donanım olarak emniyet kemeri kullanımı zorunludur.
Çalışma alanı çevresinde uyarı levhaları bulunmalı ve temizlik esnasında zeminin kayganlaşma riski nedeniyle giriş çıkışlar kısıtlanmalıdır; temizlik personeli, çalışmaya başlamadan önce platform veya merdiven üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelidir.
Yüksekte temizlik işlerinde kullanılan tüm ekipmanlar, işin risklerine uygun olarak seçilmeli ve personelin bu ekipmanları kullanabilmesi için gerekli teknik eğitimleri almış olması gerekmektedir; güvensiz merdiven kullanımı iş kazalarının temel nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Yüksekte çalışmanın en riskli temizlik işi olduğunu vurgulayın. • Gerçek örnek: Sabitlenmemiş bir merdivenin devrilmesi sonucu oluşabilecek yaralanmaları anlatın. • İnteraktif soru: Merdiven kullanırken dikkat edilmesi gereken 3 kural nedir? • Kritik nokta: Platform kullanımı her zaman merdivenden güvenlidir. • Ek bilgi: Emniyet kemeri ankraj noktaları hakkında bilgi verin.

## Slide 68
Uzun Saplı Ekipmanla Yüksekliğe Uzanma
Uzun saplı temizlik ekipmanları kullanılarak yapılan yüksek erişim işlerinde, vücudun dengesi bozulabilir; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, personelin ergonomik olarak zorlanmaması için ekipman ağırlığı ve uzunluğu çalışma koşullarına uygun olarak ayarlanmalıdır.
Yüksek noktalara uzanırken kolların ve omuzların aşırı gerilmemesi sağlanmalıdır; temizlik personeli, ekipmanı kullanırken gövdesini dik tutmalı ve ani uzanma hareketlerinden kaçınarak kas iskelet sistemi üzerindeki yükü minimize etmelidir. Ekipman, temizlik yapılacak yüzeye tam temas etmelidir.
Uzun saplı aletlerin kontrolü zor olduğundan, ekipman üzerinde kaymayı engelleyici tutamaklar bulunmalıdır; çalışma sırasında personelin görüş açısını kapatmayacak şekilde hareket edilmeli ve ekipman uçlarının çevredeki diğer çalışanlara zarar vermeyeceğinden emin olunmalıdır.
Yüksek erişim gerektiren temizlik işlerinde, personelin sürekli yukarı bakması boyun bölgesinde ağrılara yol açabilir; bu nedenle çalışma düzeni, personelin boyun ve omuz hizasını koruyacak şekilde planlanmalı ve gerekirse yardımcı yükseltici ekipmanlar kullanılmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ergonomik risklerin uzun vadeli etkilerini anlatın. • Gerçek örnek: Omuz yaralanmalarının iş gücü kaybına nasıl yol açtığını belirtin. • İnteraktif soru: Uzun saplı aletleri kullanırken en çok hangi bölgeniz yoruluyor? • Kritik nokta: Gövde dikliği her zaman korunmalıdır. • Ek bilgi: Ekipman seçimi işin verimliliğini de artırır.

## Slide 69
Tekrarlı Hareketler ve Mola Yönetimi
Temizlik işlerinde el ve bilek hareketlerinin sürekli tekrar etmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde meslek hastalığı riski taşır; bu tür hareketler tendon kılıfı iltihabı gibi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.
Çalışma saatleri içerisinde düzenli mikro molalar verilmeli ve bu molalarda el-bilek egzersizleri yapılarak kasların rahatlaması sağlanmalıdır; temizlik personeli, işini yaparken bileklerini nötr pozisyonda tutmalı ve aşırı zorlayıcı kavrama hareketlerinden kaçınmalıdır.
İş rotasyonu uygulanarak personelin aynı kas grubunu sürekli kullanmasının önüne geçilmelidir; farklı temizlik görevleri arasında geçiş yapmak, vücudun farklı bölgelerinin dinlenmesine olanak sağlar ve işin monotonluğunu azaltarak dikkati artırır.
Bilekleri destekleyen koruyucu ekipmanlar veya ergonomik tasarımlı temizlik bezleri kullanılabilir; personelin iş sırasında hissettiği ilk ağrı belirtilerinde yönetime bilgi vermesi, ileride oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarının önlenmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tekrarlı işlerin görünmez risklerinden bahsedin. • Gerçek örnek: Bilek ağrısı şikayetiyle doktora giden personel örneği. • İnteraktif soru: Mola verdiğinizde hangi basit hareketleri yapıyorsunuz? • Kritik nokta: Ağrı hissedildiğinde çalışmaya devam etmeyin. • Ek bilgi: Ergonomik ekipmanlar bilek yükünü azaltır.

## Slide 70
Uygun Çalışma Yüksekliği ve Ergonomi
Temizlik yapılan yüzeylerin yüksekliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği personelin boyuna ve çalışma şekline uygun olmalıdır; çok alçak yüzeyler bel ağrısına, çok yüksek yüzeyler ise omuz zorlanmasına neden olur.
Çalışma alanı, temizlik personelinin doğal duruşunu bozmayacak şekilde düzenlenmelidir; masaların, tezgahların veya diğer temizlenecek yüzeylerin yüksekliği mümkünse ayarlanabilir olmalı, değilse personel için uygun yükselticiler veya alçaltıcılar temin edilmelidir.
Eğilme ve doğrulma hareketlerinin en aza indirilmesi için temizlik ekipmanları ve kovalar, personelin kolayca ulaşabileceği yüksekliklerde konumlandırılmalıdır; ağır kovaların taşınması sırasında tekerlekli taşıma arabaları kullanılmalı ve kaldırma işlemleri dizler bükülerek yapılmalıdır.
Ergonomik çalışma yüksekliğinin sağlanması, sadece çalışan sağlığını korumakla kalmaz aynı zamanda temizlik kalitesini ve hızını da artırır; yönetici kadrosu, temizlik alanlarındaki fiziksel düzenlemeleri periyodik olarak gözden geçirmeli ve personelin geri bildirimlerini dikkate almalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Ergonominin iş verimliliği üzerindeki etkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Yanlış yükseklikte çalışmanın yarattığı bel fıtığı vakaları. • İnteraktif soru: Temizlik yaparken en çok zorlandığınız yükseklik hangisi? • Kritik nokta: Dizlerinizi kullanarak ağırlık kaldırın. • Ek bilgi: Çalışma alanı düzenlemesi işi kolaylaştırır.

## Slide 71
Islak Zeminlerde Elektrikli Makine Kullanımı
Temizlik makineleri ile ıslak zeminlerde çalışırken, elektrikli aksamın suyla temas etme riski hayati tehlike oluşturur. Makine gövdesinde oluşabilecek bir yalıtım hatası, ıslak zemin üzerinden vücuda akım geçişine ve ciddi elektrik çarpmalarına neden olabilir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, kullanılan tüm elektrikli temizlik cihazlarının periyodik kontrollerinin yetkili kişilerce yapılması zorunludur. Bakımı yapılmamış makineler, elektrik kaçaklarına karşı korumasızdır ve asla kullanılmamalıdır.
Islak zeminlerde çalışma yaparken, makinenin kablo izolasyonunun sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Kabloda veya fiş kısmında herhangi bir yıpranma fark edildiğinde, cihaz derhal devre dışı bırakılmalı ve yetkili teknik birime arıza bildirimi yapılmalıdır.
Elektrikli cihazların su ile doğrudan temasını önlemek için, temizlik sırasında kabloların su birikintilerinden uzak tutulması gerekir. Çalışma alanında suyun yayılmasına izin verilmemeli, elektrikli cihazların kablo düzeni sürekli olarak kontrol edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Islak zemin ve elektrik ilişkisini vurgulayın. • Gerçek örnek: Makinenin kablosunun su içinde kalması durumunda ne yapılacağını anlatın. • İnteraktif soru: Makinenin kablosunda bir kesik gördünüz, ilk ne yaparsınız? • Kritik nokta: Bakımı yapılmamış makineyi asla kullanmayın. • Ek bilgi: İlgili yönetmelik gereği periyodik muayene raporlarını kontrol edin.

## Slide 72
Islak Ellerle Elektrikli Cihaz Kullanımı
İnsan vücudunun elektriksel direnci, deri ıslak olduğunda ciddi oranda azalır. Bu durum, kuru koşullarda hafif hissedilecek bir akımın bile ıslak ellerle temas edildiğinde hayati risk taşıyan bir elektrik çarpmasına dönüşmesine neden olur.
Elektrikli temizlik ekipmanlarını kullanmadan önce ellerin tamamen kuru olduğundan emin olunması, temel güvenlik kuralıdır. Islak ellerle prize takılan cihazlar veya açılan elektrik anahtarları, doğrudan çarpılma riski barındırdığı için asla denenmemelidir.
Temizlik personeli, elektrikli ekipmanlarla çalışırken yalıtkan özellikli iş eldivenleri kullanmalıdır. Bu eldivenler, cihaz gövdesinde oluşabilecek olası bir sızıntı akımına karşı çalışan ile makine arasında bir güvenlik bariyeri oluşturarak riski minimize eder.
Elektrikli cihazların fişini prizden çekerken veya prize takarken, ellerin nemli olması durumunda havlu ile kurulanmalıdır. Güvenlik önlemleri, sadece cihazı değil, kullanıcının davranışlarını da kapsayacak şekilde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun olarak uygulanmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Nemin elektrik iletkenliğini nasıl artırdığını açıklayın. • Gerçek örnek: Islak el ile prize dokunmanın yarattığı ark etkisini anlatın. • İnteraktif soru: Neden her zaman yalıtkan eldiven kullanmalıyız? • Kritik nokta: Elleriniz ıslaksa önce kurulayın. • Ek bilgi: 6331 sayılı kanun kapsamında güvenli davranış bilinci.

## Slide 73
Hasarlı Kablo ve Prizlerin Bildirimi
Elektrikli temizlik makinelerinin kabloları ve fişleri, her kullanımdan önce görsel olarak detaylı şekilde incelenmelidir. Kablo üzerindeki ezilmeler, kesikler veya yanık izleri, iç iletkenin dışa sızdığına işaret eder ve bu tür hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Hasarlı olduğu tespit edilen ekipmanlara personel tarafından kendi imkanlarıyla geçici bir onarım (bant yapıştırma vb.) yapılması kesinlikle yasaktır. Geçici onarımlar akım sızıntısını engellemez, aksine kısa devre riskini artırarak yangın tehlikesine yol açabilir.
Arızalı veya hasarlı olduğu fark edilen tüm elektrikli ekipmanlar, iş güvenliği prosedürleri gereği derhal etiketlenerek kullanımdan çekilmelidir. Cihazın üzerine Arızalıdır, Kullanmayınız notu düşülerek diğer personelin hata yapması önlenmeli ve teknik servis birimine bildirim yapılmalıdır.
Elektrik tesisatı üzerindeki prizlerin yerinden oynaması veya kapaklarının kırık olması, iç mekanizmaya erişimi kolaylaştırır. Bu durum, özellikle temizlik personeli için büyük risk taşır; bu nedenle hasarlı priz ve anahtarlar derhal bakım sorumlusuna rapor edilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Görsel kontrolün önemini anlatın. • Gerçek örnek: Bantlanmış bir kablonun yangın çıkarma riski. • İnteraktif soru: Arızalı cihazı gördüğünüzde kime haber verirsiniz? • Kritik nokta: Kendi başınıza asla tamir etmeyin. • Ek bilgi: Etiketleme prosedürlerini hatırlatın.

## Slide 74
Kaçak Akım ve Topraklama Güvenliği
Kaçak akım rölesi, elektrik tesisatındaki akım dengesizliğini anlık olarak tespit edip devreyi kesen hayati bir güvenlik cihazıdır. Elektrikli temizlik makinelerinin bağlı olduğu priz hatlarında kaçak akım rölesi bulunması, olası bir yalıtım hatasında çarpılmayı önlemek için yasal bir zorunluluktur.
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği uyarınca, tüm elektrikli cihazların topraklı prizlere bağlanması esastır. Topraklama, cihaz gövdesinde oluşabilecek kaçak akımların güvenli bir şekilde toprağa iletilmesini sağlayarak, personelin doğrudan akıma maruz kalmasını engeller.
Kaçak akım rölelerinin düzenli aralıklarla test edilmesi gerekmektedir. Üzerinde bulunan test butonuna basılarak rölenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir; ancak bu testler teknik ekip tarafından periyodik olarak profesyonel ölçüm cihazlarıyla da doğrulanmalıdır.
Topraklama hattı olmayan veya kaçak akım rölesi bulunmayan prizlerde, hiçbir koşulda elektrikli temizlik makinesi çalıştırılmamalıdır. Güvenli çalışma ortamı için tesisatın uygunluğu, İSG uzmanı ve bakım sorumluları tarafından sürekli olarak izlenmeli ve denetlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Kaçak akım rölesinin hayat kurtaran rolünü açıklayın. • Gerçek örnek: Topraklama hattı olmayan bir cihazın gövdeye elektrik vermesi. • İnteraktif soru: Kaçak akım rölesi test butonunu hiç kullandınız mı? • Kritik nokta: Topraksız priz kullanmayın. • Ek bilgi: Yönetmeliklere uygunluk denetimi.

## Slide 75
Hasta ve Yakini Kaynakli Siddet Riskleri
Saglik sektöründe temizlik personeli, hasta veya hasta yakinlarindan kaynaklanan sözel ve fiziksel siddet riskine maruz kalabilir; bu durum 6331 sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu kapsaminda psikososyal risk etmeni olarak degerlendirilmektedir.
Sözel siddet, hakaret, tehdit veya asagilayici ifadeler içerebilir; bu tür davranislar çalisanin motivasyonunu düsürerek is verimliligini olumsuz etkiler ve profesyonel çalisma ortamini bozar.
Fiziksel siddet ise dogrudan bedensel bütünlüge yönelik saldirilari kapsar; bu riskin azaltilmasi için isyerinde fiziksel güvenlik önlemleri alinmali ve personel bu konuda egitilmelidir.
Siddet olaylari sadece çalisanin sagligina degil, ayni zamanda saglik hizmetinin sürekliligine ve kalitesine de zarar verir; bu nedenle siddetle mücadele bir kurum kültürü haline getirilmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Siddetin saglik alanindaki varligini kabullenmenin önemini vurgulayin. • Gerçek örnek: Hastane koridorlarinda yasanan karsilikli tartismalarin nasil büyüyebilecegini anlatın. • Kritik nokta: Siddetin sadece fiziksel degil, sözel olarak da bir suç oldugunu hatirlatin. • Kapanis: Kurumun siddet politikalarinin ne kadar önemli oldugunu belirtin.

## Slide 76
Güvenli Iletisim ve Gerginligi Azaltma
Siddet potansiyeli tasiyan durumlarda, öncelikle güvenli mesafeyi korumak hayati öneme sahiptir; kisiyle aranizda kaçis yolunu kapatmayacak sekilde en az bir kol boyu mesafe birakilmalidir.
Iletisim sirasinda sakin bir ses tonu kullanmak, göz temasini asiri yogunlastirmadan sürdürmek ve savunmaya geçmeden dinlemek, ortamdaki gerginligi yatistirmada etkili yöntemlerdir.
Kisi saldirganlastiginda tartismaya girmekten kaçinilmali, konuyu kisisellestirmemeli ve profesyonel sinirlari koruyarak durumu yönetmek için gerekli geri çekilme stratejileri uygulanmalidir.
Isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Saglik ve Güvenlik Önlemlerine Iliskin Yönetmelik geregi, çalisma alanlari olasi saldirilara karsi hizlica uzaklasilabilecek sekilde düzenlenmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Iletisimin siddeti önlemedeki en büyük kalkan oldugunu belirtin. • Gerçek örnek: Gergin bir hasta yakiniyla sakin kalarak iletisim kurma yöntemlerini örnekleyin. • Kritik nokta: Kisisel alanin korunmasinin saldiriyi önlemedeki rolü. • Kapanis: Sakinligin, kontrolü elinizde tutmanizi saglayacagini vurgulayin.

## Slide 77
Beyaz Kod Uygulamasi ve Acil Yardim
Beyaz Kod, saglik kurumlarinda siddet olaylari yasandiginda devreye alinan acil durum çagri sistemidir; siddet belirtisi hissedildigi anda vakit kaybetmeden sistem aktive edilmelidir.
Yardim çagrisi için kurumun belirledigi telefon numarasi veya panik butonu kullanilmali; çagri yaparken yer ve durum bilgisi net bir sekilde iletilmelidir.
Beyaz Kod çagrisi yapildiginda, güvenlik birimleri hizla olay yerine intikal eder ve saldirgani etkisiz hale getirerek ortam güvenligini yeniden tesis eder.
Tüm temizlik personeli, Beyaz Kod prosedürünü ve kendi çalisma alanlarinda yardimin nasil çagrilacagini periyodik egitimlerle ögrenmeli ve acil durum planlarina hakim olmalidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Beyaz Kodun bir hayat kurtarma prosedürü oldugunu hatirlatin. • Gerçek örnek: Panik butonu kullanimi veya dahili telefonla arama süreci. • Kritik nokta: Kod aktif edildikten sonra güvenli yere çekilmenin önemi. • Kapanis: Prosedürün her personel tarafindan bilinmesi zorunludur.

## Slide 78
Olay Bildirimi ve Kayit Süreçleri
Siddete maruz kalan veya tanik olan çaliskan, olayi vakit kaybetmeden yazili olarak raporlamalidir; bu rapor, hukuki süreçlerin baslatilmasinda en temel kanit niteligi tasir.
Olay raporunda; tarih, saat, yer, olayin özeti, saldirganin kimlik bilgileri ve varsa taniklarin ifadeleri detayli bir sekilde belirtilmelidir.
6331 sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu uyarinca, isveren siddet olaylarini incelemek ve tekrarlanmamasi için gerekli kök neden analizlerini yapmakla yükümlüdür.
Kayit altina alinan her siddet vakasi, kurumun siddetle mücadele stratejisinin gelistirilmesine ve çaliskanlarin korunmasina yönelik alinacak önlemlerin belirlenmesine isik tutmaktadir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: Egitmen Notu: • Baslarken: Kayit tutmanin hukuki açidan neden sart oldugunu açiklayin. • Gerçek örnek: Rapor tutulmayan olaylarin hukuki süreçte nasil zayif kaldigi. • Kritik nokta: Raporun dogru ve eksiksiz doldurulmasinin önemi. • Kapanis: Kayitlarin gelecek önlemler için veri kaynagi oldugunu hatirlatin.

## Slide 79
Gece Vardiyası ve Biyolojik Ritim
Gece çalışması, insan vücudunun biyolojik ritmiyle çatıştığı için uyku bozukluklarına ve dikkat dağınıklığına neden olmaktadır. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, gece postasında çalışacak işçilerin sağlık durumlarının uygun olduğu periyodik sağlık kontrolleriyle belgelenmelidir.
Yorgunluk, iş kazası riskini artıran en önemli faktörlerden biridir; özellikle gece saatlerinde dikkat seviyesinin düşmesi, makine operatörleri ve temizlik personeli için tehlike yaratır. Çalışanların vardiya değişimlerinde yeterli dinlenme süresine sahip olması, kronik yorgunluğu önlemek adına yasal bir zorunluluktur.
Gece vardiyasında çalışan personelin, işe başlamadan önce ve çalışma süresince yeterli beslenme ve hidrasyon alışkanlıklarını düzenlemesi, enerji seviyesini korumasına yardımcı olur. İşveren, gece vardiyasında çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla beraber, çalışma süresince belirli aralıklarla mola verilmesini organize etmelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Gece çalışmasının insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini anlatın. • Gerçek örnek: Uyku apnesi veya kronik yorgunluğun iş kazalarına etkisi. • İnteraktif soru: Gece vardiyasında uyku düzeninizi nasıl koruyorsunuz? • Kritik nokta: Sağlık raporlarının eksiksiz olması. • Ek bilgi: Uyku hijyeni kuralları.

## Slide 80
Tenha Alanlarda Çalışma ve İzolasyon
Temizlik personeli, mesai saatleri dışında veya tenha çalışma alanlarında (ofis katları, depo, teknik odalar) tek başına çalışmak zorunda kalabilir. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, izolasyonun yarattığı riskleri minimize etmek için düzenli haberleşme protokolleri oluşturulmalıdır.
Tek başına çalışma durumunda, acil durumlarda (düşme, bayılma, ekipman arızası) yardım çağrısı yapabilmek için telsiz, telefon veya acil durum butonları gibi iletişim araçları kullanılmalıdır. Personelin nerede olduğu ve ne kadar sürede hangi alanda temizlik yapacağı bilgisi, vardiya amiri ile paylaşılmalıdır.
Tenha alanlarda çalışma sırasında oluşabilecek güvenlik zafiyetlerine karşı, personelin çalışma alanına giriş ve çıkış saatleri kayıt altına alınmalıdır. İşveren, yalnız çalışan personel için olası kazalara karşı hızlı müdahale planı hazırlamalı ve çalışanın bu plana uyumunu sağlamalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Tek başına çalışmanın yarattığı görünmez riskleri vurgulayın. • Gerçek örnek: Bir temizlik personelinin ofis katında tek başınayken yaşadığı düşme vakası. • İnteraktif soru: Yalnız çalışırken acil bir durumda ilk kime ulaşırsınız? • Kritik nokta: İletişim cihazlarının şarj ve çekim gücü kontrolü. • Ek bilgi: Yalnız çalışma prosedürleri.

## Slide 81
İş Yükü ve Stresle Baş Etme
İş yükünün planlanması, psikososyal riskleri azaltmanın en temel yoludur; temizlik hizmetlerinde görev dağılımı, personelin kapasitesini aşmayacak şekilde yapılmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işveren işyerindeki tüm riskleri değerlendirirken, fiziksel faktörlerin yanında psikososyal faktörleri de dikkate alarak gerekli önlemleri almalıdır.
Aşırı iş yükü, zaman baskısı ve belirsiz iş tanımları, personelde tükenmişlik ve stres yaratabilir; bu durum ise iş kazalarına davetiye çıkaran bir faktördür. Yöneticiler, personelin karşılaştığı zorlukları dinlemek ve iş süreçlerini iyileştirmek için düzenli geri bildirim toplantıları yapmalıdır.
Stresle baş etme yöntemleri arasında, personelin kendi işi üzerindeki kontrolünün artırılması ve başarılarının takdir edilmesi yer alır. İş sağlığı ve güvenliği kültürü, sadece fiziksel önlemleri değil, aynı zamanda çalışanın mental sağlığını da koruyan bütüncül bir yaklaşımı benimsemelidir.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: İş stresi ile iş kazası arasındaki bilimsel bağı açıklayın. • Gerçek örnek: Tükenmişlik sendromu yaşayan bir çalışanın yaptığı hata payı. • İnteraktif soru: İş yükünüz arttığında en çok ne hissediyorsunuz? • Kritik nokta: Psikososyal risklerin de birer tehlike olduğu gerçeği. • Ek bilgi: Stres yönetimi teknikleri.

## Slide 82
Dinlenme Molaları ve Destek Mekanizmaları
Yasal ara dinlenmeleri, çalışanın fiziksel ve zihinsel toparlanması için kritik öneme sahiptir; iş günü içindeki ara dinlenmesi 4857 sayılı İş Kanunu madde 68 ile düzenlenir (günlük çalışma süresine göre 15/30/60 dakika). Molalar, sadece birer mola saati değil, iş verimliliğini artıran ve kazaları önleyen birer güvenlik aracıdır.
Destek mekanizmaları, çalışanın iş yerinde kendini güvende ve değerli hissetmesini sağlar; bu mekanizmalar arasında psikolojik danışmanlık desteği veya İSG birimlerine doğrudan erişim imkanı bulunmalıdır. İşveren, personelin sorunlarını dile getirebileceği şeffaf bir iletişim kanalı kurarak, iş ortamındaki gerginliği azaltabilir.
Molaların, işten tamamen kopulabilecek, sessiz ve güvenli dinlenme odalarında geçirilmesi, çalışanın iş yükünün stresinden uzaklaşmasına yardımcı olur. İşveren, dinlenme alanlarının temizliğini ve hijyenini sağlamakla yükümlüdür; bu alanlar personelin dinlenme hakkını kullanabilmesi için yeterli donanıma sahip olmalıdır.
riskmatik.com
Notes: Eğitmen Notu: • Başlarken: Dinlenme hakkının yasal ve insani boyutunu hatırlatın. • Gerçek örnek: Molasını düzgün kullanan personelin gün boyu daha dikkatli olması. • İnteraktif soru: İşyerinizdeki dinlenme alanları ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? • Kritik nokta: Dinlenme odalarının temizliği ve güvenliği. • Ek bilgi: Mola sürelerinin yasal sınırları.

## Slide 83
Özet ve Kapanış
Eğitimde Ele Alınan Konular:
Bu eğitimde Temizlik Personeli İSG konusunun temel kavramlarını ve uygulamalarını öğrendik.
Yasal mevzuat, sorumluluklar ve yaptırımlar hakkında bilgi edindik.
İşyerinde uygulanması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı.
Hatırlatmalar:
İş sağlığı ve güvenliği herkesin sorumluluğudur.
Gördüğünüz tehlikeleri bildirin, öneri ve görüşlerinizi paylaşın.
Eğitimde öğrendiklerinizi günlük çalışma hayatınızda uygulayın.
Sorularınız için teşekkür ederiz!
riskmatik.com
Notes: Eğitimin özetini yapın ve katılımcıların sorularını yanıtlayın.

## Slide 84
İSG Eğitimini Uçtan Uca Riskmatik ile Yönet
📊 AI ile mevzuata uygun eğitim sunumu + ölçme formlarını dakikalar içinde üret
🎓 Online İSG eğitimi düzenle, çalışana ata, uzaktan takip et, sertifikala
Ücretsiz başla → riskmatik.com
İş güvenliğinin dijital atölyesi